## Slide 1: Services and Terminals
Andrzej Jajszczyk
Introduction to Telecommunications
E&T, 2020/2021, Lecture 3

## Slide 2: Outline
Role of services in telecommunications
Service classification
Service examples
Some statistics
Service development
Terminals
Conclusion

## Slide 3: Service Types (ISDN Classification)
ISDN
network
T
T
T: Terminal
Bearer services
Bearer services
Teleservices
Teleservices
Supplementary services
Notes: Usługi przenoszenia zapewniają transmisję sygnałów między stykami użytkowników z siecią.
Teleusługi w pełni umożliwiają wymianę informacji między użytkownikami sieci; obejmują również funkcje urządzeń końcowych.
Usługi dodatkowe modyfikują lub uzupełniają usługi podstawowe należące do jednej z dwóch pierwszych kategorii.

## Slide 4: Bearer Services
Examples:
Circuit switched transparent 64 kbit/s channel
Circuit switched audio 3.1 kHz channel
Circuit switched voice channel
Packet switched B and D channel
Notes: Tryb komutacji łączy, przezroczysty kanał 64 kbit/s
Taka usługa przenoszenia zapewnia przezroczyste przesyłanie informacji między punktami odniesienia S/T i może być wykorzystywana w różnorodny sposób, np.:
przesyłanie sygnału mowy,
przesyłanie sygnału audio 3.1 kHz,
przesyłanie wielu strumieni informacyjnych zmultipleksowanych przez użytkownika do przepływności 64 kbit/s,
przezroczysty dostęp do publicznych sieci pakietowych X.25.
Tryb komutacji łączy, kanał audio 3.1 kHz
Usługa ta odpowiada usłudze świadczonej obecnie przez publiczną, komutowaną sieć telefoniczną. Umożliwia przesyłanie mowy i sygnałów akustycznych o pasmie 3.1 kHz, takich jak dane w paśmie głosowym za pośrednictwem modemu czy informacje telekopiowe (telefaks grupy 1, 2 lub 3). Sygnał cyfrowy w punkcie odniesienia S/T powinien być zgodny z zaleceniem G.711 (kompresja typu A lub ).
Tryb pakietowy, kanał B i D
Ta usługa przenoszenia zapewnia przezroczysty transfer informacji użytkownika w formie pakietowej poprzez utworzenie kanału wirtualnego w kanale typu B lub D.
Tryb komutacji łączy, kanał mowy
Usługa przewidziana do przenoszenia informacji głosowych.
Sygnał cyfrowy w punkcie odniesienia S/T powinien być zgodny z zaleceniem G.711 (kompresja typu A lub ). Sieć może stosować techniki przetwarzania odpowiadające mowie, jak transmisję analogową, tłumienie echa i kodowanie mowy o niskich przepływnościach. Stąd integralność strumienia bitów nie jest zapewniana.

## Slide 5: Teleservices
Examples:
Telephony 3.1 kHz
Telefax, group 4, class 1
Teletex
Telephony 7 kHz
Videotex
Videophony
Notes: Telefonia 3.1 kHz
Usługa telefoniczna zapewnia przesyłanie mowy w paśmie akustycznym o szerokości 3.1 kHz. Łączność jest dwukierunkowa, z oboma kierunkami aktywnymi równocześnie i bez przerw w czasie fazy trwania połączenia związanej z rozmową. Sieć może stosować techniki przetwarzania odpowiadające mowie, jak transmisję analogową, tłumienie echa i kodowanie mowy o niskich przepływnościach.
Telefaks grupa 4, klasa 1
Telefaks grupy 4 jest usługą umożliwiającą abonentom automatyczną wymianę za pośrednictwem ISDN korespondencji biurowej w postaci informacji zakodowanej telekopiowo. Umożliwia dwukierunkową łączność między dwoma użytkownikami przy wykorzystaniu kanału typu B o przepływności 64 kbit/s. Istnieją trzy klasy terminali telekopiowych grupy 4. Klasa 1 obejmuje najprostsze terminale umożliwiające wysyłanie i odbieranie dokumentów zawierających informację zakodowaną telekopiowo (zgodnie z zaleceniami ITU-T T.6 i serii T.400). Wyższe klasy zawierają również funkcje związane z przesyłaniem informacji teleteksowych.
Teleteks
Teleteks jest usługą umożliwiającą abonentom automatyczną wymianę za pośrednictwem ISDN (z pamięci do pamięci) korespondencji biurowej w postaci informacji zakodowanej teleteksowo. Usługa ta jest związana z edycją i drukowaniem korespondencji zawierającej informację tekstową wykorzystującą standardowy zbiór znaków.

## Slide 6: Teleactions
Teleactions use short messages requiring very low bit rates
Examples:
Telealarm
Telealert
Telecommand
Telemetry
Tele-supervision
Notes: Telealarm polega na przesyłaniu informacji alarmowych (np. o pożarze, czy włamaniu) z różnych urządzeń zainstalowanych u użytkownika do odpowiedniego centrum (np. straży pożarnej, czy milicji);
Telealert polega na przesyłaniu informacji o jakimś niebezpieczeństwie (np. o podniesieniu się poziomu wody w rzece lub o niebezpiecznym wzroście poziomu zanieczyszczeń) z centrów nadzorujących dane niebezpieczeństwo do użytkownikow, którzy mają na nie reagować;
Telekomenda polega na przesyłaniu rozkazów do urządzeń sterujących określonymi procesami (np. centralnym ogrzewaniem budynku);
Telemetria polega na przesyłaniu informacji pomiarowych do centrów, które te informacje wykorzystują (np. przesyłanie stanów domowych licznikow zużycia energii elektrycznej do ośrodka obliczającego rachunki);
Telenadzór polega na przesyłaniu informacji o określonych stanach urządzeń nadzorczych zainstalowanych u użytkowników do centrum obsługowego;
Telezabezpieczenie polega na łącznym wykorzystaniu kilku teleakcji przedstawionych uprzednio (np. telealarmu, telenadzoru, telekomendy itd.).

## Slide 7: Examples of Supplementary Services
Calling Line Identification Presentation
Calling Line Identification Restriction
Closed User Group
Three-Party Service
Advice of Charge
Connected Line Identification Presentation
Malicious Call Identification
“Add-on” Conference Calling
“Meet-me” Conference Calling
Call Transfer
Notes: Prezentacja identyfikatora łącza wywołującego (ang. Calling Line Identification Presentation — CLIP) jest usługą oferowaną abonentowi wywołującemu i polegającą na dostarczaniu mu numeru ISDN abonenta wywołującego wraz, jeżeli to możliwe, z informacją o subadresie.
Organiczenie identyfikacji łącza wywołującego (ang. Calling Line Identification Restriction — CLIR) jest usługą oferowaną abonentowi wywołującemu i polegającą na zablokowaniu abonentowi wywoływanemu możliwości otrzymania numeru abonenta wywołującego.
Wybieranie bezpośrednie numeru wewnętrznego (ang. Direct-Dialling-In — DDI) umożliwia bezpośrednie wywołanie abonenta centrali abonenckiej ISDN (ISPBX) bez pośrednictwa telefonistki.
Wielokrotny numer abonenta (ang. Multiple Subscriber Number — MSN) pozwala na przydzielanie wielu numerów ISDN jednemu stykowi użytkownik-sieć. Umożliwia to np. bezpośrednie wybieranie przez abonenta sieci publicznej jednego z kilku terminali ISDN przyłączonych do magistarli pasywnej, czy też otrzymanie przez sieć informacji, który terminal zainicjował połączenie (co może być wykorzystane do naliczania opłat, czy też do identyfikacji terminala wywołującego przez abonenta wywoływanego).
Oczekiwanie zgłoszeń (ang. Call Waiting — CW) polega na zawiadomieniu abonenta realizującego połączenie (prowadzącego np. rozmowę), że napłynęło nowe zgłoszenie. Może on wtedy zdecydować się na przyjęcie, odrzucenie, bądź zignorowanie tego nowego zgłoszenia.
Zamknięta grupa użytkowników (ang. Closed User Group — CUG). Usługa ta umożliwia użytkownikom tworzenie grup, do których i z których istnieją ograniczenia dostępu. Użytkownik może być członkiem jednej lub więcej grup. Członkowie danej grupy mogą komunikować się tylko ze sobą, a w ogólnym przypadku, nie mogą łączyć się z użytkownikami spoza grupy. Wybrani członkowie zamkniętej grupy użytkowników mogą mieć uprawnienia do inicjowania bądź otzymywania zgłoszeń spoza ich grupy.

## Slide 8: Broadband Service Classes (ITU-T: I.211)
Interactive services
  Conversational services
  Messaging services
  Retrieval services
Distribution services
  Distribution services without user individual presentation control
  Distribution services with user individual presentation control

## Slide 9: Classification of Internet Applications
Human to human e.g., telephony, videoconferences, Internet games
Human to computer e.g., www access, playing sound and video retrieved from Internet
Computer to computer e.g., distributed web caching, news feeds, batch processing, database synchronization, e-mail, voice-mail

## Slide 10: Requirements of Internet Applications
Human to human Most demanding since the eye and the ear have a limited buffering capacity, and hence are the least tolerant of delay and jitter
Human to computer Can be delivered over a “best effort” network as long as there is sufficient buffering at the end points to smooth out the network induced jitter
Computer to computer Can be delivered over a “best effort” IP network

## Slide 11: VoIP Evolution
Source: Probe Research, Inc.
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2005
2004
Global VoIP traffic
(millions of minutes)
Telephone traffic revenue in 1996: US$ 532 billion
100 000
VoIP

## Slide 12: Sources of VoIP Success
Low price
Low cost
Growing quality
  For example, a higher call attempt success probability
  Better voice quality
User requirements
  Better parameters at higher price
  Best effort service at low price

## Slide 14: 3G Service Classification (NTT DoCoMo)
Point-to-point
Remote medical diagnosis
Banking services
WWW access
Voice mail
SMS
E-mail with attachments
Unidirectional
Teleshopping (video catalog)
Distant learning
Digital
newspapers
Interactive
Videoconferencing
Videotelephony
Telephony
Bit rate
New 3G applications
Large data files
Voice services

## Slide 15: 3G Service Classification (NTT DoCoMo), 2
Broadcast
Television
Radio
Bit rate
New 3G applications
Large data files
Unidirectional
Downloading type
Video-on-demand
Mobile video player
Karaoke
Mobile audio
player
Multipoint
Advanced
navigation
Information
delivery
Information
delivery

## Slide 16: Some Statistics

## Slide 22: Killer Application?

## Slide 23: Is There Any Room for New Services and Users?
Example: Mobile phones in Poland: penetration in January 2017: 141% (active SIM cards)
But there are new opportunities...

## Slide 24: Service Development
Service creation
Proposal paper
1
Proccess
Output
Tollgate
Draft of business case
Draft of business case
2
Preliminary business case
Preliminary business case
3
Full business case
Business case
4
Run pilot/test
Service description
5
Complete serv. dev. proj.
Final service documents
6
Service launch
Notes: Fig. 2.1. Service development and tollgates. [in]: M. Morrow, K. Vijayananda, Developing IP-Based Services, Morgan Kaufamann, 2003, p.16

## Slide 25: Service Development, Part 2
1. Service creation — Identification of potential customers — Service cannibalization evaluation — Service positioning
2. Draft of business case — Technical feasibility study
3. Preliminary business case — SWOT analysis (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats) — Marketing plan (marketing goals, strategy, budget, and revenue potential)

## Slide 26: Service Development, Part 3
4. Full business case — Why the company will develop the service? — What tools are necessary for service development? — How the service will be developed and with what resources?
5. Service description — Identification of customers willing to pilot the service and required vendors — Evaluation of risk associated with delays in launching the service — Full service description, SLA, price, service delivery process — New service training, operations manuals — Evaluation of service reliability and performance
6. Final service documents

## Slide 27: Service Level Agreement (SLA)
SLA elements:
What is promised by the service provider
How these promises will be implemented
Who will evaluate the service provision and in what way
What will happen if the service provider promises are not fulfilled
What SLA changes are allowed

## Slide 28: Service Life Cycle
Retire
Enhance
Build
Pilot
Design
Create
Notes: Fig. 2.2. Service life cycle. [in]: M. Morrow, K. Vijayananda, Developing IP-Based Services, Morgan Kaufamann, 2003, p.20

## Slide 29: Fulfilling Ancient Dreams
We want to be somewhere we are not
Videotelephony, virtual reality, telepresence
We want to be in some time we are not
Asynchronous communications (The telephone was originally designed to be synchronous — I call you, you answer, we talk. That does not work anymore; no one is at home when you call: voice mail, e-mail)
We want to be someone we are not
Television, interactive television
We want to be something we are not
Internet communities (discussion lists)
We want to be secure
Notes: New Communications Services—What Does Society Want?
ROBERT W. LUCKY
PROCEEDINGS OF THE IEEE, VOL. 85, NO. 10, OCTOBER 1997

## Slide 30: Telephone Set
Hybrid
Transformer
(to control side tone)
Z1
Rotary dial
Hook switch
Bell
C1
C2
R2
L1
L2
Receiver (Earphone)
Telephone
line
Notes: Jest to tzw. aparat telefoniczny centralnej baterii (CB) zasilany z baterii o napięciu kilkudziesięciu woltów, znajdującej się w centrali telefonicznej. Elementem umożliwiającym współpracę z centralą automatyczną jest tu tarcza numerowa TN. Jej zestyk impulsujący przerywa pętlę abonencką przy wybieraniu numeru żądanego abonenta, a zestyk zwierny — zwierający się, gdy tarcza jest wyprowadzona ze stanu spoczynku — zwiera elementy rozmówne aparatu, co zmniejsza zniekształcenia impulsów wybierczych i zapobiega trzaskom w słuchawce. Najczęściej liczba przerwań odpowiada kolejnym cyfrom (zeru odpowiada dziesięć przerwań pętli), a częstotliwość impulsowania wynosi 10 Hz. Włączony równolegle do zestyku gasik, złożony z kondensatora C2 i rezystora R2, służy do gaszenia iskier, pojawiających się na zestyku. Przełącznik obwodów PO (wykonany najczęściej w postaci przełącznika widełkowego) dokonuje przełączenia obwodu sygnalizacyjnego zawierającego dzwonek polaryzowany D na obwód rozmówny. Kondensator C1 uniemożliwia przepływ prądu stałego ze źródła w centrali, w czasie gdy mikrotelefon jest odłożony, a jednocześnie pozwala na przepływ zmiennego prądu dzwonienia. Równolegle do słuchawki włączony jest tłumik trzasków TT.
Tranformator T z dzielonym uzwojeniem pierwotnym wraz z impedancją Z1 stanowi tzw. układ antylokalny, uniemożliwia-jący przedostawanie się do słuchawki prądu przemiennego wytwarzanego przez mikrofon tego aparatu w czasie nadawania. Działanie układu, w przypadku, gdy obie części uzwojenia pierwotnego transformatora mają jednakowe liczby zwojów i jednakowe rezystancje, jest następujące. Prądy rozmówne wytwarzane przez mikrofon rozpływają się w obu częściach uzwojenia w przeciwnych kierunkach. Wypadkowy strumień magnetyczny wytwarzany w transformatorze zależy tylko od różnicy tych prądów, która jest tym mniejsza im lepiej Z1 odwzorowuje rezystancję łącza. Stąd, przy dobrze dobranym Z1, tylko niewielka część prądu rozmównego mikrofonu prze-transformowuje się do słuchawki. Prądy rozmówne przychodzące z łącza przepływają przez obie części uzwojenia pierwotnego w tym samym kierunku wytwarzając zgodne strumienie i w rezultacie przenoszą się do słuchawki aparatu.
W układach antylokalnych stosowanych w praktyce obie części uzwojenia pierwotnego transformatora mają na ogół różne liczby zwojów i różne rezystancje, co przy odpowiednim dobraniu Z1 nie wpływa na działanie układu. Jako Z1 włącza się najczęściej układ dwóch rezystorów i kondensatora.

## Slide 31: Telephone Set
Display
L2
L1
Speech
circuit
Dial
Dialing
circuit
Ringer (alarm)
circuit
Notes: Na rysunku przedstawiono schemat blokowy współczesnego aparatu telefonicznego. Scalony układ dzwonienia pozwala na wyeliminowanie dzwonka polaryzowanego. Przyłącza się do niego przetwornik piezo-ceramiczny, bądź też głośnik. Niektóre układy pozwalają na generowanie melodii programowanych, na zlecenie odbiorców, przez producenta. Istnieją także układy wykrywające prąd dzwonienia, do których można przyłączyć na przykład wskaźnik świetlny.
We współczesnych aparatach telefonicznych, zamiast tarczy numerowej, stosuje się prawie wyłącznie klawiaturę, przy czym związany z nią układ scalony generuje impulsy takie jak w sygnalizacji dekadowej (tarczą), bądź też sygnały wieloczęstotliwościowe. W niektórych aparatach oba rodzaje sygnałów są wysyłane jednocześnie. Układy wybiercze są często wyposażone w wewnętrzną pamięć umożliwiającą powtarzanie ostatnio wybranego numeru przez wciśnięcie tylko jednego klawisza. Użycie innego klawisza pozwala na czasowe zablokowanie mikrofonu. Aparat telefoniczny może zawierać wyświetlacz podający, na przykład, ostatnio wybrany numer, czy też, na podstawie odebranych impulsów telezaliczania, wysokość opłaty za rozmowę. Sterownik mikrokomputerowy wraz z pamięcią pozwala na wybieranie najczęściej używanych numerów przy pomocy tylko jednego czy dwóch klawiszy.
Do scalonych układów rozmównych można dołączać tradycyjne mikrotelefony z mikrofonami węglowymi, jak również nowocześniejsze mikrofony elektretowe, a także dodatkowe głośniki. Istnieją aparaty telefoniczne, w których układ rozmówny i generator sygnalizacji wieloczęstotliwościowej znajdują się w jednym wspólnym układzie scalonym.
Wygodnym rozwiązaniem jest zastosowanie w niektórych telefonach radiowego sprzężenia między mikrotelefonem i pozostałą częścią aparatu, zamiast tradycyjnego przewodu.

## Slide 32: Cell Phones

## Slide 33: iPhone: Was It a Good Idea?
Samsung, Nokia, Sony Ericsson and Motorola claimed that a phone with icons instead of text did not make any sense

## Slide 34: Multimedia Functionalities of Cell Phones
G. Iwacz, A. Jajszczyk, M. Zajączkowski, Multimedia Broadcasting and Multicasting in Mobile Networks, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester 2008

## Slide 35: Inside a Cell Phone

## Slide 36: iPhone 6

## Slide 37: Samsung Galaxy S6

## Slide 38: Telefax; Block Diagram
Scanner
A/D converter
Sending
modem
Printer
Telephone line
Receiving modem
Compression
circuit
Decompression circuit

## Slide 39: Look Closely and Guess What They Could Be...

## Slide 40: Are They Pens with Cameras?

## Slide 42: Good-bye laptops!

## Slide 43: Conclusion
Role of services in telecommunications
Service classification
Service examples
Some statistics
Service development
Terminals

## Slide 44: Thank you very much for your attention