## Slide 1: Switching and Routing
Andrzej Jajszczyk
Introduction to Telecommunications
E&T, 2020/2021, Lecture 8

## Slide 2: Outline
Introduction
Evolution of telecommunications switching
Telephone exchange and its components
Switching networks
Switching node control
Signaling
Conclusion

## Slide 3: Notion of Telecommunications Switching
Switching involves a dynamic set up of physical or logical connections in network nodes

## Slide 4: Routing vs. Switching
Routing: determination how to reach a given destination; which output port has to be selected to send information to the destination
Switching: process of reaching the given destination; forwarding of information from an input port to the relevant output port
Car analogy
  Routing: navigation
  Switching (between highway lines): car steering

## Slide 5: Switch vs. Router
Switch: a multiport device whose aim is to forward the incoming traffic to ports that lead to the destination
Router: a switch that operates on network layer headers
Bridge: a switch that operates on link layer headers

## Slide 6: “Marketing”
Router: a device that uses network layer headers, e.g., IP, to take a decision to which port information is to be sent (for example, Cisco 7000 series)
Switch: a device that uses link layer headers, e.g., Ethernet, to take a decision to which port information is to be sent (for example, Cisco Catalyst 2900 series)
It is commonly believed that switching is faster than routing
Therefore, quite often: “layer 3 switch”, and not “fast router”

## Slide 7: Switching in Other Layers
Layer 1 (physical) switching, e.g., optical MEMS switches
Layer 4 (transport) switching: switching between processes, for example to balance load among www servers

## Slide 8: 1889: Invention of an Automatic Telephone Exchange
Funeral undertaker from Kansas City
In 1889 he invented an automatic telephone exchange
Almon Brown Strowger

## Slide 9: Analog Nodes and Transmission
Analog links
Analog exchanges
3.1 kHz
3.1kHz
3.1kHz
3.1 kHz

## Slide 10: Analog Nodes and Digital Transmission
Digital links
A/D
D
/
A
A
/
D
D/A
D
/
A
A
/
D
Analog exchanges
Analog lines
3.1 kHz
3.1 kHz
3.1 kHz
3.1 kHz
Stored Program Control (SPC)

## Slide 11: Digital Nodes and Transmission (IDN: Integrated Digital Network)
Digital links
Analog lines
Digital exchanges
A/D
A/D
64 kbit/s
64 kbit/s
64 kbit/s
64 kbit/s
(SPC, SS7)

## Slide 12: Digital Nodes and Transmission (ISDN: Integrated Services Digital Network)
Digital links
Analog lines
Digital exchanges
A/D
A/D
64 kbit/s
64 kbit/s
64 kbit/s
64 kbit/s
NT
NT
S
S
NT
S
NT
S
(SPC, SS7)

## Slide 13: Principal Building Blocks of a Telephone Switching System
Office
J
J
TU
TU
MDF
Switching
network
LU
LU
To other
offices
Control
device
Exchange
Testing
devices
Main
supply
MDF: Main Distribution Frame
LU: Line Unit
J: Junctor TU: Trunk Unit
Notes: Centralą telefoniczną nazywa się zespół urządzeń zawierających łącznicę telefoniczną oraz urządzenia pomocnicze, jak przełącznice, urządzenia badaniowe i zasilające.
Pole komutacyjne umożliwia dokonywanie połączeń między łączami doprowadzonymi do centrali. Abonenckie zespoły liniowe służą przede wszystkim do wykrywania podniesienia mikrotelefonu przez abonenta; spełniają także inne funkcje, zależnie od rozwiązań konstrukcyjnych centrali. Zespoły obsługowe w centralach z polem komutacyjnym elektromechanicznym zasilają łącza abonenckie, dołączają prąd dzwonienia i różnorodne sygnały tonowe, wykrywają podniesienie mikrotelefonu przez abonenta wywoływanego, a także wykrywają rozłączenie. W przypadku central z polami elektronicznymi część z tych funkcji zespołów obsługowych zostaje przeniesiona do abonenckich zespołów liniowych ze względu na to, że pole elektroniczne nie może przewodzić dużych napięć i prądów związanych na przykład z zasilaniem łączy, czy dzwonieniem. Zespoły połączeniowe spełniają w stosunku do łączy międzycentralowych podobne funkcje jak zespoły obsługowe w stosunku do łączy abonenckich.
Urządzenie sterujące przetwarza odbierane przez centralę informacje sygnalizacyjne i na ich podstawie zestawia połączenia w polu komutacyjnym, a także steruje wysyłaniem sygnalizacji na zewnątrz centrali. Jakkolwiek na rysunku urządzenie sterujące stanowi oddzielny blok funkcjonalny, w niektórych systemach jest ono integralnie połączone z polem komutacyjnym.
Przełącznica główna służy do przyłączania łączy abonenckich i międzycentralowych doprowadzonych do centrali, a także poprzez odpowiednie zmiany jej okablowania, umożliwia zmienianie przyporządkowania poszczególnych łączy wejściom pola komutacyjnego, tak aby, na przykład, zapewnić równomierność obciążenia ruchem wszystkich jego części. Niekiedy ta ostatnia funkcja spełniana jest przez dodatkową przełącznicę, tzw. przełącznicę pośredniczącą. Ważną funkcją przełącznicy głównej jest zabezpieczenie centrali przed przepięciami pochodzącymi z zewnątrz centrali a także umożliwienie urządzeniom testującym dostępu do poszczególnych łączy.
Ważną rolę odgrywają urządzenia zasilające. Ich niezawodność decyduje o pracy całej centrali. Ponieważ centrala musi kontynuować pracę również w przypadku awarii sieci energetycznej, wyposaża się ją w dodatkowe baterie akumulatorów, a niekiedy także w agregaty prądotwórcze. Utrzymanie centrali w stanie zdatności wymaga istnienia urządzeń badaniowych umożliwiających wykrywanie i lokalizację uszkodzeń poszczególnych jej podzespołów. Urządzenia takie mogą być autonomiczne, bądź stanowić integralną część centrali. W pierwszym przypadku dołączane są do testowanych urządzeń przez personel obsługujący centralę.
Przedstawiony na rysunku schemat stanowi jedynie uproszczony przykład. Jak to zostanie pokazane w dalszych rozdziałach centrale telefoniczne mogą posiadać bardzo różnorodne struktury i zawierać wiele dodatkowych urządzeń pominiętych na omawianym rysunku.

## Slide 14: Multistage Switching Networks
1
64
1
64
.
.
.
.
.
.
One-stage network
1
8
1
8
1
8
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Two-stage network
1
8
1
8
1
8
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Inputs
Outputs
X
X
Blocking!

## Slide 15: Three-Stage Clos Network n(m,n,r)
Clos Theorem: A two-sided, three-stage Clos switching network n(m,n,r) is nonblocking in the strict sense if and only if m  2n – 1
1
n
1
n
1
n
1
n
1
1
1
r
m
r
1
m
1
m
1
m
1
m
1
r
1
r
1
r
1
r

## Slide 16: Proof of the Clos Theorem
The worst state of the Clos network
1
n – 1
n
n-1
.
.
.
1
2n-1
1
n – 1
n
n
2n-2
.
.
.
Notes: Dowód.
Warunek dostateczny udowodnimy, rozpatrując najbardziej niekorzystny stan pola komutacyjnego przedstawiony na rysunku. Zaznaczono na nim tylko po jednym komutatorze sekcji pierwszej i trzeciej. W stanie najbardziej niekorzystnym n -1 dróg połączeniowych wychodzących z komutatora sekcji pierwszej oraz n -1 dróg dochodzą-cych do komutatora sekcji trzeciej jest zestawionych przez różne komutatory sekcji środkowej. Tak więc, by zestawić drogę między pozostałym wolnym wejściem i pozostałym wolnym wyjściem, należy wykorzystać komutator o numerze 2n -1.
Warunek konieczny może być łatwo udowodniony przez podanie takiego ciągu zgłoszeń, który spowoduje zajęcie m = 2n -1 komutato-rów sekcji środkowej.

## Slide 17: Capacity Expansion of Clos Networks
.
.
.
.
.
.
.
.
.

## Slide 18: Multicast Network
In a multicast connection a single input is connected to a multiplicity of outputs

## Slide 19: Time Switch
A1
B1
A1
B0
C1
B1
A1
D1
C1
D0
D1
C1
IN
OUT
ADDR
DM
IN
OUT
ADDR
AM
R
R
C
Control information
Input highway
Output highway
DM Data Memory
AM Address Memory
R Register
C Counter
Writing to DM
Reading from DM
Input data

## Slide 20: Time-Multiplexed Space Switch
1
2
n
1
2
m
...
.
.
.
Switch matrix
1
1
2
m
...
...
Decoder 1 of m
1
2
f
log2m
Input control

## Slide 21: Time-Division Networks
T-S-T switching network
5 ESS: T-S-T
4 ESS: T-S-S-S-S-T
EWSD: T-S-T (T-S-S-S-T)
S
T
T
.
.
.
T
T
.
.
.
n
n
n
n
m
m
m
m
1
r
1
r

## Slide 22: Nonblocking Properties for Multi-connection DSM-based Networks
A. Jajszczyk, “On nonblocking multiconnection networks composed of digital switching matrices”, Journal of Australian Mathematical Society, Ser. B, vol. 31, 1989, pp. 188-203

## Slide 23: Nonblocking Properties for Multi-connection Networks: Example
Theorem 2: Three-stage DSM-based network is nonblocking as a (q1,q2)-multiconnection network under Strategy 2 if and only if
where:

## Slide 24: Nonblocking Properties for Multi-connection Networks: Example

## Slide 25: Example: Cisco CRS-1 Basic Data
Fast router for core networks
Up to 1024 line cards (up to 40 Gbit/s each)
Programmable forwarding
3-stage rearrangeable Clos switching network of the 46 Tbit/s throughput
MPLS support
Development cost: ~ US$ 500 million
Line card price: ~ US$ 1 million
Notes: Koszt opracowania: 0,5 mld US$ (wg. Dan Lenoski, Cisco Systems)
Cena karty liniowej: ok. 1 mln US$ (wg. Dan Lenoski, Cisco Systems)

## Slide 26: CRS-1: Architecture
Switch fabric
Routing processor
Routing processor
Interface
Interface
Interface
Interface
Packet processing
Packet processing
Packet processing
Packet processing
Queuing
Queuing
Queuing
Queuing
...
...

## Slide 27: Switch Fabric
Source: Cisco Systems

## Slide 28: Directional Coupler

## Slide 29: Optical Crossbar Switch

## Slide 30: MEMS: Principle of Operation
Outputs
2D
Inputs
3D
Inputs
Outputs

## Slide 31: Moving Mirror of 3D Switches
Mirror diameter:
 0.5 mm
Switching speed:
 1 ms

## Slide 32: Switching Network Selection
Factors to be taken into account:
hardware cost (e.g., cost of crosspoints and interconnections between them)
used technology
cost of control devices
impact of the selected structure on quality of signals transmitted through the network
range of allowed signal delays
range of network's capacity
ease of capacity expansion
reliability
testability
traffic characteristics
ease of manufacturing (regularity of the structure, simple wiring, component unification)

## Slide 33: Switching System Controlled by a Single Processor
Central
processor
Switching
network
LU
J
Peripherals
Memory
Trunks
LU: Line Unit
J: Junctor

## Slide 34: Switching System with Two Auxiliary Processors
Switching
network
LU
J
Central
processor
Peripherals
Memory
Trunks
Switching
processor
Line scanning
processor

## Slide 35: Modular Switching System
Switching
network module
m
P
Switching
network module
m
P
Switching
network module
m
P
Central
processor
Data
bus
Trunks

## Slide 36: Signaling
Signaling represents exchange of control messages related to connection set up. Signaling functions may also include exchange of network management messages.

## Slide 37: Functional Areas of Signaling
Information exchange between end stations and switching nodes
Information exchange between switching nodes
Signaling within switching nodes
Notes: Sygnalizacja w łączu abonenckim spełnia dwie podstawowe funkcje: nadzorczą i wybierczą (adresową). Sygnalizacja międzycentralowa musi również spełniać dwie wymienione funkcje, a dodatkowo realizuje także tzw. funkcje zarządzania. Do funkcji nadzorczych można zaliczyć takie, które wykrywają lub realizują zmianę stanu łącza, na przykład: wywołanie, zgłoszenie się centrali, rozłączenie od strony abonenta wywołującego, rozłączenie od strony abonenta wywoływanego. Funkcje wybiercze są związane z procesem zestawiania połączenia, tj. wysyłaniem i odbieraniem informacji adresowych. Informacje wybiercze poza adresem mogą również zawierać sygnały dodatkowe, takie jak na przykład żądanie przesłania kolejnej cyfry czy potwierdzenie odbioru określonego sygnału. Funkcje zarządzania zapewniają optymalizację wykorzystania sieci oraz ułatwiają administrowanie nią. Do typowych funkcji zarządzania należą:
wykrycie i przesłanie informacji dotyczącej wystąpienia blokady w sieci,
informowanie o niedostępnoci wyposażenia na skutek uszkodzeń,
przesyłanie informacji taryfikacyjnych,
przesyłanie informacji alarmowych z bezobsługowych central lub koncentratorów itd.,
Należy zauważyć, że często stosowana klasyfikacja sygnałów na sygnały nadzorcze i wybiercze nie musi pokrywać się z klasyfikacją funkcji sygnalizacyjnych. Klasyfikacja sygnałów na nadzorcze (liniowe) i wybiercze (rejestrowe) odzwierciedla podział na sygnały przesyłane między urządzeniami umieszczonymi w drodze rozmównej (np. zespołami połączeniowymi) oraz urządzeniami sterującymi (rejestrami).

## Slide 38: Signaling Types: Physical Implementation
Signaling
types
AC
signaling
DC
signaling
Digital
signaling
Out-of-band
In-slot
Out-of-slot
In-band
Notes: Sygnalizacja prądem stałym jest najczęściej realizowana poprzez przerywanie pętli oraz, w niektórych przypadkach zmianą kierunku płynącego w niej prądu. Pętla zawiera aparat abonenta, łącze i wyposażenie centrali związane z tym łączem. Sygnalizacja prądem stałym bywa również stosowana do wymiany informacji między centralami.
Sygnalizacja prądem przemiennym polega na przesyłaniu sygnałów o określonych częstotliwościach mieszczących się w pasmie telefonicznym, od 300 do 3400 Hz, (sygnalizacja w pasmie), bądź też sygnałów o częstotliwościach spoza tego pasma, np. 3825, 3850 Hz (sygnalizacja poza pasmem).
W przypadku sygnalizacji przesyłanej w cyfrowych traktach PCM możemy wyróżnić dwa sposoby sygnalizacji: w szczelinie czasowej i poza szczeliną czasową. Pierwszy sposób przypomina sygnalizację w pasmie, a drugi — poza pasmem, w przypadku transmisji analogowej. Sygnalizacja w szczelinie jest stosowana w systemach PCM 24-krotnych. Do celów sygnalizacyjnych wykorzystuje się ósmy bit każdej szczeliny czasowej w co szóstej ramce. W systemie PCM 30/32 szesnasta szczelina czasowa każdej ramki może być wykorzystywana przez sygnalizację dla pozostałych szczelin, czyli mamy tu do czynienia z sygnalizacją poza szczeliną (rozmówną).

## Slide 39: Signaling Types: Logical Association Between Signaling and User Channels
User line
Signaling channel
Office A
Office B
Customers
Channel associated signaling
Office A
Office B
Customers
Common channel signaling

## Slide 40: Subscriber Line Signaling
Calling user identification
Memory allocation for address digits and connection of service units
Digit analysis and outgoing port selection
Supervision
Release
Call (off hook)
Address information
Dial tone (400-450 Hz)
Disconnection of ringing
current and tone
Conversation
Conversation
On hook
Connection set up
Ringing tone
Alerting (Ringing current)
Answer (off hook)
On hook
Calling Party
Called Party
Office

## Slide 41: Conclusion
Evolution of telecommunications switching
Telephone exchange and its components
Switching networks
Switching node control
Signaling

## Slide 42: Thank you very much for your attention