## Slide 1: TRANSMISJA PAKIETÓW WSKAŹNIKI QoS - pojedynczy kanał
© Zdzisław Papir
Zdzisław PAPIR
Katedra Telekomunikacji

## Slide 2
© Zdzisław Papir
SIECI z KOMUTACJĄ PAKIETÓW
przełącznik
kanał
łącza wirtualne
(sesje)
W sieci z komutacją pakietów informacje w połączeniu (od terminala źródłowego do terminala docelowego) są przesyłane w postaci bloków danych (pakietów) bez konieczności zestawiania trwałego połączenia. Każdy z kanałów sieci może przekazywać pakiety pochodzące z różnych połączeń. Pakiety danych są adresowane, co pozwala przełącznikom kierować pakiety na właściwe trasy w sieci. Komutacja pakietów pozwala na pełniejsze wykorzystanie zasobów pomimo konieczności adresacji pakietów.

## Slide 3
Wejściowe porty/bufory (kolejki) do przetwarzania
Wyjściowe porty/bufory (kolejki) do transmisji
Przetwarzanie i przekazywanie pakietów
© Zdzisław Papir
RUTER/PRZEŁĄCZNIK – SIEĆ PAKIETOWA

## Slide 4
SYMBOLIKA KENDALLA A/S/K/N
A - przybycia (Arrival), S - transmisja (Service)
K - # kanałów, N - pojemność systemu
bufor
kanał
A
S
A/S - M (Markov, Memoryless), D (Deterministic), G (General), E (Erlang), H (Hiperexponential), C (Cox), SS (Self-Similar) = LRD (Longe Range Dependent)
Algorytm szeregowania (Queueing Discipline) QD = FCFS (FIFO), IS, PS, LCFS, Round Robin, Fair Queueing
A/S/K/N/QD
© Zdzisław Papir

## Slide 5
KOLEJKA M/M/1 (FIFO)
© Zdzisław Papir
j - # pakietów (łącznie z transmitowanym)
 - natężenie strumienia wejściowego
1/ - średni czas transmisji pakietu
j
bufor
kanał
fgp odstępów czasu między pakietami
fgp czasu transmisji pakietów

## Slide 6
© Zdzisław Papir
Ewolucja w czasie (proces Markowa)
Stan stacjonarny t∞ (GBE – Global Balance Equations)
KOLEJKA M/M/1 – ewolucja w czasie i stan stacjonarny (ustalony)

## Slide 7
© Zdzisław Papir
μ
0
j
1
j-1
λ
λ
λ
λ
μ
μ
μ
j+1
Σ strumienie_wej = Σ strumienie_wyj
KOLEJKA M/M/1 - STAN STACJONARNY (Global Balance Equations)

## Slide 8
© Zdzisław Papir
SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA:
Global Balance Equations + rekurencja (tylko systemy markowowskie)
Local Balance Equations + rekurencja (tylko systemy markowowskie)
funkcja tworząca (transformata Z, dowolne systemy)
KOLEJKA M/M/1 - STAN STACJONARNY (Global Balance Equations)

## Slide 9
© Zdzisław Papir
μ
0
j
1
j-1
λ
λ
λ
λ
μ
μ
μ
j+1
Σ strumienie_wej = Σ strumienie_wyj
KOLEJKA M/M/1 - STAN STACJONARNY (Global Balance Equations + rekurencja)

## Slide 10
© Zdzisław Papir
KOLEJKA M/M/1 – parametry zależne od stanu (rekurencja)

## Slide 11
M/M/1 KOLEJKA ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA
© Zdzisław Papir
Rozkład geometryczny
0
1
2
3
4
5
7
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
j
r = .2 | r = .8
.8000 | .2000
.1600 | .1600
.0320 | .1280
.0064 | .1024
.0013 | .0819

## Slide 12
KOLEJKA M/M/1 – średnia zajętość
© Zdzisław Papir
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
L


## Slide 13
KOLEJKA M/M/1 – średnia długość kolejki,
średnia zajętość kanału (serwera)
© Zdzisław Papir
L
bufor
kanał
S
Q
L = ρ /(1-ρ) - średnia zajętość
Q - średnia długość kolejki = ?
S - średnia zajętość kanału = ?
- przepustowość kanału/systemu = µ czy λ?

## Slide 14
KOLEJKA M/M/1 – parametry zależne od stanu
© Zdzisław Papir
j - # pakietów (łącznie z pakietem w transmisji)
j - natężenie strumienia wejściowego w stanie j
1/j - średni czas transmisji w stanie j
j
bufor
kanał

## Slide 15
© Zdzisław Papir
j
bufor
kanał
Kolejka M/M/1
μ1
0
j
1
j-1
λ0
λj-1
λ1
λj
μj
μ2
μj+1
j+1
KOLEJKA M/M/1 – parametry zależne od stanu

## Slide 16
© Zdzisław Papir
μ1
0
j
1
j-1
λ0
λj-1
λ1
λj
μj
μ2
μj+1
j+1
Σ strumienie_wej = Σ strumienie_wyj
KOLEJKA M/M/1 – parametry zależne od stanu (Global Balance Equations)

## Slide 17
© Zdzisław Papir
KOLEJKA M/M/1 – parametry zależne od stanu (Local Balance Equations + rekurencja)
rekurencja
Global Balance Equation
Local Balance Equation
j
j-1
λj-1
λj
μj
μj+1
j+1

## Slide 18
© Zdzisław Papir
Zniechęcanie
Infinite Server (IS)
Centrala telefoniczna
Koncentrator łączy
Bufor o skończonej pojemności
KOLEJKA M/M/K – parametry zależne od stanu
Processor Sharing (PS)

## Slide 19
© Zdzisław Papir
Model Erlanga B
Grupa łączy wyjściowych
Zerowy bufor (N = 0) – zgłoszenia nie są kolejkowane
KOLEJKA M/M/K – model Erlanga B
K
Lokalna centrala telefoniczna
Model Erlanga B pozwala na wyznaczenie liczby K łączy zapewniających
odpowiednio wysoką jakość obsługi (wysokie prawdopodobieństwo realizacji połączenia λ+/ λ –) przy zadanym ruchu wejściowym λ.
λ - natężenie ruchu wejściowego [call/h]
1/μ – czas trwania rozmowy [h/call]

## Slide 20
© Zdzisław Papir
Model Engseta
Grupa łączy wyjściowych (K > 1) + grupa łączy wejściowych (N > K)
Zerowy bufor – zgłoszenia nie są kolejkowane
KOLEJKA M/M/K – model Engseta
Koncentrator
łączy
N
j  K < N
, 
K

## Slide 21: FUNKCJA TWORZĄCA
Funkcja tworząca
Rozkład prawdopodobieństwa (dyskretny)
© Zdzisław Papir

## Slide 22: FUNKCJA TWORZĄCA - WŁAŚCIWOŚCI
Warunek normalizacyjny
Wartość średnia
© Zdzisław Papir

## Slide 23: FUNKCJA TWORZĄCA - WŁAŚCIWOŚCI
Prawdopodobieństwa
© Zdzisław Papir

## Slide 24
© Zdzisław Papir
FUNKCJA TWORZĄCA – KOLEJKA M/M/1

## Slide 25
© Zdzisław Papir
KOLEJKA M/M/1 – przybycia w parach, obsługa pojedyncza
Nowe zgłoszenia pojawiają się parami; odstępy między parami zgłoszeń opisane są rozkładem wykładniczym z parametrem λ.
Zgłoszenia obsługiwane są pojedynczo. Średni czas obsługi zgłoszenia jest równy 1/µ, zaś rozkład czasów obsługi jest wykład- niczy z parametrem µ.
Narysuj graf przejść dla kolejki, zapisz i rozwiąż globalne
równania równowagi, a następnie wyznacz średnią zajętość kolejki.

## Slide 26
© Zdzisław Papir
KOLEJKA M/M/1 – server on vacations
Zgłoszenia pojawiają się z intensywnością λ; odstępy między zgło- szeniami opisane są rozkładem wykładniczym z parametrem λ.
Zgłoszenia obsługiwane są pojedynczo. Średni czas obsługi zgłoszenia jest równy 1/µ, zaś rozkład czasów obsługi jest wykład- niczy z parametrem µ.
Serwer po zakończeniu obsługi zgłoszeń w kolejce gets on vacation (kolejka jest pusta) – ponownie podejmuje obsługę, gdy utworzy się kolejka dwóch zgłoszeń.
Narysuj graf przejść dla kolejki oraz zapisz globalne równania równowagi.

## Slide 27
© Zdzisław Papir
L
W
Strumień wejściowy
Średnie opóźnienie tranzytowe
Średnia zajętość
TWIERDZENIE LITTLE’a – średnie opóźnie-nie tranzytowe w systemie kolejkowym
Twierdzenie Little’a
Strumień wyjściowy
system kolejkowy

## Slide 28
© Zdzisław Papir
L
W
Średnie opóźnienie tranzytowe
Średnia zajętość
Twierdzenie Little’a
Przepustowość
TWIERDZENIE LITTLE’a przy stratach ruchu
Ruch oferowany (obciążenie) λ
Strumień wejściowy λ+
Ruch odrzucany λ-
system kolejkowy

## Slide 29: TWIERDZENIE LITTLE’A – szkic dowodu
L
W
D(t)
A(t)
A(t)
D(t)
t
L(t)
© Zdzisław Papir
A(t) - # arrivals (0, t)
D(t) - # departures (0, t)
L(t) – zajętość systemu w chwili t
W pracy systemu w stanie stacjonarnym można wyróżnić okresy zajętości (busy periods) przeplatające się z okresami bezczynności (idle periods).
okres zajętości

## Slide 30
© Zdzisław Papir
natężenie strumienia zgłoszeń za czas (0, t)
A(t)
D(t)
t
L(t)
TWIERDZENIE LITTLE’A – szkic dowodu
t = 0
1. W chwili t = 0 system jest pusty.
2. W chwili t system ponownie
jest pusty, A(t) = D(t).
3. Obsługa w kolejności przybyć.
Łączne opóźnienie tranzytowe dla okresu zajętości (0, t) dla A(t) = D(t) zgłoszeń.
średnie opóźnienie tranzytowe
Okres zajętości
średnia zajętość w przedziale (0, t)

## Slide 31: TWIERDZENIE LITTLE’A – szkic dowodu
A(t)
D(t)
t
L(t)
© Zdzisław Papir
Stan stacjonarny

## Slide 32: TWIERDZENIE LITTLE’A – praktyka
© Zdzisław Papir
Stosowanie twierdzenia Little’a wymaga dokładnego określenia dla jakich jednostek i w jakim systemie (ich obsługi) wyznaczamy opóźnienie tranzytowe, przepustowość i zajętość.
L – średnia zajętość systemu (jakiego?)
λ+ - przepustowość (nie obciążenie!)
W - opóźnienie tranzytowe jednostek (jakich?)

## Slide 33
KOLEJKA M/M/1 – średnie opóźnienie tranzytowe
© Zdzisław Papir
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
µW



## Slide 34
Tw. Little’a - zadanie
Klienci przybywają do restauracji instant service (zamówienie na posiłek jest przyjmowane do realizacji od razu, bez kolejkowania) z intensywnością 160 klientów w ciągu jednej godziny. Przygotowanie jednego posiłku trwa 15 minut, a jego konsumpcja 30 minut. Średnio rzecz biorąc, co czwarty klient zabiera posiłek na wynos, pozostali konsumują w restauracji. Wyznacz średnią liczbę wszystkich klientów w restauracji oraz średnią liczbę klientów konsumujących w restauracji. Odpowiedź uzasadnij.

## Slide 35
Tw. Little’a - zadanie

## Slide 36: Tw. Little’a – zadanie – multipleksacja ruchu
© Zdzisław Papir
1. Wspólny kanał + Statistical Time Division Multiplexing (STDM)
KANAŁ TRANSMISYJNY
C [pakiet/s]
2. Podzielony kanał (Frequency/Time Division Multiplexing) + STDM
PODKANAŁY
C/N [pakiet/s]

## Slide 37
KOLEJKA M/M/1 – optymalny punkt pracy
© Zdzisław Papir
POWER COEFFICIENT Q

## Slide 38
© Zdzisław Papir
POWER COEFFICIENT Q
KOLEJKA M/M/1 – optymalny punkt pracy
W optymalnym punkcie pracy (max Q) względne zmiany opóźnienia tranzytowego ∆W/W równoważą względne zmiany przepustowości ∆λ+/λ+. Zmiana punktu pracy nie jest korzystna – wzrost przepustowości ∆λ+/λ+ zostanie zrealizowany przez wzrost opóźnienia ∆W/W (i na odwrót).

## Slide 39
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
()
Właściwość () obowiązuje dla wszystkich systemów M/G/1;
nie jest ważna dla systemów G/M/1.
KOLEJKA M/M/1 – optymalny punkt pracy
© Zdzisław Papir

## Slide 40
KOLEJKA M/M/1/N – bufor o skończonej pojemności
© Zdzisław Papir
j  N
bufor
kanał
j < N
j = N
j ?

## Slide 41
© Zdzisław Papir
j  N
bufor
kanał
j < N
j = N
j ?
KOLEJKA M/M/1/N – bufor o skończonej pojemności

## Slide 42
© Zdzisław Papir
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
N=11
N=7
N=3
N=

KOLEJKA M/M/1/N – bufor o skończonej pojemności

## Slide 43
© Zdzisław Papir
KOLEJKA M/M/1/N – bufor o skończonej pojemności
Bufory o skończonej pojemności są przyczyną strat ruchu, ale też – kosztem strat – powodują stabilizację opóźnienia.
µW

## Slide 44
© Zdzisław Papir
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
N
KOLEJKA M/M/1/N – bufor o skończonej pojemności

## Slide 45
ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ BUFOROWĄ
Pamięć buforowa
Zarządzanie pamięcią buforową:
Podział pamięci pomiędzy strumienie
Zasady usuwania pakietów z pamięci
Kanał transmisyjny
© Zdzisław Papir

## Slide 46
© Zdzisław Papir
Algorytm Tail drop
bufor
pakiety są usuwane, gdy bufor jest zapełniony
prosta implementacja
monopolizacja pamięci
potencjalna eliminacja zgęstek pakietów
tail drop to algorytm reaktywny – reaguje na przeciążenie, a nie przeciwdziała mu (algorytm proaktywny)

## Slide 47
© Zdzisław Papir
Algorytm RED - Random Early Discard
Bufor RED
Akceptacja
Akceptacja probabilistyczna
Odrzucenie
Średnia długość kolejki

## Slide 48
© Zdzisław Papir
SZEREGOWANIE PAKIETÓW (FCFS, FIFO)
Algorytm szeregowania FCFS
Opóźnienie kolejkowania Q
1/ λ [s/pakiet] – średni odstęp czasu między pakietami
1/ µ [s/pakiet] – średni czas transmisji pakietu
1/ λ
1/ µ
średni czas kolejkowania
kanał
bufor
k

## Slide 49
SZEREGOWANIE PAKIETÓW (FCFS, FIFO)
Multipleksacja strumieni powoduje zmniejszenie dostępnej przepustowości.
© Zdzisław Papir
bufor
kanał
m, n
M/M/1 – λ, γ (dwa strumienie)
M/M/1 – λ (jeden strumień)

## Slide 50
SZEREGOWANIE PAKIETÓW (FCFS, FIFO)
© Zdzisław Papir
bufor
kanał
m
bufor
kanał
n
Multipleksacja strumieni powoduje zmniejszenie dostępnej przepustowości.

## Slide 51
SZEREGOWANIE PAKIETÓW Round Robin (RR)
Algorytm karuzelowy (Round Robin – RR) zapewnia bardziej sprawiedliwy dostęp do kanału w porównaniu do algorytmu szeregowania FCFS (FIFO).
© Zdzisław Papir

## Slide 52
KOLEJKA M/M/1 – transmisja 2 strumieni - zadanie
© Zdzisław Papir
bufor
kanał
m, n
Ułóż GBE dla stanu systemu (m, n) dla przypadku, gdy m > 1 oraz n > 1.
Kluczowym elementem zadania jest określenie dwóch prawdopodobieństw dla stanu systemu (m, n) – jakie jest prawdopodobieństwo head of line, że w stanie systemu (m, n) jest transmitowany pakiet „zielony” lub jest transmitowany pakiet „czerwony”. Obydwa prawdopodobieństwa znajduje się z rozważań kombinatorycznych przy założeniu, że pakiety zielone są nierozróżnialne i czerwone są także nierozróżnialne.
Rozłóż GBE na dwa LBE (dwa równania GBE dla strumienia czerwonego oraz zielonego oddzielnie).
Zaproponuj rozwiązanie dla p(m, n).

## Slide 53: KOLEJKA M/G/1
© Zdzisław Papir
bufor
kanał
M/G/1 – FUNKCJA TWORZĄCA
M/M/1 – FUNKCJA TWORZĄCA

## Slide 54: KOLEJKA M/G/1
© Zdzisław Papir
bufor
kanał
W
Wzór Pollaczka-Chinczyna
opóźnienie kolejkowania
kolejkowanie
czas transmisji
opóźnienie tranzytowe
Twierdzenie Little’a

## Slide 55: WZÓR POLLACZKA-CHINCZYNA
© Zdzisław Papir
opóźnienie tranzytowe zależy od dwóch pierwszych momentów fgp czasu transmisji
opóźnienie tranzytowe nie zależy od kształtu fgp czasu transmisji
opóźnienie tranzytowe rośnie ze wzrostem fluktuacji czasu transmisji
najkrótsze opóźnienie tranzytowe zapewnia system M/D/1 (stały czas transmisji)
Kolejka M/G/1
Kolejka M/D/1
Kolejka M/M/1

## Slide 56: WZÓR POLLACZKA-CHINCZYNA (interpretacja)
© Zdzisław Papir
opóźnienie kolejkowania M/D/1
czas transmisji
dodatkowe opóźnienie kolej- kowania wynikające ze zmienności czasów transmisji

## Slide 57: WZÓR POLLACZKA-CHINCZYNA (interpretacja)
© Zdzisław Papir
Kolejka M/G/1
bufor
kanał

## Slide 58: KOLEJKA G/G/1
© Zdzisław Papir
Kolejka M/G/1
Kolejka G/G/1 (Kingman bound)
Wzrost zmienności (rozproszenie) strumienia pakietów oraz czasów ich transmisji powoduje nadmierny wzrost opóźnienia tranzytowego; W(D/D/1) = czas transmisji.

## Slide 59
SAMOPODOBIEŃSTWO GEOMETRYCZNE
© Zdzisław Papir
Obiekt samopodobny (geometrycznie) to obiekt, którego kształt jest taki sam jak kształt jego części.
Samopodobieństwo jest charakterystyczną cechą fraktali.
Fraktal to figura geometryczna, którą cechuje powtarzający się w nieskończoność wzorzec.
Dywan Sierpińskiego – przykład fraktala
Wacław Sierpiński - 1882...1969
Polski matematyk
700 artykułów i książek
„How Long Is the Coast of Britain? Statistical Self-Similarity and Fractional Dimension” (przeczytaj artykuł)

## Slide 60
Krok 0
© Zdzisław Papir

## Slide 61
Krok 1
© Zdzisław Papir

## Slide 62
Krok 2
© Zdzisław Papir

## Slide 63
Krok 3
© Zdzisław Papir

## Slide 64
Ashish Gupta
ashish@cs.northwestern.edu
Płatek śniegu Kocha

## Slide 65
SAMOPODOBIEŃSTWO STATYSTYCZNE
© Zdzisław Papir
Parametr Hursta H samopodobieństwa statystycznego dotyczy samopodobieństwa procesów losowych na różnych skalach czasu.
Parametr Hursta nie opisuje samopodobieństwa geometrycznego fraktali na różnych ich skalach.
Harold Edwin Hurst (1880 – 1978) – brytyjski hydrolog. Hurst zajmował się badaniem zdolności retencyjnych zbiorników wodnych i wykrył hydrologiczne zjawisko dalekosiężnej korelacji (w szczególności dla fluktuacji poziomu wody w rzece Nil).
Hurst opracował miarę zmienności szeregów czasowych dla różnych skal czasu (rescaled range methodology, R/S) pozwalającą wykrywać korelację dalekosiężną (samopodobieństwo). Parametr (wykładnik) Hursta jest używany w teorii ruchu teleinformatycznego, finansach i kardiologii.

## Slide 66
SAMOPODOBIEŃSTWO STATYSTYCZNE
© Zdzisław Papir
Patrice ABRY
The Multiscale Nature of Network Traffic: Discovery, Analysis, and Modelling
IEEE Signal Processing Magazine

## Slide 67
Ashish Gupta
ashish@cs.northwestern.edu

## Slide 68
RUCH SAMOPODOBNY (Kapitol , L. Janowski)
© Zdzisław Papir

## Slide 69
RUCH SAMOPODOBNY – KOLEJKA SS/M/1
kanał
bufor
ruch samopodobny (selfsimilar, SS)
Q
opóźnienie kolejkowania
Kolejka SS/M/1 (0,5<H<1)
Kolejka M/M/1 (H = 0,5)
© Zdzisław Papir

## Slide 70
Chart: 
| 0 | 0.2 | 0.4 | 0.60000000000000064 | 0.8 | 1

Kolejka SS/M/1 QUEUE opóźnienie kolejkowania
© Zdzisław Papir

## Slide 71
© Zdzisław Papir
Parametr Hursta H - statystyczne samopodobieństwo ruchu
Przyrosty (zmiana) ruchu X(t) – proces stacjonarny: E(X) = const, Var(X) = 2.
W praktyce pomiarowej posługujemy się szeregiem czasowym przyrostów wolumenu ruchu:
Y(t) - proces zliczeniowy (niestacjonarny) jednostek ruchu (bitów, bajtów, pakietów) do (dyskretnego) czasu t = 1, 2,…
Statystyczne samopodobieństwo ruchu zliczanego – ruch zliczony do czasu at jest taki sam jak zliczony do czasu t – przy założeniu przeskalowania wolumenu ruchu Y przez współczynnik a H, gdzie ½ < H < 1 jest współczynnikiem Hursta.

## Slide 72
© Zdzisław Papir
Samopodobieństwo ruchu – skale czasu
Proces zliczania i skalowania ruchu na różnych skalach czasu s.
s-ta skala czasu zlicza i skaluje ruch z s kolejnych pomiarów
Jeżeli pomiary ruchu wykonujemy w odstępach sekundowych t [sek] = 1, 2, …, to przy s = 60 przechodzimy na skalę minutową, przy s = 3600 otrzymujemy skalę godzinową etc.
Skalę godzinową otrzymamy również ze skali minutowej stosując uśrednianie przy s = 60 etc.

## Slide 73
© Zdzisław Papir
Przyrosty (zmiany) ruchu X(t), t = 1, 2,… są procesem odnowy – ciągiem identycznych i niezależnych zmiennych losowych (iid), E(X) = const, Var(X) = 2:
Jeżeli przyrosty (zmiany) ruchu X(t), t = 1, 2,… są zmiennymi losowymi iid, to ze wzrostem skali obserwacji ruchu s będziemy obserwować zanikające fluktuacje wolumenu ruchu.
Skalowanie ruchu odnowy (iid)

## Slide 74
© Zdzisław Papir
Ruch samopodobny – ruch zliczany skaluje się: Y(t) = tHY(1).
Fluktuacje ruchu samopodobnego (½ < H < 1) zanikają wolniej aniżeli ruchu, w którym obserwowane przyrosty są od siebie
niezależne (H = ½) .
Projektowanie regulatorów ruchu (traffic controls) dla ruchu samopodobnego (½ < H < 1) jest utrudnione z uwagi na utrzymujące się fluktuacje ruchu.
Skalowanie ruchu samopodobnego

## Slide 75
Uśrednianie ruchu na różnych skalach czasu
© Zdzisław Papir
Proces odnowy
Film DVD

## Slide 76: PODSUMOWANIE
Markowowski proces narodzin-śmierci o współczynnikach zależnych od stanu jest modelem różnych systemów kolejkowych istniejących w sieciach pakietowych.
Znamy kilka metod rozwiązywania globalnych równań równowagi dla stanu stacjonarnego (równania lokalne, funkcja tworząca, rekurencja).
Uniwersalne twierdzenie Little’a wiąże średnie wartości przepustowości, liczby zgłoszeń w systemie oraz opóźnienia tranzytowego.
Power coefficient - kryterium QoS dla systemów kolejkowych integrujące przepustowość oraz opóźnienie.
Im większa jest zmienność ruchu, tym większe są opóźnienia kolejkowania.
© Zdzisław Papir