## Slide 1
Kolejkowanie z obsługą -
stanowisko obsługi
y [min]?
T [min/klient]
czas obsługi klienta
czas czekania + czas obsługi
stanowisko obsługi
U(i, R) = R x i
prawo Ohma
i
i
R
u
y = y(x, T) ?
x
x
y
C=1/T
C = 1/T [klient/min]
przepustowość

## Slide 2
Czas tracony w systemie obsługi – analogia „ciecz” – ważne spostrzeżenia
y = y(x) ?
x
x
C=1/T
x
x
y(x, C) ?
C
1. Zauważmy, że jeżeli x < C, to ciecz się nie zbiera. Wniosek: jesteśmy skazani na stosowanie zmiennych losowych jako modeli procesu napływu zdarzeń i ich czasów obsługi.
2. Zauważmy, że chwilowe natężenie strumienia wyjściowego przyjmuje 2 wartości - albo 0 (lejek pusty), albo C (lejek wypełniony). Wniosek: w stanie stacjonarnym (w dłuższym horyzoncie czasu) natężenie strumienia wyjściowego uśrednia się do wartości natężenia strumienia wejściowego x.
natężenie strumienia wejściowego x =
= 0 x Pr{system pusty} + C x Pr{system zajęty} =
= natężenie strumienia wyjściowego x
zasada ciągłości strumienia

## Slide 3
Czas tracony w systemie obsługi
y = y(x) ?
x
x
T
Zasada ciągłości strumienia w stanie stacjonarnym:
natężenie strumienia wejściowego = natężenie strumienia wyjściowego
#zdarzeń na wejściu systemu = #zdarzeń na wyjściu systemu
w pewnym czasie w tym samym czasie
y
1 + xy - # liczba nowych zdarzeń w czasie y
Zdarzenie dopiero co weszło do systemu
y
y/T - # liczba zdarzeń obsłużonych w czasie y
T
T
Zdarzenie dopiero co wyszło z systemu

## Slide 4
Czas tracony w systemie obsługi y = y(x)
y
x
C
1/C = T
przepustowość
y = y(x)
x
x
T

## Slide 5
Czas tracony w kolejce
q = q(x)
x
x
T
q
x
C

## Slide 6
Zajętość systemu (kolejka + stanowisko)
z
x
C
z = z(x) ?
y = y(x)
x
x
C, z
twierdzenie Little’a
z/x = y

## Slide 7
Dylemat przy wzroście ruchu x ↑
więcej stanowisk obsługi?
skrócenie czasu obsługi?
C, y
x
x
C, y↑
2x
2x
Strumień klientów dwukrotnie wzrósł x ↑ → 2x.
Z pewnością będziemy czekać dłużej y ↑. Ile razy dłużej – dowiemy się - bo znamy funkcję y = y(x) = 1/(C - x).
y
x
C
1/C
x
2x
4x

## Slide 8
Próby rozwiązania dylematu
T, y1
x
x
Rozwiązanie #1 (2 stanowiska)
x
x
Rozwiązanie #2 (2x skrócenie obsługi)
2x
2x
½T, y2?
Klucz do rozwiązania to znajomość czasu traconego w kolejce y = y(x)
T, y1

## Slide 9
Próby rozwiązania dylematu
x
y1
Rozwiązanie #1 (2 stanowiska)
T
x
y1
C = 1/T
T
T/2
2x
y2
Rozwiązanie #2 (2x skrócenie obsługi)
2C

## Slide 10
Rozwiązanie dylematu – wniosek
Nie instaluj więcej łączy...
...kup łącze szybsze

## Slide 11
Kolejkowanie z obsługą -
analiza stanu dynamicznego
z = z(t;x,C) ?
x
C
C
x
t
opis dynamiki systemu przez NRR

## Slide 12
Kolejkowanie z obsługą -
Pr{system zajęty} =?
z = z(t;x,C) ?
x
C
C
x
t
C
x
system zajęty
Pr{system zajęty = x/C}

## Slide 13
Kolejkowanie z obsługą -
stan dynamiczny → stan stacjonarny
z = z(t;x,C) ?
x
C
C
x
t
dynamika systemu
NRR
stan stacjonarny

## Slide 14
λ [pakiet/s] – natężenie strumienia pakietów
1/λ [s/pakiet] – średni odstęp czasu między pakietami
µ [pakiet/s] – przepustowość kanału
1/µ [s/pakiet] – średni czas transmisji pakietu
1/λ
1/µ
Kanał transmisji pakietów + bufor FIFO
bufor
kanał
Opóźnienie tranzytowe W
Opóźnienie kolejkowania Q
FIFO First In First Out
FCFS
First-Come First-Served

## Slide 15
bufor
kanał
Multipleksacja FIFO 2 strumieni
Multipleksacja strumieni powoduje ograniczenie dostępnej przepusto- wości dla każdego z nich.
Bez względu na to, jak agresywny (zachłanny) jest strumień pakietów (co można wyrazić przez współczynniki /, / < 1),
opóźnienia tranzytowe są identyczne.
Algorytm FIFO nie zapewnia sprawiedliwego dostępu do kanału – strumienie agresywne nie są karane.
Notes: 15

## Slide 16
Multipleksacja FIFO 2 strumieni
bufor
kanał
Opóźnienie kolejkowania

## Slide 17
oddzielne kolejki dla strumieni
cykliczne przeglądanie kolejek (RR)
z kolejki pobierany jest tylko jeden pakiet (FIFO)
agresywne strumienie są samo- istnie karane
niesprawiedliwy podział przepustowości
Multipleksacja RR + FIFO strumieni

## Slide 18
Stosunek czasów kolejkowania RR + FIFO
FIFO=RR
RR
FIFO
Multipleksacja RR + FIFO strumieni

## Slide 19
to funkcja przypisująca zdarzeniom losowym liczby (wartości zmiennej losowej), a więc jej wartości mają charakter losowy.
Zmienne losowe opisywane są przez dystrybuantę (funkcję gęstości prawdopodobieństwa).
Dystrybuanta zmiennej losowej (cpdf – cumulative probability distribution function)
Funkcja gęstości prawdopodobieństwa (fgp) (pdf – probability density function)
x
Zmienna losowa

## Slide 20
x
x1
x2
Funkcja gęstości prawdopodobieństwa zmiennej losowej (fgp)
x
x + ∆x
Kształt fgp wskazuje na: - preferowane wartości zmiennej losowej,
- rozrzut wartości zmiennej losowej wokół wartości preferowanych
Prawdopodobieństwo (przedziałowe) przyjęcia przez zmienną losową
ustalonej wartości

## Slide 21
Związek dystrybuanty i fgp
Dystrybuanta zmiennej losowej

## Slide 22
Związek dystrybuanty i fgp
Funkcja gęstości prawdopodobieństwa zmiennej losowej (fgp)
x
x + ∆x

## Slide 23
Momenty zmiennej losowej
Wartość średnia (oczekiwana):
Wartość średniokwadratowa:

## Slide 24
Momenty zmiennej losowej
Wariancja zmiennej losowej:
Odchylenie standardowe:

## Slide 25
Odchylenie standardowe (współczynnik zmienności) jest miarą rozproszenia zmiennej losowej wokół jej wartości średniej.
x
x
Im mniejszy współczynnik zmienności, tym bardziej zmienna losowa przypomina wartość stałą (cx = 0).
Momenty zmiennej losowej

## Slide 26
Rozkład normalny
0
+1
+2
-1
+3
-2
-3
Zastosowania: modelowanie AWGN (Additive White Gaussian Noise) zakłócającego transmisję w analogowych i cyfrowych łączach transmisyjnych.
x

## Slide 27
Rozkład wykładniczy
czas
1
2
3
4
5
6
0
0.5
1
1.5
2
2.5
τ
λ = 1
λ = 2
λ = 3
Zastosowanie: czas trwania sesji oraz odstępy czasu pomiędzy kolejnymi sesjami (zdarzeniami)

## Slide 28
Rozkład wykładniczy - parametry
czas

## Slide 29
Rozkład Erlanga
rl
rl
rl
Niezależne, wykładnicze zmienne losowe (#r)
+
+
+

## Slide 30
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
r = 20
r = 10
r = 5
r = 3
r = 1
Rozkład Erlanga
Zastosowanie: modelowanie efektywności call centers

## Slide 31
Rozkład Erlanga - parametry

## Slide 32
Rozkład Pareto
Zastosowanie: modelowanie długości plików
1
2
3
4
5
6
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Exp
Pareto
- # bajtów
plik