## Slide 1
© Zdzisław Papir
WYKŁADNICZE MODELE RUCHU TELEINFORMATYCZNEGO
Zdzisław PAPIR
Instytut Telekomunikacji

## Slide 2
© Zdzisław Papir
PLAN WYKŁADU
Ruch teleinformatyczny – skale czasu i regulatory ruchu
Strumień Poissona
Strumień wykładniczy
Bezpamięciowość rozkładu wykładniczego
Inne właściwości rozkładu Poissona i wykładniczego (+)

## Slide 3
SIECI z KOMUTACJĄ PAKIETÓW
© Zdzisław Papir
przełącznik
kanał
łącza wirtualne
(sesje)
W sieci z komutacją pakietów informacje od węzła źródłowego WŹ do węzła docelowego WD są przesyłane w postaci bloków danych (pakietów) bez konieczności zestawiania trwałego połączenia.
Każdy z kanałów sieci może przekazywać pakiety pochodzące z różnych połączeń. Komutacja pakietów pozwala na pełniejsze wykorzystanie zasobów pomimo konieczności adresacji pakietów.
Pakiety danych są adresowane, co pozwala przełącznikom kierować pakiety wzdłuż ustalonych tras w sieci (łącza wirtualne) dla całej sesji WŹ – WD.
WŹ
WD

## Slide 4
KOMUTACJA PAKIETÓW ≡ KOLEJKOWANIE PAKIETÓW
BUDOWA RUTERA (PRZEŁĄCZNIKA)
© Zdzisław Papir
Kolejki (porty) wejściowe
RUTING PAKIETÓW
Kolejki (porty) wyjściowe
Kolejkowanie pakietów przyczynia się do:
fluktuacyjnych opóźnień w transmisji
strat pakietów.

## Slide 5: STRUMIENIE RUCHU TELEINFORMATYCZNEGO
© Zdzisław Papir
Sesje:
połączenie telefoniczne (VoIP)
transfer plików
e-bankowość, e-zakupy
przeglądanie stron WWW
wymiana mail
strumieniowanie audio & wideo
Sesja jest czasowym połączeniem między dwoma użytkownikami lub użytkownikiem a serwerem.
Informacje przesyłane w sesji (w sieciach teleinformatycznych) są dzielone na bloki informacji (pakiety); strumienie tych pakietów tworzą ruch teleinformatyczny (teletraffic).

## Slide 6: RUCH TELEINFORMATYCZNY na SKALACH CZASU
Minuty
Milisekundy
Godziny
Lata
Trendy
Ruch dobowy
Sesje
Strumienie pakietów
8
16
19
23
Bajty/bity
Mikrosekundy

## Slide 7: SKALE CZASU i REGULATORY RUCHU
© Zdzisław Papir
Strumienie pakietów (milisekundy)
Buforowanie, szeregowanie, zarządzanie pamięcią, protokoły łącza danych, sterowanie przepływem
Sesje (minuty)
Akceptacja i kształtowanie ruchu, ruting
Ruch dobowy (godziny)
Przeciwdziałanie przeciążeniom
Trendy (lata)
Modyfikacja sieci

## Slide 8: MODELE STRUMIENIA PAKIETÓW
© Zdzisław Papir
Model punktowy (point) strumienia pakietów
czas
bity
pakiety
Model zliczeniowy (count) strumienia (przybyć) pakietów
Model zliczeniowy
strumienia bitów (fluid model)
czas
Pakiety na osi czasu
odstępy czasu pomiędzy pakietami
długość pakietów (czas transmisji)

## Slide 9: STRUMIENIE PAKIETÓW – oznaczenia
© Zdzisław Papir
3
t
n(t)
0
1
2
4
5
6
7
Zliczeniowe modele strumienia pakietów są równoważne modelom punktowym.

## Slide 10: STRUMIENIE PAKIETÓW – oznaczenia
© Zdzisław Papir
czas
0
t
1
t
2
t
3
t
4
t
5
t
6
w
1
w
2
w
3
w
4
w
5
w
6
Odstępy czasu pomiędzy kolejnymi pakietami
Czasy transmisji kolejnych pakietów

## Slide 11: NATĘŻENIE STRUMIENIA PAKIETÓW
Przedział (horyzont) obserwacji
Sumaryczny czas transmisji (workload)
Natężenie strumienia
© Zdzisław Papir
czas
0
t
1
t
2
t
3
t
4
t
5
t
6
w
1
w
2
w
3
w
4
w
5
w
6

## Slide 12: NATĘŻENIE STRUMIENIA PAKIETÓW
© Zdzisław Papir
A =
średni czas transmisji pakietów
średni odstęp czasu pomiędzy pakietami

## Slide 13: NATĘŻENIE STRUMIENIA PAKIETÓW
© Zdzisław Papir
A = liczba pakietów pojawiających się w średnim czasie transmisji pakietu

## Slide 14
czasy transmisji pakietów (rozkład wykładniczy)
+
prawdopodobieństwo, że w czasie t pojawi się n pakietów (rozkład Poissona)
ZLICZENIOWY MODEL STRUMIENIA PAKIETÓW
kanał
bufor
odstępy czasu pomiędzy kolejnymi pakietami (rozkład wykładniczy)
PUNKTOWY MODEL STRUMIENIA PAKIETÓW
© Zdzisław Papir

## Slide 15: ZLICZENIOWY MODEL STRUMIENIA PAKIETÓW (MODEL POISSONA)
Prawdopodobieństwo, że w czasie t pojawi się n pakietów
© Zdzisław Papir
czas
{n;t}

## Slide 16: ZLICZENIOWY MODEL STRUMIENIA PAKIETÓW (MODEL POISSONA)
1. Stacjonarność
© Zdzisław Papir
czas
{n;t}
T
T + t

## Slide 17
2. Brak historii (pamięci)
© Zdzisław Papir
czas
{n;t}
historia
ZLICZENIOWY MODEL STRUMIENIA PAKIETÓW (MODEL POISSONA)

## Slide 18: ZLICZENIOWY MODEL STRUMIENIA PAKIETÓW (MODEL POISSONA)
© Zdzisław Papir
czas
czas
3. Strumień pojedynczych pakietów
Natężenie strumienia (w skali mikro)

## Slide 19: ZLICZENIOWY MODEL STRUMIENIA PAKIETÓW (MODEL POISSONA)
3. Strumień pojedynczych pakietów
© Zdzisław Papir

## Slide 20: MODEL POISSONA
Prawdopodobieństwo całkowite
czas
{n-1;t}
{1;Δt}
{n;t +Δt}
© Zdzisław Papir
czas
{n;t}
{0;Δt}
{n;t +Δt}

## Slide 21: MODEL POISSONA
© Zdzisław Papir
Rozkład Poissona
Prawdopodobieństwo, że w czasie t pojawi się n pakietów

## Slide 22: ROZKŁAD POISSONA
0
1
2
3
4
5
6
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
P0(t)
© Zdzisław Papir
P1(t)
P2(t)
P3(t)

## Slide 23: NATĘŻENIE STRUMIENIA POISSONA
© Zdzisław Papir
Natężenie strumienia Poissona w skali makro i w skali mikro jest identyczne (λ).

## Slide 24: WARIANCJA STRUMIENIA POISSONA
© Zdzisław Papir
ROZPROSZENIE STRUMIENIA POISSONA

## Slide 25
© Zdzisław Papir
czas
τ
fgp a(τ) = ?
τ – zmienna losowa - odstęp czasu pomiędzy pakietami (strumień Poissona)
τ
τ + τ
PUNKTOWY MODEL STRUMIENIA PAKIETÓW
Odstępy czasu pomiędzy pakietami w strumieniu Poissona
są opisane rozkładem wykładniczym. Strumień Poissona to strumień wykładniczy.
fgp
dystrybuanty

## Slide 26: ROZKŁAD WYKŁADNICZY ODSTĘPÓW CZASU
czas
τ
3
1
2
3
4
5
6
0
0.5
1
1.5
2
2.5
τ
a(τ)
λ = 1
λ = 2
λ = 3
© Zdzisław Papir

## Slide 27
WYKŁADNICZA ZMIENNA LOSOWA
1. Rozważamy dwie niezależne wykładnicze zmienne losowe 1, 2 o parametrach 1, 2. Udowodnij, że:
© Zdzisław Papir
2. Rozważamy dwie niezależne wykładnicze zmienne losowe 1, 2 o parametrach 1, 2. Wyznacz:

## Slide 28
NATĘŻENIE STRUMIENA WYKŁADNICZEGO
© Zdzisław Papir
Średni odstęp czasu pomiędzy pakietami [s/pakiet]
Natężenie strumienia [pakiet/s]
Natężenie strumienia wykładniczego jest identyczne z natężeniem strumienia Poissona w skali makro i w skali mikro (λ).
Strumień wykładniczy jest równoważny ze strumieniem Poissona.

## Slide 29
ROZPROSZENIE STRUMIENIA WYKŁADNICZEGO
© Zdzisław Papir
WARIANCJA STRUMIENIA WYKŁADNICZEGO

## Slide 30
WYKŁADNICZY MODEL CZASÓW TRANSMISJI
© Zdzisław Papir
C [bit/s] = C [bps] = const – stała przepustowość kanału
l [bit/pakiet] = var – zmienna losowo długość pakietów
w [s/pakiet] = l/C – zmienny losowo czas transmisji pakietów
(zmienna losowa wykładnicza)
– średni czas transmisji pakietu
– (maksymalna) przepustowość kanału

## Slide 31
© Zdzisław Papir
STRUMIEŃ WYKŁADNICZY - podsumowanie
natężenie strumienia [erlang]
współczynnik wykorzystania (utilisation coefficient)
czas
0
t
1
t
2
t
3
t
4
t
5
t
6
w
1
w
2
w
3
w
4
w
5
w
6

## Slide 32
© Zdzisław Papir
Odstępy czasu
Czasy transmisji
1/λ – średni odstęp czasu między pakietami
λ – natężenie strumienia pakietów
λ∆t – prawdopodobieństwo przybycia pakietu w czasie ∆t
1/µ – średni czas transmisji pakietów
µ – przepustowość kanału
µ∆t – prawdopodobieństwo zakończenia transmisji pakietu w czasie ∆t
prawdopodobieństwo podania przez źródło n pakietów w czasie t
prawdopodobieństwo transmisji n pakietów w czasie t

## Slide 33
© Zdzisław Papir
czas
Prawdopodobieństwo „przedłużającego się” oczekiwania: (na następny pakiet czy zdarzenie, na koniec pliku, na zakończenie sesji)
Rozkład wykładniczy „nie pamięta” czasu oczekiwania τ0, ale też prawdopodobieństwo wydłużonego oczekiwania szybko (wykładniczo) maleje wraz ze wzrostem τ↑, exp(-λτ) → 0.
BEZPAMIĘCIOWOŚĆ ROZKŁADU WYKŁADNICZEGO

## Slide 34
BEZPAMIĘCIOWOŚĆ ROZKŁADU WYKŁADNICZEGO
(właściwość Markowa)
© Zdzisław Papir
τ
M – bezpamięciowość (Markow)
(ang. memorylessness)
czas
τ

## Slide 35
BEZPAMIĘCIOWOŚĆ ROZKŁADU
ZMIENNEJ LOSOWEJ
© Zdzisław Papir
Definicja
Jedynym ciągłym rozkładem zmiennej losowej, posiadającym cechę bezpamięciowości, jest rozkład wykładniczy.
Jedynym dyskretnym rozkładem zmiennej losowej, posiada- jącym cechę bezpamięciowości, jest rozkład geometryczny.

## Slide 36
© Zdzisław Papir
BEZPAMIĘCIOWOŚĆ ROZKŁADU WYKŁADNICZEGO
- podstawowa korzyść
Bezpamięciowość upraszcza istotnie opis stanu systemu.
τa – czas do pojawienia się (arrival) następnego zgłoszenia
τs – czas do zakończenia obsługi (service) bieżącego zgłoszenia
τa
τs
k
τa
τs
k

## Slide 37
BEZPAMIĘCIOWOŚĆ
© Zdzisław Papir
Dołączyłeś się do kolejki, w której czas obsługi klientów i odstępy czasu pomiędzy klientami mają rozkład wykładniczy z parametrami odpowiednio  oraz .
Ile wynosi prawdopodobieństwo, że obsługa klienta zakończy się przed nadejściem kolejnego klienta?
Wyznacz rozkład prawdopodobieństwa liczby klientów pojawiających się w kolejce w czasie obsługi jednego klienta.

## Slide 38: PODSUMOWANIE
Strumień wykładniczy pakietów jest definiowany przez odstępy czasu pomiędzy pakietami oraz czasy transmisji pakietów opisane rozkładem wykładniczym (punktowy model strumienia).
Rozkład Poissona opisuje zliczanie przybywających pakietów i jest równoważny z rozkładem wykładniczym odstępów czasu pomiędzy pakietami.
Strumień wykładniczy jest mierzony w erlangach lub współczynnikiem wykorzystania.
Właściwości rozkładu wykładniczego 1. bezpamięciowość, 2. PASTA, 3. paradoks chwili obserwacji oraz 4. związek z rozkładem dwumianowym.
Rozkład wykładniczy można stosować do danych, gdy
Rozkłady wielofazowe stosujemy, gdy
Strumień odnowy (ciąg zmiennych losowych i.i.d.) to kres możliwości prostych modeli ruchu teleinformatycznego.
Poszukiwane są modele ruchu teleinformatycznego zachowujące bezpamięciowość oraz umożliwiające uwzględnienie korelacji wewnątrz strumienia (procesy Markowa).
© Zdzisław Papir

## Slide 39: ROZKŁAD POISSONA vs. ROZKŁAD JEDNOSTAJNY (+)
© Zdzisław Papir
n liczb wylosowanych z rozkładu jednostajnego w przedziale [0, T], uporządkowanych w porządku wzrastającym, reprezentuje n kolejnych liczb losowanych z rozkładu Poissona w przedziale [0, T].
Średni odstęp pomiędzy tymi chwilami jest równy T/(n+1).
czas
n, [0, T]
Średni odstęp T/(n+1)
Rozkład Poissona jest nazywany najbardziej losowym rozkładem
punktów (chwil czasu) w przedziale czasu.

## Slide 40: ROZKŁAD POISSONA vs. ROZKŁAD JEDNOSTAJNY – przypadek szczególny (+)
© Zdzisław Papir
Jeżeli w przedziale [0, T] odnotowano jedno zdarzenie z procesu Poissona, n(T) = 1, to prawdopodobieństwo jego pojawienia się do czasu s opisane jest rozkładem jednostajnym w przedziale [0, T].
czas
n(T) = 1, [0, T]
s

## Slide 41: WARUNKOWY ROZKŁAD POISSONA (+)
© Zdzisław Papir
n(t) jest procesem Poissona obserwowanym w przedziale [0, t]; w przedziale [0, t] pojawiło się n(t) = n zgłoszeń.
Wyznacz prawdopodobieństwo, że w przedziale [0, s], s < t pojawi się k < n zgłoszeń.
czas
n(t) = n
n(s) = k
s
t

## Slide 42
© Zdzisław Papir
Prawdopodobieństwo „przedłużającego się” oczekiwania (ang. persistence – uporczywość, lasting - trwałość)
Zjawiska opisane rozkładem potęgowym wykazują tendencję do przedłużającego się czasu trwania bez względu na upływ czasu.
ROZKŁAD WYKŁADNICZY vs ROZKŁAD POTĘGOWY
(light-tailed pdf vs heavy-tailed pdf ) (+)
light-tailed pdf
heavy-tailed pdf

## Slide 43
ROZKŁAD WYKŁADNICZY vs ROZKŁAD POTĘGOWY
(light-tailed pdf vs heavy-tailed pdf ) (+)
Linia przerywana – rozkład wykładniczy
Linia ciągła – rozkład Pareto (potęgowy)
Inference, Models and Simulation for Complex Systems
© Prof. Aaron Clauset
© Zdzisław Papir

## Slide 44: PARADOKS „chwili obserwacji” (+)
czas
A - age
Rozwiązanie: dłuższe odstępy czasu są bardziej prawdopodobne
© Zdzisław Papir
Strumień wykładniczy
dowolna chwila obserwacji strumienia

## Slide 45: PARADOKS „chwili obserwacji” (+)
czas
a
a
a
a
b
b
b
b
Losowy wybór odcinka a lub b
© Zdzisław Papir
Losowe wskazanie odcinka a lub b
a
b

## Slide 46: PARADOKS „chwili obserwacji” (+)
A
ważony odstęp czasu
średni odstęp czasu
© Zdzisław Papir

## Slide 47: PARADOKS „chwili obserwacji” rozwiązanie (+)
0
1
2
3
4
5
6
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
© Zdzisław Papir
Rozwiązanie: dłuższe odstępy czasu są bardziej prawdopodobne

## Slide 48
© Zdzisław Papir
INSPECTION TIME PARADOX – recommended reading (+)
http://blogs.discovermagazine.com/crux/2013/09/04/on-the-persistence-of-bad-luck-and-good/#.VzBreeRcM3c

## Slide 49: ROZKŁAD DWUMIANOWY (+)
t
t
t
t
© Zdzisław Papir
Rozklad Poissna jest granicznym przypadkiem rozkładu dwumianowego opisującego ciąg prób Bernoulliego (brak pamięci!).

## Slide 50: WŁAŚCIWOŚĆ PASTA (+)
PASTA - Poisson Arrivals See Time Averages
Pr{stan widziany przez przybywające zgłoszenie}
Pr{stan widziany przez zewnętrznego obserwatora}
© Zdzisław Papir
stan stacjonarny
stan k
kolejka + serwer
strumień Poissona
PASTA
Zgłoszenia przybywające widzą taki stan systemu, jaki widzi obserwator zewnętrzny.

## Slide 51: WŁAŚCIWOŚĆ PASTA (+)
© Zdzisław Papir
Frakcja zgłoszeń przybywających i widzących system w pewnym stanie jest równa frakcji czasu spędzanego przez system w tym stanie.
SYSTEM KOLEJKOWY OBSERWOWANY PRZEZ ZEWNĘTRZNEGO OBSERWATORA
Frakcja czasu spędzona w stanie k
Frakcja przybywających zgłoszeń w stanie k
SYSTEM KOLEJKOWY OBSERWOWANY PRZEZ ZGŁOSZENIE PRZYBYWAJĄCE

## Slide 52: PASTA – strumień niepoissonowski (+)
© Zdzisław Papir
stan stacjonarny
stan k
strumień nie- poissonowski
strumień wyjściowy
Pr{stan widziany przez przybywające zgłoszenie}
Pr{stan widziany przez zewnętrznego obserwatora}
Pr{stan widziany przez odchodzące zgłoszenie}
kolejka + serwer

## Slide 53: ROZKŁADY (WIELO) FAZOWE (+)
czas
τ
Rozkład wykładniczy
Rozproszenie strumienia wykładniczego
© Zdzisław Papir

## Slide 54: ROZKŁAD ERLANGA (ogólny) (+)
l
2
l
1
l
r
Rozkłady wykładnicze (fazy)
© Zdzisław Papir

## Slide 55: ROZKŁAD ERLANGA (+)
rl
rl
rl
identyczne rozkłady wykładnicze (fazy)
© Zdzisław Papir

## Slide 56: ROZKŁAD ERLANGA (+)
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
t
a
(
t
)
r = 20
r = 10
r = 5
r = 3
r = 1
© Zdzisław Papir

## Slide 57: ROZKŁAD HIPERWYKŁADNICZY (+)
l
r
a
1
a
r
rozkłady wykładnicze (fazy)
© Zdzisław Papir
l
1

## Slide 58: ROZKŁAD HIPERWYKŁADNICZY (+)
© Zdzisław Papir
Nierówność Cauchy’ego:
= 1

## Slide 59: ROZKŁAD COXA(+)
a
3
a
1
=1
l
1
a
i
+1
l
2
l
i
a
2
a
i
a
r
l
r
Zaleta: możliwość dopasowania do dowolnych danych obserwacyjnych
Wada: duża liczba parametrów (2r)
© Zdzisław Papir

## Slide 60: STRUMIEŃ ODNOWY (+)
Odstępy czasu pomiędzy zgłoszeniami zmienne losowe i.i.d. (independent, identically distributed )
czas
Z
1
Z
2
Z
3
Z
n
-1
Z
n
Z
0
residual
life
age
life
© Zdzisław Papir

## Slide 61: STRUMIEŃ ODNOWY (+)
liczba zgłoszeń do czasu t - n(t)
średnia liczba zgłoszeń do czasu t -
właściwości:
natężenie strumienia
© Zdzisław Papir
pomiar natężenia strumienia