## Slide 1
Zdzisław PAPIR
Katedra Telekomunikacji
STEROWANIE RUCHEM METODĄ OKNA
(window flow control)
SIEĆ PAKIETOWA

## Slide 2
WINDOW FLOW CONTROL (WFC)
© Zdzisław Papir
1. Zwracane potwierdzenia (ack’s) oraz szerokość okna (window, credit) można traktować jak bufor przepustek (token). Pakiet może zostać wysłany tylko wtedy, gdy w buforze jest wolna przepustka.
2. Mechanizm okna (kredytu) pozwala odbiorcy informacji dostosowywać tempo nadawania pakietów przez nadajnik do aktualnych możliwości przetwarzania nadawanych pakietów lub warunków ruchowych w sieci.
TOKEN
BUFFER
SENDER
RECEIVER
packets
PACKET NETWORK
ack’s + window
3. Mechanizm okna ma też właściwości przeciwdziałania przeciążeniom sieci, gdyż ogranicza liczbę pakietów znajdujących się w sieci.
4. Liczba zgromadzonych przepustek powiększona o liczbę wysłanych, a jeszcze niepotwierdzonych pakietów jest równa aktualnej szerokości okna K, # packets + # tokens = K.

## Slide 3
WINDOW FLOW CONTROL
© Zdzisław Papir
packets ack’ed
packets
sent, not ack’ed
packets
to be sent
all packets sent
window, credit
CRD.RCV
SENDER
RECEIVER
SENDER
RECEIVER
1. Mechanizm okna (kredytu) pozwala odbiorcy informacji dostosowywać tempo nadawania pakietów przez nadajnik do aktualnych możliwości przetwarzania nadawanych pakietów.
2. Mechanizm okna ma też właściwości przeciwdziałania przeciążeniom sieci, gdyż ogranicza liczbę pakietów znajdujących się w sieci.

## Slide 4: MODEL KOLEJKOWY ŁĄCZA WIRTUALNEGO z WINDOW FLOW CONTROL
jN+1
© Zdzisław Papir
bufor
przepustek
Połączenie wirtualne sterowane metodą okna (szerokość okna K)
j1
jn
jN
j2

## Slide 5
MODEL KOLEJKOWY M/M/1/K - otwarty
© Zdzisław Papir
j  K
bufor
kanał
j < K
j = K
j ?

## Slide 6
MODEL KOLEJKOWY M/M/1/K - zamknięty
© Zdzisław Papir
Model zamknięty – kolejki obciążone ruchem równoważnym przepustowości γ.
Model otwarty – kolejka obciążona ruchem oferowanym λ, zapewniająca przepustowość γ = λ+.
źródło
kanał

## Slide 7
KOLEJKA M/M/1/K - otwarta  zamknięta
j
i
j + i = K
Globalne
równanie równowagi
(GRR)
Hipotetyczne rozwiązanie GRR
Model zamknięty – kolejki obciążone ruchem równoważnym przepustowości γ.
Kolejka M/M/1/K
zamknięta  otwarta
Model otwarty – kolejka obciążona ruchem oferowanym λ, zapewniająca przepustowość γ = λ+.

## Slide 8
© Zdzisław Papir
MODEL KOLEJKOWY M/M/1/K – otwarty
przepustowość γ = ?
j  K
bufor
kanał
j < K
j = K
j ?
Obliczenia γ dla stacji „bufor pakietów + kanał”

## Slide 9
© Zdzisław Papir
j
i
j + i = K
MODEL KOLEJKOWY M/M/1/K - zamknięty
przepustowość γ= ?
Kolejka M/M/1/K
otwarta  zamknięta
(jednakowe przepustowości)
bufor pakietów
kanał
bufor przepustek
źródło
Obliczenia γ dla stacji „bufor przepustek + źródło”

## Slide 10
© Zdzisław Papir
jN+1
bufor przepustek
Połączenie wirtualne sterowane metodą okna (szerokość okna K)
j1
jn
jN
j2
MODEL KOLEJKOWY ŁĄCZA WIRTUALNEGO z WINDOW FLOW CONTROL
źródło
jN+1

## Slide 11
ZAMKNIĘTE SIECI KOLEJEK GORDON & NEWELL 1967
Rozkład prawdopodobieństwa (postać iloczynowa)
N + 1 – liczba kanałów N + bufor przepustek
K – szerokość okna
λ – obciążenie łącza (ruch na wejściu)
γ – przepustowość łącza
Zamknięta sieć S-strumieniowa
z oknami K1, K2,…,KS
(Gordon & Newell)
K1
K2
KS
Convolution Algorithm → normalization constant
Mean Value Analysis → QoS parameters

## Slide 12
ZAMKNIĘTE SIECI KOLEJEK stała normalizująca
Stała normalizująca
© Zdzisław Papir
Przestrzeń stanów

## Slide 13
Stała normalizująca
© Zdzisław Papir
Złożoność obliczeniowa algorytmu
bezpośredniego sumowania w przestrzeni stanów
ZAMKNIĘTE SIECI KOLEJEK algorytm splotowy
Złożoność obliczeniowa algorytmu splotowego
Inne (sprytne) algorytmy dla zamkniętych sieci kolejek:
Twierdzenie Nortona
Mean Value Analysis + arrival theorem

## Slide 14: WINDOW FLOW CONTROL dobór szerokości okna
ACK
Ruch tła
© Zdzisław Papir
ACK
jN+1
jN+1

## Slide 15: WINDOW FLOW CONTROL dobór szerokości okna
© Zdzisław Papir
ACK
W (opóźnienie tranzytowe)
Zadanie optymalizacyjne:
Założenia – jednorodne i dopasowane do źródła połączenie wirtualne:
jN+1

## Slide 16: WINDOW FLOW CONTROL dobór szerokości okna
© Zdzisław Papir
ACK
Obserwacja:
Każdy bufor jednorodnego i dopasowanego połączenia wirtualnego
zawiera w stanie stacjonarnym tę samą średnią liczbę pakietów/potwierdzeń Ln:
W (opóźnienie tranzytowe)
jN+1

## Slide 17: WINDOW FLOW CONTROL dobór szerokości okna
© Zdzisław Papir
ACK
Twierdzenie Little’a:
Przepustowość:
W (opóźnienie tranzytowe)

## Slide 18: WINDOW FLOW CONTROL dobór szerokości okna
© Zdzisław Papir
ACK
Liczba R(K, N) rozmieszczeń
K przedmiotów w N pojemnikach
W (opóźnienie tranzytowe)
1
2
N
N+1
 K
N pojemników
Pojemnik

## Slide 19: WINDOW FLOW CONTROL dobór szerokości okna
© Zdzisław Papir
ACK
Przepustowość:
W

## Slide 20: WINDOW FLOW CONTROL dobór szerokości okna
Przepustowość:
Opóźnienie tranzytowe:
Power coefficient:
W jednorodnym, dopasowanym połączeniu wirtualnym szerokość okna powinna być równa liczbie kanałów wchodzących w połączenie.
© Zdzisław Papir

## Slide 21: PODSUMOWANIE
© Zdzisław Papir
Zamknięte sieci kolejek służą do modelowania łączy wirtualnych w sieci pakietowej z mechanizmem okna.
W najprostszym przypadku (jednorodne łącze wirtualne) szerokość okna powinna być równa liczbie kanałów transmisyjnych tworzących połączenie wirtualne.
Dla zamkniętych sieci kolejek obowiązuje (podobnie jak dla sieci otwartych) iloczynowa postać rozkładu prawdopodobieństwa stanów.
Określenie rozkładu prawdopodobieństwa stanów wymaga znajomości stałej normalizacyjnej rozkładu oraz rozpływu ruchu.
W przypadku sieci złożonych stałą normalizacyjną oraz rozpływ ruchu wyznacza się za pomocą algorytmu splotowego redukującego liczbę obliczeń.