## Slide 1
© Zdzisław Papir
Zdzisław PAPIR
Katedra Telekomunikacji
TRANSMISJA PAKIETÓW WSKAŹNIKI QoS - sieć pakietowa

## Slide 2: AGENDA
© Zdzisław Papir
Sieć z komutacją łączy, sieć z komutacją pakietów
Sieć pakietowa – sieć kolejek
Łącze wirtualne
Buforowanie & transmisja - twierdzenie Burke’go
Łącze wirtualne (szeregowe połączenie kolejek)
Multipleksacja, buforowanie i transmisja strumieni
Sieć pakietowa – opóźnienie tranzytowe
Topology, Capacity & Flow Assignment Problems
Rozszerzenia modeli kolejkowych sieci pakietowej

## Slide 3: KOMUTACJA ŁĄCZY
Komutacja łączy (kanałów) – polega na zestawieniu na czas trwania połączenia (od terminala źródłowego do terminala docelowego) sekwencji kanałów. Przesyłanie danych następuje dopiero po ustanowieniu połączenia. Kanały wchodzące w skład połączenia nie mogą być wykorzystywane przez inne połączenia nawet, gdy nie są przekazywane dane (co powoduje niepełne wykorzystanie zasobów).
© Zdzisław Papir
przełącznik
kanał
połączenia

## Slide 4: KOMUTACJA PAKIETÓW
© Zdzisław Papir
przełącznik
kanał
łącza wirtualne
W sieci z komutacją pakietów informacje w połączeniu (od terminala źródłowego do terminala docelowego) są przesyłane w postaci bloków danych (pakietów) bez konieczności zestawiania trwałego połączenia. Każdy z kanałów sieci może przekazywać pakiety pochodzące z różnych połączeń. Pakiety danych są adresowane, co pozwala przełącznikom kierować pakiety na właściwe trasy w sieci. Komutacja pakietów pozwala na pełniejsze wykorzystanie zasobów pomimo konieczności adresacji pakietów.

## Slide 5
Wejściowe porty/bufory (kolejki) do przetwarzania
Wyjściowe porty/bufory (kolejki) do transmisji
Przetwarzanie i ruting pakietów
© Zdzisław Papir
RUTER/PRZEŁĄCZNIK – SIEĆ PAKIETOWA

## Slide 6: SIEĆ PAKIETOWA – SIEĆ KOLEJEK
Kanał transmisyjny
Łącza wirtualne (VC) (strumienie danych)
Węzły sieci
© Zdzisław Papir

## Slide 7: SIEĆ PAKIETOWA – SIEĆ KOLEJEK
Kanał transmisyjny
Łącza wirtualne (VC) (strumienie danych)
Węzły sieci
© Zdzisław Papir
Bufor
Kanał
Multipleksacja strumieni (VC)
Buforowanie
& transmisja strumieni
Demultipleksacja (ruting) strumieni (VC)

## Slide 8: SIEĆ PAKIETOWA – SIEĆ KOLEJEK
natężenia ruchu VC, S – liczba strumieni VC
przepustowości kanałów transmisyjnych, N – liczba kanałów transmisyjnych
zajętość n-tego bufora
© Zdzisław Papir

## Slide 9: SIEĆ PAKIETOWA – SIEĆ KOLEJEK
przepustowości kanałów transmisyjnych
fgp czasu transmisji w n-tym kanale
natężenia ruchu VC, S – liczba strumieni VC
fgp odstępów czasu pomiędzy pakietami w s-tym strumieniu VC
Założenia markowowskie (wykładnicze):
© Zdzisław Papir
Dekompozycja:
→ wiele łączy wirtualnych → pojedyncze łącze wirtualne →
→ pojedynczy bufor & kanał transmisyjny →

## Slide 10: ŁĄCZE WIRTUALNE
© Zdzisław Papir
j1
jn
jN
j2
ruch oferowany γ
Pojedynczy bufor & kanał transmisyjny
fgp odstępów czasu pomiędzy pakietami na wyjściu kanału?
j

## Slide 11
BUFOROWANIE & TRANSMISJA KOLEJKA M/M/1 – TW. BURKE’GO
© Zdzisław Papir
bufor
kanał
j
fgp odstępów czasu pomiędzy pakietami na wyjściu kanału?
Twierdzenie Burke’go
Fgp odstępów czasu pomiędzy pakietami na wyjściu kanału transmisyjnego (modelowanego jako system kolejkowy M/M/1) jest identyczna z fgp odstępów czasu pomiędzy pakietami na wejściu do bufora (buforowanie & transmisja nie zmieniają wykładniczego charakteru strumienia).

## Slide 12
© Zdzisław Papir
bufor
kanał
j
BUFOROWANIE & TRANSMISJA TWIERDZENIE BURKE’GO - dowód

## Slide 13
© Zdzisław Papir
BUFOROWANIE & TRANSMISJA TWIERDZENIE BURKE’GO - dowód

## Slide 14
© Zdzisław Papir
BUFOROWANIE & TRANSMISJA TWIERDZENIE BURKE’GO - dowód
Fgp odstępów czasu pomiędzy pakietami na wyjściu kanału transmisyjnego (modelowanego jako system kolejkowy M/M/1) jest identyczna z fgp odstępów czasu pomiędzy pakietami na wejściu do bufora.

## Slide 15
ŁĄCZE WIRTUALNE
(szeregowe połączenie kolejek M/M/1)
j1
jn
jN
j2
ruch oferowany
Modelem kolejkowym pojedynczego połączenia wirtualnego jest szeregowe połączenie niezależnych kolejek M/M/1.
© Zdzisław Papir

## Slide 16
© Zdzisław Papir
bufor
kanał
kanał
GLOBALNE RÓWNANIA RÓWNOWAGI
SZEREGOWE POŁĄCZENIE KOLEJEK - dowód
Σ STRUMIEŃ_WEJ = Σ STRUMIEŃ_WYJ
do stanu (j1, j2)
ze stanu (j1, j2)

## Slide 17
© Zdzisław Papir
SZEREGOWE POŁĄCZENIE KOLEJEK - dowód

## Slide 18
© Zdzisław Papir
LOKALNE RÓWNANIA RÓWNOWAGI
Σ STRUMIEŃ_WEJ(n)(PRZYBYCIE) = Σ STRUMIEŃ_WYJ(n)(TRANSMISJA)
n = 1,2
Kolejka #1
Kolejka #2
SZEREGOWE POŁĄCZENIE KOLEJEK - dowód

## Slide 19
© Zdzisław Papir
LOKALNE RÓWNANIA RÓWNOWAGI
Kolejka #1
SZEREGOWE POŁĄCZENIE KOLEJEK - dowód

## Slide 20
© Zdzisław Papir
LOKALNE RÓWNANIA RÓWNOWAGI
Kolejka #2
SZEREGOWE POŁĄCZENIE KOLEJEK - dowód

## Slide 21
© Zdzisław Papir
LOKALNE RÓWNANIA RÓWNOWAGI
SZEREGOWE POŁĄCZENIE KOLEJEK - dowód

## Slide 22
© Zdzisław Papir
bufor
kanał
kanał
Ogólny przypadek – połączenie wirtualne
SZEREGOWE POŁĄCZENIE KOLEJEK - dowód

## Slide 23: MULTIPLEKSACJA, BUFOROWANIE & TRANSMISJA STRUMIENI
W wyniku multipleksacji strumieni (łączy wirtualnych) otrzymujemy strumień o natężeniu sumarycznym:
Multipleksacja, buforowanie & transmisja nie zmieniają wykładniczego charakteru multipleksowanych strumieni (D. Stanford, W. Fischer, The interdeparture time distribution for each class in the ∑iMi/Gi/1, Queueing Systems 1989), w kanale modelowanym jako system kolejkowy ∑iMi/Mi/1.
wektor rozpływu ruchu w sieci
© Zdzisław Papir

## Slide 24: MULTIPLEKSACJA STRUMIENI
© Zdzisław Papir
czas
W wyniku multipleksacji strumieni wykładniczych powstaje strumień wykładniczy, którego natężenie jest sumą natężeń strumieni składowych.
© Zdzisław Papir

## Slide 25: MULTIPLEKSACJA, BUFOROWANIE & TRANSMISJA STRUMIENI
© Zdzisław Papir
n-ty bufor & kanał
Multipleksacja strumieni (VC)
Każdy bufor & kanał, n = 1,…, N w sieci pakietowej z wieloma łączami wirtualnymi można modelować jako kolejkę M/M/1 o parametrach λn, µn, gdzie λn jest łącznym natężeniem ruchu kierowanego do n-tego kanału, a µn jego przepustowością.
Rozpływ ruchu w sieci wynika z rutingu obciążenia sieci:

## Slide 26: MULTIPLEKSACJA, BUFOROWANIE & TRANSMISJA STRUMIENI
© Zdzisław Papir
n-ty bufor & kanał
Multipleksacja strumieni (VC)
Kolejka M/M/1
Średnia zajętość kolejki M/M/1

## Slide 27: SIEĆ PAKIETOWA – OPÓŹNIENIE TRANZYTOWE
© Zdzisław Papir
Średnie opóźnienie tranzytowe W (wg. tw. Little’a)

## Slide 28
L
W
ruch oferowany
Średnie opóźnienie tranzytowe
średnia liczba pakietów
© Zdzisław Papir
SIEĆ PAKIETOWA
opóźnienie tranzytowe (wskaźnik QoS)
Twierdzenie Little’a (średnie opóźnienie tranzytowe)

## Slide 29
© Zdzisław Papir
Formalny dowód korzysta z Global Balance Equations rozkładanych na Local Balance Equations (Jackson 1957, 1963).
Iloczynowa postać rozkładu sugeruje, że model sieci pakietowej jest „złożeniem” niezależnych kolejek M/M/1.
SIEĆ PAKIETOWA - rozkład prawdopodobieństwa stanów

## Slide 30
© Zdzisław Papir
TOPOLOGY, CAPACITY & FLOW ASSIGNMENT PROBLEMS
γ
μ – przepustowości
topologia sieci
T
ruch oferowany
λ – rozpływ ruchu
→
→
→
min{W = opóźnienie tranzytowe}
dane: węzły sieci, ruch oferowany γ
szukane: topologia T?, przepustowości μ ?, rozpływ ruchu λ ?
istniejące dodatkowe ograniczenia
→
→
→

## Slide 31
© Zdzisław Papir
CAPACITY ASSIGNMENT PROBLEM
μ – przepustowości
λ – rozpływ ruchu
→
→
topologia sieci
T
γ
ruch oferowany
→

## Slide 32: CAPACITY ASSIGNMENT PROBLEM
Kryterium optymalizacji
Ograniczenie
Problem optymalizacyjny
Wielkości dane
© Zdzisław Papir

## Slide 33: CAPACITY ASSIGNMENT PROBLEM
Metoda mnożników Lagrange’a
© Zdzisław Papir

## Slide 34: CAPACITY ASSIGNMENT PROBLEM
© Zdzisław Papir
Przepustowość każdego kanału jest równa natężeniu ruchu kierowanego do tego kanału plus pewna „nadwyżka”, która jest dzielona pomiędzy kanały proporcjonalnie do sumy pierwiastków kwadratowych natężeń ruchu.

## Slide 35
FLOW ASSIGNMENT PROBLEM
© Zdzisław Papir
γ
ruch oferowany
→
λ – rozpływ ruchu
→
μ – przepustowości
→
topologia sieci
T

## Slide 36
FLOW ASSIGNMENT PROBLEM
© Zdzisław Papir
Kryterium optymalizacji
Ograniczenie
Problem optymalizacyjny
Wielkości dane

## Slide 37
CAPACITY & FLOW ASSIGNMENT PROBLEM
© Zdzisław Papir
topologia sieci
T
γ
ruch oferowany
→
λ – rozpływ ruchu
→
μ – przepustowości
→

## Slide 38
CAPACITY & FLOW ASSIGNMENT PROBLEM
© Zdzisław Papir
Kryterium optymalizacji
Ograniczenie
Problem optymalizacyjny
Wielkości dane

## Slide 39
TOPOLOGY, CAPACITY & FLOW ASSIGNMENT PROBLEM
© Zdzisław Papir
γ
ruch oferowany
λ – rozpływ ruchu
→
μ – przepustowości
→
topologia sieci
T
→

## Slide 40
TOPOLOGY, CAPACITY & FLOW ASSIGNMENT PROBLEM
© Zdzisław Papir
Kryterium optymalizacji
Ograniczenie
Problem optymalizacyjny
Wielkości dane

## Slide 41
© Zdzisław Papir
ROZSZERZENIA MODELI KOLEJKOWYCH SIECI PAKIETOWEJ
Jackson rozszerzył swoje podstawowe twierdzenie (1957) do sieci wielostrumieniowych (1963); w 1975 powstał ogólny model BCMP (Baskett, Chandy, Muntz, Palacios).
otwarta sieć wielostrumieniowa (Jackson, BCMP)
zamknięta sieć wielostrumieniowa
(Gordon & Newell)
Gordon & Newell rozszerzyli (1967) twierdzenie Jacksona do zamkniętych sieci wielostrumieniowych (sieci otwartych z okienkowym sterowaniem przepływem).