## Slide 1: MATEMATYKA w ANALIZIE SIECI i SYSTEMÓW
prof. Zdzisław PAPIR
Instytut Telekomunikacji
Pok. 404, bud. D6
papir@agh.edu.pl
© Zdzisław Papir
dr inż. Krzysztof RUSEK
Instytut Telekomunikacji
Pok. 216, bud. B9
krusek@agh.edu.pl

## Slide 2: WYKŁADY i ĆWICZENIA
© Zdzisław Papir
Część I (Z. Papir)
Modelowanie analityczne sieci
Modele wykładnicze ruchu teleinformatycznego
Transmisja pakietów – pojedynczy kanał
Metryki QoS – pojedynczy kanał
Metryki QoS – sieć pakietowa
Sterowanie ruchem metodą okna – sieć pakietowa
Proces Markowa w modelowaniu ruchu teleinformatycznego
Część II (K. Rusek)
1. Dopasowanie parametrów modeli do danych pomiarowych
2. Analiza niepewności wyników
3. Budowanie modeli „czarna skrzynka” dopasowujących się do obserwowanych danych
4. Teoretyczne podstawy uczenia maszynowego

## Slide 3
© Zdzisław Papir
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest uzyskanie oceny pozytywnej (przynajmniej 3,0) z każdego z dwóch sprawdzianów organizowanych w połowie i pod koniec semestru.
Studenci, którzy nie otrzymali zaliczenia z ćwiczeń w terminie podstawowym pojawiają się na I albo II terminie egzaminu w celu uzyskania zaliczenia poprawkowego (przysługuje tylko jeden termin zaliczenia poprawkowego). Pozytywna ocena przedstawionej pracy oznacza dopuszczenie do egzaminu (w pozostałych terminach).
ZALICZENIE, EGZAMIN etc…
Notes: 3

## Slide 4
© Zdzisław Papir
ZALICZENIE, EGZAMIN etc…
Ćwiczenia audytoryjne są obowiązkowe. Dopuszczone są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach – po jednej w każdej połowie semestru. Student, który bez usprawiedliwienia opuścił dwa ćwiczenia audytoryjne i jego cząstkowe wyniki w nauce są negatywne lub bez usprawiedliwienia opuścił trzy i więcej ćwiczeń audytoryjnych – nie otrzymuje zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych i nie przysługuje mu zaliczenie poprawkowe.
Ćwiczenia audytoryjne: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie ostatniego wykładu lub materiału wskazanego każdorazowo przez prowadzącego. Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie sprawdzianów, co przekłada się na ocenę końcową ćwiczeń.
Notes: 4

## Slide 5
© Zdzisław Papir
ZALICZENIE, EGZAMIN etc…
Wykład: Studenci uczestniczą w wykładach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z sylabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Ćwiczenia audytoryjne: w przypadku usprawiedliwionej nieobecności możliwe jest wyrównanie w trybie indywidualnych konsultacji lub w ramach ćwiczeń audytoryjnych w innych grupach ćwiczeniowych.
Ocena z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych na sprawdzianach i z ocen uzyskanych w trakcie ćwiczeń przeprowadzanych w trakcie semestru. Ocena z ćwiczeń może być podwyższona za aktywność na zajęciach lub obniżona za stwierdzone nieprzygotowanie się do zajęć (wg uznania prowadzącego).
Notes: 5

## Slide 6
© Zdzisław Papir
Zwolnienie z egzaminu przysługuje przy ocenie z ćwiczeń powyżej 4,2.
Egzamin jest przeprowadzany pisemnie – do rozwiązania jest 3 – 5 zadań. Każde zadanie jest oceniane w skali od 2,0 do 5,0. Ocenę 3,0 (dst) gwarantuje rozwiązanie 2/3 lub 3/5 zadań.
Część zadań ma charakter rachunkowy, a część teoretyczny. Zadania dotyczą całości materiału z wykładów i ćwiczeń audytoryjnych.
W trakcie egzaminu nie można korzystać z żadnych materiałów (notatki, podręczniki, skrypty, kserokopie) za wyjątkiem zestawu wzorów (A4) przygotowanego samodzielnie przez studentów.
ZALICZENIE, EGZAMIN etc…
Notes: 6

## Slide 7
© Zdzisław Papir
SLAJDY do WYKŁADU (część I)
http://www.kt.agh.edu.pl/~papir/ Matematyka_Analiza.zip

## Slide 8: LITERATURA (B. Gł. AGH)
Bogusław Filipowicz
Modelowanie i optymalizacja systemów kolejkowych
Cz. 1 Systemy markowowskie
Cz. 2 Systemy niemarkowowskie
Bogusław Filipowicz, Krystyna Idzikowska
Systemy i sieci kolejkowe w przykładach i zadaniach
Bogusław Filipowicz
Modelowanie i analiza sieci kolejkowych
© Zdzisław Papir

## Slide 9: LITERATURA (internet, *.pdf files)
Leonard Kleinrock
Queueing Systems - Vol. I: Theory
Queueing Systems - Vol. II: Computer Applications
John Wiley & Sons 1975
Dimitri Bertsekas, Robert Gallager
Data Networks
Prentice Hall 1993
© Zdzisław Papir
Lester Lipsky
Queueing Theory - A Linear Algebraic Approach
University of Connecticut, 2008

## Slide 10: LITERATURA (internet, *.pdf files)
© Zdzisław Papir
Moshe Zukerman
Introduction to Queueing Theory and Stochastic Teletraffic Models
EE Department,
City University of Hong Kong
Notes: 10

## Slide 11: LITERATURA
Boudewijn R. Haverkort
Performance of Computer Communication Systems
Wiley 1999
© Zdzisław Papir
Zdzisław Papir
Ruch telekomunikacyjny i przeciążenia sieci pakietowych
WKiŁ 2001
William Stallings
High-Speed Networks: TCP/IP and ATM Design Principles
Prentice Hall 1998

## Slide 12: LITERATURA
Jeremiah W. Hayes, Thimma V. J. Ganesh Babu
Modeling and Analysis of Telecommunications Networks
Wiley 2004
Anurag Kumar, D. Manjunath, Joy Kuri
Communication Networking – an Analytical Approach
Elsevier 2004
Piet Van Mieghem
Performance Analysis of Communications Networks and Systems
Cambridge University Press 2006
© Zdzisław Papir

## Slide 13: LITERATURA
Hisashi Kobayashi, Brian L. Mark
System Modeling and Analysis
Pearson 2009
© Zdzisław Papir
Fayez Gebali
Analysis of Computer and Communication Networks
Springer 2008
Notes: 13

## Slide 14
SIECI z KOMUTACJĄ ŁĄCZY
Komutacja łączy (kanałów) – polega na zestawieniu na czas trwania połączenia (od terminala źródłowego do terminala docelowego) sekwencji kanałów. Przesyłanie danych następuje dopiero po ustanowieniu połączenia. Kanały wchodzące w skład połączenia nie mogą być wykorzystywane przez inne połączenia nawet, gdy nie są przekazywane dane (co powoduje niepełne wykorzystanie zasobów).
© Zdzisław Papir
przełącznik
kanał
połączenia

## Slide 15
SIECI z KOMUTACJĄ PAKIETÓW
© Zdzisław Papir
przełącznik
kanał
łącza wirtualne
W sieci z komutacją pakietów informacje w połączeniu (od terminala źródłowego do terminala docelowego) są przesyłane w postaci bloków danych (pakietów) bez konieczności zestawiania trwałego połączenia. Każdy z kanałów sieci może przekazywać pakiety pochodzące z różnych połączeń. Pakiety danych są adresowane, co pozwala przełącznikom kierować pakiety na właściwe trasy w sieci. Komutacja pakietów pozwala na pełniejsze wykorzystanie zasobów pomimo konieczności adresacji pakietów.

## Slide 16: MODELOWANIE SIECI
Cechy wspólne:
rozkład Poissona → proces Markowa
aspekt kolejkowanie - straty
Quality of Service (QoS)
Metryki:
bandwidth (pasmo)
throughput (przepustowość)
latency (opóźnienie)
jitter (fluktuacje opóźnienia)
error rate (stopa błędów)
sieci telefoniczne (komutacja kanałów) Agner Erlang (XIX-XX)
teletraffic engineering
sieci pakietowe (komutacja pakietów) Leonard Kleinrock (~1970)
Paul Baran (~1970)
performance evaluation
Quality of Experience (QoE)
Metryka MoS (Mean Opinion Score)
skala Likerta {1, 2, 3, 4, 5}
{bad, poor, fair, good, excellent}

## Slide 18: DLACZEGO MODELUJEMY?
Przewidywanie efektywności (jakości) (performance):
aplikacji sieciowych (QoE)
sieci transportowej (QoS)
w celu:
unowocześnienia sieci istniejącej
zaprojektowania nowej sieci od podstaw
© Zdzisław Papir
Modelowanie:
analityczne
numeryczne
symulacyjne

## Slide 19: MODEL ANALITYCZNY vs SYMULACYJNY
© Zdzisław Papir
An analytic model is a mathematical abstraction that can be extended to address various working conditions, thanks to some assumptions about the way a process is evolving. In some cases, an exact solution can be (…) obtained for various conditions. The beauty of the analytical model is that it provides a generic way to get performance results in various conditions through a mathematical formulation.
Prosper Chemouil, 2015

## Slide 20: MODEL ANALITYCZNY vs SYMULACYJNY
© Zdzisław Papir
A simulation model is used when an analytical formulation cannot be derived. Simulation models provide results for a specific use case and should be run many times to counterbalance the effect of analytic calculations.
For a different functioning use case, the simulation should be run over and over again. A simulation model can be accepted when results are validated in a number of working conditions under various input assumptions.
Prosper Chemouil, 2015

## Slide 21
Zasada Pareto (zasada 80-20) stwierdza, że w rozmaitych kontekstach,
jeżeli pewne zasoby są współdzielone w dużej populacji, to
ok 20% of populacji
przechwytuje 80% zasobów.
Zasada Pareto
© Zdzisław Papir
Chart: 
| 1. kwartał | 2. kwartał
Sprzedaż | 80 | 20
20
80

## Slide 22
20% klientów zapewnia 80% przychodów
20% kierowców powoduje 80% wypadków
30% pracowników dostarcza 80% produkcji
Przykłady zasady Pareto
30% lektury tekstu zapewnia zrozumienie 60% problemu
10% studentów otrzymuje 90% bonusów studenckich (praktyki, wymiana Erasmus, stypendia)
© Zdzisław Papir

## Slide 23
Modelowanie efektywności (jakości)
vs. zasada Pareto
Analityczne modelowanie jakości dotyczy
wyznaczenia tych 10% badanego systemu,
które wyjaśnia 90% jego zachowania.
Boudewijn Haverkort
University of Twente
Performance of Computer Communication Systems: A Model-Based Approach
© Zdzisław Papir

## Slide 24
Wyznaczenie tych 10% właściwości systemu
[które wyjaśnia 90% jego zachowania]
często zabiera 90% czasu trwania zadania.
Zdzisław Papir
Akademia Górniczo-Hutnicza
© Zdzisław Papir
Modelowanie efektywności (jakości)
vs. zasada Pareto
Prostota jest szczytem wyrafinowania
(Simplicity is the ultimated sophistication)
(La semplicità è l'ultima sofisticazione)
Leonardo da Vinci

## Slide 25: RODZAJE STRUMIENI RUCHU
Aplikacje sieciowe przekazują strumienie ruchu zawierające dane różnego rodzaju:
DŻWIĘK
OBRAZ
DANE
WIDEO
MULTI
MEDIA
© Zdzisław Papir

## Slide 26: PRZEPŁYWNOŚCI STRUMIENI RUCHU
Telefonia 8-64 kb/s
Dźwięk CD 1411 kb/s
Transmisja tekstu 16 kb/page
Grafika 512 kb – 4 Mb
Zdjęcia 2 Mb –16 Mb
Telewizja MPEG 3 Mb - 6 Mb/s
© Zdzisław Papir

## Slide 27
OPÓŹNIENIA i STRATY w STRUMIENIACH RUCHU
DŹWIĘK
telefonia VoIP
WIDEO
telewizja
VOD
DANE+OBRAZ
tekst
grafika
zdjęcia
RUCH ELASTYCZNY (data streams)
RUCH NIE- ELASTYCZNY (real-time streams)
© Zdzisław Papir
(ruch strumieniowy, wrażliwy na opóźnienia, niewrażliwy na straty)
(ruch best-effort,
wrażliwy na straty, niewrażliwy na opóźnienie)

## Slide 28: PROFILE STRUMIENI RUCHU
pasmo
opóźnienie/jitter
straty
TELEFONIA
WIDEO
DANE
© Zdzisław Papir

## Slide 29
INTEGRACJA w SIECI SZKIELETOWEJ
TELEFONIA
DANE
WIDEO
Sieć szerokopasmowa z integracją usług
ATM Asynchronous Transfer Mode
IP Integrated/Differentiated Services
© Zdzisław Papir
BISDN
Broadband Integrated Services Digital Network
NGN
Next Generation Network

## Slide 30: METRYKI EFEKTYWNOŚCI
© Zdzisław Papir
UŻYT- KOWNIK
SERWER
MODUŁ TRANSP.
MODUŁ
TRANSP.
IP, ATM, FR...
Metryki aplikacji (QoE)
Quality of Experience QoE = f(QoS & kontekst)
Metryki sieciowe (QoS)
Quality of Service

## Slide 31: METRYKI QoE
© Zdzisław Papir
QoE = {dostępność, funkcjonalność, jakość medium, …}
Metody subiektywne (testerzy)
Metody obiektywne (analiza obrazu)
No Reference
Full Reference
MOS = Mean Opinion Score (skala Likerta)
MOS = {znakomita=5, dobra=4, średnia=3, słaba=2, zła=1}

## Slide 32: METRYKI QoS
© Zdzisław Papir
x – metryka QoS (opóźnienie, jitter, straty, przepustowość, błędy) – zmienna losowa
wartość średnia E{x}
odchylenie standardowe σx, wspł. rozproszenia σx/E{x}
funkcja gęstości prawdopodobieństwa fgp(x)
ewolucja w czasie fgp(x, t)

## Slide 33
METRYKI QoS - SŁOWNIK
PASMO
bit rate,
packet rate
transfer rate
bandwidth
OPÓŹNIENIE
transmission delay
packet delay
jitter, delay variation
end-to-end delay
round-trip delay
latency
transit delay
STRATY
bit error rate
packet error rate
packet loss
© Zdzisław Papir

## Slide 34
REGULATORY RUCHU (TRAFFIC CONTROLS)
W SIECIACH PAKIETOWYCH
Przeciwdziałanie przeciążeniom
Akceptacja ruchu
Kształtowanie ruchu
Kolejkowanie pakietów (store & forward)
Ruting QoS
Sterowanie przepływem
Serwer
Użytkownik
© Zdzisław Papir
Protokoły łącza danych
Pakietowy strumień danych

## Slide 35
© Zdzisław Papir
dobór trasy (routing)
sterowanie przepływem (flow control)
przeciwdziałanie przeciążeniom (congestion control)
szeregowanie pakietów (packet scheduling)
zarządzanie pamięcią (buffer management)
eliminacja błędów transmisji (error protection)
akceptacja ruchu (call admission control)
kształtowanie ruchu (traffic policing)
REGULATORY RUCHU (TRAFFIC CONTROLS)
W SIECIACH PAKIETOWYCH

## Slide 36
AKCEPTACJA RUCHU
© Zdzisław Papir
Zasoby sieciowe (przepustowość oraz pamięć) są ograniczone. Algorytm akceptacji ruchu decyduje, czy:
czy sieć może przyjąć nowy strumień do sieci gwarantując mu żądane parametry new_QoS,
czy przyjęcie nowego strumienia do sieci nie spowoduje złamania gwarancji QoSi dla strumieni już przesyłanych.
new_QoS ?
QoSi

## Slide 37
© Zdzisław Papir
Measurement-Based Admission Control (MBAC)
Algorytmy stosowane dla źródeł ruchu, które nie potrafią określić profilu (opisu) emitowanego ruchu.
Parameter-Based Admission Control (PBAC)
Algorytmy stosowane dla źródeł ruchu, które potrafią określić profil (opis) emitowanego ruchu.
algorytm deterministyczny
algorytm probabilistyczny
ALGORYTMY AKCEPTACJI RUCHU

## Slide 38
© Zdzisław Papir
Algorytm deterministyczny (konserwatywny)
AKCEPTACJA RUCHU
Algorytm probabilistyczny (agresywn
Porowata i nieregularna (bursty) struktura strumieni pakietów pozwala na to, aby sumaryczna wartość maksymalnych natężeń przesyłanych strumieni przekraczała przepustowość kanału.

## Slide 39
ALGORYTMY KSZTAŁTOWANIA RUCHU
© Zdzisław Papir
Zadaniem kształtowania ruchu jest sprawdzanie, czy źródło ruchu zachowuje się zgodnie ze swoim profilem (ustalanym przy akceptacji ruchu) i ewentualne dostosowywanie emitowanego ruchu do profilu.
Ruch chaotyczny
Ruch chaotyczny
Regularny ruch żetonów (przepustek)
Ruch regularny
Cieknące wiadro
Wiadro
żetonów
Ruch regularny + + zgęstki (bursts)

## Slide 40
ALGORYTMY KSZTAŁTOWANIA RUCHU
© Zdzisław Papir
Zadaniem kształtowania ruchu jest sprawdzanie, czy źródło ruchu zachowuje się zgodnie ze swoim profilem (ustalanym przy akceptacji ruchu) i ewentualne dostosowywanie emitowanego ruchu do profilu.
Ruch chaotyczny
Ruch chaotyczny
Regularny ruch żetonów (przepustek)
Ruch regularny
Cieknące wiadro
Wiadro
żetonów
Ruch regularny + + zgęstki (bursts)

## Slide 41
STEROWANIE PRZEPŁYWEM (OKNO, KREDYT)
(protokół TCP – pompa bajtowa)
© Zdzisław Papir
Window (credit) size CRD.RCV – liczba bajtów, które odbiorczy moduł TCP jest w stanie odebrać (w odniesieniu do właśnie potwierdzonego bajtu – ACK.RCV).
bytes ack’ed
bytes
sent, not ack’ed
bytes
to be sent
bytes sent
window, credit
ACK.RCV + CRD.RCV
ACK.RCV

## Slide 42
SZEREGOWANIE PAKIETÓW
Zadaniem szeregowania pakietów jest ustalanie kolejności transmisji pakietów oczekujących w kolejkach rutera.
Kolejki (porty) wejściowe
Przetwarzanie pakietów
BUDOWA RUTERA (PRZEŁĄCZNIKA)
© Zdzisław Papir
Kolejki (porty) wyjściowe

## Slide 43
KOLEJKOWANIE PAKIETÓW
BUDOWA RUTERA (PRZEŁĄCZNIKA)
© Zdzisław Papir
Kolejki (porty) wejściowe
przetwarzanie pakietów
Kolejki (porty) wyjściowe

## Slide 44
Algorytm FCFS First Come First Served
wspólne kolejkowanie, a zatem transmisja w kolejności przybyć
dłuższe pakiety blokują krótsze pakiety
niesprawiedliwy podział przepustowości
prosta implementacja
© Zdzisław Papir

## Slide 45
oddzielne kolejki dla strumieni
cykliczne przeglądanie kolejek
z kolejki pobierany jest tylko jeden pakiet
agresywne strumienie są samo- istnie karane
niesprawiedliwy podział przepustowości
© Zdzisław Papir
Algorytm Round Robin (RR)
Algorytm Fair Queuing (FQ)

## Slide 46
Ważony algorytm RR
sprawiedliwy podział przepustowości
© Zdzisław Papir
α1 = 3
α2 = 7
A A A B B B B B B B
A B B A B B A B B B
długości pakietów muszą być znane

## Slide 47
Algorytm PS Processor Sharing
oddzielne kolejki
cykliczne przeglądanie kolejek
pobieranie pojedynczych bajtów
penalizacja agresywnych strumieni
sprawiedliwy podział przepustowości C/N
brak możliwości implementacji
© Zdzisław Papir

## Slide 48
Ważony algorytm GPS Generalized Processor Sharing
© Zdzisław Papir
oddzielne kolejki
cykliczne przeglądanie kolejek
penalizacja agresywnych strumieni
zróżnicowany podział przepustowości
brak możliwości implementacji

## Slide 49
Implementacje PS & GPS
Processor Sharing
Bit Round Fair Queuing
Generalized Processor Sharing
Weighted Fair Queuing
© Zdzisław Papir

## Slide 50
ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ
bufor
Algorytm zarządzania pamięcią: - usuwanie pakietów, gdy bufor jest przepełniony (przepełnia się), - podział pamięci buforowej pomiędzy porty.
© Zdzisław Papir

## Slide 51
Algorytm Tail drop
bufor
pakiety są usuwane, gdy bufor jest zapełniony
prosta implementacja
monopolizacja pamięci
potencjalna eliminacja zgęstek pakietów
tail drop to algorytm reaktywny – reaguje na przepełnienie, a nie przeciwdziała mu (algorytm proaktywny)
© Zdzisław Papir

## Slide 52
Algorytm Random drop on full
w przypadku przepełnienia buforu usuwany jest z niego losowo wybierany pakiet
algorytm przeciwdziała monopolizacji pamięci
Algorytm Drop front on full
© Zdzisław Papir
Algorytmy typu drop reagują na przepełnienie (algorytmy reaktywne)
Algorytmy proaktywne (RED) przeciwdziałają przeciążeniom
w przypadku przepełnienia buforu usuwany jest z niego pierwszy pakiet
algorytm przeciwdziała monopolizacji pamięci

## Slide 53
Algorytm RED - Random Early Discard
Bufor RED
Akceptacja
Akceptacja probabilistyczna
Odrzucenie
Średnia długość kolejki
© Zdzisław Papir

## Slide 54: PODSUMOWANIE
© Zdzisław Papir
Modelowanie sieci i usług pozwala przewidywać ich jakość (efektywność), odpowiednio Quality of Service (QoS) oraz Quality of Experience (QoE).
QoS = {pasmo, przepustowość, opóźnienie, jitter, stopa błędów}
QoE = {excellent = 5, good = 4, fair = 3, poor = 2, bad = 1}
Modele analityczne w porównaniu do modeli symulacyjnych pozwalają na bardziej wnikliwy wgląd w istotę zagadnienia.
Jakość pracy sieci (Quality of Service) w sposób istotny zależy od: 1. profili ruchu, 2. integracji usług oraz 3. regulatorów ruchu.
Jakość pracy sieci (Quality of Service) wyznacza w dużej mierze jakość usług (Quality of Experience), QoE = f(QoS & kontekst)
Metryki QoS and QoE są zazwyczaj wartościami średnimi pewnych wielkości (zmiennych losowych) wyznaczanymi bądź z pomiarów, bądź z modeli (a wtedy z odpowiednich rozkładów prawdopodobieństwa).

## Slide 55: SPRAWIEDLIWY DOSTĘP – prosty przykład
© Zdzisław Papir
λ [pakiet/s] – natężenie strumienia pakietów
1/λ [s/pakiet] – średni odstęp czasu między pakietami
µ [pakiet/s] – przepustowość kanału
1/µ [s/pakiet] – średni czas transmisji pakietu
1/λ
1/µ
bufor
kanał
Opóźnienie tranzytowe W
Opóźnienie kolejkowania Q

## Slide 56
© Zdzisław Papir
bufor
Multipleksacja strumieni powoduje zmniejszenie dostępnej przepustowości.
kanał
SPRAWIEDLIWY DOSTĘP – algorytm FIFO
Notes: 56

## Slide 57
© Zdzisław Papir
Bez względu na to jak agresywny (zachłanny) jest strumień pakietów (co można wyrazić przez współczynniki /, / < 1),
opóźnienia tranzytowe są identyczne.
Opóźnienia kolejkowania:
SPRAWIEDLIWY DOSTĘP – algorytm FIFO
Algorytm FIFO nie zapewnia sprawiedliwego dostępu do kanału – strumienie agresywne nie są karane.

## Slide 58
© Zdzisław Papir
SPRAWIEDLIWY DOSTĘP – algorytm RR
oddzielne kolejki dla strumieni
cykliczne przeglądanie kolejek
z kolejki pobierany jest tylko jeden pakiet
agresywne strumienie są samo- istnie karane
niesprawiedliwy podział przepustowości

## Slide 59
© Zdzisław Papir
Stosunek czasów kolejkowania
SPRAWIEDLIWY DOSTĘP – algorytm RR (dwie kolejki)
FIFO=RR
RR
FIFO