## Slide 1
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Cyfrowe modulacje harmonicznego sygnału nośnego
Definicja kluczowania
Parametry oceny kluczowania
Amplitude Shift Keying (kluczowanie amplitudy)
Frequency Shift Keying (kluczowanie częstotliwości)
Phase Keying (kluczowanie fazy)
Minimum Shift Keying (odmiana kluczowania częstotliwości z ciągłą fazą)
Amplitude Phase Keying
Kluczowanie (14)
Notes: <number>

## Slide 2
KLUCZOWANIE:
cyfrowe modulacje harmonicznego sygnału nośnego (amplituda, częstotliwość, faza),
sygnał cyfrowy (modulacyjny) zmienia się skokowo i w podobny sposób zmieniają się parametry sygnału nośnego (ale są wyjątki!),
modele kluczowania (keying) korzystają z modelowego „klucza” (key) – przełącznika,
inna nazwa to radiowe kody transmisyjne.
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Kluczowanie
Definicja
Notes: <number>

## Slide 3
PARAMETRY OCENY:
szerokość widma gęstości mocy sygnału kluczowania
szybkość zanikania widma gęstości mocy dB/dek
efektywność widmowa kluczowania bps/Hz
metody detekcji sygnału kluczowania
zapewnienie ciągłości sygnału, jego fazy oraz obwiedni
prawdopodobieństwo błędu
konstelacja i graf stanów sygnału kluczowania (wykres wskazowy, przestrzeń stanów)
kształt impulsu kluczującego (zazwyczaj prostokątny)
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Kluczowanie
Parametry oceny
Notes: <number>

## Slide 4
Kluczowanie
Nieciągłość sygnału, jego fazy i obwiedni
Skokowa zmiana częstotliwości lub zmiana fazy sygnału (ale przy zachowaniu ciągłości sygnału) powodują powstanie w widmie sygnału częstotliwości „śmieciowych” (out-of-band frequencies). Te nieciągłości w kluczowaniu powinny być eliminowane przez odpowiednią konstrukcję sygnału kluczowania.
Konstruując sygnał kluczowania należy również zadbać o stałość jego obwiedni. Stała obwiednia zapewnia stały poziom przesyłanego sygnału.
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Nieciągłość sygnału - zmiana częstotliwości 0 → ω0
Nieciągłość fazy sygnału - zmiana fazy o π

## Slide 5
„Modulacja i detekcja”  Zdzisław Papir
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Kluczowanie amplitudy ASK
(Amplitude Shift Keying)
sygnał cyfrowy „0” ˅ „1”
Modele sygnału ASK
Można udowodnić, że widmo gęstości mocy kluczowania ASK jest widmem kodu RZ przesuniętym do częstotliwości ∓ω0.
Notes: <number>

## Slide 6
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Efektywność widmowa ASK jest 2⨉ mniejsza od sygnalizacji w paśmie podstawowym z uwagi na dwukrotne „modulacyjne” poszerzenie pasma sygnału.
Kluczowanie amplitudy ASK
Widmo gęstości mocy
Notes: <number>

## Slide 7
Widmo sygnału ASK zanika z szybkością 10logΩ-2 = –20 dB/dek.
Kluczowanie amplitudy ASK
Szybkość zanikania widma gęstości mocy
Ω [dB]
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Notes: <number>

## Slide 8
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Detekcja obwiedni sygnału ASK nie zapewnia optymalnej stopy błędów PE (bit error rate).
Detektor
obwiedni
Synchronizacja nośnej zbędna
„0” – < próg
„1” – > próg
Próg decyzji
Układ progowy
Synchronizacja symbolowa konieczna
Próbkowanie
IFPP 0
Detekcja sygnału kluczowania ASK
Detekcja obwiedni (niekoherentna)
Notes: <number>

## Slide 9
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Filtr dopasowany
(korelator)
Układ progowy
Próbkowanie
Detekcja koherentna (realizowana przez filtr dopasowany, korelator lub układ integrate & dump) zapewnia mniejszą stopę błędów PE przy tym samym odstępie sygnał-szum SNR = Eb/N0 .
Synchronizacja nośnej konieczna
Synchronizacja symbolowa konieczna
Detekcja sygnału kluczowania ASK
Detekcja koherentna
Notes: <number>

## Slide 10
Generator
Generator
Wskaźnik modulacji
Częstotliwość „nośna”
Częstotliwości symbolowe
Dewiacja częstotliwości
Kluczowanie częstotliwości FSK
(Frequency Shift Keying)
Xn sygnał cyfrowy „0” ˅ „1”
Notes: <number>

## Slide 11
Widmo FSK powstaje w wyniku superpozycji dwóch widm sygnałów ASK ulokowanych w częstotliwościach symbolowych.
Widmo gęstości mocy sygnału FSK zanika z szybkością –20 dB/dek.
Kluczowanie częstotliwości FSK
Widmo gęstości mocy – faza nieciągła
Notes: <number>

## Slide 12
Kluczowanie częstotliwości FSK
Widmo gęstości mocy – faza nieciągła
Wskaźnik modulacji
Wzrost wskaźnika modulacji h↑ powoduje, że w widmie sygnału FSK uwypuklają się składowe skupione wokół częstotliwości symbolowych.
Notes: <number>

## Slide 13
Kluczowanie częstotliwości FSK
Widmo gęstości mocy – faza nieciągła
Wskaźnik modulacji h nie ma wpływu na szybkość zanikania widma FSK.
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Notes: <number>

## Slide 14
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
 n  2
Nieciągłość fazy (skok fazy ≠ 2π (w konsekwencji nieciągłość sygnału FSK) powoduje powstawanie częstotliwości „śmieciowych” i poszerzenie szerokości widma sygnału FSK.
Kluczowanie częstotliwości FSK
Nieciągłość fazy sygnału FSK
Nieciągły przebieg fazy sygnału FSK
Notes: <number>

## Slide 15
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
faza i sygnał nieciągłe
sygnał ciągły
faza nieciągła
Kluczowanie częstotliwości FSK
Nieciągłość fazy sygnału FSK
FSK – 2 rodzaje nieciągłości
Notes: <number>

## Slide 16
Kluczowanie częstotliwości FSK
Faza nieciągła – detekcja niekoherentna
Detektor obwiedni
Próbkowanie
Układ
progowy
IFPP
IFPP
Detekcja niekorentna (detekcja obwiedni)
Detektor obwiedni
Próbkowanie
Detekcja niekoherentna (dyskryminacja częstotliwości)
Dyskryminacja częstotliwości
Próbkowanie
Układ progowy
Notes: <number>

## Slide 17
Detekcja koherentna sygnału FSK jest możliwa, gdy impulsy symbolowe y1(t) ↔ „0” oraz y2(t) ↔ „1” są ortogonalne w dowolnym przedziale sygnalizacji [nT, (n + 1)T].
Kluczowanie częstotliwości FSK
Ortogonalność i detekcja koherentna
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Notes: <number>

## Slide 18
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Warunki ortogonalności impulsów symbolowych:
Kluczowanie częstotliwości FSK
Ortogonalność impulsów symbolowych
Notes: <number>

## Slide 19
Częstotliwość „nośna”
Impulsy symbolowe są ortogonalne, gdy częstotliwości symbolowe są całkowitą
wielokrotnością częstotliwości 1/4T.
Impulsy symbolowe są ortogonalne, gdy częstotliwości symbolowe różnią się o całkowitą wielokrotność 1/2T.
Kluczowanie częstotliwości FSK
Ortogonalność impulsów symbolowych
Częstotliwość nośna f0 wyznacza k, dewiacja częstotliwości Δf wyznacza l, znajomość k, l wyznacza częstotliwości symbolowe f1, f2.
Notes: <number>

## Slide 20
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Jeżeli dewiacja 2Δf częstotliwości jest całkowitą wielokrotnością 1/T, to wtedy zostaje zachowana ciągłość fazy sygnału FSK.
Częstotliwość „nośna”
Kluczowanie częstotliwości FSK
Ortogonalność + ciągłość fazy impulsów symbolowych
Notes: <number>

## Slide 21
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Filtr dopasowany
(korelator)
Nośna ω1 synchronizacja
Układ progowy
Nośna ω2 synchronizacja
Synchronizacja symbolowa
Próbkowanie
Próbkowanie
Synchronizacja symbolowa
Filtr dopasowany
(korelator)
Kluczowanie częstotliwości FSK
Detekcja koherentna ortogonalnego sygnału FSK

## Slide 22
Sygnał FSK z ciągłą fazą (CPFSK – Continuous Phase FSK) można wytworzyć dobierając starannie częstotliwości symbolowe f1, f2.
Innym sposobem wytworzenia sygnału CPFSK jest wykorzystanie syntetyzatora częstotliwości sterowanego sygnałem cyfrowym.
Kluczowanie częstotliwości CPFSK
(Continuous Phase Frequency Shift Keying)
Syntetyzator częstotliwości
Syntetyzer częstotliwości sterowany strumieniem danych generuje dwie częstotliwości ω1, ω2; ciągłość fazy jest zagwarantowana tym, że sygnał CPFSK jest wytwarzany w tym samym urządzeniu.
Model matematyczny sygnału CPFSK zapewnia ciągłość fazy sygnału, ponieważ całkowanie skokowego sygnału danych eliminuje skokowe zmiany fazy.
Notes: <number>

## Slide 23
Nieciągły przebieg fazy
Ciągły przebieg fazy
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Kluczowanie częstotliwości CPFSK
(Continuous Phase Frequency Shift Keying)
Notes: <number>

## Slide 24
Ciągłość fazy w sygnale CPFSK powoduje, że widmo gęstości mocy CPFSK zanika z dwukrotnie większą szybkością 10logΩ-4 = –40 dB/dek w porównaniu do widma gęstości mocy FSK z nieciągłą fazą.
Kluczowanie częstotliwości CPFSK
Widmo gęstości mocy sygnału CPFSK
Widmo gęstości mocy sygnału CPFSK
Szybkość zanikania widma gęstości mocy sygnału CPFSK
Notes: <number>

## Slide 25
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Kluczowanie częstotliwości CPFSK
Widmo gęstości mocy sygnału CPFSK
Ciągłość fazy w sygnale CPFSK powoduje, że widmo gęstości mocy CPFSK zanika z dwukrotnie większą szybkością 10logΩ-4 = –40 dB/dek w porównaniu do widma gęstości mocy FSK z nieciągłą fazą.
Notes: <number>

## Slide 26
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
„Niższe” wykresy – FSK
„Wyższe” wykresy - CPFSK
Kluczowanie częstotliwości CPFSK i FSK
Ciągłość fazy w sygnale CPFSK powoduje, że widmo gęstości mocy CPFSK „lepiej” uwypukla częstotliwości sygnalizacji ω1, ω2 w szerszym zakresie wskaźnika modulacji h, co ułatwia proces detekcji.
Notes: <number>

## Slide 27
Kluczowanie fazy BPSK
(Binary Phase Shift Keying)
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Notes: <number>

## Slide 28
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Kluczowanie fazy BPSK
Widmo gęstości mocy BPSK
SBPSK(ω)
SBPSK(ω) [dB]
Widma gęstości mocy sygnałów ASK i BPSK są identyczne z racji podobieństwa modelu sygnału.
Widmo gęstości mocy BPSK zanika z szybkością –20 dB/dek.
Notes: <number>

## Slide 29
„Modulacja i detekcja”  Zdzisław Papir
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Kluczowanie fazy BPSK
Wykres wskazowy – konstelacja sygnału BPSK
Wykres wskazowy BPSK
Konstelacja sygnału BPSK (przestrzeń stanów)
ω0
Notes: <number>

## Slide 30
Kluczowanie dwuwartościowe Podsumowanie
Efektywność widmowa zmniejszona do 1 bps/Hz z powodu dwukrotnego poszerzenia pasma
Stałość obwiedni (z wyłączeniem ASK)
Możliwość zapewnienia ciągłej fazy FSK
Szybkość zanikania widma 20 dB/dek ASK, FSK, PSK
Szybkość zanikania widma 40 dB/dek CPFSK
Detekcja niekoherentna ASK i FSK
Detekcja koherentna FSK i BPSK
Prawdopodobieństwo błędu (detekcja koherentna):
PE(ASK) > PE(FSK) > PE(BPSK) = PE(QPSK)
Kluczowanie ASK, FSK, BPSK:
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir

## Slide 31
„Modulacja i detekcja”  Zdzisław Papir
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Czterowartościowe kluczowanie fazy QPSK
(Quaternary Phase Shift Keying)
Takt modulacji 2T w kluczowaniu QPSK jest 2⨉ dłuższy w porównaniu do taktu strumienia danych T.
Notes: <number>

## Slide 32
Kluczowanie fazy QPSK
Wykres wskazowy – konstelacja sygnału QPSK
ω0
„10”
„00”
„01”
„11”
Konstelacja QPSK (kod Graya)
Notes: <number>

## Slide 33
Rozdział strumienia bitów x(t) na bity parzyste xI(t) i nieparzyste xQ(t) . (serial-parallel conversion)
I – składowa synfazowa (inphase)
Q – składowa kwadraturowa (quadrature)
Czas trwania symbolu (duobitu) wydłuża się dwukrotnie.
x0 x1 x2 x3 x5 x9 x10 x13 x14
x4 x6 x7 x8 x11 x12
x1 x3 x5 x9 x13
x7 x11
x2 x10 x14
x4 x6 x8 x12
t
t
t
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Kluczowanie fazy QPSK
Związek QPSK z Quadrature Amplitude Modulation
Notes: <number>

## Slide 34
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Kluczowanie fazy QPSK
Dwutorowa struktura nadajnika
+
+
‒
Przetwornik szeregowo- równoległy
Modulacja QPSK
Notes: <number>

## Slide 35
Kluczowanie fazy QPSK
Właściwości widmowe
Sygnał QPSK jest złożeniem dwóch sygnałów BPSK.
Widmo gęstości mocy QPSK jest złożeniem dwóch widm gęstości mocy sygnałów ASK na tej samej częstotliwości nośnej.
Widmo gęstości mocy QPSK zanika z szybkością –20 dB/dek, podobnie jak w przypadku kluczowania PSK czy ASK.
Widmo gęstości mocy QPSK jest jednak dwukrotnie węższe, ponieważ czas trwania symbolu uległ 2⨉ wydłużeniu, T → 2T.
Efektywność widmowa kluczowania QPSK wynosi zatem:
System QPSK zapewnia tę samą stopę błędów co system BPSK, PE(BPSK) = PE(QPSK) przy dwukrotnie zwiększonej szybkości transmisji.
Notes: <number>

## Slide 36
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Kluczowanie fazy QPSK
Właściwości QPSK
Prawdopodobieństwo błędu PE dla QPSK jest większe aniżeli dla PSK, ponieważ przy tej samej mocy sygnału nadawanego odległości pomiędzy progami decyzyjnymi zmniejszają się.
Pamiętajmy jednak też o tym, że wolniejsza sygnalizacja oznacza węższe pasmo transmisyjne, a zatem mniejszy poziom szumów.
Paradoks kluczowania fazy (PSK, QPSK,…) – skokowe zmiany fazy o π niekorzystnie wpływające na stałość obwiedni.
„10”
„00”
„01”
„11”
Konstelacja QPSK =
= graf stanów
Eliminacja – kluczowanie OQPSK oraz dobór kształtu impulsów kluczujących (kluczowanie MSK, GMSK).
Notes: <number>

## Slide 37
OPÓŹNIENIE
xQ(t) = x'Q(t - T)
Modulacja Offset QPSK
Opóźnienie (offset) strumienia Q względem strumienia I powoduje, że OQPSK realizuje tylko dwa skoki fazy: π/2 oraz 3π/2. Skoki o π są wykluczone, co przyczynia się do bardziej korzystnych właściwości widmowych (nieciągłości sygnału powodują powstawanie dodatkowych częstotliwości w sygnale).
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Kluczowanie fazy OQPSK
Offsetowa kluczowanie QPSK
+
‒
+
Przetwornik szeregowo- równoległy
Notes: <number>

## Slide 38
x0 x1 x2 x3 x5 x9 x10 x13 x14
x4 x6 x7 x8 x11 x12
x1 x3 x5 x9 x13
x7 x11
x0 x2 x10 x14
x4 x6 x8 x12
t
t
t
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Konwersja szeregowo- równoległa.
Bity I oraz Q są opóźnione względem siebie.
Kluczowanie fazy OQPSK
Offsetowe kluczowanie QPSK
Notes: <number>

## Slide 39
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
OQPSK
QPSK
Opóźnienie bitów parzystych i nieparzystych o jeden bit powoduje, że składowe I oraz Q nigdy nie zmieniają się równocześnie. Graf zmian dopuszcza wyłącznie skoki fazy o π/2.
Kluczowanie fazy QPSK i OQPSK
Konstelacje i grafy stanów
Notes: <number>

## Slide 40
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Wielowartościowe kluczowanie fazy M-PSK
Definicja
Konstelacja 8 – PSK (kod Graya)
Kluczowanie M-PSK, M > 8 nie jest stosowane, gdyż punkty konstelacji stają się zbyt zbliżone, co powo- duje wzrost prawdopodobieństwa błędów.
Notes: <number>

## Slide 41
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Wielowartościowe kluczowanie fazy M-PSK
Dwutorowa struktura nadajnika
Generator składowych Il oraz Ql
Przetwornik szeregowo- równoległy
+
Modulacja 8-PSK
Efektywność widmowa kluczowania M-PSK wynosi RB = log2M.
Notes: <number>

## Slide 42
OPÓŹNIENIE
yQ(t)
Kluczowanie Minimum Shift Keying
+
+
yI(t)
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Impulsy kluczujące nośne są ukształtowane sinusoidalnie – ich przebieg jest płynny (w porównaniu do impulsów prostokątnych), co przyczynia się do lepszych właściwości widmowych sygnału MSK.
+
Przetwornik szeregowo- równoległy
Kluczowanie MSK
(Minimum Shift Keying)
Notes: <number>

## Slide 43
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Sygnały kluczujące w kanałach I oraz Q
x1 x2 x3 x9 x13
x7 x11
x0 x2 x10 x14
x4 x6 x8 x12
t
t
t
x0 x1 x2 x3 x5 x9 x10 x13 x14
x4 x6 x7 x8 x11 x12
Kluczowanie MSK
(Minimum Shift Keying)
Konstelacja i graf kluczowania MSK
W kluczowaniu MSK informacja nie jest kodowana skokową zmianą fazy, tylko zmianą fazy w ciągu jednego taktu. MSK eliminuje paradoks kluczowania fazy.
Notes: <number>

## Slide 44
Kluczowanie MSK vs QPSK
szerokość wstęgi głównej MSK = 1,5x szerokość wstęgi głównej QPSK,
wstęgi boczne MSK zanikają z szybkością -40 dB/dek, a wstęgi boczne QPSK z szybkością -20 dB/dek,
szerokość pasma 99% MSK jest prawie 7x mniejsza aniżeli dla QPSK,
MSK cechuje stałość obwiedni (pożądana), w istocie MSK = CPFSK z ciągłą fazą (wskaźnik h = 1 – wartość minimalna dla ortogonalności kluczowania),
bardziej zaawansowanym systemem jest Gaussian MSK (GMSK), w którym impulsy kluczujące mają kształt krzywej Gaussa.
https://en.wikipedia.org/wiki/Minimum-shift_keying

## Slide 45
Właściwości widmowe MSK są „pochodną” właściwości widmowych impulsu sinusoidalnego w porównaniu do impulsu prostokątnego.
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
T
2T
2T
1/T
1/2T
3/4T
Kluczowanie MSK
(Minimum Shift Keying)
Notes: <number>

## Slide 46
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Kluczowanie M-PSK przestaje być efektywne przy zbyt dużej wartościowości kluczowania M – punkty konstelacji znajdują się zbyt blisko siebie, co wskutek obecności szumu AWGN powoduje wzrost stopy błędów.
Odpowiedzią jest Amplitude-Phase Keying w układzie kwadraturowym powodujące „rozgęszczenie” konstelacji.
Konstelacje APK
Kluczowanie APK
(Amplitude-Phase Keying)
Przykładowa konstelacja 16-APK
Notes: <number>