## Slide 1
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Energia sygnału
Funkcja autokorelacji (sygnał energetyczny)
Korelacja = podobieństwo
Moc sygnału
Funkcja autokorelacji (sygnał mocy)
Klasyfikacja sygnałów
Właściwości autokorelacji oraz widmowej gęstości energii/mocy
Definicje funkcji autokorelacji – zestawienie
Podsumowanie
Właściwości energetyczne sygnałów (06)

## Slide 2
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
i(t) = x(t)
u(t) = x(t)
E
R = 1 
Sygnał jest energetyczny, jeżeli E < .
Sygnały energetyczne posiadają reprezentację widmową w postaci transformaty Fouriera.
Energia sygnału
Definicja
Przykłady sygnałów energetycznych
Wyznacz energię

## Slide 3
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Twierdzenie Parsevala
Twierdzenie Parsevala pozwala obliczyć energię sygnału w dziedzinie czasu lub w dziedzinie częstotliwości.
Energia sygnału
Reprezentacja w dziedzinie częstotliwości
Widmowa gęstość energii (widmo energii)
opisuje rozkład energii sygnału w dziedzinie częstotliwości.
Widmową gęstość energii możemy wyznaczyć z transformaty Fouriera (cha-ki a-cz) sygnału.

## Slide 4
Energia w wybranym paśmie
Energia do wybranej częstotliwości
Całkowita energia
Energia sygnału
Energia w wybranym paśmie

## Slide 5
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Energia ułamkowa Ef(ω) informuje, jaka część całkowitej energii sygnału jest zawarta w paśmie [0, ω].
Energia ułamkowa pozwala oszacować szerokość pasma sygnału zawierającego 90% czy 99% całkowitej energii.
Energia sygnału
Energia ułamkowa

## Slide 6
Szerokość pasma B90% sygnału cyfrowego wynosi 1/T i jest równa szybkości transmisji R = 1/T [bps]. Nyquist wykazał, że przy spełnieniu warunku IMS = 0 szerokość pasma maleje dwukrotnie, co oznacza,
że transmisja R [bps] wymaga pasma R/2 [Hz].
częstotliwość f
Impuls prostokątny – energia ułamkowa
Cha-ka a-cz
Energia ułamkowa
Energia sygnału
Energia ułamkowa – impuls prostokątny
„Sygnały i Systemy” Zdzisław Papir

## Slide 7
Widmo gęstości energii S(ω) jest transformatą Fouriera funkcji autokorelacji R(τ) – to alternatywny sposób wyznaczania widma gęstości energii.
Widmową gęstość energii możemy wyznaczyć wprost z transformaty Fouriera (cha-ki a-cz) sygnału.
Funkcja autokorelacji
Definicja - sygnał energetyczny

## Slide 8
Funkcja autokorelacji
Widmo gęstości energii - przykład
Wyznacz funkcję autokorelacji, widmo gęstości energii oraz energię ułamkową dla sygnałów
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 9
Funkcja autokorelacji pewnego sygnału jest dana zależnością:
Wyznacz widmową gęstość mocy oraz moc ułamkową. Wyznacz pasmo sygnału zawierające 50% całkowitej mocy sygnału.
Sygnał x(t) jest podawany na wejście IFDP z pasmem ωb. Wyznacz szerokość pasma ωb, dla której energia sygnału wyjściowego jest równa ½ energii sygnału wejściowego.
Funkcja autokorelacji
Widmo gęstości energii - przykłady

## Slide 10
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Powód #1 – funkcja (auto)korelacji pozwala badać podobieństwo sygnałów, a ta właściwość jest powszechnie wykorzystywana do detekcji sygnałów informacyjnych w sygnale zaszumionym.
Powód #2 – tylko sygnały energii posiadają transformatę Fouriera; sygnały mocy (w tym sygnały losowe - informacyjne) nie posiadają transformaty Fouriera. Funkcja autokorelacji i jej transformata Fouriera pozwalają badać widmowy rozkład mocy sygnałów mocy .
Powód #3 – sygnały losowe (informacyjne) nie mają transformaty Fouriera (brak ich zapisu deterministycznego); ich jedyny opis jest probabilistyczny przez funkcje gęstości prawdopodobieństwa, w tym funkcję autokorelacji. Tw. Wienera-Chinczyna pozwala wyznaczyć widmową gęstość mocy sygnałów losowych w dziedzinie probabilistycznej.
Konkluzja – funkcja autokorelacji i jej transformata Fouriera jest uniwersalnym narzędziem do badania widmowego rozkładu energii/mocy.
Funkcja autokorelacji
Powody stosowania

## Slide 11
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Błąd aproksymacji x(t) przez ρv(t) – miara podobieństwa sygnałów x(t) i v(t)
-0.5
0
0.5
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
czas t
x(t)
Korelacja = podobieństwo
Miara podobieństwa sygnałów
Współczynnik korelacji ρ informuje na ile trzeba „przeskalować” sygnał v(t), aby otrzymać sygnał ρv(t) najbardziej podobny do oryginału x(t) (zapewniający minimum błędu e).

## Slide 12
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Korelacja = podobieństwo
Miara podobieństwa sygnałów
Pełne podobieństwo
Brak podobieństwa
Współczynnik  jest nazywany współczynnikiem korelacji (podobieństwa) dwóch sygnałów x(t) oraz (t). Sygnały ortogonalne są nie- podobne do siebie ( = 0), dla sygnałów identycznych współczynnik korelacji  = 0).

## Slide 13
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Normalizacja sygnałów x(t) oraz (t)
Korelacja = podobieństwo
Miara podobieństwa sygnałów
Nierówność Schwarza
Zapoznaj się z dowodem
Współczynnik korelacji dla sygnałów znormalizowanych
Udowodnij korzystając z nierówności Schwarza

## Slide 14
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Korelacja = podobieństwo
Współczynnik korelacji - przykład

## Slide 15
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Współczynnik korelacji powinien uwzględniać przesunięcie sygnałów
Funkcja interkorelacji dwóch sygnałów x(t) oraz y(t)
Funkcja autokorelacji sygnału x(t)
korelacja = 0
korelacja = 1
Korelacja - podobieństwo
Miara podobieństwa sygnałów

## Slide 16
Sygnał mocy spełnia warunek P < . W zbiorze sygnałów „regularnych” tylko sygnały okresowe mogą być deterministycznymi sygnałami mocy.
Specjalne sygnały mocy: sygnał stały, 1(t), sgnt …
Sygnały okresowe i specjalne nie posiadają transformaty Fouriera (chyba że skorzystamy z delty Diraca).
Moc sygnału
Definicja
i(t) = x(t)
u(t) = x(t)
P = E/T
R = 1 
Sygnał mocy P = const przenosi nieskończoną energię (nie jest sygnałem energetycznym). Sygnał energetyczny E = const przenosi zerową moc P = 0.
uśrednianie po czasie

## Slide 17
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
17
Moc sygnału
Uśrednianie po czasie
xi – próbka sygnału
i – numer próbki
N – liczba próbek
Uśrednianie po czasie dla gęstego próbkowania można zastąpić uśrednianiem w wersji całkowej.
Próbkowanie do uśredniania po czasie nie ma nic wspólnego z twierdzeniem o próbkowaniu.

## Slide 18
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
– widmowa gęstość mocy opisuje rozkład mocy sygnału w dziedzinie częstotliwości
Moc sygnału
Reprezentacja w dziedzinie częstotliwości
Widmowa gęstość mocy
Widmowa gęstość mocy sygnału mocy jest transformatą Fouriera funkcji autokorelacji sygnału – podobnie jak ma to miejsce dla sygnału energii – ale funkcja autokorelacji zawiera dodatkowo uśrednianie po czasie.
Widmowa gęstość mocy posiada takie same właściwości jak widmowa gęstość energii sygnału.
funkcja autokorelacji (uśrednianie po czasie)

## Slide 19
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Moc sygnału
Reprezentacja w dziedzinie częstotliwości
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
t
-T/2
xT(t)
+T/2
x(t) – sygnał mocy
xT(t) – sygnał energii (sygnał mocy obserwowany w oknie T)
Alternatywny sposób wyznaczania widma gęstości mocy.

## Slide 20
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Moc sygnału okresowego x(t) wyznaczamy uśredniając moc za jeden okres (sygnał x2(t) jest okresowy).
Uśrednianie po czasie dowolnej wielkości okresowej q(t) jest równoważne uśrednianiu za okres.
Moc sygnału
Moc sygnału okresowego

## Slide 21
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Równoważność mocy sygnału harmonicznego i stałego
Wartość skuteczna
Moc sygnału harmonicznego nie zależy ani od jego częstotliwości ω, ani od jego fazy początkowej φ, a wyłącznie od amplitudy a.
Moc sygnału
Moc sygnału harmonicznego
Moc sygnału stałego

## Slide 22
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
22
Moc sygnału
Twierdzenie Parsevala dla sygnału okresowego
Wykładniczy szereg Fouriera sygnału okresowego (okres T0):
Moc sygnału – obliczana w dziedzinie czasu:
Moc sygnału – obliczana w dziedzinie czasu (twierdzenie Parsevala):
Moc sygnału okresowego możemy obliczyć w dziedzinie czasu i w dziedzinie częstotliwości (twierdzenie Parsevala).

## Slide 23
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
23
Moc ułamkowa Pf(ω) informuje, jaka część całkowitej mocy sygnału jest zawarta w paśmie [0, ω], przy czym ω = Kω0, gdzie K jest liczbą uwzględnianych harmonicznych.
Moc ułamkowa pozwala oszacować szerokość pasma sygnału zawierającego 90% czy 99% całkowitej mocy sygnału.
Moc sygnału
Moc ułamkowa dla sygnału okresowego
trygonometryczny szereg Fouriera
moc ułamkowa
całkowita moc sygnału
moc sygnału zawarta w K pierwszych harmonicznych + składowa stała

## Slide 24
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Moc sygnału
Moc ułamkowa dla sygnału piłokształtnego
1
3
2
1

## Slide 25
Moc sygnału
Moc ułamkowa dla sygnału piłokształtnego
1
3
2
1

## Slide 26
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Korzystając z wykładniczego szeregu Fouriera sygnału okresowego wyznacz funkcję autokorelacji oraz widmo gęstości mocy sygnału.
Funkcja autokorelacji
Okresowe sygnały mocy
W zbiorze sygnałów „regularnych” tylko sygnały okresowe mogą być sygnałami mocy; ich funkcja korelacji jest też okresowa.
Wyznacz funkcję autokorelacji oraz widmo gęstości mocy dla sygnału harmonicznego acosω0t korzystając z obydwóch sposobów.

## Slide 27
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
sygnały energetyczne
sygnały mocy
sygnały deterministyczne
sygnały losowe (informacyjne)
transformata Fouriera - TAK widmowa gęstość energii – TAK
funkcja autokorelacji - TAK
nie ma takich sygnałów
transformata Fouriera - NIE widmowa gęstość mocy – TAK
funkcja autokorelacji - TAK
Sygnały okresowe:
transformata Fouriera – NIE widmowa gęstość mocy – TAK
funkcja autokorelacji - TAK
Klasyfikacja sygnałów

## Slide 28
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
1. Widmowa gęstość energii/mocy jest transformatą Fouriera funkcji autokorelacji:
2. Widmowa gęstość energii/mocy oraz funkcja autokorelacji są funkcjami parzystymi:
Autokorelacja jest miarą podobieństwa sygnału do jego kopii. Widmowa gęstość energii/mocy przedstawia rozkład całkowitej energii/mocy w dziedzinie częstotliwości.
Właściwości autokorelacji oraz widmowej gęstości energii/mocy
Właściwości funkcji autokorelacji oraz widmowej gęstości energii/mocy są wspólne dla wszystkich klas sygnałów.

## Slide 29
3. Funkcja autokorelacji R(τ = 0) jest równa energii/mocy sygnału.
Wskazówka rozważ wyrażenie:
a więc można ją wykorzystywać do badania podobieństwa sygnału x(t) do jego kopii przesuniętej w czasie x(t + τ).
Funkcja autokorelacji jest ograniczona wartością energii/mocy:
deterministyczny sygnał energii
deterministyczny sygnał mocy
Właściwości autokorelacji oraz widmowej gęstości energii/mocy

## Slide 30
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
4. Filtracja zmienia widmową gęstość energii/mocy przez kwadrat cha-ki a-cz; cha-ka f-cz nie wnosi zmian.
Właściwości autokorelacji oraz widmowej gęstości energii/mocy

## Slide 31
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Sygnał energii
Funkcja autokorelacji (AKF)
Funkcja autokorelacji
Zestawienie definicji dla różnych klas sygnałów
Sygnał mocy deterministyczny
AKF + uśrednianie po czasie
Sygnał mocy losowy
AKF + uśrednianie po czasie + po zbiorze

## Slide 32
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Energia lub moc sygnału – zarówno całkowita, jak i w wybranym paśmie sygnału – może być wyliczona odpowiednio z widmowej gęstości energii lub mocy.
Funkcja korelacji jest miarą podobieństwa sygnałów.
Filtracja zmienia widmową gęstość energii/mocy przez kwadrat cha-ki a-cz filtru.
Widmowa gęstość energii i mocy sygnału jest transformatą Fouriera funkcji autokorelacji. Widmowa gęstość energii może być obliczona również jako kwadrat cha-ki a-cz sygnału.
Podsumowanie
Widmowa gęstość energii/mocy oraz odpowiadające im funkcje autokorelacji posiadają identyczne wspólne właściwości.