## Slide 1
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Interferencja MiędzySymbolowa IMS (12)
Odporność transmisji IMS=0 na szum AWGN
„Principles of Communications Systems, Modulation and Noise” Rodger E. Ziemer, William H. Tranter Wiley, International Student Edition
Kody transmisyjne - wpływ na transmisję IMS i AWGN
Odbiornik kodu transmisyjnego
Wpływ szumu ANGN na kształt impulsów
Interferencja MiędzySymbolowa IMS
Sygnalizacja impulsami Diraca
Efektywność widmowa sygnalizacji binarnej
Sygnalizacja dowolnymi impulsami
Łagodne zbocze transmitancji toru
Podsumowanie

## Slide 2
Kanał transmisyjny
AWGN
kod trans- misyjny
zniekształcony
zaszumiony ANGN kod transmisyjny
Zaszumiony kod transmisyjny:
wpływ szumu AWGN (Additive White Gaussian Noise) na kształt impulsów
podejście decyzyjne do detekcji sygnału cyfrowego
Zniekształcony kod transmisyjny:
wpływ kształtu pasma przepustowego filtrów (nadajnika i odbiornika) i kanału H(f) na kształt impulsów
transmisja zgodna z kryterium Nyquista zapewnia zerową Interferencję MiędzySymbolową IMS = 0 i zachowuje podejście decyzyjne do detekcji sygnału cyfrowego
Filtr
nad. T(f)
Filtr odb. R(f)
IMS
IMS
Próbkowanie Detekcja
odtworzony sygnał cyfrowy
IMS
H(f) – łączna transmi- tancja filtrów i kanału
Kody transmisyjne - wpływ na transmisję IMS i AWGN
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
sygnał cyfrowy (informacyjny)

## Slide 3
Podejście decyzyjne do detekcji kodu transmisyjnego:
Synchronizacja nadajnika z odbiornikiem
Sygnał odbierany (kod transmisyjny + ANGN + IMS) jest synchronicznie próbkowany
Detektor (układ progowy) podejmuje decyzję o nadaniu symbolu „1” lub „0” na podstawie poziomu próbki (poniżej/powyżej progu decyzji)
Na podstawie podjętych decyzji można odtworzyć sygnał cyfrowy
f0 = 1/T
0
A
(t)
kod transmisyjny + IMS (filtry + kanał) + ANGN
synchronizacja próbkowanie
„1”
A/2
„0”
„1”
Odbiornik kodu transmisyjnego
Detektor = układ progowy
odtworzony sygnał cyfrowy
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
„0”
detektor (układ progowy)

## Slide 4
1
1
0
1
0
1
1
0
0
A
A/2
T
2T
3T
4T
Próg decyzyjny
0
1
1
0
Wpływ szumu AWGN na kształt impulsów
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Próg decyzyjny
Jeżeli poziom szumu jest porównywalny z poziomem sygnału, układ decyzyjny może podejmować błędne decyzje.

## Slide 5
„Digital Transmission Engineering”, J. B. Anderson
Oscyloskop
Kod liniowy + AWGN
Podstawa czasu wyz- walana taktem kodu
Wykres oczkowy
Wpływ szumu ANGN na kształt impulsów
Wykres oczkowy (eye diagram)
Wykres oczkowy pokazuje zniekształcenia odbieranego sygnału w krytycznej dla decyzji chwili próbkowania. Dla IMS = 0 oraz AGN = 0 w chwili próbkowania sygnał na ekranie oscyloskopu staje się dyskretnym punktem – próbkowanie nie jest zakłócone. Wykres oczkowy jest wygodnym narzędziem do badania łącznego poziomu ANGN + IMS.

## Slide 6
Kody transmisyjne są w dużej mierze odporne na szum kanałowy, ponieważ odbiornik podejmuje progową decyzję o przesłanym symbolu („0” lub „1”) na podstawie próbki odebranego sygnału, a nie zachowanego kształtu impulsu.
Skoro odbiornik podejmuje decyzję na podstawie próbki sygnału, to możemy do pewnego stopnia ograniczyć pasmo przepustowe kanału dopuszczając pewien poziom zniekształcenia impulsów – byleby w chwili próbkowania wartość próbki była zachowana.
Zniekształcenie kształtu impulsów wskutek ograniczenia pasma kanału i filtrów jest nazywane Interferencją MiędzySymbolową IMS.
IMS można wyeliminować całkowicie, jeżeli transmisja odbywa się wg. kryterium Nyquista (kod transmisyjny jest zniekształcony, ale jego synchroniczne próbki są równe próbkom kodu generowanego w nadajniku).
Interferencja MiędzySymbolowa IMS
(InterSymbol Interference ISI)
Ograniczenie pasma przy zachowaniu IMS = 0 obniża poziom szumu ANGN.
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir

## Slide 7
Interferencja MiędzySymbolowa IMS
+1
0
tr = 1/B
+1/2
1(t)
Czas narastania tr zbocza sygnału wyjściowego jest odwrotnie proporcjonalny do szerokości pasma B filtru.
Filtracja zbocza skoku jednostowego 1(t)
Naszkicuj kształt impulsu prostokątnego П(t/τ) po filtracji dla różnych wartości B (szerokość pasma filtru) i τ (czas trwania impulsu).

## Slide 8
Bτ = 3
Bτ = 0.5
Bτ = 0.2
t
Im węższe jest pasmo przepustowe B↓ IFDP i im krótszy jest czas trwania impulsu τ↓ (łącznie Bτ↓), tym bardziej impuls П(t/τ) zostaje „rozmyty” (leakage) w sąsiednie takty powodując interferencję międzysymbolową (IMS) z sąsiednimi impulsami. Niekontrolowana IMS może być źródłem poważnych błędów w cyfrowej transmisji sygnałów.
Interferencja MiędzySymbolowa IMS
Filtracja impulsu prostokątnego (leakage)
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
1(t)

## Slide 9
Interferencja MiędzySymbolowa IMS
Filtracja impulsu prostokątnego (leakage)
Lecture ELG3175: Introduction to Communication Systems, University of Ottawa, Kanada
Lecture ELG3175: Introduction to Communication Systems, University of Ottawa, Kanada

## Slide 10
Połączenie zaszumienia (AWGN) oraz Interferencji Międzysymbolowej (IMS) może doprowadzić do istotnego wzrostu poziomu błędów detekcji.
„Digital Transmission Engineering”, J. B. Anderson
IMS = 0, kryterium Nyquista spełnione
IMS rośnie, kryterium Nyquista niespełnione
Chwile próbkowania
AWGN = 0
AWGN = 0
AWGN = 0
Interferencja MiędzySymbolowa IMS
Wykres oczkowy
Oscyloskop
Kod liniowy + AWGN
Podstawa czasu wyz- walana taktem kodu
Wykres oczkowy

## Slide 11
Pojedynczy impuls Diraca po filtracji IFDP
ASa2πB(t - nT)
+1/(2B)
nT
(n+1)T
(n+2)T
(n+3)T
(n+4)T
(n-1)T
(n-2)T
(n-3)T
(n-4)T
t
-1/(2B)
1/(2B)
+B
A(t)
A →ASa2πBt
f
f0= 1/T
próbkowanie
A
„1”
0
A/2
„0”
„1”
„
„0” 0
Filtry + kanał transmisyjny
IFDP H(f )
Sygnalizacja impulsami Diraca
odtworzony sygnał cyfrowy
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
-B
„0”

## Slide 12
5T
0
t
Sekwencja 3 impulsów Diraca „1”↔ Aδ(t) „0” ↔ δ(t -T) „1” ↔ Aδ(t - 2T)
sekwencja nadana 1 0 1
sekwencja odebrana 1 1(!) 1
sygnał odebrany
próg decyzji
4T
3T
2T
T
0
-T
-2T
-3T
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Sygnalizacja impulsami Diraca
Interferencja międzysymbolowa
ASa2πBt
ASa2πB(t – 2T)
Zbyt szybka transmisja w relacji do szerokości pasma toru transmisyjnego wywołała interferencję w chwili t = T i spowodowała błąd detekcji.

## Slide 13
Kryterium Nyquista: IMS nie powstaje, gdy kolejne impulsy sygnalizacyjne Diraca są wysyłane w zerach odpowiedzi impulsowej filtru IFDP Sa2πBt.
ASa2πBt
t
0
Kryterium Nyquista: IMS nie powstaje (IMS = 0), gdy do kanału o szerokości pasma B impulsy sygnalizacji wprowadzane są z taktem T = 1/(2B).
Kryterium Nyquista: IMS nie powstaje (IMS = 0), gdy w kanale o szerokości pasma B przesyłamy dane z szybkością R[bps] = 1/T = 2B.
Sygnalizacja impulsami Diraca
Eliminacja interferencji międzysymbolowej
Dwa sygnały sampling przeplatane w zerach
T = 1/(2B)
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir

## Slide 14
sekwencja nadana 1 0 1
sekwencja odebrana 1 0 1
-3T
0
t
-2T
-T
0
T
2T
3T
4T
5T
Sygnalizacja impulsami Diraca
Eliminacja interferencji międzysymbolowej
ASa2πBt
ASa2πB(t – 2T)
sygnał odebrany
Sekwencja 3 impulsów Diraca „1”↔ Aδ(t) „0” ↔ Aδ(t -T) „1” ↔ Aδ(t - 2T)
Sygnalizacja z zachowaniem warunku Nyquista T = 1/(2B) eliminuje interferencję międzysymbolową.
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir

## Slide 15
Efektywność widmowa RB transmisji jest określana jako szybkość transmisji R osiągana z jednostki szerokości pasma B.
Efektywność widmowa sygnalizacji binarnej
Efektywność widmowa sygnalizacji binarnej zgodnej z kryterium Nyquista (pasmo o szerokości B = 1 Hz przenosi 2 bps).
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Kryterium Nyquista
Założenia:
sygnalizacja unipolarna impulsami Diraca
filtr nadawczy + kanał + filtr odbiorczy = IFDP
Problemy:
Czy kryterium Nyquista obowiązuje w realnych warunkach?
Jakie jest prawdopodobieństwo błędu wskutek ANGN przy IMS = 0?

## Slide 16
Eliminacja IMS w przypadku sygnalizacji dowolnymi impulsami wymaga korekty łącznej transmitancji kanału i filtrów H(f) przez odwrotność transformaty Fouriera impulsu S-1(f).
Korekta powoduje, że do toru transmisyjnego nadal wprowadzane są impulsy Diraca.
W dalszych analizach można ograniczyć się do sygnalizacji impulsami Diraca.
Efektywność widmowa transmisji nie zmienia się i wynosi RB = 2[bps].
Sygnalizacja dowolnymi impulsami
Eliminacja interferencji międzysymbolowej
1/(2B)
B
(t)
→ASa2πBt
f
f0= 1/T
próbkowanie
1
„1”
„0”
1/2
„0”
„1”
„ ↔ AS(f )
„0” 0
Filtry + kanał transmisyjny
IFDP H(f )
S-1(f )
„
„0” 0
odtworzony sygnał cyfrowy
Filtr korekcyjny
Udowodnij, że kryterium Nyquista zapewniające IMS = 0 obowiązuje w przypadku sygnalizacji dowolnymi impulsami.
0

## Slide 17
H’(f )
f
1
H’(f ) – łączna transmitancja filtrów i kanału transmisyjnego zapewniająca IMS = 0 dla sygnalizacji impulsami prostokątnymi.
Efektywność widmowa transmisji nie zmienia się i wynosi RB = 2[bps].
czas trwania impulsów = takt sygnału cyfrowego T
transmisja wg. kryterium Nyquista, T = 1/(2B)
Sygnalizacja dowolnymi impulsami
Sygnalizacja impulsami prostokątnymi
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir

## Slide 18
Strome zbocze transmitancji H(f ) istotnie utrudnia jej fizyczną realizację.
Czy można tak dobrać transmitancję filtrów i kanału H(f ), aby jej zbocze opadało łagodnie z zachowaniem warunku IMS = 0?
Łagodne zbocze transmitancji toru H(f )
Kryterium Nyquista
Filtr Nyquista „podniesiony kosinus” (raised cosine) (dwukrotne poszerzenie pasma):
Jeżeli łagodne zbocze filtru H(f ) jest ukształtowane z zachowaniem symetrii środkowej (obrotowej, Nyquista) względem punktu f = B, to IMS = 0. Transmisja wg. kryterium Nyquista zachowuje szybkość transmisji, ale efektywność widmowa zmniejsza się (szersze pasmo transmisji):
B
H(f )
fr
f

## Slide 19
Poszukujemy odpowiedzi impulsowej filtru h(t) o regularnie rozmieszczonych zerach h(t = kT) = 0, k = 1,  2 co T jednostek czasu z wyjątkiem zera środkowego, gdy żądamy h(t = 0) = 1.
Kanał transmisyjny H(f )
odpowiedź impulsowa
-8T
-6T
-2T
0
2T
4T
6T
8T
0
1
t
+T
-T
0
-4T
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Łagodne zbocze transmitancji toru H(f )
Kryterium Nyquista

## Slide 20
Sygnał h(t) spełniający kryterium Nyquista powinien „wyłamać” wszystkie zęby grzebienia Diraca z wyjątkiem zęba centralnego:
-3T
-2T
-T
0
T
2T
3T
1
-3T
-2T
-T
0
T
2T
3T
1
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Łagodne zbocze transmitancji toru H(f )
Kryterium Nyquista

## Slide 21
-3B
-B
0
B
3B
k = 0
k = 1
k = 2
k = -1
k = -2
Łagodne zbocze filtru ukształtowane z zachowaniem symetrii środkowej (obrotowej, Nyquista) zapewnia IMS = 0 przy sygnalizacji z taktem T = 1/2B. Ponadto:
f
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Łagodne zbocze transmitancji toru H(f )
Kryterium Nyquista

## Slide 22
B+fr
f
H(f ) = П(f/2B) + R(f )
B
R(f )
1/(4B)
B-fr
B+fr
f
1/(2B)
B
f
Wspł. rozmycia zbocza:
Łagodne ukształtowanie zbocza skutkuje poszerzeniem pasma przepustowego B + fr i spadkiem efektywności widmowej:
1/(2B)
П(f/2B)
A – stała zależna od kształtu R(f )
Nie jesteśmy w stanie „uwolnić się” od funkcji sampling.
Łagodne zbocze transmitancji toru H(f )
Kryterium Nyquista

## Slide 23
R(f )
1/4B
B - fr
B + fr
f
R(f ) = R(-f )
B
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Łagodne zbocze transmitancji toru H(f )
Kryterium Nyquista

## Slide 24
Odpowiedź impulsowa filtru ze zboczem „podniesiony kosinus”
Filtr Nyquista „podniesiony kosinus”
(raised cosine)
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Transmitancja filtru ze zboczem „podniesiony kosinus”

## Slide 25
B
f
H(f )
r = 0.25
r = 0.50
r = 0.75
r = 1.00
0
t
0
h(t)
Im łagodniej opada zbocze cha-ki a-cz kanału transmisyjnego, tym szybciej zanika jego odpowiedź impulsowa i tym mniejsza jest IMS. Szybkość transmisji nie zmienia się, ale maleje efektywność widmowa.
Filtr Nyquista „podniesiony kosinus”
(raised cosine)
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir

## Slide 26
Dla fr = B:
H(f )
f
B + fr = 2B
0
0
1
t
h(t)
Udowodnij, że transmitancja „podniesiony kosinus” (przypadek graniczny) spełnia warunek Nyquista.
Filtr Nyquista „podniesiony kosinus”
(przypadek graniczny)
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
B

## Slide 27
Źródła szumów/błędów w transmisji cyfrowej:
  Szum kanałowy – w transmisji przewodowej do pominięcia
  Szum kwantyzacji – malejący ze wzrostem liczby poziomów kwantyzacji, co z kolei powoduje wzrost szybkości transmisji; szybkość transmisji możemy redukować kompresją
  Interferencja MiędzySymbolowa – realne źródło błędów, z IMS walczymy korzystając z 1. sygnalizacji zgodnej z kryterium Nyquista, 2. kształtowania zbocza filtrów wg. kryterium Nyquista, 3. korekty (equalization) cha-k częstotliwościowych kanału transmisyjnego.
Podsumowanie
Kryterium Nyquista:
  IMS = 0, gdy takt sygnalizacji T jest odpowiada szerokości pasma toru transmisyjnego B, przy czym B = (2T)-1; R = 1/T jest szybkością transmisji (kryterium Nyquista)
  Efektywność widmowa sygnalizacji jest mierzona ilorazem RB = R/B = 2[bps/Hz]
  Kształtowanie zbocza filtru zgodne z kryterium Nyquista pozwala na jego łagodne zanikanie, ale efektywność widmowa sygnalizacji spada
  Zbocze „podniesiony kosinus” jest często stosowanym zboczem Nyquista
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir

## Slide 28
Prawdopodobieństwo błędnej detekcji (IMS =0)
Maksymalizacja odstępu sygnał-szum
Transmitancja podniesiony kosinus
Podsumowanie
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Interferencja MiędzySymbolowa IMS
Odporność transmisji IMS=0 na szum AWGN (12)

## Slide 29
Warunek IMS = 0 nie zapewnia bezbłędnej pracy układu decyzyjnego, ponieważ próbki ±A są zakłócane przez próbki ANGN. Ile wynosi prawdopodobieństwo błędnej decyzji (przekłamania) PE i od czego ono zależy?
Prawdopodobieństwo błędnej decyzji (IMS = 0)
Problem
IMS = 0
v = ±A + n
f0 = 1/T
+A
„1”
„0”
„0”
„1”
Filtr nad. T(f )
Filtr odb. R(f )
AWGN ½ N0
PE?
Sygnalizacja bipolarna
„1” → +Aδ(t)
„0” → ‒Aδ(t)
SNR
ANGN
Kanał transmisyjny
-A
0
v = ±A + n
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
układ decyzyjny (progowy)

## Slide 30
+A
„1”
„0”
-A
0
v = ±A + n
SNR
Prawdopodobieństwo błędnej decyzji (IMS = 0)
Prawdopodobieństwo błędnej decyzji PE
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
„0”
„1”
PE?

## Slide 31
Prawdopodobieństwo błędnej decyzji (IMS = 0)
Model próbek szumu n
IMS = 0
v = ±A + n
f0 = 1/T
Filtr odb. R(f )
AWGN ½ N0
ANGN
Kanał transmisyjny
n – próbka szumu − zmienna losowa o rozkładzie normalnym
1
+A
−A
n
f(n)
2
Symetria rozkładu normalnego
3
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir

## Slide 32
Prawdopodobieństwo błędnej decyzji (IMS = 0)
Funkcja Q(x)
Funkcja Q(x) jest odpowiednikiem uzupełniającej funkcji błędu erfc(x) znanej ze statystyki i rachunku prawdopodobieństwa.
Funkcja Q(x)
Funkcja Q(x) jest funkcją malejącą monotonicznie, zatem im większy jest odstęp sygnał-szum A/σ↑, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo błędnej decyzji PE↓
PE
x = A/σ
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir

## Slide 33
Maksymalizacja odstępu sygnał-szum A2/σ2
Uwaga #1 (filtr Nyquista)
Uwaga #2 Nierówność Cauchy-Schwarz w wersji całkowej – f(x), g(x) ∊ C
Nierówność zamienia się w równość, gdy f(x) = g(x).
Filtr Nyquista IMS = 0 i nierówność Cauchy-Schwarz
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir

## Slide 34
Maksymalizacja odstępu sygnał-szum A2/σ2
Filtr Nyquista IMS = 0 i nierówność Cauchy-Schwarz
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Maksimum odstępu sygnał – szum na wejściu układu decyzyjnego (a zatem minimalną wartość błędu PE) zapewnia „pierwiastkowy” podział całkowitej transmitancji toru transmisyjnego H(f ) pomiędzy transmitancję nadajnika⎹T(f )⎸i transmitancję odbiornika⎹R(f )⎸.

## Slide 35
Maksymalizacja odstępu sygnał-szum A2/σ2
Energia/bit Eb wprowadzana do toru transmisyjnego
±AT(f ), Eb
Filtr nad. T(f )
Sygnalizacja bipolarna
„1” → +Aδ(t)
„0” → ‒Aδ(t)
Kanał transmisyjny
Energia/bit Eb
Wielkość Eb jest energią wprowadzaną do kanału w trakcie trwania jednego bitu.
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir

## Slide 36
J. G. Proakis, M. Salehi „Fundamentals of Communication Systems”
PE
Eb/N0 [dB]
Sygnalizacja bipolarna
Sygnalizacja unipolarna
Prawdopodobieństwo błędu PE zależy wyłącznie od odstępu sygnał – szum, nie zależy natomiast od kształtu sygnałów kodujących.
Prawdopodobieństwo błędnej decyzji (IMS = 0)
Prawdopodobieństwo błędnej decyzji PE
Sygnalizacja bipolarna

## Slide 37
Wyznacz transmitancję „pierwiastkowy podniesiony kosinus” G(f ) i porównaj jej kształt z transmitancją „podniesiony kosinus” H(f ).
Sprawdź, czy transmitancja „pierwiastkowy podniesiony kosinus” spełnia warunek Nyquista.
Podniesiony kosinus
Transmitancja podniesiony kosinus
Pierwiastkowy podniesiony kosinus
Pierwiastkowy podniesiony kosinus
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir

## Slide 38
  Jeżeli IMS = 0, to prawdopodobieństwo błędnej decyzji (detekcji) zależy wyłącznie od odstępu sygnał – szum (AWGN).
  Prawdopodobieństwo błędów nie zależy od kształtu sygnałów kodujących tylko od ich energii i wzajemnej korelacji.
  Maksimum odstępu sygnał – szum na wejściu układu decyzyjnego (a zatem minimalną wartość błędu PE) zapewnia „pierwiastkowy” podział całkowitej transmitancji toru transmisyjnego H(f ) pomiędzy nadajnik T(f ) i odbiornik R(f ).
  Energia/bit pozwala porównywać poziom błędów w systemach różniących się kształtem zastosowanych impulsów kodujących.
  Nierówność całkowa Cauchy’ego – Schwarza pozwala rozwiązywać szereg problemów optymalizacyjnych.
  Odpowiednikiem nierówności Cauchy’ego – Schwarza jest iloczyn skalarny dwóch wektorów – jego wartość nie przekracza iloczynu długości wektorów.
Podsumowanie
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir