## Slide 1
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Kody transmisyjne (11)
Cyfrowy system telekomunikacyjny
Właściwości widma kodów transmisyjnych
Cyfrowy sygnał informacyjny (kod unipolarny)
Kody: bipolarny, bifazowy, Millera
Kodowanie różnicowe
Kody pseudoternarne: AMI & HDB, PRS
Podsumowanie

## Slide 2
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Przetwornik A/C
Koder
IMS – Interferencja Międzysymbolowa (nieprawidłowa filtracja)
AWGN – Additive White Gaussian Noise (szum)
Dekodowa- nie binarne
Odtwarza- nie impulsów
Filtr dolno- przepustowy
Przetwornik C/A
Filtracja +
próbkowanie
Kwantyzacja
Kodowanie binarne
Descrambling
Deszyfro- wanie
Dekodowanie nadmiarowe
Dekoder
Dekodowanie źródłowe
Szyfrowanie
Kodowanie źródłowe
Kodowanie nadmiarowe
Scrambling
Detekcja
+ filtracja
Kanał trans. + filtracja
Modulacja + filtracja
IMS
IMS
IMS
AWGN
Cyfrowy system telekomunikacyjny

## Slide 3
Przetwornik A/C (L = 16)
W przetworniku A/C sygnał jest próbkowany (tw. o próbkowaniu),
a następnie kwantowany (zamieniany w aproksymację schodkową); numery poziomów kwantyzacji są kodowane binarnie (dwójkowo). Próbkowanie nie prowadzi do utraty informacji.

## Slide 4
Przetwornik C/A (L = 4, 8)
W przetworniku C/A ciąg impulsów jest dekodowany binarnie, a następnie jest odtwarzana aproksymacja schodkowa sygnału oryginalnego. Przetwornik C/A odtwarza sygnał oryginalny zaszumiony szumem kwantyzacji. Im więcej jest poziomów kwantyzacji L↑, tym mniejszy jest poziom szumu kwantyzacji. Kwantyzacja jest związana z bezpowrotną utratą informacji.
Szum kanałowy AWGN może zakłócać pracę detektora powodując przekłamania bitów, a więc również wzrost poziomu szumu kwantyzacji.
L = 4
L = 8

## Slide 5
Kodowanie źródłowe (kompresja)
Kodowanie źródłowe (kompresja) polega na zakodowaniu informacji binarnej za pomocą mniejszej liczby bitów.
Kompresja jest możliwa dlatego, że większość danych cechuje się nadmiarowością, której usunięcie nie powoduje utraty jakości informacji lub powoduje akceptowalną utratę informacji.
Kompresja pozwala ograniczać zużycie zasobów (pamięć, przepustowość).
Kompresja potrzebuje mocy obliczeniowej oraz zasilającej energii. Konstrukcja algorytmów kompresji jest kompromisem pomiędzy
szybkością transmisji, poziomem strat informacji oraz potrzebnymi nakładami (moc obliczeniowa, zasilanie).

## Slide 6
KOMPRESJA BEZSTRATNA
Kodowanie długości serii
Kodowanie słownikowe
Kodowanie entropijne
KOMPRESJA STRATNA (AUDIO, OBRAZ, WIDEO)
Dyskretna Transfor- mata Kosinusowa
Kompresja falkowa
Kompresja fraktalna
Vector quantization
Kodowanie źródłowe (kompresja)
Podział algorytmów kompresji

## Slide 7
Kodowanie nadmiarowe to dodawanie dodatkowych bitów do strumienia bitów informacyjnych, zgodnie z ustaloną regułą, mające na celu zabezpieczenie przed błędami transmisji.
Celem kodów korekcyjnych oraz kodów detekcyjnych jest zwiększenie odległości Hamminga pomiędzy sygnałami w przestrzeni sygnałów.
Dwa podstawowe sposoby kodowania nadmiarowego to kodowanie splotowe oraz kodowanie blokowe.
Kody detekcyjne są stosowane w protokołach z retransmisją (automatic repeat-request , ARQ) (stop & wait, go back N, selective repeat).
Kody korekcyjne pozwalają wykryć i naprawić błąd przekłamania, więc retransmisja informacji jest zbędna.
Kodowanie nadmiarowe

## Slide 8
Szyfrowanie jest procesem zamiany oryginalnej wiadomości (tekst jawny) w poufny szyfrogram. Odczytanie zaszyfrowanej wiadomości nie jest możliwe bez znajomości klucza.
Szyfrowanie zapewnia poufność przekazywanej wiadomości; niezawodna łączność wymaga jeszcze implementacji innych procedur (autentykacja, autoryzacja, uwierzytelnianie wiadomości).
Autentykacja – procedura polegająca na potwierdzeniu zadeklarowanej tożsamości podmiotu biorącego udział w procesie łączności.
Autoryzacja – procedura sprawdzająca, czy dany podmiot (po jego wcześniejszej autentykacji) jest uprawniony do uzyskania dostępu do żądanego zasobu.
Uwierzytelniane (integralność) wiadomości – procedura gwarantująca obydwóm podmiotom łączności, że przekazywana wiadomość nie została zmieniona.
Zarządzanie prawami cyfrowymi – system zabezpieczeń oparty na mechanizmach kryptograficznych mający przeciwdziałać używaniu zasobów sposób sprzeczny z wolą ich wydawcy.
Szyfrowanie

## Slide 9
Szyfry klasyczne (znaczenie historyczne) – podstawieniowe, przestawieniowe.
XX wiek – wirnikowe maszyny szyfrujące (szyfry polialfabetyczne) – znaczenie historyczne
Asymetryczny algorytm kryptograficzny (RSA) wykorzystuje dwa niezależne klucze: klucz publiczny (każdy nadawca może szyfrować swoje wiadomości) oraz klucz prywatny (tylko odbiorca wiadomości może ją odszyfrować).
Podział algorytmów szyfrowania
Szyfrowanie

## Slide 10
Scrambling/descrambling
Długie sekwencje jednakowych bitów utrudniają synchronizację odbiornika z odbiornikiem (niski poziom tzw. timing content).
Scrambling służy do randomizacji sekwencji bitowych. Dane wejściowe podlegają wymieszaniu z ciągiem pseudolosowym (PN).
Scrambler randomizuje sekwencję bitów przez jej sumowanie z pseudolosowymi wartościami PN za pomocą operacji XOR. Ciągi PN są wytwarzane w rejestrach przesuwających z liniowym sprzężeniem zwrotnym (LFSR - Linear Feedback Shift Register)
Descrambler działa w identyczny sposób.


dane
dane randomizowane
długość ciągu PN 2m – 1 = 26 – 1 = 63
akf PN
(2m – 1)T
XOR

## Slide 11
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Kodowanie transmisyjne (liniowe): odwzorowanie danych binarnych w ciąg impulsów (pasma podstawowego).
1
0
1
0
-1
1
Kluczowanie (kodowanie radiowe):
odwzorowanie ciągu danych binarnych w ciąg impulsów radiowych.
Zasadniczym celem modulacji jest dostosowanie widma sygnału informacyjnego do pasma przepustowego kanału transmisyjnego.
Modulacja

## Slide 12
Detekcja
Detekcja sygnałów cyfrowych (kodów liniowych, kodów radiowych) różni się zasadniczo od demodulacji sygnałów analogowych.
Celem detekcji cyfrowej nie jest precyzyjne odtworzenie nadanego symbolu kodu, a tylko stwierdzenie, jaki symbol został nadany (spośród zestawu możliwych symboli).
Detekcję realizuje układ decyzyjny porównujący odebrany symbol kodu z kodami z zestawu i podejmujący decyzję według maksymalnego prawdopodobieństwa.
Podejście decyzyjne do detekcji w znacznej mierze podnosi odporność systemu telekomunikacyjnego na zakłócenia szumem kanałowym.
Układ
decyzyjny
odbierane symbole kodowe
synchronizacja z nadajnikiem
decyzja nadano „0” lub „1”
8-PSK
Zaszumiony kod radiowy 8-PSK w przestrzeni prawdopodobieństwa

## Slide 13
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Brak składowej stałej [( = 0) = 0], gdyż jest ona stratą mocy nadajnika (nie przenosi żadnej informacji).
Niski poziom widma mocy w pobliżu  ≈ 0, gdyż te składowe są silnie tłumione w torze transmisyjnym (charakter pojemnościowy toru ~ω-1).
Wąskie widmo gęstości mocy i szybkie zanikanie widma.
Istotny poziom składowej czasowej (timing content) pozwalający na synchronizację odbiornika z nadajnikiem.
Właściwości widma kodów transmisyjnych

## Slide 14
Założenia:
Czas trwania bitu (takt) T
Częstotliwość sygnalizacji (szybkość transmisji)
Wartości sygnału {0, 1} są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładzie:
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
x(t)
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
T
3T
t
1
0
Cyfrowy sygnał informacyjny
(unipolarny kod transmisyjny)

## Slide 15
Kod unipolarny nie posiada żadnej z właściwości 1…4.
Naturalny sygnał cyfrowy
Analiza widmowa
Funkcja korelacji własnej(uśredniona po czasie):
Widmo gęstości mocy:

## Slide 16
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
x(t)
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
t
-1
1
T
3T
Założenia:
Czas trwania bitu (takt) T
Szybkość sygnalizacji
Wartości sygnału {-1, +1} są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładzie:
Bipolarny kod transmisyjny

## Slide 17
Funkcja korelacji własnej (uśredniona po czasie):
Widmowa gęstość mocy:
Kod bipolarny nie posiada żadnej z właściwości 1…4, ale (spostrzeżenie) dla p = ½ znika składowa stała.
Bipolarny kod transmisyjny
Analiza widmowa

## Slide 18
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Prekodowanie różnicowe wyrównuje rozkład prawdopodobieństwa stanów sygnału eliminując w ten sposób składową stałą.
Każdy sposób kodowania transmisyjnego powinien być poprzedzony kodowaniem różnicowym.
Kodowanie różnicowe
t
x(t) – kodowanie różnicowe
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
+1
-1
Kodowanie różnicowe - „1” sygnału informacyjnego zmienia
polaryzację sygnału x(t) na przeciwną, natomiast „0” polaryzację zachowuje. Sygnał x(t) przyjmuje jedną z dwóch wartości „∓”.
sygnał cyfrowy
p = Pr{1}, 1-p = Pr{0}
„0” 1-p
-
+
„1”, p
„1”, p
„0” 1-p
Graf stanów kodowania różnicowego

## Slide 19
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Spostrzeżenie: widmowa gęstość mocy kodu bipolarnego jest proporcjonalna do kwadratu cha-ki a-cz impulsu.
Udowodnij spostrzeżenie dla dowolnego kształtu impulsów bipolarnych r0(t) = -r1(t) = ∓r(t).
Bifazowy kod transmisyjny
Bipuls
T/2
T
t
r1(t)
1
-1
r0(t)
T/2
T
t
1
-1
Wyznacz cha-kę a-cz bipulsu
Kodowanie bifazowe – bity są kodowane przez bipulsy o przeciwnych polaryzacjach.

## Slide 20
kod bipolarny
kod bifazowy
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Widmowa gęstość mocy:
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
2T
T
t
1
-1
Właściwości 1, 2 i 4 są spełnione, właściwość 3 nie jest spełniona.
Widmo mocy kodu bifazowego jest 2x szersze od widma mocy kodu bipolarnego z powodu prawie dwukrotnego wzrostu częstotliwości zmian poziomu sygnału.
Bifazowy kod transmisyjny
Analiza widmowa
x(t) – kod bifazowy
sygnał cyfrowy

## Slide 21
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
x(t)
2T
T
t
1
-1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
2T
T
t
1
-1
kod bifazowy
kod Millera
+
–
+ –
– +
Kod transmisyjny Millera:
‘0’ – pełne impulsy
‘1’ – bipulsy
zachowanie poziomu, gdy: 1 0
zmiana poziomu, gdy: 0  0
Kod transmisyjny Millera jest „uspokojoną” wersją kodu bifazowego.
Wyjaśnij graf kodu Millera i rozwiąż go dla p = 1/2
Kod transmisyjny Millera

## Slide 22
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Widmowa gęstość mocy ( = T/2):
kod bifazowy
kod Millera
kod bipolarny
Kod Millera posiada:
wąskie pasmo,
brak składowej stałej,
niski poziom niskich częstotliwości
dobre właściwości synchronizacyjne
x(t)
2T
T
t
1
-1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
2T
T
t
1
-1
kod bifazowy
kod Millera
Kod transmisyjny Millera

## Slide 23
HDB-3
x(t)
V
1
0
1
1
1
1
V
0
2T
T
t
1
-1
1
-1
AMI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
t
V
2T
T
B
Kod transmisyjny AMI:
„0” – poziom zerowy
„1” – impulsy 1
naprzemienny poziom ”1”
Kod transmisyjny HDB3: (High Density Bipolar)
ciąg 4 zer jest zastępowany wstawką 000V lub B00V (V = violation)
wstawka jest wybierana tak, aby sąsiednie impulsy V miały przeciwną polaryzację
Wyjaśnij graf kodu AMI i rozwiąż go dla p = 1/2
Przedstaw zasady detekcji kodu HDB3.
Czy dodatkowy poziom w kodzie pseudoternarnym pozwala na wykrywanie błędów transmisji?
Kod transmisyjny AMI (Alternate Mark Inversion)

## Slide 24
Widmo gęstości mocy
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
kod AMI
kod Millera
kod bipolarny
kod bifazowy
Szerokość pasma kodu AMI jest zbliżona do szerokości pasma kodu bipolarnego. Zaletą kodu AMI jest niski poziom składowych w zakresie niskich częstotliwości.
Lepsze właściwości synchronizacyjne zapewnia kod transmisyjny HDB-3 (High Density Bipolar), w którym eliminowane są ciągi czterech ‘0’.
Kod transmisyjny AMI
Analiza widmowa

## Slide 25
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
PRS duobinary zmodyfikowany
PRS duobinarny
x(t) – kod bipolarny
+1
−1
−1
−1
−1
2T
T
t
+1
−1
+1
−1
+1
+1
−1
−1
−1
+1
+1
−1
+1
+1
+1
t
2T
T
AMI, PRS duobinarny zmodyfikowany
kod Millera
kod bipolarny
Biphase code
PRS duobinarny
W kodzie bipolarnym i PRS duobinarnym stosowane są te same impulsy, ale widmo kodu duobinarnego jest 2⨉ węższe. Kod PRS duobinarny nie zawiera niskich częstotliwości.
Widmowa gęstość mocy (p = 0,5):
PRS duobinarny
PRS duobinary zmodyfikowany
Partial Response Signaling (PRS)

## Slide 26
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Partial Response Signaling (PRS)
+1
−1
−1
−1
−1
2T
T
t
+1
−1
+1
−1
+1
+1
−1
−1
−1
+1
+1
−1
+1
+1
+1
t
2T
T
PRS duobinary zmodyfikowany
PRS duobinarny
x(t) – kod bipolarny
Wyznacz widmo gęstości mocy kodowania PRS.

## Slide 27
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Kod transmisyjny jest odwzorowaniem naturalnego sygnału cyfrowego w dyskretny sygnał elektryczny.
Pożądane właściwości kodu transmisyjnego to: brak składowej stałej, niski poziom małych częstotliwości, wąskie widmo gęstości mocy oraz odpowiedni poziom składowej czasowej (timing content).
Właściwości kodu transmisyjnego można oceniać na podstawie znajomości jego widma gęstości mocy.
Właściwości kodu transmisyjnego można kształtować zarówno przez dobór kształtu impulsów, jak i zasady odwzorowania naturalnego sygnału cyfrowego w impulsy kodu.
Prekodowanie różnicowe jest wykorzystywane do usuwania składowej stałej.
Podsumowanie

## Slide 28: INTERFERENCJA MIĘDZYSYMBOLOWA (11) „Principles of Communications Systems, Modulation and Noise” Rodger E. Ziemer, William H. Tranter Wiley, International Student Edition
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir

## Slide 29
29
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
SYGNAŁ BINARNY (LOGICZNY)
Unipolarny kod transmisyjny (RZ – Return to Zero)
(najprostszy kod transmisyjny)
T
2T
3T
Kod transmisyjny to odwzorowanie sygnału binarnego w dyskretny sygnał elektryczny wg. ustalonej reguły.
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
T – bitowa podstawa czasu (zegar, takt)

## Slide 30
DWA ASPEKTY TRANSMISJI KODÓW TRANSMISYJNYCH
Kanał transmisyjny
AWGN
Kod trans- misyjny
zniekształcony
zaszumiony ANGN kod transmisyjny
Zaszumiony kod transmisyjny:
wpływ szumu AWGN na kształt impulsów (Additive White Gaussian Noise) (podejście decyzyjne do detekcji kodu transmisyjnego)
Zniekształcony kod transmisyjny:
wpływ kształtu pasma przepustowego filtrów (nadajnika i odbiornika) i kanału H(ω) na kształt impulsów (transmisja zgodna z kryterium Nyquista zapewnia zerową Interferencję MiędzySymbolową IMS = 0 i zachowuje podejście decyzyjne do detekcji kodu transmisyjnego)
Filtr
nad. T(ω)
Filtr odb. R(ω)
IMS
IMS
Układ decyzyjny
odtworzony kod transmisyjny
IMS
H(ω) – łączna transmi- tancja filtrów i kanału

## Slide 31
ODBIORNIK KODU TRANSMISYJNEGO – PRÓBKOWANIE i UKŁAD DECYZYJNY
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Podejście decyzyjne do detekcji kodu transmisyjnego:
Synchronizacja nadajnika z odbiornikiem
Sygnał odbierany (kod transmisyjny + AWGN + IMS) jest synchronicznie próbkowany
Układ progowy podejmuje decyzję o nadaniu symbolu „1” lub „0” na podstawie poziomu próbki (poniżej/powyżej progu decyzji)
Na podstawie podjętych decyzji można odtworzyć sygnał binarny (kod transmisyjny).
/W
W
(t)
Sa(Wt)
ILPF
ω
f0 = 1/T
0
1
(t)
Kod transmisyjny + IMS (filtry + kanał) + ANGN
PRÓBKOWANIE SYNCHRONIZACJA
UKŁAD PROGOWY
ODTWARZANIE SYGNAŁU BINARNEGO
1
1/2
„0”
„1”

## Slide 32
Wpływ szumu AWGN na kształt impulsów (kod unipolarny)
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
1
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1/2
T
2T
3T
4T
Próg decyzji
0
1
1
0

## Slide 33
„Digital Transmission Engineering”, J. B. Anderson
Zaszumienie kodu transm. przez AWGN (wykres oczkowy)
OSCYLOSKOP
Kod liniowy + AWGN
Podstawa czasu wyzwa- lana taktem kodu
Wykres oczkowy
AWGN = 0
SNR maleje (wykres zamyka się)
Chwile próbkowania
IMS = 0
IMS = 0
IMS = 0

## Slide 34
Dwa aspekty transmisji kodów transmisyjnych
Kody transmisyjne są w dużej mierze odporne na szum kanałowy, ponieważ odbiornik podejmuje progową decyzję o przesłanym symbolu („0” lub „1”) na podstawie próbki odebranego sygnału, a nie zachowanego kształtu impulsu.
Skoro odbiornik podejmuje decyzję na podstawie próbki sygnału, to możemy do pewnego stopnia ograniczyć pasmo przepustowe kanału dopuszczając pewien poziom zniekształcenia kształtu impulsów.
Zniekształcenie kształtu impulsów wskutek ograniczenia pasma kanału i filtrów jest nazywane interferencją międzysymbolową (IMS).
IMS można wyeliminować całkowicie, jeżeli transmisja odbywa się wg. kryterium Nyquista (kod transmi- syjny jest zniekształcony, ale jego próbki są równe próbkom kodu generowanego w nadajniku).
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir

## Slide 35
Czas narastania tr zbocza sygnału wyjściowego
jest odwrotnie proporcjonalny do szerokości pasma B.
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
+1
-1
2/W
tr = 2/W = 1/B
0
Wpływ szerokości pasma kanału i filtrów na kształt impulsów
filtracja zbocza impulsu – sgn(t)

## Slide 36: Filtracja impulsu prostokątnego w IFDP (zjawisko leakage)
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Bτ = 3
Bτ = 0.5
Bτ = 0.2
t
Im węższe jest pasmo przepustowe B↓ IFDP i im krótszy jest czas trwania impulsu τ↓ (łącznie Bτ↓), tym bardziej impuls П(t/τ) zostaje „rozmyty” (leakage) w sąsiednie takty powodując interferencję międzysymbolową (IMS) z sąsiednimi impulsami. Niekontrolowana IMS może być źródłem poważnych błędów w cyfrowej transmisji sygnałów.

## Slide 37
Wpływ zakłóceń IMS (leakage) na kształt impulsów (kod unipolarny)
ELG3175: Introduction to Communication Systems
University of Ottawa, Kanada

## Slide 38
Połączenie zaszumienia (AWGN) oraz Interferencji Międzysymbolowej (IMS)
może doprowadzić do istotnego wzrostu poziomu błędów detekcji.
„Digital Transmission Engineering”, J. B. Anderson
Zniekształcenie kodu transm. przez IMS (wykres oczkowy)
OSCYLOSKOP
Kod liniowy+ IMS
Wykres oczkowy
Podstawa czasu wyzwa- lana taktem kodu
IMS = 0, kryterium Nyquista spełnione
IMS rośnie, kryterium Nyquista niespełnione, wykres zamyka się
Chwile próbkowania
AWGN = 0
AWGN = 0
AWGN = 0

## Slide 39: SPIS TREŚCI – IMS (Interferencja Międzysymbolowa)
Sygnalizacja impulsami Diraca (RZ)
Interferencja Międzysymbolowa (IMS)
Eliminacja IMS (sygnalizacja impulsami Diraca)
Efektywność widmowa transmisji binarnej
Eliminacja IMS (sygnalizacja dowolnymi impulsami)
Eliminacja IMS (sygnalizacja impulsami prostokątnymi)
Eliminacja IMS – kryterium Nyquista
Filtr Nyquista „podniesiony kosinus” Filtr Nyquista „pierwiastkowy podniesiony cosinus”
Prawdopodobieństwo błędu
Podsumowanie
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir

## Slide 40: SYGNALIZACJA IMPULSAMI DIRACA (RZ)
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Pojedynczy impuls Diraca po filtracji IFDP
Sa(W(t - nT))
+π/W = +1/(2B)
nT
(n+1)T
(n+2)T
(n+3)T
(n+4)T
(n-1)T
(n-2)T
(n-3)T
(n-4)T
t
-π/W = -1/(2B)
/W
W
(t)
Sa(Wt)
ω
f 0= 1/T
PRÓBKOWANIE
UKŁAD PROGOWY
0
1
ODTWARZANIE
SYGNAŁU BINARNEGO
„1”
„0”
1/2
„0”
„1”
„
„0” 0
Filtry + kanał transmisyjny H(ω)
IFDP

## Slide 41: Interferencja MiędzySymbolowa (IMS)
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
5T
0
t
Sekwencja 3 impulsów Diraca (1, 0, 1) takt 1/T
sekwencja nadana 1 0 1
sekwencja odebrana 1 1(!) 1
Sygnał odebrany
Próg decyzji
Sa(Wt)
SaW(t - 2T)
4T
3T
2T
T
0
-T
-2T
-3T

## Slide 42: ELIMINACJA IMS (sygnalizacja impulsami Diraca)
Szybkość transmisji Nyquista (IMS = 0) R[bps] = 1/T = 2B.
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Kryterium Nyquista: IMS nie powstaje (IMS = 0), gdy kolejne impulsy sygnali-zacyjne Diraca są wysyłane w zerach odpowiedzi impulsowej filtru IFDP Sa(Wt).
Sygnały sampling przeplatane w zerach
SaW(t - nT)
-π/W = -1/(2B)
+π/W = +1/(2B)
nT
(n+1)T
(n+2)T
(n+3)T
(n+4)T
(n-1)T
(n-2)T
(n-3)T
(n-4)T
t
0
Kryterium Nyquista: IMS nie powstaje (IMS = 0), gdy do kanału o szerokości pasma W = 2πB impulsy sygnalizacji wprowadzane są z taktem T = 1/(2B).
Kryterium Nyquista: IMS nie powstaje (IMS = 0), gdy w kanale o szerokości pasma W = 2πB przesyłamy dane z szybkością R[bps] = 1/T = 2B.

## Slide 43: Efektywność widmowa transmisji binarnej
Efektywność widmowa RB transmisji jest określana jako szybkość transmisji R osiągana z jednostki szerokości pasma B.
Efektywność widmowa transmisji binarnej zgodnej z kryterium Nyquista :
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir

## Slide 44: Eliminacja IMS (sygnalizacja impulsami Diraca)
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
sekwencja nadana 1 0 1
sekwencja odebrana 1 0 1
Sekwencja 3 impulsów Diraca (1, 0, 1) takt Nyquista 1/T= 2B = W/
-3T
0
Sa(Wt)
SaW(t - 2T)
t
-2T
-T
0
T
2T
3T
4T
5T

## Slide 45: Problem 1: Eliminacja IMS - sygnalizacja dowolnymi impulsami
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Eliminacja IMS w przypadku sygnalizacji dowolnymi impulsami wymaga kompensacji łącznej transmitancji kanału i filtrów H(ω) przez odwrotność transformaty Fouriera impulsu S-1(ω). Efektywność widmowa transmisji nie zmienia się i wynosi RB = 2[bps].
/W
W
s(t - kT)
δ(t - kT)
S-1(ω)
s(t - kT)
ω
f0 = 1/T
PRÓBKOWANIE
UKŁAD DECYZYJNY
ODTWARZANIE KODU
0
1
„1”
„0”
1/2
„0”
„1”
IFDP
Problem #1 – czy można uzyskać IMS = 0 przy sygnalizacji dowolnymi impulsami?

## Slide 46: Eliminacja IMS (kompensacja dla impulsów prostokątnych)
H’(ω)
ω
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
π/W
H’(ω) – łączna transmitancja filtrów i kanału transmisyjnego zapewniająca IMS = 0 dla sygnalizacji impulsami prostokątnymi.
Efektywność widmowa transmisji nie zmienia się i wynosi RB = 2[bps].
czas trwania impulsów = takt sygnału cyfrowego T
transmisja wg. kryterium Nyquista, T = π/W

## Slide 47
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
PROBLEM 2 – kryterium Nyquista
Kryterium Nyquista
Problem #2 – czy można tak dobrać transmitancję filtrów i kanału H(ω), aby zbocze H(ω) opadało łagodnie z zachowaniem warunku IMS = 0?
Powód: strome zbocze filtru istotnie utrudnia jego fizyczną realizację.
Filtr Nyquista „podniesiony kosinus” (raised cosine) (popularny):
Jeżeli łagodne zbocze filtru H(ω) jest ukształtowane z zachowaniem symetrii środkowej (obrotowej, Nyquista), to IMS = 0.
Transmisja wg. kryterium Nyquista zachowuje szybkość transmisji, ale efektywność widmowa zmniejsza się.

## Slide 48
PROBLEM 3 – prawdopodobieństwo błędu PE
Prawdopodobieństwo błędu (przekłamania) układu decyzyjnego
Problem #3 – Warunek IMS = 0 nie zapewnia bezbłędnej pracy układu decyzyjnego, ponieważ próbki ±A są zakłócane przez próbki ANGN. Ile wynosi prawdopodobieństwo błędu (przekłamania) PE i od czego ono zależy?
IMS = 0
±A + n
f0 = 1/T
PRÓBKOWANIE
UKŁAD DECYZYJNY
0
+1
ODTWARZANIE
KODU
„1”
„0”
0
„0”
„1”
Filtr nad.
T(f)
Filtr odb.
R(f)
AWGN ½ N0
PE?
Sygnalizacja bipolarna
SNR
−1
ANGN
Kanał transmisyjny
Częstym rozwiązaniem jest zastosowanie układu całkującego jako filtru odbiorczego (integrate-dump).
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir

## Slide 49
Prawdopodobieństwo błędu PE (IFDP, integrate-dump)
J. G. Proakis, M. Salehi „Fundamentals of Communication Systems”
PE
SNR = Eb/N0 [dB]
Sygnalizacja bipolarna
Sygnalizacja unipolarna
Prawdopodobieństwo błędu PE zależy wyłącznie od odstępu sygnał – szum, nie zależy natomiast od kształtu sygnałów kodujących.
1
+B
−B
IFDP − П[f/(2B)]

## Slide 50
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
PROBLEM 4 - maksimum SNR
Maksymalizacja odstępu sygnał-szum (Signal to Noise Ratio – SNR)
Problem #4 – załóżmy, że łączna transmitancja H(f) = T(f) × R(f) filtrów nadawczego T(f) i odbiorczego R(f) jest znana i zapewnia IMS = 0. Jak należy rozdzielić transmitancję H(f) pomiędzy nadajnik i odbiornik, aby zapewnić SNRmax?
H(f) = T(f) × R(f)
T(f) – transmitancja w części nadawczej?
R(f) – transmitancja w części odbiorczej?
Maksymalizacja odstępu sygnał-szum (Signal to Noise Ratio – SNR) na wejściu układu decyzyjnego jest możliwa, gdy:
IMS = 0
±A + n(t) − ANGN
f0 = 1/T
PRÓBKOWANIE
UKŁAD DECYZYJNY
0
+1
ODTWARZANIE
KODU
„1”
„0”
0
„0”
„1”
Filtr nad.
T(f)
Filtr odb.
R(f)
SNRmax
AWGN ½ N0
PE
−1
Kanał transmisyjny

## Slide 51
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
PROBLEM 5 – kształt impulsów kodujących
Maksymalizacja odstępu sygnał-szum (Signal to Noise Ratio – SNR)
Problem #5 – czy wartość SNRmax zapewniająca minimalną wartość błędów PE zależy od kształtu sygnałów kodujących?
IMS = 0
±A + ANGN
f0 = 1/T
PRÓBKOWANIE
UKŁAD DECYZYJNY
+1
ODTWARZANIE
KODU
„1”
„0”
0
„0”
„1”
Filtr
T(f)
Filtr
R(f)
SNRmax
AWGN ½ N0
PE
Maksymalna wartość odstępu sygnał-szum (Signal to Noise Ratio – SNR) i w konsekwencji minimalny błąd PE nie zależy od kształtu sygnałów kodujących, zależy natomiast od ich uśrednionej energii Eb i wzajemnej korelacji (podobieństwa).
W najprostszym przypadku kodowania binarnego mamy Eb = ½ E1 + ½ E2, gdzie „0” ↔ E1, „1” ↔ E2 – energia poszczególnych sygnałów kodujących.
−1
Kanał transmisyjny
ANGN
v = ±A + n

## Slide 52: Problem 2: Eliminacja IMS – kryterium Nyquista (filtr o łagodnie opadającym zboczu)
Poszukujemy odpowiedzi impulsowej filtru h(t) o regularnie rozmieszczonych zerach h(t = kT) = 0, k = 1,  2 co T jednostek czasu z wyjątkiem zera środkowego, gdy żądamy h(t = 0) = 1.
-8T
-6T
-4T
-2T
0
2T
4T
6T
8T
0
1
t
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Kanał transmisyjny H(ω)
odpowiedź impulsowa
+T
-T
0

## Slide 53: Eliminacja IMS – kryterium Nyquista
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Sygnał h(t) spełniający kryterium Nyquista #1 powinien powinien „wyłamać” wszystkie zęby grzebienia Diraca z wyjątkiem zęba centralnego.
-3T
-2T
-T
0
T
2T
3T
1
-3T
-2T
-T
0
T
2T
3T
1
($)

## Slide 54: Eliminacja IMS – kryterium Nyquista
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
-3W
-W
0
W
3W
k = 0
k = 1
k = 2
k = -1
k = -2
Jeżeli łagodne zbocze filtru jest ukształtowane z zachowaniem symetrii środkowej (obrotowej, Nyquista), to warunek ($) dla IMS = 0 jest spełniony (sygnalizacja z taktem T = /W).
Szybkość Nyquista

## Slide 55: Eliminacja IMS – kryterium Nyquista (filtr o łagodnie opadającym zboczu)
Łagodne ukształtowanie zbocza skutkuje poszerzeniem pasma przepustowego i spadkiem efektywności widmowej.
W’=W+ωr
ω
π/W
HN(ω) = H(ω) + R(ω)
W
R(ω)
π/2W
W-ωr
W+ωr
ω
π/W
W
H(ω)
ω
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Wspł. rozmycia zbocza:
A – stała zależna
od kształtu R(ω)
Efektywność widmowa:

## Slide 56
R(ω)
π/2W
W - ωr
W + ωr
ω
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
R(ω) = R(-ω) parzystość transmitancji
W
W
W + ∆ ω
W - ∆ ω
R(W + ∆ ω ) = - R(W - ∆ ω) zbocze Nyquista (symetria środkowa)
Zbocze Nyquista pozwala na sygnalizację w regularnych odstępach czasu przy IMS = 0 z RB = 2/(1 + r).
Eliminacja IMS – kryterium Nyquista

## Slide 57: Filtr Nyquista „podniesiony kosinus”
Odpowiedź impulsowa filtru ze zboczem „podniesiony kosinus”
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir

## Slide 58: Filtr Nyquista „podniesiony kosinus”
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
W
ω
H(ω)
r = 0.25
r = 0.50
r = 0.75
r = 1.00
0
t
0
h(t)
Im łagodniej opada zbocze cha-ki a-cz kanału transmisyjnego, tym szybciej zanika jego odpowiedź impulsowa i tym mniejsza jest ISI. Szybkość transmisji nie zmienia się, ale maleje efektywność widmowa.

## Slide 59: Filtr Nyquista „podniesiony kosinus” (przypadek graniczny)
Dla r = W:

H(ω)
ω
W + ωr = 2W
0
0
1
t
h(t)
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Udowodnij, że transmitancja „podniesiony kosinus” (przypadek graniczny) spełnia warunek Nyquista.

## Slide 60
Problem 3: Prawdopodobieństwo błędu PE
Prawdopodobieństwo błędu układu decyzyjnego
Pytanie #3 – Warunek IMS = 0 nie zapewnia bezbłędnej pracy układu decyzyjnego, ponieważ próbki ±A są zakłócane przez próbki ANGN. Ile wynosi prawdopodobieństwo błędu (przekłamania) PE i od czego ono zależy?
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
ANGN
Kanał transmisyjny
v = ±A + n
IMS = 0
v = ±A + ANGN
f0 = 1/T
PRÓBKOWANIE
UKŁAD DECYZYJNY
+1
ODTWARZANIE
KODU
„1”
„0”
0
„0”
„1”
Filtr
T(f)
Filtr
R(f)
SNR
AWGN ½ N0
PE

## Slide 61
Prawdopodobieństwo błędu PE
n – próbka szumu − zmienna losowa o rozkładzie normalnym
+A
−A
n
f(n)
Z racji symetrii rozkładu normalnego:
Funkcja Q(x) jest odpowiednikiem uzupełniającej funkcji błędu erfc(x) znanej ze statystyki i rachunku prawdopodobieństwa.

## Slide 62
Prawdopodobieństwo błędu PE
Zazwyczaj posługujemy się wielkością Eb/N0:
Prosty przypadek szczególny – R(f) = П[f/(2B)]:
1
+B
−B
П[f/(2B)]

## Slide 63
63
Prawdopodobieństwo błędu PE
PE
Eb/N0 [dB]
J. G. Proakis, M. Salehi „Fundamentals of Communication Systems
Sygnalizacja bipolarna
Sygnalizacja unipolarna
Prawdopodobieństwo błędu PE zależy wyłącznie od odstępu sygnał – szum, nie zależy natomiast od kształtu sygnałów kodujących.

## Slide 64
Problem 4: Maksymalizacja odstępu sygnał-szum
Maksymalizacja odstępu sygnał-szum (Signal to Noise Ratio – SNR)
Problem #4 – załóżmy, że łączna transmitancja filtrów nadawczego i odbiorczego H(f) jest znana i zapewnia IMS = 0. Jak tę transmitancję rozdzielić pomiędzy nadajnik i odbiornik, aby na wejściu układu decyzyjnego zapewnić SNRmax?
Dlaczego SNRmax? Prawdopodobieństwo błędu jest tym mniejsze, im większy jest SNR na wejściu układu decyzyjnego (funkcja Q(x) jest funkcją malejącą).
min PE ≡ max A/σ ≡ max A2/σ2 ≡ SNRmax
H(f) = T(f) × R(f)
T(f) – transmitancja w części nadawczej?
R(f) – transmitancja w części odbiorczej?
Maksymalizacja odstępu sygnał-szum (Signal to Noise Ratio – SNR) na wejściu układu decyzyjnego zachodzi dla „pierwiastkowego” podziału transmitancji.
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
−1
Kanał transmisyjny
IMS = 0
±A + n(t) − AWGN
f0 = 1/T
PRÓBKOWANIE
UKŁAD DECYZYJNY
0
+1
ODTWARZANIE
KODU
„1”
„0”
0
„0”
„1”
Filtr
T(f)
Filtr
R(f)
AWGN ½ N0
SNRmax
PE

## Slide 65
Uwaga #1
Maksymalizacja odstępu sygnał-szum (Signal to Noise Ratio – SNR)
Uwaga #2 (nierówność Cauchy-Schwarz w wersji całkowej)
Podstawiamy f(x) = T(f) oraz g*(x) = R(f).
nierówność Cauchy-Schwarz - wersja całkowa
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Nierówność Cauchy-Schwarz w wersji całkowej
Nierówność zamienia się w równość, gdy f(x) = g(x).

## Slide 66
Maksymalizacja odstępu sygnał-szum (Signal to Noise Ratio – SNR)
Uwaga #3 (równość Cauchy-Schwarz w wersji całkowej)
Maksimum odstępu sygnał – szum na wejściu układu decyzyjnego (a zatem minimalną wartość błędu PE) zapewnia „pierwiastkowy” podział całkowitej transmitancji toru transmisyjnego H(f) pomiędzy transmitancję nadajnika T(f) i transmitancję odbiornik R(f).
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir

## Slide 67
Maksymalizacja odstępu sygnał-szum (Signal to Noise Ratio – SNR)
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Wyznacz transmitancję „pierwiastkowy podniesiony kosinus” G(ω) i porównaj jej kształt z transmitancją „podniesiony kosinus” H(ω).
Sprawdź, czy transmitancja „pierwiastkowy podniesiony kosinus” (przypadek graniczny) spełnia warunek Nyquista.
„podniesiony kosinus”
„pierwiastkowy podniesiony kosinus”

## Slide 68: PODSUMOWANIE
Źródła szumów/błędów w transmisji cyfrowej
  Szum kanałowy – w transmisji przewodowej do pominięcia
  Szum kwantyzacji – malejący ze wzrostem liczby poziomów kwantyzacji, co z kolei powoduje wzrost szybkości transmisji; szybkość transmisji możemy redukować kompresją
  Interferencja Międzysymbolowa – realne źródło błędów, z IMS walczymy korzystając z 1. sygnalizacji Nyquista, 2. kształtowania zbocza filtrów wg. kryterium Nyquista, 3. ekwalizacji kanału transmisyjnego
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Kryterium Nyquista
  IMS = 0 gdy takt sygnalizacji jest taktem Nyquista
  Kształtowanie zbocza filtru zgodne z kryterium Nyquista pozwala na jego łagodne zanikanie, ale efektywność widmowa sygnalizacji spada
  Zbocze „podniesiony kosinus” jest najczęściej stosowanym zboczem Nyquista
  Efektywność widmowa transmisji jest definiowana jako iloraz szybkości transmisji do szerokości pasma transmisji zapewniającego IMS = 0.

## Slide 69
Prawdopodobieństwo błędów
  Jeżeli IMS = 0, to prawdopodobieństwo błędów zależy wyłącznie od odstępu sygnał – szum (AWGN).
  Prawdopodobieństwo błędów nie zależy od kształtu sygnałów kodujących tylko od ich energii i wzajemnej korelacji.
  Maksimum odstępu sygnał – szum na wejściu układu decyzyjnego (a zatem minimalną wartość błędu PE) zapewnia „pierwiastkowy” podział całkowitej transmitancji toru transmisyjnego H(f) pomiędzy nadajnik T(f) i odbiornik R(f).
PODSUMOWANIE
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir