## Slide 1
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Systemy liniowe i stacjonarne (SLS)
Dekompozycja sygnału - składowe wykładnicze
Wykładniczy szereg Fouriera
Trygonometryczny szereg Fouriera
Skończony szereg Fouriera
Skończony szereg Fouriera – szerokość pasma sygnału
Szereg Fouriera – warunek istnienia
Okresowość szeregu Fouriera
Przekształcenie Fouriera
Przekształcenie Fouriera – cha-ki a-cz i f-cz
Przekształcenie Fouriera – warunek istnienia
Przekształcenie Fouriera – szerokość pasma sygnału
Przekształcenie Fouriera – właściwości
Przekształcenie Laplace’a
Podsumowanie
J. Fourier – efekt cieplarniany
P. Laplace – stabilność Układu Słonecznego
Systemy liniowe i stacjonarne (01-02)
Szereg i przekształcenie Fouriera

## Slide 2
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
SLS spełnia warunek stacjonarności i liniowości; skalowanie jest „pochodną” liniowości.
SLS
System
liniowy
System
stacjonarny
Skalowanie
Systemy liniowe i stacjonarne (SLS)
Definicja

## Slide 3
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Problem: jak wyznaczyć sygnał wyjściowy y(t)
dla znanego sygnału wejściowego x(t)?
SLS
System
liniowy
System
stacjonarny
3
Skalowanie
Systemy liniowe i stacjonarne (SLS)
Problem

## Slide 4
SLS
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
SLS – wymuszenie wykładnicze
Skalowanie
System stacjonarny
Systemy liniowe i stacjonarne (SLS)
Rozwiązanie problemu

## Slide 5
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Transmitancja zależna od budowy SLS (elementy R, L, C)
odpowiedź na wymuszenie wykładnicze
wymuszenie wykładnicze
=
SLS pobudzony sygnałem wykładniczym est odpowiada sygnałem wykładniczym est zmienionym w amplitudzie przez transmitancję H(s).
Systemy liniowe i stacjonarne (SLS)
Rozwiązanie problemu

## Slide 6
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Znajomość transmitancji H(s) oraz dekompozycja sygnału x(t)
na składowe wykładnicze Xkexp(skt) umożliwia
wyznaczenie odpowiedzi SLS na dowolne wymuszenie.
Narzędzia do wyznaczania transmitancji i dekompozycji:
- s = j  I – szereg (przekształcenie) Fouriera
s =  + j  C – przekształcenie Laplace’a
s nie może być liczbą rzeczywistą – do zastanowienia się?
(rozkłady ortogonalne)
zwyczajne równania różniczkowe (ZRR)
SLS
H(s)
SLS
H(s)
Dekompozycja sygnału - składowe wykładnicze
Transmitancja i dekompozycja sygnału

## Slide 7
SLS
H(s)
Jedynym i nietrywialnym rozwiązaniem równania
jest sygnał wykładniczy
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
SLS dla sygnałów elektrycznych = filtry RLC - obwody złożone z elementów: R (rezystancja), L (indukcyjność), C (pojemność).
Systemy liniowe i stacjonarne (SLS)
Transmitancja
Transmitancja H(s) zależy od wewnętrznej budowy SLS.
Wszystkie SLS opisują zwyczajne równania różniczkowe (ZRR):
W celu wyznaczenia transmitancji H(s) podstawiamy do ZRR
x(t) = est oraz y(t) = H(s)est . Wygodniejszym sposobem jest zastosowanie przekształcenia Laplace’a.

## Slide 8
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
8
R
C
x(t)
y(t)
i(t)
i(t)
i(t)
u(t)
Systemy liniowe i stacjonarne (SLS)
Przykład – filtr RC
Napięciowe/prądowe prawo Kirchhoffa
Prawo Ohma
Zwyczajne równanie różniczkowe (ZRR)
Wejście x, wyjście y
Transmitancja H(s)

## Slide 9
Wykładniczy szereg Fouriera przedstawia sygnał x(t) w postaci liniowej kombinacji składowych wykładniczych o urojonych wykładnikach jkω0t
Xkexp(jkω0t) = Xk(coskω0t + jsinkω0t)
i różnych amplitudach (współczynnikach) Xk , k = 0, ±1, ±2, …
T – horyzont obserwacji sygnału
0 = 2π/T– podstawowa pulsacja [rad/s]
f0 = 1/T– podstawowa częstotliwość [Hz]
Wykładniczy szereg Fouriera
Definicja
całkowanie w przedziale o szerokości T
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 10
Kombinacja składowych wykładniczych
Kombinacja składowych potęgowych
Istnieje wiele reprezentacji sygnału w postaci szeregu funkcyjnego.
Wybór reprezentacji zależy od charakteru analizowanego problemu.
Wykładniczy szereg Fouriera
Potęgowy szereg Maclaurina
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 11
2
8
6
4
Całka nieoznaczona
Wyznacz wykładniczy szereg Fouriera
Wykładniczy szereg Fouriera
Przykład – sygnał piłokształtny
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 12
Współczynniki wykładniczego sz. F. (sygnał rzeczywisty) cechuje symetria Hermite’a:
Wykres kątów fazowych |φk| w f-cji numeru składowej k to charakterystyka fazowo-częstotliwościowa (cha-ka f-cz). Cha-ka f-cz jest funkcją nieparzystą.
Wykres amplitud |Xk| w f-cji numeru składowej k to charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa (cha-ka a-cz). Cha-ka a-cz jest funkcją parzystą.
Postać wykładnicza współczynników wykładniczego szeregu Fouriera
Im
Re
Charakterystyki a-cz i f-cz przedstawiamy za pomocą wykresów prążkowych.
Wykładniczy szereg Fouriera
Właściwości współczynników sz. F.

## Slide 13
2
8
6
4
0
1
2
3
8
9
Wyznacz cha-ki a-cz i f-cz
Wykładniczy szereg Fouriera
Przykład – sygnał piłokształtny
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 14
Trygonometryczy szereg Fouriera (postać zwarta) przedstawia sygnał jako liniową kombinację składowych harmonicznych o różnych amplitudach i kątach fazowych.
Amplituda i kąt fazowy współczynników wykładniczego szeregu F.
Trygonometryczny szereg Fouriera (postać zwarta):
Udowodnij
Trygonometryczny szereg Fouriera
Od wykładniczego sz. F. do trygonometrycznego sz. F.
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 15
Udowodnij
Trygonometryczny szereg Fouriera
Postać rozwinięta trygonometrycznego szeregu F.
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Udowodnij
Trygonometryczny szereg Fouriera (postać rozwinięta):

## Slide 16
0
0.5
1
1.5
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
T = 1
t
1
Trygonometryczny szereg Fouriera
Sygnał piłokształtny – 2 harmoniczne
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 17
0
0.5
1
1.5
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
T = 1
t
1
Szereg Fouriera w punkcie skokowej nieciągłości przyjmuje
wartość równą średniej arytmetycznej z granicy lewo- i prawostronnej.
Trygonometryczny szereg Fouriera
Sygnał piłokształtny – 4 harmoniczne
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 18
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
T = 1
t
1
Szereg Fouriera w pobliżu punktu skokowej nieciągłości ujawnia efekt Gibbsa - zjawisko odzwierciedlające trudność naśladowania nieciągłego sygnału przez skończony szereg Fouriera.
Trygonometryczny szereg Fouriera
Sygnał piłokształtny – 6 harmonicznych
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 19
Trygonometryczny szereg Fouriera
Przykład - nieciągłość 2 rodzaju
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 20
-0.5
0
0.5
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
czas t
x(t) = 4/  cos(t)
2
+1.0
-1.0
+0.5
-0.5
Udowodnij
Trygonometryczny szereg Fouriera
Sygnał prostokątny – 1 harmoniczna
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 21
-0.5
0
0.5
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
czas t
x(t) = 4/  [cos(t) – 1/3  cos(3t)]
Trygonometryczny szereg Fouriera
Sygnał prostokątny – 2 harmoniczne
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 22
-0.5
0
0.5
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
x(t) = 4/  [cos(t) - 1/3  cos(3t) + 1/(5  cos(5t)]
Trygonometryczny szereg Fouriera
Sygnał prostokątny – 3 harmoniczne
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
czas t
x(t) = (4/ )  [cos(t) - 1/3  cos(3t) + 1/5  cos(5t) – 1/7  cos(7t)]
Sygnał prostokątny – 11 harmonicznych

## Slide 23
https://people.clarkson.edu/~jsvoboda/Syllabi/EE221/Fourier/FourierSeriesTable.pdf
Udowodnij
Trygonometryczny szereg Fouriera
Inne przykłady

## Slide 24
2. Efekt Gibbsa – sumowanie harmonicznych w punkcie skokowej nieciągłości powoduje powstawanie niezanikających oscylacji zbliżających się do punktu nieciągłości.
1. Szereg Fouriera w punkcie skokowej nieciągłości sygnału przyjmuje wartość średniej arytmetycznej granicy lewo- i prawostronnej.
Przypadłości szeregu Fouriera:
Przypadłości szeregu Fouriera
3. Szerokość pasma sygnału – zanikanie amplitud harmonicznych.
4. Zbieżność szeregu Fouriera.
5. Okresowość szeregu Fouriera – co począć z analizą widmową sygnałów nieokresowych?
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 25
Sygnał piłokształtny
Fala prostokątna
Fala sinusoidalna (prostowana 2-połówkowo)
0
1
2
3
8
9
ω0
W = K × ω0
Amplituda harmonicznych |Xk| maleje wraz ze wzrostem numeru harmonicznej k (lemat Riemanna-Lebesgue’a), co pozwala oszacować szerokość pasma sygnału W przez liczbę K istotnych harmonicznych W = K×ω0.
Skończony szereg Fouriera
Problem – szerokość pasma sygnału
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 26
Jaka powinna być długość skończonego szeregu Fouriera K = ?
Liczba istotnych harmonicznych K powinna zapewniać w miarę dokładną aproksymację sygnału oryginalnego x(t). Wyznaczamy ją za pomocą twierdzenia Parsevala i pojęcia mocy ułamkowej.
Liczba istotnych harmonicznych wyznacza szerokość pasma sygnału (okresowego) W = K × ω0.
Skończony szereg Fouriera
Problem – szerokość pasma sygnału
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 27
W zastosowaniach inżynierskich powszechnie przyjmuje się, że sygnały o skończonej mocy P posiadają szereg Fouriera.
Szereg Fouriera
Twierdzenie – warunek istnienia
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 28
Okresowość szeregu Fouriera powoduje okresowe przedłużanie sygnału x(t) poza przedział rozwinięcia t0 < t < t0 + T.
Okresowość szeregu Fouriera
Problem
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 29
t
−T/2
x(t)
okresowe przedłużenie sygnału przez szereg Fouriera
+T/2
Szereg Fouriera jest identyczny z sygnałem oryginalnym, gdy:
sygnał jest okresowy,
okres sygnału jest równy przedziałowi rozwinięcia.
Okresowość szeregu Fouriera
Problem
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 30
x(t)
czas t
-T/2
xT(t)
+T/2
Odstęp pomiędzy harmonicznymi staje się coraz węższy.
Graniczne otwarcie okna obserwacji sygnału pozwala zobaczyć go w całości.
Dyskretne harmoniczne zamieniają się w harmoniczne „ciągłe”.
Okresowość szeregu Fouriera
Rozwiązanie problemu
Jak zmienia się szereg Fouriera dla T → ∞?

## Slide 31
Okresowość szeregu Fouriera
Współczynniki szeregu Fouriera dla T → ∞, kω0 → ω
Szereg Fouriera dla T → ∞, kω0 → ω, ω0 → Δω → dω
Jak zmienia się szereg Fouriera dla T → ∞?
T
100T
200T

## Slide 32
TRANSFORMATA
ODWROTNA
PROSTA
PARA TRANSFORMAT
Przekształcenie Fouriera
Definicja
Transformata Fouriera przedstawia sygnał w postaci liniowej kombinacji składowych wykładniczych (harmonicznych) o urojonych wykładnikach jωt i amplitudach X(ω); częstotliwość ω zmienia się w sposób ciągły.
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 33
W zastosowaniach inżynierskich powszechnie przyjmuje się,
że sygnały o skończonej energii E posiadają transformatę Fouriera.
Przekształcenie Fouriera
Twierdzenie - warunek istnienia
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 34
+T/2
−T/2
1
częstotliwość f
Przekształcenie Fouriera
Przykład
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 35
czas t
Przekształcenie Fouriera
Przykład
Dla sygnału
wyznacz wykładniczy szereg Fouriera i zbadaj jego graniczne zachowanie,
gdy T → ∞.
Skok jednostkowy
Transformata Fouriera
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 36
+T
−T
częstotliwość f
1
Przekształcenie Fouriera
Przykład
Wyznacz
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 37
Przekształcenie Fouriera
Charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa (cha-ka a-cz) i charakterystyka fazowo-częstotliwościowa (cha-ka f-cz)
cha-ka a-cz, widmo amplitudowe
cha-ka f-cz, widmo fazowe
Im{X(ω)}
Re{X(ω)}
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 38
Symetria Hermite (dla sygnałów rzeczywistych)
Udowodnij
Cha-ki a-cz i f-cz sygnałów rzeczywistych spełniają warunki (konsekwencja symetrii Hermite)
Udowodnij
Przekształcenie Fouriera
Cha-ka a-cz i f-cz
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 39
częstotliwość
Cha-ka a-cz
Cha-ka f-cz
Przekształcenie Fouriera
Cha-ki a-cz i f-cz - przykład
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 40
40
W większości przypadków charakterystyka a-cz A(ω) maleje wraz ze wzrostem częstotliwości ω (lemat Riemanna-Lebesgue’a), co pozwala oszacować szerokość pasma sygnału W.
Szerokość pasma sygnału W wyznaczamy korzystając z koncepcji energii ułamkowej i twierdzenia Parsevala.
A(ω)
ω
W
Przekształcenie Fouriera
Problem – szerokość pasma sygnału
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 41
Przekształcenie Fouriera
Liniowość:
Transformaty złożonych sygnałów wyznaczamy dzieląc sygnał na prostsze składniki.
Kompresja sygnału w dziedzinie czasu (α > 1) skutkuje poszerzeniem widma; wydłużanie sygnału (α < 1) zwęża jego widmo.
Im czas trwania sygnału jest krótszy, tym szersze jest jego widmo.
Zmiana skali:
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 42
Przekształcenie Fouriera
Symetria czas - częstotliwość:
„Pole” sygnału:
Właściwość symetrii pozwala stwo- rzyć nową parę transformat.

## Slide 43
Przekształcenie Fouriera
Modulacja
X()
X( ‒ 0)/2
X( + 0)/2
‒0
+0
Modulacja (amplitudy) realizowana w dziedzinie czasu pozwala na przesuwanie widma sygnału do pożądanego położenia w dziedzinie częstotliwości.
Udowodnij
modulacja amplitudy
przesunięcie w częstotliwości

## Slide 44
Przekształcenie Laplace’a
Definicja
Przekształcenie Laplace’a sygnału x(t) to przekształcenie Fouriera sygnału x(t) z dodatkowym tłumieniem x(t)e-αt.
Korzyść #1 – zbiór transformat Laplace’a jest bardziej liczny aniżeli zbiór transformat Fouriera.
Przekształcenie Laplace’a jest definiowane dla sygnałów bez historii (z określonym początkiem) x(t) = 0 dla t < 0.
Korzyść #2 – możliwość uwzględnienia w analizie niezerowych warunków początkowych x(0) ≠ 0.
Korzyść #3 – zamiana pochodnej na mnożenie przez zmienną s (zamiana równania różniczkowego na wielomian)
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 45
Podstawowa korzyść z przekształcenia Laplace’a:
W dalszym ciągu zakładamy zerowe warunki początkowe x(0) = 0.
Sygnał zostaje zastąpiony transformatą Laplace’a.
Różniczkowanie x(n)(t) zostaje zastąpione mnożeniem snX(s).
Równanie różniczkowe zostaje zastąpione równaniem algebraicznym (wielomian).
Przekształcenie Laplace’a
Podstawowa korzyść
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 46
Odpowiedź systemu liniowego i stacjonarnego (SLS) na złożony sygnały wejściowy jest sumą odpowiedzi SLS na cząstkowe sygnały wejściowe.
Sygnał wykładniczy jest niezmiennikiem systemu liniowego i stacjonarnego (SLS) z dokładnością do funkcji transmitancji.
Szereg Fouriera i transformata Fouriera reprezentują sygnał przez jego widmo, które jest złożeniem sygnałów wykładniczych o różnych częstotliwościach i amplitudach.
Szereg Fouriera wykorzystujemy w analizie widmowej sygnałów okresowych, w przypadku sygnałów nieokresowych odpowiednim narzędziem jest przekształcenie Fouriera.
Widmo fourierowskie jest złożeniem parzystej cha-ki a-cz
oraz nieparzystej cha-ki f-cz.
Podsumowanie
Widmo fourierowskie zanika wraz ze wzrostem częstotliwości, co pozwala na szacowanie szerokości widma sygnału.
Przekształcenie Laplace’a jest wygodnym narzędziem do wyznaczania transmitancji SLS RLC z wykorzystaniem praw Ohma i Kirchhoffa.

## Slide 47
Joseph Fourier
1768 – 1830
Szereg/przekształcenie Fouriera
Prawo przewodnictwa cieplnego
Efekt cieplarniany
Efekt cieplarniany
J. Fourier w latach 1820 – 1827 obliczył, że obiekt wielkości Ziemi, w tej samej odległości od Słońca, ale pozbawiony atmosfery, powinien być znacznie chłodniejszy, jeżeli byłby ogrzewany wyłącznie promieniowaniem słonecznym. Fourier przez kilka lat szukał źródeł tego dodatkowego ciepła, ostatecznie przyjęto, że atmosfera Ziemi jest swego rodzaju izolatorem. Nazwę „efekt cieplarniany” ukuł Svante Aarhenius, fizyk/chemik badający wpływ dwutlenku węgla w atmosferze na temperaturę Ziemi.
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 48
Pierre Simon de Laplace
1749 – 1827
Mechanika nieba, grawitacja
Termodynamika
Rachunek prawdopodobieństwa
Stabilność Układu Słonecznego
1543 – Mikołaj Kopernik – heliocentryczna budowa Układu Słonecznego
1609-1619 – Johannes Kepler – prawa ruchu planet z danych obserwacyjnych
1687 – Isaac Newton – wywód praw Keplera z prawa powszechnego ciążenia
Uwaga: prace Keplera i Newtona dotyczą izolowanego układu Słońce - planeta
1776 – Pierre Laplace – stabilność Układu Słonecznego – układ trzech i więcej ciał jest układem chaotycznym, w którym mogą pojawić się fluktuacje katastroficzne; Laplace udowodnił, że fluktuacje są na tyle małe, że w ciągu życia Układu Słonecznego (ok. 10 mld lat) nie powinno dojść do katastrofy.
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir