## Slide 1
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
System transmisyjny
Szumy vs. zakłócenia
Źródła szumów w systemach transmisyjnych
Szum szerokopasmowy (biały) Additive White Gaussian Noise
Filtracja AWGN
Logarytmiczna miara mocy szumu
Jakość pracy systemu telekomunikacyjnego
Zysk modulacyjny, charakterystyka szumowa
Szum wąskopasmowy Additive Narrowband Gaussian Noise
Podsumowanie
Szumy w systemach transmisyjnych (08)

## Slide 2
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Nadajnik
Odbiornik
Kanał transmisyjny
szumy & zakłócenia
filtracja & modulacja
filtracja & detekcja
System transmisyjny (08)
Szumy i zakłócenia oddziaływują na sygnał przesyłany w kanale transmisyjnym,

## Slide 3
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Szumy są losowymi fluktuacjami sygnału elektrycznego wywołanymi zjawiskami naturalnymi.
Wpływ szumu na transmisję może być ograniczany tylko do pewnego stopnia.
Zakłócenia są zawsze efektem działalności człowieka:
interferencja elektromagnetyczna z innych źródeł (silniki elektryczne, wyładowania ulotowe w liniach elektroenergetycznych, nadajniki sygnałów telekomunikacyjnych),
zniekształcenia będące zmianą kształtu sygnału przez urządzenia systemu transmisyjnego.
Wpływ zakłóceń na transmisję można (prawie) całkowicie wyeliminować.
Szumy vs. zakłócenia

## Slide 4
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Dwa podstawowe źródła szumów w odniesieniu do systemu transmisyjnego:
zewnętrzne ,
wewnętrzne.
Źródła zewnętrzne:
szum atmosferyczny (głównie wyładowania w atmosferze),
promieniowanie Słońca (promieniowanie EM + korpuskularne),
szum kosmiczny (radioźródła w kosmosie, promieniowanie reliktowe).
Źródła wewnętrzne:
- szum termiczny (fluktuacje termiczne elektronów),
szum śrutowy (ziarnista natura ładunków elektrycznych),
szum migotania
(szum 1/f, szereg różnych przyczyn),
szumy w półprzewodnikach (burst noise).
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Źródła szumów w systemach transmisyjnych

## Slide 5
Szum AWGN Additive White Gaussian Noise
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Szum AWGN jest modelem matematycznym imitującym wiele naturalnych źródeł szumu (głównie szum termiczny), mających wpływ na systemy telekomunikacyjne.
2. Widmo gęstości mocy szumu AWGN jest „mieszaniną” częstotliwości do ok. 1 THz podobnie jak promieniowanie słoneczne (białe) (zakres częstotliwości 400-800 THz).
1. Fluktuacje szumu AWGN opisuje rozkład gaussowski (normalny). Założenie to wynika z centralnego twierdzenia granicznego - suma dużej liczby ,,małych”, niezależnych zmiennych losowych ma rozkład normalny.
3. Szum AWGN zakłóca sygnał przesyłany w kanale transmisyjnym w sposób addytywny (dodaje się do sygnału).
3 + 2 + 1 = Additive White Gaussian Noise (AWGN)
White = Wideband (szerokopasmowy)

## Slide 6
Kanał transmisyjny
AWGN z(t)
sygnał
sygnał + z(t)
szum addytywny
Additive White Gaussian Noise
Wzór Johnson-Nyquist
szum biały
~1000 GHz = 1 THz
½N0

## Slide 7
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Filtracja (dowolna) zachowuje gaussowski (normalny) rozkład wartości chwilowych szumu n(t), przy czym: - zerowa wartość średnia nie zmienia się
- moc szumu (wariancja) wynosi
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
rozkład gaussowski
AWGN, z(t)
szum gaussowski, n(t)
dowolny filtr
Filtracja AWGN

## Slide 8
ANGN, n(t), N
(wąskpasmowy)
(narrowband)
Idealny filtr dolno- (IFDP) lub pasmowoprzepustowy (IFPP) H()
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
IFDP
IFPP
AWGN, z(t) (szerokopasmowy)
(wideband)
½N0
Sz(ω) = ½N0
Filtracja AWGN
Sn(ω) = Sz(ω) = ½N0│H(ω)│2

## Slide 9
Logarytmiczna miara mocy szumu
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Decybel (dB) - definicja

## Slide 10
80 dBm 100 kW moc nadajnika FM
50 dBm 100 W promieniowanie cieplne ciała ludzkiego
0 dBm 1 W emisja kuchenki mikrofalowej
− 80 dBm 10pW sygnał odbierany w sieci bezprzewodowej
−106 dBm analogowy kanał telewizyjny
−127.5 dBm sygnał GPS odbierany z satelity
−134 dBm AWGN w paśmie 1 Hz
−174 dBm AWGN w paśmie 10 kHz
Logarytmiczna miara mocy szumu
Decybel (dB) - przykłady

## Slide 11
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Nadajnik
Odbiornik
Kanał transmisyjny
szum AWGN
filtracja & modulacja
filtracja & detekcja
Szum AWGN (fluktuacje termiczne elektronów w kanale przewodowym i elementach składowych nadajnika/odbiornika) oddziaływuje addytywnie na sygnał przesyłany w kanale transmisyjnym.
Modelem szumu AWGN jest proces losowy z normalnym rozkładem wartości i płaskim widmie gęstości mocy.
Jakość pracy systemu telekomunikacyjnego
Szum AWGN

## Slide 12
IFDP – idealny filtr dolnoprzepustowy (zawężenie pasma sygnału informacyjnego
IFPP – idealny filtr pasmowoprzepustowy (usuwanie częstotliwości spoza pasma transmisyjnego)
MOD – modulator (przesunięcie widma sygnału informacyjnego do pasma kanału)
x(t) – sygnał informacyjny, szerokość pasma m = 2πfm
y(t) – sygnał zmodulowany (wąskopasmowy), szerokość pasma W = 2πB
c(t) – harmoniczny sygnał nośny, częstotliwość 0 = 2πf0 >> m
IFDP
MOD
IFPP
Sygnał informacyjny
Sygnał zmodulowany
(wąskopasmowy)
Fala nośna
Modulacja częstotliwości
Jakość pracy systemu telekomunikacyjnego
Nadajnik

## Slide 13
Dźwięk stereo FM: B = 200 kHz, f0  100 MHz, B/f0 = 0,002
CATV: B = 8 MHz, f0  500 MHz, B/f0 = 0,016
SAT TV: B = 40 MHz, f0  4 GHz, B/f0 = 0,01
Transmisja światłowodowa: III okno 1550 nm ~ 200 THz!, szerokość okna 30 nm, B/f0 = 0,02
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Jakość pracy systemu telekomunikacyjnego
Systemy telekomunikacyjne mają naturę
wąskopasmową W/ω0 = B/f0 << 1.
Sygnał wąskopasmowy - przykłady

## Slide 14
IFPP
DEMOD
IFDP
Sygnał informacyjny
Sygnał zmodulowany
(wąskopasmowy)
IFDP – idealny filtr dolnoprzepustowy (usuwanie częstotliwości
spoza pasma sygnału informacyjnego)
IFPP – idealny filtr pasmowoprzepustowy (usuwanie szumu spoza pasma kanału transmisyjnego)
DEMOD – demodulator (odtworzenie sygnału informacyjnego z sygnału odebranego)
Fala nośna
Sygnał zmodulowany
(wąskopasmowy)
ANGN
AWGN
System telekomunikacyjny jest wąskopasmowy, zatem IFPP jest wąsko- pasmowy, a więc pracę demodulatora zakłóca szum wąskopasmowy ANGN.
Pasmo IFPP pokrywa się dokładnie z pasmem sygnału zmodulowanego, zatem na wyjściu IFPP obserwujemy sygnał zmodulowany zakłócany szumem ANGN.
Jakość pracy systemu telekomunikacyjnego
Odbiornik

## Slide 15
IFPP
DEMOD
IFDP
Sygnał informacyjny
Sygnał zmodulowany
(wąskopasmowy)
Fala nośna
Jakość pracy systemu telekomunikacyjnego
Sygnał zmodulowany
(wąskopasmowy)
ANGN
AWGN
Szum jest obecny we wszystkich elementach odbiornika. Odporność odbiornika na szum (jakość pracy systemu) będziemy określać za pomocą odstępu sygnał-szum γ = SNR (Signal to Noise Ratio), przy czym:
γ = SNR = „umowny” odstęp sygnał-szum
γI = SNRI = SNR na wejściu demodulatora – określa warunki jego pracy
γO = SNRO = SNR na wyjściu systemu – określa jakość jego pracy
Zysk modulacyjny, model ANGN
Problemy do rozwiązania:
wyznaczenie związku γO = f(γI) – zysk modulacyjny, charakterystyka szumowa
wyznaczenie modelu szumu wąskopasmowego ANGN

## Slide 16
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
IFPP
DEMOD
IFDP
Zysk modulacyjny g – wyjściowy SNRO uzyskiwany z jednostkowego wejściowego SNRI oraz jednostkowej (względnej) szerokości pasma .
Zysk modulacyjny zazwyczaj podaje się w dB (decybelach):
Zysk modulacyjny
Zysk modulacyjny i względna szerokość pasma

## Slide 17
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
IFDP
DEMOD
IFDP
Zysk „modulacyjny”
System dolnoprzepustowy – bez modulacji
c(t)
Zysk modulacyjny g mówi, ile razy (lub o ile dB system pasmowo-przepustowy (z modulacją) jest lepszy lub gorszy od systemu dolnoprzepustowego (bez modulacji).

## Slide 18
„Umowny” odstęp γ mocy sygnału zmodulowanego PI do mocy N szumu kanałowego ½ N0 w paśmie fm sygnału modulującego
Charakterystyka szumowa
Charakterystyka szumowa umożliwia sprawiedliwe (w tych samych warunkach – moc nadajnika PI względem poziomu szumu N w paśmie sygnału) porównywanie różnych systemów transmisyjnych.
Moc szumu kanałowego w paśmie sygnału informacyjnego
Jakość pracy systemu telekomunikacyjnego
Charakterystyka szumowa

## Slide 19
system dolnoprzepustowy, g =1
g[dB] > 0
g[dB] < 0
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Inne efekty:
załamania charakterystyki (progi)
wymiana SNR - pasmo
system pasmowoprzepustowy g >1 – zysk modulacyjny
system pasmowoprzepustowy g < 1 – strata modulacyjna
19
Jakość pracy systemu telekomunikacyjnego
Charakterystyka szumowa

## Slide 20
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Realizacja ANGN
Fluktuacje amplitudy i częstotliwości wokół częstotliwości nośnej
Szum wąkopasmowy ANGN

## Slide 21
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
IFPP
AWGN, ½N0
ANGN
ANGN, n(t)
(wąskpasmowy)
(narrowband)
AWGN, z(t) (szerokopasmowy)
(wideband)
Sz(ω) = ½N0
Szum wąskopasmowy ANGN
Reprezentacja dolnopasmowa

## Slide 22
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Składowa kwadraturowa (quadrature)
nQ(t)
nI(t)
n(t)
t = const
Składowa synfazowa (inphase)
Szum wąskopasmowy ANGN
Wykres wskazowy
Wykres wskazuje pokazuje, jak wskutek złożenia dwóch wielkości zmiennych można uzyskać fluktuacje amplitudy i fluktuacje wokół częstotliwości nośnej.

## Slide 23
1
2
n = 10
n = 100
n = 1000
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Szum wąskopasmowy ANGN
Wykres wskazowy – współrzędne biegunowe

## Slide 24
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
½N0
2 ⨉ ½N0 = N0
Szum wąskopasmowy ANGN
Widmo składowych I i Q – mod. 2-wstęgowa

## Slide 25
ANGN – modulacja dwuwstęgowa – sprawdzenie budżetu mocy
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
2 ⨉ ½N0 = N0
½N0

## Slide 26
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
½N0
½N0
Szum wąskopasmowy ANGN
Widmo składowych I i Q – mod. 1-wstęgowa

## Slide 27
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Additive White Gaussian Noise:
zakłóca przesyłany sygnał z modulacją dodając się do niego
jego widmo gęstości mocy jest płaskie
fluktuacje szumu opisuje gaussowska zmienna losowa (wartość średniokwadratowa = moc szumu)
filtracja nie zmienia gaussowskiej natury fluktuacji
szum wąskopasmowy można rozłożyć na składową synfazową i kwadraturową; ich superpozycja wywołuje zmiany amplitudy i częstotliwości chwilowej szumu
odporność systemów z modulacją porównujemy za pomocą zysku modulacyjnego oraz charakterystyk szumowych.
Podsumowanie