## Slide 1
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Delta Diraca – właściwość próbkująca
Inne właściwości delty Diraca
Transformaty Fouriera z deltą Diraca
Delta Diraca – transformaty Fouriera specjalne
Odpowiedź impulsowa filtru
Delta grzebieniowa
Delta grzebieniowa w próbkowaniu
Twierdzenie o próbkowaniu
Odtwarzanie sygnału z próbek
T ransmisja sygnałów spróbkowanych – paradoks
Time Division Multiplex
Podsumowanie
Próbkowanie sygnałów (04)

## Slide 2
Dekompozycja sygnału na „składniki elementarne”
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Jakie „składniki elementarne”?
Wykładniczy szereg Fouriera - harmoniczne?
T0
A może próbki sygnału? – Twierdzenie o próbkowaniu
x(t) – sygnał próbkowany (ciągły)
x(nT0) – próbki sygnału (dyskretne)

## Slide 3
Delta Diraca - Jak zapisać sygnał spróbkowany?
Właściwość próbkująca
nT0
x(t) – sygnał próbkowany
x(nT0) – próbki sygnału
xs(t) – sygnał spróbkowany
x(0)δ(t)
x(nT0)δ(t – nT0 )
Delta (impuls) Diraca δ(t ), δ(t – nT0 ) to impuls „szpilka”.
δ(t – nT0)
nT0
t
δ(t )
T
Grzebień Diraca to okresowo powtarzane delty Diraca „wyczesy-wujące” próbki sygnału.

## Slide 4
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Delta Diraca ≡ funkcjonał przypisujący funkcji liczbę
δ[x(t)] → x(0) w zapisie całkowym.
Delta Diraca
Wyrażenia całkowe z deltą Diraca przekształcamy w zwykły sposób
(istotna zaleta).
Delta Diraca w zapisie całkowym „pobiera” próbkę sygnału. Amplituda delty Diraca jest równa wartości próbki.
Właściwość próbkująca

## Slide 5
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Delta Diraca „pobiera” próbkę sygnału tylko wtedy, gdy jest zlokalizowana w przedziale obserwacji sygnału.
Delta Diraca
Właściwość próbkująca

## Slide 6
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Iloraz różnicowy
Delta Diraca
Właściwość próbkująca - dowód

## Slide 7
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
impulsy gaussowskie
Deltę Diraca możemy zdefiniować dla dowolnego ciągu impulsów spełniających warunki:
impuls jest coraz wyższy, jeżeli jego szerokość maleje ε  ,
- „pole” impulsu jest znormalizowane do jedności.
Delta Diraca
Przykłady

## Slide 8
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
impulsy trójkątne
impulsy sampling
Delta Diraca
Przykłady

## Slide 9
Splot z deltą Diraca
„Pole” delty Diraca
Delta Diraca
jest parzysta
Iloczyn z deltą Diraca
Delta Diraca i skok jednostkowy
Delta Diraca
Inne właściwości
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 10
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
T0
Wykładniczy szereg Fouriera delty grzebieniowej
Delta grzebieniowa
Wykładniczy szereg Fouriera
Delta grzebieniowa jest ciągiem delt Diraca powtarzanym z okresem T.

## Slide 11
Delta grzebieniowa
Transformata Fouriera
Wykładniczy szereg Fouriera delty grzebieniowej
Transformata Fouriera delty grzebieniowej
Delta grzebieniowa i jej transformata Fouriera różnią się tylko współczynnikami.

## Slide 12
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Delta grzebieniowa pozwala na zapis operacji próbkowania:
Delta grzebieniowa
Operacja próbkowania
x(t) – sygnał próbkowany
x(nT0)δ(t – nT0)
nT0

## Slide 13
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Twierdzenie o próbkowaniu
Dowód – część I (widmo sygnału spróbkowanego)
Widmo sygnału spróbkowanego (próbkowanie idealne)
Korzystam z właściwości „splot w dziedzinie częstotliwości”.
Zapis sygnału spróbkowanego

## Slide 14
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
ω0 = 2ωb – szybkość Nyquista,
częstotliwość próbkowania (Nyquist rate)
Idealny filtr dolnopasmowy
Próbkowanie sygnału dolnopasmowego z częstotliwością równą podwójnej szerokości pasma (próbkowanie krytyczne) pozwala na odtworzenie ciągłego sygnału z jego dyskretnych próbek za pomocą filtracji dolnopasmowej.
b – szerokość pasma sygnału
Twierdzenie o próbkowaniu
Próbkowanie krytyczne (Nyquista)

## Slide 15
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Idealny filtr dolnopasmowy
Próbkowanie sygnału dolnopasmowego z częstotliwością większą od podwójnej szerokości pasma pozwala na odtworzenie ciągłego sygnału z jego dyskretnych próbek (zapewniając separację wstęg
składowych widma sygnału spróbkowanego).
Nieidealny filtr dolnopasmowy
Twierdzenie o próbkowaniu
Nadpróbkowanie

## Slide 16
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Próbkowanie sygnału dolnopasmowego z częstotliwością mniejszą od podwójnej szerokości pasma (szybkość Nyquista) powoduje zniekształcenia (aliasing) wskutek przenikania składowych pozapasmowych.
aliasing
Idealny filtr dolnopasmowy
Twierdzenie o próbkowaniu
Podpróbkowanie

## Slide 17
Idealny filtr dolnopasmowy
Twierdzenie o próbkowaniu
Dowód – część II (odtwarzanie sygnału z próbek)
Sygnał analogowy (szerokość pasma b) może być odtworzony w wyniku filtracji jego próbek (pobieranych z częstotliwością 2b) w idealnym filtrze dolnopasmowym o szerokości pasma b.

## Slide 18
Szereg Kotielnikowa-Shannona
Szereg Kotielnikowa-Shannona przedstawia rozkład sygnału na „elementarne” cząstki – próbki sygnału.
Twierdzenie o próbkowaniu
Dowód – część II (odtwarzanie sygnału z próbek)

## Slide 19
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Zbiór funkcji sampling
Zbiór funkcji sampling
Dowód ortogonalności
Ortogonalność w przedziale (-, +)
Definicja ortogonalności
Transformaty Fouriera

## Slide 20
Szereg Kotielnikowa-Shannona:
jest dekompozycją sygnału nad zbiorem ortogonalnych funkcji sampling; współczynniki dekompozycji są próbkami sygnału.
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
W dowodzie korzystamy z twierdzenia Rayleigha
Zbiór funkcji sampling
Dowód ortogonalności

## Slide 21
Dolnoprzepustowy kanał transmisyjny B = fb
Szerokość pasma przepustowego dolnoprzepustowego kanału transmisyjnego powinna wynosić B = fb (W = b) celem eliminacji aliasingu. Oznacza to jednak, że w kanale transmisyjnym jest przesyłany sygnał analogowy, a nie ciąg próbek sygnału.
Ten paradoks każe powątpiewać w sensowność transmisji sygnałów spróbkowanych.
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Transmisja sygnałów spróbkowanych
Paradoks

## Slide 22
Sygnał przesyłany w kanale transmisyjnym jest analogowym sygnałem zespolonym z(t), którego próbki są próbkami sygnałów oryginalnych x1, x2,…xN. Szerokość pasma przepustowego kanału niezbędna do transmisji sygnału zespolonego z(t) wynosi B = Nfb.
synchronizacja
Dolnoprzepustowy kanał transmisyjny B =Nfb
Transmisja sygnałów spróbkowanych
Time Division Multiplexing (TDM)
Odstęp czasu pomiędzy prób- kami sygnału próbkowanego
Odstęp czasu pomiędzy prób-
kami sygnału zespolonego

## Slide 23
Sygnały specjalne:
nie posiadają transformat Fouriera (wprost) z powodu nieskończonej energii,
sygnały specjalne są często stosowane w modelowaniu sygnałów i systemów, stąd warto byłoby wyznaczyć ich transformaty Fouriera.
Warunek istnienia transformaty Fouriera to skończona energia sygnału E < ∞.
Transformaty Fouriera sygnałów specjalnych
Sygnały specjalne
Delta (impuls) Diraca δ(t – t0) to koncepcja pozwalająca na 1. wyznaczenie transformat Fouriera sygnałów specjalnych oraz 2. opis próbkowania.
δ(t – t0)
t0
t
δ(t )

## Slide 24
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Skok jednostkowy
Delta Diraca
Składowa stała („dc”)
Zespolony sygnał harmoniczny
Delta Diraca
Transformaty Fouriera z deltą Diraca

## Slide 25
Sygnały harmoniczne
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Delta Diraca
Transformaty Fouriera z deltą Diraca
Widmo fourierowskie sygnału harmonicznego ma charakter prążkowy.

## Slide 26
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Delta Diraca
Transformaty Fouriera z deltą Diraca
Wyznacz transformatę Fouriera sygnału .
Jak i dlaczego ta transformata różni się od transformaty sygnału ?
Wyznacz transformatę Fouriera sygnału (impuls radiowy) .
Wskazówka: posłuż się definicją delty Diraca z wykorzystaniem ciągu funkcji sampling.

## Slide 27
Delta Diraca - odpowiedź impulsowa filtru
Odpowiedź impulsowa filtru jest jego sygnałem wyjścio- wym, gdy sygnałem wejścio- wym jest delta Diraca.
Dlaczego h(t) ↔ H(ω) jest nazywana odpowiedzią impulsową filtru?

## Slide 28
Niektóre sygnały o znaczeniu inżynierskim nie posiadają transformat Fouriera w zwykłym sensie (nie są sygnałami energetycznymi).
Delta Diraca pozwala na wyznaczenie transformat pewnych sygnałów nieenergetycznych.
Amplituda delty Diraca jest równa wartości próbki sygnału w ustalonej chwili czasu.
Delta grzebieniowa (ciąg okresowo powtarzanych delty Diraca) pozwala zapisać proces próbkowania oraz wyznaczyć widmo sygnału spróbkowanego.
Jeżeli sygnał dolnopasmowy jest próbkowany z częstotliwością równą podwojonej szerokość pasma sygnału, to w wyniku filtracji dolnopasmowej próbek można odtworzyć oryginalny sygnał analogowy.
W praktyce stosujemy nadpróbkowanie w celu uniknięcia efektu aliasingu.
Szereg Kotielnikowa-Shannona jest dekompozycją sygnału analogowego na składniki sampling, których amplitudy są równe próbkom sygnału.
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Podsumowanie

## Slide 29
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Modulacja Amplitudy Impulsów (PAM)
Próbkowanie chwilowe
Zapis próbkowania chwilowego

## Slide 30
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Modulacja Amplitudy Impulsów (PAM)
Analiza widmowa – próbkowanie chwilowe
Zapis próbkowania chwilowego
Właściwości delty Diraca

## Slide 31
Sygnał PAM z próbkowaniem chwilowym powstaje w wyniku filtracji sygnału z próbkowaniem idealnym:
w filtrze o odpowiedzi impulsowej:
Modulacja Amplitudy Impulsów (PAM)
Analiza widmowa – próbkowanie chwilowe
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 32
Transformata Fouriera próbkowania idealnego
Transformata Fouriera sygnału próbkowania chwilowego:
względna szerokość impulsów
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Modulacja Amplitudy Impulsów (PAM)
Analiza widmowa – próbkowanie chwilowe

## Slide 33
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Modulacja Amplitudy Impulsów (PAM)
Analiza widmowa – próbkowanie chwilowe

## Slide 34
?
Środkowa wstęga widma sygnału próbkowania chwilowego jest zniekształcona przez widmo impulsu:
Zniekształcenie apertury
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Modulacja Amplitudy Impulsów (PAM)
Próbkowanie chwilowe – zniekształcenie apertury

## Slide 35
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Modulacja Amplitudy Impulsów (PAM)
Próbkowanie chwilowe – zniekształcenie apertury

## Slide 36
Skracanie czasu trwania impulsów  redukuje zniekształcenie apertury.
Zniekształcenie apertury dla  = 0,1 wynosi 0,04 dB.
Zniekształcenie apertury
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Modulacja Amplitudy Impulsów (PAM)
Redukcja zniekształcenia apertury (krótkie impulsy)

## Slide 37
Widmo sygnału wyjściowego zostaje pozbawione zniekształceń apertury:
Transmitancja H(ω) FDP eliminującego efekt apertury:
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Modulacja Amplitudy Impulsów (PAM)
Redukcja zniekształcenia apertury (kompensacja)

## Slide 38
Modulacja Amplitudy Impulsów (PAM)
Próbkowanie naturalne
Zapis próbkowania naturalnego

## Slide 39
Transformata Fouriera sygnału próbkowanego:
Transformata Fouriera próbkowania naturalnego:
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Modulacja Amplitudy Impulsów (PAM)
Analiza widmowa – próbkowanie naturalne
Zapis próbkowania naturalnego:
Sygnał c(t) nośny jest okresowy. Trygonometryczny szereg Fouriera:
Sygnał próbkowania naturalnego:

## Slide 40
Próbkowanie naturalne nie wprowadza zniekształceń apertury głównego segmentu widma sygnału spróbkowanego.
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Modulacja Amplitudy Impulsów (PAM)
Analiza widmowa – próbkowanie naturalne

## Slide 41
Próbkowanie chwilowe
Próbkowanie naturalne
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Modulacja Amplitudy Impulsów (PAM)
Próbkowanie naturalne vs. chwilowe

## Slide 42
Próbkowanie chwilowe
Próbkowanie naturalne
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Modulacja Amplitudy Impulsów (PAM)
Próbkowanie naturalne vs. chwilowe