## Slide 1
Detekcja sygnałów cyfrowych - filtr dopasowany (13)
Detekcja sygnałów cyfrowych – filtr dopasowany
Podsumowanie
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
„Principles of Communications Systems, Modulation and Noise” Rodger E. Ziemer, William H. Tranter Wiley, International Student Edition

## Slide 2
Czy jest możliwe inne podejście do detekcji sygnałów cyfrowych (bez ograniczającego warunku IMS = 0)?
Czy wartość SNRmax zapewniająca minimalną wartość błędów PE może zależeć od kształtu impulsów kodujących?
Maksymalna wartość odstępu sygnał-szum SNRmax i w konsekwencji minimalny błąd PE nie zależy bezpośrednio od kształtu sygnałów kodujących s1(t), s2(t), zależy natomiast od ich uśrednionej energii i wzajemnej korelacji (podobieństwa).
Zmiana koncepcji odbiornika: korelator bada podobieństwo odebranego sygnału (za czas
trwania taktu) z sygnałami kodującymi s1(t) oraz s2(t). W zależności od wartości korelacji
detektor decyduje o nadaniu symbolu „1”˅”0”. Korelację realizuje filtr dopasowany.
Detekcja sygnałów cyfrowych - filtr dopasowany
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
f0 = 1/T
„1”
„0”
Badanie podobieństwa s1(t), s2(t)
AWGN ½ N0
PE?
Kod transmisyjny
Kanał transmisyjny
k – próg decyzji
v(T)
Sygnał cyfrowy
„1” ˅ „0”
v(T)
Synchronizacja
Korelacja
Korelacja
v(T)

## Slide 3
k – próg decyzji
f0 = 1/T
„1”
„0”
H(f ) - filtr dopasowany
AWGN ½ N0
PE?
Kod transmisyjny
SNR
ANGN
Kanał transmisyjny
v(T)
Sygnał cyfrowy
„1” ˅ „0”
Synchronizacja
Detekcja sygnałów cyfrowych - filtr dopasowany
Model – szczegóły - oznaczenia
H(f ) – transmitancja FDP na wejściu odbiornika - ?
s1(t), s2(t), 0 ≤ t ≤ T – binarny kod transmisyjny – Pr{s1(t)} = Pr{s1(t)} = 1/2
s01(t), s02(t), 0 ≤ t ≤ T – binarny kod transmisyjny na wyjściu kanału
½ N0 [Wat/Hz] – widmowa gęstość mocy szumu AWGN w kanale transmisyjnym
n(t) – szum na wyjściu H(f ),
v(t) – zaszumiony sygnał na wyjściu H(f )
v(T) – próbka sygnału odbieranego
k – próg decyzyjny w układzie decyzyjnym - ?
PE – prawdopodobieństwo błędu - ?
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir

## Slide 4
AWGN, z(t)
n(t) - szum gaussowski f(n) - rozkład
dowolny filtr
Filtracja (dowolna) zachowuje gaussowski (normalny) rozkład wartości chwilowych szumu - zerowa wartość średnia nie zmienia się, zmienia się natomiast moc szumu = wariancja = wartość średniokwadratowa.
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Detekcja sygnałów cyfrowych - filtr dopasowany
Filtracja AWGN

## Slide 5
H(ω)
układ decyzyjny
próg k
Jeżeli n(t) to proces losowy o rozkładzie normalnym,
to jego próbka n(T) – zmienna losowa normalna z rozkładem:
Ponieważ s01(T), s02(T) = const, to próbki v(T) na wejściu układu decyzyjnego są opisane rozkładem normalnym o wartości średniej s01(T), s02(T):
FDP H(f )
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Detekcja sygnałów cyfrowych - filtr dopasowany
Filtracja AWGN

## Slide 6
Błędy warunkowe
Prawdopodobieństwo błędnej decyzji
Funkcje gęstości prawdopodobieństwa próbek na wejściu układu decyzyjnego
Detekcja sygnałów cyfrowych - filtr dopasowany
Prawdopodobieństwo błędnej decyzji
Sygnały s1(t) i s2(t) są jednakowo prawdopodobne
W wyniku podstawienia (3) → (1) → (2)

## Slide 7
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
Rozkład Gaussa
Q(x)↓
Wnioski:
prawdopodobieństwo błędu jest funkcją szumowej separacji sygnałów w chwili T,
funkcja Q(x)↓ maleje wraz ze wzrostem swojego argumentu, x↑ > 0
prawdopodobieństwo błędu PE↓ maleje wraz ze wzrostem separacji ξ↑ (ξ2↑) pomiędzy sygnałami.
Problem – dobór transmitancji FDP H(f ) na wejściu odbiornika zapewniającej maksymalną separację sygnałów ξmax, a więc min PE.
Detekcja sygnałów cyfrowych - filtr dopasowany
Poszukiwanie maksimum szumowej separacji sygnałów
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir

## Slide 8
FDP
h(t) ↔ H(f)
Detekcja sygnałów cyfrowych - filtr dopasowany
Wyznaczenie wartości separacji szumowej ξ2
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Fikcyjny sygnał różnicowy
1
2
3
4

## Slide 9
Nierówność Cauchy-Schwarz
Detekcja sygnałów cyfrowych - filtr dopasowany
Wyznaczenie maksimum wartości separacji szumowej ξ2
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
1
2
3
4
5

## Slide 10
Optymalny odbiornik binarnego kodu transmisyjnego obejmuje:
filtrację odbieranego sygnału w filtrach dopasowanych, których odpowiedzi impulsowe są odwróconymi w czasie sygnałami kodującymi,
wyznaczenie różnicy sygnałów wyjściowych filtrów dopasowanych,
podjęcie decyzji o nadanym symbolu przez porównanie różnicy z progiem optymalnym.
układ decyzyjny
próg kopt
+
−
Detekcja sygnałów cyfrowych - filtr dopasowany
Budowa odbiornika
Maksymalną wartość separacji sygnałów zapewnia filtracja odbieranego sygnału w filtrze dopasowanym (matched filter), którego odpowiedź impulsowa jest dana zależnością h0(t) = s2(T ‒ t) ‒ s1(T‒ t) i jest „dopasowana” do kształtu sygnałów.
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir

## Slide 11
Współczynnik korelacji:
ρ = +1 – sygnały identyczne
ρ = −1 – sygnały bipolarne
ρ = 0 – sygnały ortogonalne
Detekcja sygnałów cyfrowych - filtr dopasowany
Prawdopodobieństwo błędnej decyzji PE
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir

## Slide 12
ρ = 0 – sygnały ortogonalne
Eb/N0 = odstęp sygnał–szum (SNR)
Detekcja sygnałów cyfrowych - filtr dopasowany
Prawdopodobieństwo błędnej decyzji PE
ρ = – 1 – sygnały bipolarne
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
ρ = 0
ρ = −1
Sygnalizacja bipolarna zapewnia mniejsze prawdopodobieństwo błędu w porównaniu do sygnalizacji ortogonalnej.
PE↑
SNR↑

## Slide 13
Filtr dopasowany + próbkowanie
Układ mnożący i całkujący + próbkowanie = detektor korelacyjny
Filtr dopasowany (do sygnału nadawanego) można zastąpić szeregowym połączeniem układu mnożącego (sygnał odbierany z sygnałem nadawanym) i układu całkującego.
Detekcja sygnałów cyfrowych - filtr dopasowany
Filtr dopasowany jako korelator
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir

## Slide 14
układ decyzyjny
próg kopt
+
−
W przypadku, gdy energie sygnałów kodu są jednakowe E1 = E2, mamy zawsze kopt = 0, a co za tym idzie, próg optymalny nie zależy od korelacji ρ między sygnałami kodu.
Detekcja sygnałów cyfrowych - filtr dopasowany
Detekcja korelacyjna kodu binarnego
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Wyznacz wartość kopt w zależności od energii sygnałów E1, E2

## Slide 15
Podsumowanie
  Filtr dopasowany jest próbą znalezienia lepszego sposobu detekcji aniżeli próbkowanie połączone z warunkiem IMS = 0.
  Odpowiedź impulsowa filtru dopasowanego „powiela” kształt detekowanych sygnałów (z uwzględnieniem przesunięcia i odwrócenia w dziedzinie czasu).
  Filtr dopasowany zapewnia w chwili próbkowania maksymalną wartość szumowej separacji sygnałów.
  Działanie filtru dopasowanego można interpretować jako wyznaczenie korelacji (podobieństwa) pomiędzy sygnałem odebranym a sygnałami nadawanymi.
  Efektywność filtru dopasowanego jest taka sama jak detektora z próbkowaniem i IMS = 0.
  Filtr dopasowany w implementacji korelacyjnej zapewnia możliwość detekcji ortogonalnych sygnałów kluczowania (ASK, FSK, PSK).