## Slide 1
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
MODULACJA KODOWO-IMPULSOWA (05)
Przetwarzanie A/C
Modulacja kodowo-impulsowa
Kodowanie binarne
Kwantyzacja
Błąd i szum kwantyzacji
Kwantyzacja równomierna
Kwantyzacja nierównomierna
Nieliniowa kompresja sygnału
Kompresja stosowana w praktyce
Kompresja A

## Slide 2
sygnał analogowy x(t)
próbkowanie sygnału
kwantyzacja sygnału
poziom kwantyzacji
próbka sygnału x(t)
granice przedziałów kwantyzacji
0
1
2
3
4
5
6
7
numer poziomu sygnału (0, 1,…,7)
+xmax
xmax
Koncepcja
Przetwarzanie A/C

## Slide 3
sygnał analogowy x(t)
sygnał skwantowany v(t) (L = 8 poziomów kwantyzacji)
próbkowanie sygnału
kwantyzacja sygnału
0
1
2
3
4
5
l10
3
1
4
5
7
6
7
numer poziomu sygnału (0, 1,…,7)
l2
000
011
001
100
101
111
poziom kwantyzacji
próbka sygnału
granice przedziałów kwantyzacji
+xmax
xmax
0

## Slide 4: Modulacja kodowo-impulsowa (Pulse Code Modulation)
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
PRÓBKOWANIE
KWANTYZACJA
KODOWANIE BINARNE
x(t)
PCM
Twierdzenie o próbkowaniu
x(kT0)
x(kT0) ≈ v(kT0)
l10 → l2
Aproksymacja próbki sygnału x(t) stałym poziomem kwantyzacji v(kT0) x(kT0) ≈ v(kT0), kT0 < t < (k + 1)T0
v(kT0) {v0, v1, v2 ,…, vl ,…, vL-1}
Zapis dziesiętnego numeru poziomu kwan- tyzacji l10 w układzie dwójkowym l10 → l2
Sygnał informacyjny
TRANSMISJA BITÓW
Kody transmisyjne
Kluczowanie

## Slide 5
sygnał analogowy x(t)
sygnał skwantowany v(t) (L = 16 poziomów kwantyzacji)
próbkowanie sygnału
kwantyzacja sygnału
poziom kwantyzacji
próbka sygnału
granice przedziałów kwantyzacji
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
l2
l10
1
0001
7
0111
3
0011
9
1001
11
1011
9
1001
12
13
15
14
Koncepcja – 16 poziomów
Przetwarzanie A/C

## Slide 6
x(kT0) ≈ v(kT0) → l10 = 0, 1,…, L - 1 → l2
Kodowanie binarne to zapis w układzie dwójkowym dziesiętnego numeru poziomu kwantowania l10 → l2
Częstotliwość impulsów (próbkowanie/kwantyzacja jednego sygnału)
Próbkowanie – f0 = 1/T0
Kwantyzacja – PCM – R×f0 = R× (1/T0)
Liczba poziomów kwantyzacji L jest potęgą liczby 2, L = 2R. Dziesiętny numer poziomu kwantyzacji l10 można przedstawić w reprezentacji dwójkowej (binarnej) l2:
R – długość słowa kodowego (liczba bitów)
l10 = 13 → l2 = (1, 0, 1, 1)
1 0 1 1
T0
T0/R
Zasada
Kodowanie binarne

## Slide 7
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Kwantyzacja równomierna δl = δ = const
Kwantyzacja nierównomierna δl = var
Przedziały i poziomy kwantyzacji
Kwantyzacja
δl = xl+1 – xl szerokość l-tego przedziału kwantyzacji
xl+1
xl
vl
vl+1
vl-1
sygnał wejściowy
sygnał wyjściowy
x(kT0) – próbka sygnału
x(kT0) ≈ v(kT0)
v(kT0) {v0, v1, v2 ,…, vl ,…, vL-1}
poziomy kwantyzacji

## Slide 8
Procesowi kwantyzacji towarzyszy bezpowrotna utrata informacji o dokładnej wartości próbki – różnica pomiędzy wartością próbki a jej wartością skwantowaną to błąd kwantyzacji q(kT0) = x(kT0) – v(kT0).
xl
xl+1
xl-1
x(kT0) – próbka sygnału
q(kT0)
Różnicę pomiędzy sygnałem analogowym a jego aproksymacją schodkową nazywamy szumem kwantyzacji q(t) = x(t) – v(t).
v(kT0) – poziom kwantyzacji
Różnice
Błąd i szum kwantyzacji
q(kT0) – błąd kwantyzacji
q(t) – szum kwantyzacji
q(t)
q(kT0)
v(t) – aproksymacja schodkowa

## Slide 9
Błąd i szum kwantyzacji (L= 4, 8, 16, 32)
L = 4
L = 8
L = 16
L = 32
Poziom szumu kwantyzacji maleje w miarę wzrostu liczby poziomów kwantyzacji L↑.

## Slide 10
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Kwantyzacja jest procesem aproksymacji amplitudy próbki x(kT0 ) sygnału informacyjnego x(t) w chwili t = kT0 przez poziom kwantyzacji v(kT0), x(kT0) ≈ v(kT0), T0 jest okresem próbkowania (twierdzenie Nyquista o próbkowaniu).
Poziom kwantyzacji vl jest jednym ze skończonego zbioru możliwych poziomów [v0 ,v1 ,v2 ,…, vl ,…, vL-1], L = 2R, R – długość słowa kodowego. Poziom kwantyzacji reprezentuje przedział kwantyzacji vl ≡ (xl, xl+1].
Czy zróżnicowana szerokość przedziałów kwantowania δl = var może wpływać na poziom szumu (błędu) kwantowania?
Kwantyzacja
Kwantyzacja nierównomierna

## Slide 11
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Optymalny dobór granic przedziałów kwantyzacji (xl, xl+1] oraz reprezentujących je poziomów kwantyzacji vl minimalizuje błąd kwantyzacji przy ustalonej liczbie poziomów kwantyzacji L.
Rozwiązanie problemu istnieje, ale nie jest stosowane w praktyce, ponieważ dla różnych sygnałów (różne funkcje gęstości prawdopodobieństwa) otrzymujemy różne przedziały/poziomy kwantyzacji.
xl+1
xl-1
l-ty przedział kwantyzacji (xl, xl+1]
l-ty poziom kwantyzacji vl
δl = xl+1 − xl – szerokość l-tego przedziału kwantyzacji
l = 0, 1, …, L − 1
L – liczba przedziałów kwantyzacji
xl
xL = +xmax
x0 = −xmax
Kwantyzacja
Kwantyzacja nierównomierna
Średniokwadratowy błąd kwantyzacji dla sygnału x(t), którego wartości opisuje fgp f(x):
średniokwadratowy błąd kwantyzacji w l-tym przedziale

## Slide 12
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Kwantyzacja
Kwantyzacja nierównomierna - przykład
Średniokwadratowy błąd kwantyzacji dla sygnału x(t), którego wartości opisuje funkcja gęstości prawdopodobieństwa f(x):
x2 = +1
+xmax
x0 = − 1
−xmax
x1
v1
v0
Λ(x)
x
Dla sygnału o trójkątnym rozkładzie prawdopodobieństwa Λ(x) wyznacz przedziały oraz poziomy kwantyzacji minimalizujące średniokwadratowy błąd kwantyzacji (dla L = 2), następnie średniokwadratowy błąd kwantyzacji.

## Slide 13
Dla kwantyzatora równomiernego pracującego w zakresie [-xmax, +xmax] mamy:
L – liczba poziomów/przedziałów kwantyzacji
δ – rozdzielczość kwantyzatora
Kwantyzacja równomierna
Błąd kwantyzacji (równomiernej)
Dla gęstej (L↑) kwantyzacji równomiernej przyjmujemy:
xl
xl+1
vl – poziom kwantyzacji
δ
1. Poziom kwantyzacji = środek przedziału kwantyzacji
2. Zakres wahań błędu (szumu) kwantyzacji
3. Błąd kwantyzacji jest zmienną losową o rozkładzie równomiernym
q ~ U[-δ/2, +δ/2]

## Slide 14
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Dla gęstej kwantyzacji równomiernej (L↑) błąd kwantyzacji jest zmienną losową o rozkładzie równomiernym U[-δ/2, +δ/2] :
Kwantyzacja równomierna
Błąd kwantyzacji (równomiernej)
Dla gęstej kwantyzacji równomiernej (L↑) wartość średniokwadratowa błędu kwantyzacji wynosi:

## Slide 15
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Kwantyzacja
Kwantyzacja jest przyczyną szumu (błędów) kwantyzacji, którego poziom można zmniejszać kosztem wzrostu szybkości transmisji R×(1/T0) – na ile jest to zasadne?
Jak to przeprowadzić – czy przez nadpróbkowanie T0↓ czy też przez wzrost liczby poziomów kwantyzacji L = 2R↑ (R↑)?
Wpływ szybkości transmisji

## Slide 16
Zakładamy, że moc szumu kwantyzacji Q jest równa wartości średniokwadratowej błędu kwantyzacji (równomiernej):
Moc sygnału informacyjnego:
Wydłużenie słowa kodowego o 1 bit (R → R + 1 ) zwiększa odstęp sygnał – szum kwantyzacji o 6 [dB] (wzrost 4x).
Wydłużenie słowa kodowego o 1 bit (R → R + 1 ) praktycznie nie poszerza pasma transmisyjnego (wzrost w stosunku 1 + 1/R).
W efekcie, niewielki wzrost szerokości pasma powoduje istotny wzrost odstępu SQR.
SQR – Signal to Quantization Noise Ratio – odstęp sygnał – szum kwantyzacji
Kwantyzacja równomierna
Odstęp sygnał – szum kwantyzacji

## Slide 17
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Aproksymacja oryginalnego sygnału analogowego zbiorem dyskretnych wartości kodowanych dwójkowo w celu uzyskania odporności na szumy i zakłócenia w procesie transmisji.
Próbkowanie sygnału NIE PROWADZI do utraty informacji (przy spełnieniu założeń twierdzenia o próbkowaniu).
Sygnał analogowy:
wartości zmieniają się w sposób ciągły (płynny),
nieskończenie wiele wartości sygnału w skończonym zakresie wartości,
zmysły rozróżniają tylko skończone różnice poziomów sygnału.
Kwantyzacja sygnału PROWADZI do utraty informacji (błąd czy szum kwantyzacji). Szum kwantyzacji można zmniejszać przez wzrost szybkości transmisji w wyniku:
zwiększenia liczby poziomów kwantyzacji,
nadpróbkowania sygnału.
„Rekompensatą” za pojawienie się szumu kwantyzacji jest zwiększona odporność transmisji na zakłócenia (szumy) w kanale transmisyjnym, gdyż detekcja sygnału cyfrowego sprowadza się wyłącznie do stwierdzenia, czy nadano „0” czy też „1”. W tak pojętym procesie detekcji nie odtwarzamy kształtu impulsu (tak jak ma to miejsce w modulacji amplitudy impulsów – PAM).
Podsumowanie - kwantyzacja

## Slide 18
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Celem kwantyzacji nierównomiernej nie jest minimalizacja poziomu szumu kwantowania, gdyż takie rozwiązanie – aczkolwiek możliwe – uzależnia przedziały/poziomy kwantyzacji od rozkładu wartości sygnału.
Celem kwantyzacji nierównomiernej jest zapewnienie stałego odstępu SQR – takie rozwiązanie zapewnia, że zarówno sygnały słabe jak i sygnały silne są kwantowane z tą samą jakością.
Efekt stałego odstępu SQR można uzyskać kwantując gęściej (dokładniej) sygnały słabe, a rzadziej (mniej dokładniej) sygnały silne.
Odstęp sygnał – szum kwantyzacji równomiernej rośnie liniowo ze wzrostem poziomu sygnału P, a ten może zmieniać się nawet w zakresie 40 dB (jak 1 : 104), SQR [dB] ~ P [dB].
Kwantyzacja nierównomierna
Odstęp sygnał – szum kwantyzacji

## Slide 19
–xmax
+xmax
f(x) – fgp sygnału informacyjnego o wartościach z przedziału [–xmax, +xmax]
–xmax
–xmax
+xmax
+xmax
kwantyzacja równomierna
kwantyzacja nierównomierna
Kwantyzacja nierównomierna zapewnia dokładniejszą kwantyzację (mniejszy błąd kwantyzacji) dla małych, ale częściej pojawiających się wartości sygnału.
Kwantyzacja nierównomierna
Zasada

## Slide 20
Dla dostatecznie dużej liczby przedziałów kwantyzacji L↑ wartość średniokwadratowa błędu kwantyzacji równomiernej wynosi:
Dla dostatecznie dużej liczby przedziałów kwantyzacji L↑ wartość średniokwadratowa błędu kwantyzacji nierównomiernej wynosi:
δl = xl+1 – xl – szerokość l-tego przedziału kwantyzacji
pl = Pr{xl < x < xl+1} – prawdopodobieństwo l-tego przedziału kwantyzacji
Błąd kwantyzacji nierównomiernej jest proporcjonalny do średniokwadratowej szerokości przedziału kwantyzacji.
Kwantyzacja nierównomierna
Błąd kwantyzacji
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir

## Slide 21
kwantyzacja nierównomierna
Kwantyzacja równomierna
Kodowanie binarne
x(t) T0
y(t)
Schemat blokowy kwantyzacji nierównomiernej z wykorzystaniem kompresji nieliniowej i kwantyzacji równomiernej
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
krzywa kompresji y = y(x)
y
1
1
x
Przykładowa charakterystyka kompresji (sygnał znormalizowany x/xmax, y/ymax)
Nieliniowa kompresja sygnału
Zasada
kompresja nieliniowa
kwantyzacja równomierna
+
Kompresja nieliniowa

## Slide 22
+xmax
-xmax
f(x) – fgp sygnału informacyjnego
Nieliniowa kompresja sygnału
Błąd kwantyzacji
krzywa kompresji y = y(x)
y
1
1
x
Przykładowa charakterystyka kompresji (sygnał znormalizowany x/xmax, y/ymax)

## Slide 23
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Jak dobrać charakterystykę nieliniowej kompresji y(x), aby odstęp sygnał – szum kwantyzacji SQR nie zależał od mocy P sygnału kwantowanego ?
Nieliniowa kompresja sygnału
Odstęp sygnał – szum kwantyzacji
Błąd kwantyzacji
Moc sygnału

## Slide 24
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Niezależność SQR od mocy sygnału P można uzyskać zapewniając proporcjonalność:
Nieliniowa kompresja sygnału
Odstęp sygnał – szum kwantyzacji

## Slide 25
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
x
y
1
1
e-m
Względna szerokość przedziałów kwantyzacji jest stała.
Szerokość przedziału kwantyzacji dostosowuje się do chwilowej wartości próbki.
Teoretyczna krzywa kompresji SQR = const (nie obejmuje ujemnych wartości sygnału!)
Nieliniowa kompresja sygnału
Krzywa kompresji dla SQR = const

## Slide 26
Krzywe kompresji µ oraz A są liniowe dla małych wartości sygnału i logarytmiczne dla dużych wartości sygnału.
Kompresja μ (μ = 100…300)
Kompresja A (A = 100…300)
Kompresja stosowana w praktyce
Charakterystki kompresji
Teoretyczna krzywa kompresji SQR = const nie obejmuje ujemnych wartości sygnału – niezbędna jest jej modyfikacja.

## Slide 27
μ=0
μ=5
μ=100
A=100
A=2
A=1
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Kwantyzacja małych wartości sygnału jest bardzo dokładna z uwagi na liniowość charakterystyk (ekstremalny kąt nachylenia ~ 87o…88o).
Kompresja stosowana w praktyce
Charakterystki kompresji

## Slide 28
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Kwantyzacja nierównomierna
Zysk kompresji
x
y
1
1
kwantyzacja równomierna
kwantyzacja nierównomierna
sygnały słabe
sygnały silne
kompresja liniowa y = gx sygnały słabe
Zysk kompresji
Kompresja liniowa y = gx, g >> 1 powoduje g-krotne zawężenie przedziałów kwantyzacji sygnałów słabych, a więc g-krotne zwiększenie ich liczby L →gL.

## Slide 29
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
10
20
30
40
0
-10
-20
-30
-40
-50
Kompresja typu A
Kwantyzacja równomierna
Zysk kompresji g = 25[dB]
SQR[dB]
P[dB]
Kompresja A
Zależność SQR od mocy sygnału (kompresja A)
Kwantyzacja słabych sygnałów jest równomierna, ale ze zwiększoną dokładnością. Silne sygnały podlegają natomiast kompresji logarytmicznej.
Na ile zostało spełnione żądanie, aby odstęp sygnał – szum kwantyzacji SQR nie zależał od mocy P sygnału kwantowanego ?
Kompresja zapewnia SQR = const tylko dla syg-nałów silnych. Kwantyzacja sygnałów słabych odbywa się za to z większą dokładnością (zysk kompresji).

## Slide 30
Kwantyzacja na liniowej części krzywej kompresji nie zapewnia stałości SQR dla sygnałów słabych, ale zapewnia zysk kompresji g[dB].
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Dla słabych wartości sygnału kompresja A ma charakter liniowy:
Sygnały słabe są kwantowane w sposób równomierny, ale szerokość przedziału kwantyzacji zmniejsza się g = A/(1 + lnA)-krotnie i w takim samym stopniu rośnie liczba poziomów kwantyzacji: L → gL.
Kompresja A
SQR dla słabego sygnału (kompresja A)
zysk kompresji g[dB]
SQR dla kwantyzacji równomiernej wynosi:
odstęp SQR bez kompresji

## Slide 31
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Silne sygnały podlegają kompresji logarytmicznej:
SQR dla kwantyzacji logarytmicznej y(x) = m-1lnx + 1 wynosi:
i jest niezależny od poziomu P[dB] kwantowanego sygnału.
Kompresja A
SQR dla silnego sygnału (kompresja A)

## Slide 32
Sygnały słabe są kwantowane dokładniej w porównaniu z rzadziej kwantowanymi sygnałami silnymi.
Kompresja zapewnia stałą wartość odstępu sygnał – błąd kwantowania w szerokim zakresie zmienności poziomu sygnału.
Przy tym samym poziomie sygnału i tej samej liczbie poziomów kwantyzacji kompresja zwiększa dokładność kwantyzacji w porównaniu z kwantyzacją równomierną.
Kompresja pozwala na zmniejszenie szybkości transmisji bez szkody dla jakości przetwarzania.
Kompresja sygnałów słabych powiększa odstęp – błąd kwantowania o zysk kompresji.
Kompresja pozwala skrócić długość słów kodowych.
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Podsumowanie - kompresja