## Slide 1
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
System telekomunikacyjny
Definicja modulacji
Widma sygnałów informacyjnych
Powody stosowania modulacji
„Cena” modulacji
Definicja demodulacji/detekcji
Klasyfikacja modulacji
Modulacja amplitudy AM
Modulacja częstotliwości FM
Modulacja AM i FM (09)

## Slide 2
Transmisję zakłóca AWGN – Additive White (Wideband) Gaussian Noise -
- addytywny biały (szerokopasmowy) szum gaussowski.
szum AWGN
Kanał transmisyjny
Odbiornik
Filtr dolno- przepustowy
Mo- dulator
Nadajnik
Filtr pasmowo- przepustowy
Demo- dulator
Filtr pasmowo- przepustowy
Filtr dolno- przepustowy
System telekomunikacyjny
Modulacja - demodulacja
Zasadniczym celem modulacji jest dopasowanie widma sygnału informacyjnego do pasma przepustowego kanału. Celem demodulacji jest odzyskanie sygnału informacyjngo z zaszumionego sygnału nadawanego.
Sygnał informacyjny
Sygnał nadawany
Zaszumiony sygnał nadawany
Zaszumiony sygnał informacyjny

## Slide 3
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Modulację określają trzy sygnały:
sygnał informacyjny = sygnał modulujący x(t)
sygnał (fala) nośny c(t)
sygnał zmodulowany y(t)
Modulacja jest odwzorowaniem sygnału informacyjnego x(t) w jeden z parametrów sygnału nośnego c(t).
Sygnał wyjściowy modulatora jest nazywany sygnałem zmodulowanym y(t).
Modulator
y(t)
x(t)
c(t)
Modulacja

## Slide 4
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Modulator DSB-SC
Modulacja
Modulacja amplitudy DSB-SC
(Double SideBand – Suppressed Carrier)
Pierwotnie stała amplituda sygnału nośnego A0 = const zmienia się po modulacji proporcjonalnie do sygnału informacyjnego kA0x(t).

## Slide 5
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Modulator PM
Modulacja
Modulacja kąta fazowego PM
(Phase Modulation)
Odchyłka kąta fazowego zmienia się po modulacji proporcjonalnie do sygnału informacyjnego kx(t).

## Slide 6
Modulator FM
Modulacja
Modulacja częstotliwości FM
(Frequency Modulation)
W modulacji FM odchyłka od częstotliwości chwilowej ω0 zmienia się proporcjonalnie do sygnału informacyjnego kx(t).

## Slide 7
Modulacja
Związek modulacji częstotliwości FM i fazy PM
Modulator PM jest poprzedzony układem całkującym sygnał informacyjny Udowodnij, że sygnał wyjściowy takiego układu jest sygnałem FM.
Modulator FM jest poprzedzony układem różniczkującym sygnał informacyjny. Udowodnij, że sygnał wyjściowy takiego układu jest sygnałem PM.

## Slide 8
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
1.
Mikrofale – MHz
Pętla abonencka – do 10 MHz
Światłowód – wąskie okno w zakresie setek THz
Satelita – GHz
Powody stosowania modulacji
Dostęp do różnych pasm widma elektromagnetycznego

## Slide 9
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Głos – do kilku kHz
Dźwięk – do dziesiątek kHz
Wideo – do kilku MHz
Dane – ...?
Powody stosowania modulacji
Pasma sygnałów informacyjnych

## Slide 10
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Nadajnik
Odbiornik
Kanał
transmisyjny
szum AWGN
modulacja
detekcja
Powiększenie wyjściowego odstępu sygnał-szum (SNRO)
SNRO (modulacja & detekcja) > SNRO (bez modulacji)
SNRO
Powody stosowania modulacji
Zwiększenie odporności transmisji na szumy

## Slide 11
Częstotliwość (FDM)
Czas (TDM)
Przeplot widm sygnału (FDM) (Frequency Division Multiplex)
Przeplot bloków danych (TDM) (Time Division Multiplex)
Powody stosowania modulacji
Zwielokrotnianie kanału transmisyjnego

## Slide 12
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Dostęp do pasm widma elektromagnetycznego
Odporność transmisji na szumy
Zwielokrotnianie kanału
Poszerzenie pasma sygnału nadawanego
B [Hz] lub W [rad/s] – szerokość pasma sygnału zmodulowanego
fm [Hz] lub ωm [rad/s] – szerokość pasma sygnału modulującego
Współczynnik poszerzenia pasma
„Cena” stosowania modulacji
Poszerzenia pasma

## Slide 13
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Modulacja jest ODWZOROWANIEM sygnału informacyjnego w sygnał nośny.
Demodulacja polega na ODZYSKANIU sygnału informacyjnego z sygnału zmodulowanego.
Demodulacja
Modulator
y(t)
x(t)
c(t)
Demodulator
x(t)
y(t)
c(t)

## Slide 14
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Detektor
y(t) + szum ANGN
x(t) + szum
c(t)
Detekcja polega na ODZYSKANIU sygnału informacyjnego z zaszumionego sygnału nadawanego (demodulacja sygnału zaszumionego).
ANGN – Additive Narrowband Gaussian Noise
ANGN powstaje w wyniku filtracji szumu kanałowego AWGN w filtrze pasmoprzepustowym odbiornika.
Detekcja

## Slide 15
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Dyskretny - analogowy
Analogowy sygnał nośny sygnał harmoniczny (A)
Dyskretny sygnał nośny ciąg impulsów (D)
Dyskretny - analogowy
Klasyfikacja modulacji
Modulator
y(t)
x(t)
c(t)

## Slide 16
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Sygnał nośny
Sygnał informacyjny
D
D
A
A
Twierdzenie o próbkowaniu
PAM
PFM
PDM
Kluczowanie
ASK
PSK
FSK
MSK
GMSK
Kody transmisyjne
NRZ
Miller
HDB
PRS
AM
FM
SSB
QAM
Klasyka
DSB-SC
0 0 1 0 1 0 1…
Klasyfikacja modulacji

## Slide 17
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Modulacja DSB-SC
sygnał nośny c(t)
brak przemodulowania
Modulacja amplitudy AM (Amplitude Modulation)
Sygnał modulacji amplitudy AM jest złożeniem sygnału modulacji DSB-SC oraz sygnału nośnego.
Demodulacja sygnału AM (z wykorzystaniem detektora obwiedni) jest możliwa, gdy w sygnale nie występuje przemodulowanie.

## Slide 18
t
Dodatnie maksima sygnału AM są „położone” na sygnale modulującym. „Obwiednia” e(t) dodatnich maksimów AM pokrywa się z sygnałem modulującym.
Modulacja amplitudy AM
Brak przemodulowania 1 + kx(t) ≥ 0
Demodulacja sygnału AM (z wykorzystaniem detektora obwiedni) jest możliwa, gdy w sygnale nie występuje przemodulowanie.

## Slide 19
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
e(t) = A0│1 + kx(t)│≠ A0[1 + kx(t)]
Dodatnie maksima sygnału AM (ich obwiednia) nie układają się na przebiegu sygnału modulującego.
Modulacja amplitudy AM
Przemodulowanie 1 + kx(t) < 0

## Slide 20
X(w)
YAM(w)
w
w0
wm
-wm
w
w0+wm
w0-wm
Modulacja amplitudy AM
Widmo sygnału AM
Widmo sygnału AM jest dwukrotnie szersze od widma sygnału modulującego i zawiera prążek częstotliwości nośnej.

## Slide 21
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
x(t) = acosωmt
yAM(t)=A0[1 + kx(t)]cosω0t
yAM(t)=A0(1 + kacosωmt)cosω 0t
ka = m < 1 – głębokość modulacji < 1
Wyznacz widmo oraz wykres wskazowy dla tonowej modulacji AM.
Modulacja amplitudy AM
Modulacja tonowa AM

## Slide 22
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
t
mA0
+A0(1+m)
mA0
+A0(1m)
A0
Współczynnik głębokości modulacji m określa stopień zmiany amplitudy sygnału nośnego przez sygnał informacyjny.
Ograniczenie głębokości modulacji m < 1 zapewnia brak efektu przemodulowania.
Modulacja amplitudy AM
Modulacja tonowa AM

## Slide 23
Detekcja obwiedni (envelope)
(niekoherentna) AM
-x(t)
t
obwiednia
Demodulacja AM
Detekcja obwiedni (niekoherentna)
Detektor maksimum (•) & aproksymacja między (•)
Filtr dolno-
przepustowy
Sygnał obwiedni nie jest transmitowany, a jest lokalnie odtwarzany w odbiorniku.
Detekcja obwiedni jest procesem niekoherentnym – odbiornik nie odtwarza sygnału nośnego koherentnego (spójnego) z sygnałem nośnym w nadajniku.
Obwiednia sygnału x(t)cosω0t wynosi e(t) = |x(t)|.
Próbkowanie obwiedni odbywa się z częstotliwością nośną, a więc wielokrotnie przewyższającą częstotliwość Nyquista. Dla fm = 5 kHz oraz f0 = 225 kHz obwiednia jest próbkowana z częstotliwością f0 = 225 kHz.
Detektor obwiedni

## Slide 24
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
1 + kx(t) < 0
e(t) = A0|1 +kx(t)|
Demodulacja AM
Detekcja obwiedni - przemodulowanie
Przemodulowanie w sygnale AM powoduje, że detektor obwiedni odtwarza zniekształcony sygnał modulacyjny e(t) = A0|1 +kx(t)| .

## Slide 25
Radiowe Centrum Nadawcze (Solec Kujawski)
Stacja nadawcza fal długich o częstotliwości 225 kHz (pasmo 9 kHz), mająca za zadanie nadawanie Programu Pierwszego Polskiego Radia (modulacja AM). Program I PR można usłyszeć zarówno na obszarze całej Polski jak i w krajach sąsiadujących z Polską.
Nadajnik długofalowy o mocy maksymalnej 1200 kW składa się z trzech bloków o mocy maksymalnej (fali nośnej) 400 kW.
Wysokość dwóch masztów 330 m oraz 289 m.
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Solec Kujawski

## Slide 26
Emisje AM (radiofonia rozgłoszeniowa)
FALE DŁUGIE
30 kHz  300 kHz (10 km  1 km)
Emisje AM:
144 kHz  288 kHz
Zasięg:
1000 km  2000 km
Propagacja:
przyziemna, jonosferyczna
FALE ŚREDNIE:
300 kHz  3 MHz (1 km  100 m)
Emisje AM :
522 kHz  1611 kHz
Zasięg:
~100 km
Propagacja:
przyziemna
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 27
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
FDP - filtr dolno-
przepustowy
~x(t)
Detekcja koherentna wymaga synchronizacji nadajnika z odbiornikiem – odbioru lub odtworzenia w odbiorniku niemodulowanego sygnału nośnego o tej samej częstotliwości i fazie.
Demodulacja DSB-SC
Detekcja koherentna (synchroniczna)

## Slide 28
Bezbłędna koherentna demodulacja sygnału DSB-SC jest możliwa tylko przy pełnej (faza i częstotliwość) synchronizacji nadajnika z odbiornikiem.
Błąd fazy Δφ zmienia się losowo, a więc jest to zniekształcenie nieusuwalne.
Demodulacja DSB-SC
Detekcja koherentna – błąd synchronizacji

## Slide 29
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
VSB Vestigal SideBand
zbocze Nyquista
SSB Single SideBand
AM
κ = 2
κ = 2
κ = 1
1 < κ < 2
Demodulacja amplitudy - warianty
DSB-SC
Double SideBand- Suppressed Carrier

## Slide 30
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Jednowstęgowa modulacja amplitudy SSB-SC
(Single SideBand Suppressed Carrier)
Udowodnij, że sygnał:
jest sygnałem modulacji jednowstęgowej bez sygnału nośnego (SSB-SC), gdzie sygnał jest sygnałem informacyjnym o częstotliwościach składowych przesuniętych w fazie o π/2 i niezmienionych amplitudach.

## Slide 31
x(t)
cosw0t
sinw0t
y(t)
Udowodnij, że jest możliwa jednoczesna dwutorowa detekcja koherentna obydwóch sygnałów x(t) oraz y(t). Zaproponuj strukturę odbiornika.
Kwadraturowa modulacja ampltudy QAM
(Quadrature Amplitude Modulation)
Modulacja QAM pozwala na transmisję dwóch sygnałów na jednej częstotliwości nośnej.

## Slide 32
yFM(t)
-a
0
a
-A0
0
A0
x(t)= acosωmt
Modulacja częstotliwości FM
(Frequency Modulation)
W modulacji FM odchyłka od częstotliwości chwilowej ω0 zmienia się proporcjonalnie do sygnału informacyjnego kx(t).

## Slide 33
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Dewiacja częstotliwości Dω informuje o zakresie [ω0 − Dω, ω0 + Dω] fluktuacji częstotliwości chwilowej ω(t) sygnału FM wokół częstotliwości nośnej ω0.
Modulacja częstotliwości FM
Dewiacja częstotliwości
Modulacja tonowa FM (x(t) = acoswmt )

## Slide 34
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Modulacja tonowa FM (x(t) = acoswmt )
Dewiacja fazy Δφ informuje o zakresie fluktuacji [-Δφ, +Δφ] kąta fazowego sygnału FM wokół liniowego trendu ω0t.
ω0t
ω0t + Δφsin ωmt
Dj
Modulacja częstotliwości FM
Dewiacja fazy

## Slide 35
-A0
0
A0
-A0
0
A0
-A0
0
A0
-a
0
a
x(t)= acoswmt
a, Dw
1.5a, 1.5 Dw
2a, 2.0 Dw
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Modulacja częstotliwości FM
Przebiegi

## Slide 36
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Rozkład sygnału tonowej modulacji FM na składowe harmoniczne (widmo prążkowe)
Jn(Dj) – funkcje Bessela pierwszego rodzaju, n-tego rzędu
Modulacja częstotliwości FM
Analiza widmowa

## Slide 37
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Modulacja częstotliwości FM
Analiza widmowa
Wykładniczy szereg Fouriera:
Jn(Dj) – funkcje Bessela, pierwszego rodzaju, n-tego rzędu

## Slide 38
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Modulacja częstotliwości FM
Analiza widmowa
Jn(Dj) – funkcje Bessela, pierwszego rodzaju, n-tego rzędu

## Slide 39
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Modulacja częstotliwości FM
Analiza widmowa
Rozkład sygnału tonowej modulacji FM na składowe harmoniczne (widmo prążkowe)
Jn(Dj) – funkcje Bessela pierwszego rodzaju, n-tego rzędu

## Slide 40
Modulacja częstotliwości FM
Właściwości funkcji Bessela
4) Przebiegi Jn(Δφ) mają charakter oscylacyjny, zanikający asymptotycznie do zera Jn(Δφ) → 0 przy Δφ → ∞, n = const.
5) Dla Δφ = const, n → ∞ wartości Jn(Δφ) maleją oscylacyjnie do zera Jn(Δφ) → 0.
Właściwości 4 oraz 5 mają podstawowe znaczenie dla wyznaczenia szerokości pasma tonowej modulacji FM (regułą Carsona).

## Slide 41
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
-0.5
0
0.5
1
Dj
Jn(Dj)
J0
J7
J5
J3
J10
J1
J2
Modulacja częstotliwości FM
Wykresy funkcji Bessela
Przebiegi Jn(Δφ) mają charakter oscylacyjny, zanikający asymptotycznie do zera Jn(Δφ) → 0 przy Δφ → ∞, n = const.

## Slide 42
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Jn(Δφ)
Modulacja częstotliwości FM
Wartości funkcji Bessela
Dla Δφ = const, n → ∞ wartości Jn(Δφ) maleją oscylacyjnie do zera Jn(Δφ) → 0. Wniosek: dla każdego Δφ = const istnieje wartość n, dla której Jn(Δφ) osiąga wartość maksymalną.

## Slide 43
w
w0+4wm
w0-4wm
w0+8wm
w0-8wm
w0+wm
w0-wm
|Jn(Δφ)|
Modulacja częstotliwości FM
Widmo prążkowe – prążki istotne
Prążki istotne
Do prążków istotnych widma sygnału FM zaliczamy te prążki, których amplituda jest mniejsza od pewnej (ustalonej) wartości progowej ε.
Jeżeli 2N(Δφ) byłaby liczbą takich prążków istotnych, to wtedy szerokość widma sygnału FM wynosiłaby WFM = 2N(Δφ)ωm.

## Slide 44
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
N()
Dj+2
Dj+1
e=0,01
e=0,1
e=0,05
Prążek widma jest uważany za istotny, jeżeli jego poziom przekracza wartość progową || ≥ ε, 0,01 < ε < 0,1.
Modulacja częstotliwości FM
Widmo prążkowe – prążki istotne


## Slide 45
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
Dj
N()
P=99,8%
P=90%
P=98%
Dj+1
Przy określaniu liczby istotnych prążków widma możemy korzystać z pojęcia mocy ułamkowej.
Modulacja częstotliwości FM
Widmo prążkowe – prążki istotne

## Slide 46
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Modulacja częstotliwości FM
Szerokość widma sygnału FM – reguła Carsona
Szerokość widma sygnału FM – reguła zgrubna

## Slide 47
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Intrygujący składnik systemu – czasowy przebieg sygnału „multiplexed output” (bez pilota 19 kHz – sygnału wejściowego do modulatora FM z parametrami:
Sygnał audio stereo FM

## Slide 48
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Założenie: dewiacja fazy Δφ ≈ 0, zatem również Δφsinωmt ≈ 0.
Wskazówka: ez ≈ 1 + z, z ≈ 0, z ∊ C
Korzystając z wykładniczej reprezentacji sygnału FM, założenia oraz wskazówki pokaż, jak można stworzyć sygnał modulacji FM (Δφ ≈ 0) z sygnału modulacji AM.
Sporządź wykresy wskazowe.
Modulacja AM i FM
Modulator Armstronga

## Slide 49
Podsumowanie
Modulacja to proces uzmiennienia wybranego parametru sygnału nośnego od sygnału informacyjnego
Demodulacja jest procesem odzyskania sygnału informacyjnego z sygnału zmodulowanego; jeżeli ten proces jest zakłócany szumem, to mówimy o detekcji.
Modulacja przyczynia się do poszerzenia pasma oferując w zamian częstotliwościowe zwielokrotnianie kanału transmisyjnego, niekiedy zysk modulacyjny.
Zysk modulacyjny określa, w jakim stopniu detektor zmniejsza odstęp sygnał-szum.
Demodulacja sygnału modulacji amplitudy jest możliwa na dwa sposoby – niekoherentny (detekcja obwiedni) oraz synchroniczny.
Demodulacja sygnału modulacji częstotliwości jest możliwa na szereg sposobów; najbardziej efektywnym jest pętla fazowa.
Modulacja częstotliwości umożliwia wzrost odstępu sygnał-szum przez poszerzenie pasma sygnału.
Poprawna demodulacja AM i FM jest możliwa wyłącznie w nadprogowym zakresie pracy detektora.

## Slide 50
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Metody demodulacji FM
Różniczkowanie sygnału FM, następnie detekcja obwiedni
Pętla fazowa (Phase Locked Loop)
Demodulacja z częstotliwościowym sprzężeniem zwrotnym (FMFB – FM Frequency FeedBack)
Detekcja odchyłki kąta fazowego, następnie różniczkowanie
DETEKTOR ODCHYŁKI KĄTA FAZOWEGO
φ(t) – odchyłka kąta fazowego