## Slide 1
Sygnały losowe
Zmienna losowa
Momenty zmiennej losowej
Sygnały losowe
Momenty sygnału losowego
Ergodyczność sygnału losowego
Analiza widmowa sygnału losowego
Podsumowanie
Przykłady
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 2
Zmienna losowa
Zmienna losowa x to wielkość fizyczna zmieniająca się w populacji obiektów (ω) w sposób nieprzewidywalny; zmiany te opisywane są przez dystrybuantę zmiennej losowej, czyli prawdopodobieństwo zdarzenia, że zmienna losowa x ≤ x.
Dystrybuanta zmiennej losowej (cpdf – cumulative probability distribution function)
Funkcja gęstości prawdopodobieństwa (fgp) (pdf – probability density function)
x

## Slide 3
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
x
x1
x2
Kształt fgp wskazuje na: - preferowane wartości zmiennej losowej,
- rozrzut wartości zmiennej losowej wokół wartości preferowanych
Funkcja gęstości prawdopodobieństwa zmiennej losowej (fgp)
x
x + ∆x
Prawdopodobieństwo (przedziałowe) przyjęcia przez zmienną losową
ustalonej wartości

## Slide 4
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Momenty zmiennej losowej
Wartość średnia (oczekiwana):
Wartość średniokwadratowa:

## Slide 5
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Momenty zmiennej losowej
Wariancja zmiennej losowej to średnia wartość odchylenia zmiennej losowej od jej wartości średniej (podniesionego do kwadratu):
Odchylenie standardowe przywraca zgodność wymiarów:

## Slide 6
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
x
Im mniejszy współczynnik zmienności, tym bardziej zmienna losowa przypomina wartość stałą (cx = 0).
Odchylenie standardowe (współczynnik zmienności lub rozproszenia) jest miarą rozproszenia zmiennej losowej wokół jej wartości średniej.
x
Momenty zmiennej losowej

## Slide 7
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Rozkład normalny
0
+1
+2
-1
+3
-2
-3
Zastosowania: modelowanie AWGN (Additive White Gaussian Noise) zakłócającego transmisję w analogowych i cyfrowych łączach transmisyjnych.

## Slide 8
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Rozkład wykładniczy
czas
τ
1
2
3
4
5
6
0
0.5
1
1.5
2
2.5
τ
f(τ)
λ = 1
λ = 2
λ = 3
Zastosowanie: czas trwania sesji lub odstęp czasu pomiędzy kolejnymi sesjami, czas transmisji bloku informacji

## Slide 9
Rozkład Erlanga
rl
rl
rl
Wykładnicze zmienne losowe (#r)
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
+
+
+

## Slide 10
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
t
a
(
t
)
r = 20
r = 10
r = 5
r = 3
r = 1
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Rozkład Erlanga
Zastosowanie: modelowanie efektywności call centers

## Slide 11
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Rozkład Pareto
Zastosowanie: modelowanie długości plików
1
2
3
4
5
6
0
0.5
1
1.5
2
2.5
τ
f(τ)
Exp
Pareto
τ - # bajtów
plik

## Slide 12
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Sygnały losowe
x(t=const, ω=const) – próbka (liczba)
x(t=const, ω=var) – zmienna losowa
x(t=var, ω=const) – realizacja sygnału losowego
x(t=var, ω=var) – sygnał losowy (zbiór realizacji)
W praktyce posługujemy się prostszą notacją x(t) x(t).
realizacja, ω1
realizacja , ω2
realizacja, ω3
Losowość sygnału nie polega na pozornie chaotycznej
zmienności realizacji dla wybranego obiektu (ω) .
Losowość sygnału powstaje, gdy rozważamy zbiór realizacji dla wielu przypadkowo wybieranych obiektów ω1, ω2, ω3…
Zaobserwowana realizacja dla wybranego obiektu jest sygnałem deterministycznym (energii?, mocy?).
x(t) – sygnał losowy = = zbiór realizacji
x(t) – sygnał losowy = zmienna losowa wędrująca wzdłuż osi czasu

## Slide 13
Funkcje gęstości prawdopodobieństwa sygnału losowego (stacjonarnego)
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
fgp 1-go rzędu (nie zależy od bieżącego czasu)
fgp 2-go rzędu (zależy od odstępu czasu)

## Slide 14
Momenty sygnału losowego
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Wartości średnie sygnału losowego (stacjonarnego)
nie zależą od bieżącego czasu t:
Funkcja korelacji własnej (autokorelacji) sygnału losowego (stacjonarnego) nie zależy od bieżącego czasu t, zależy natomiast od odstępu czasu τ.
Wątpliwość – dlaczego postać funkcji autokorelacji tak bardzo odbiega od jej postaci dla sygnałów deterministycznych?

## Slide 15
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Momenty sygnału losowego są wartościami średnimi liczonymi po zbiorze wszystkich możliwych realizacji sygnału losowego dla ustalonej chwili czasu.
Ergodyczność sygnału losowego
i – numer wartości realizacji
N – # wszystkich realizacji
fgp, f(x)

## Slide 16
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Wartości średnie po czasie są wyznaczane dla pojedynczych realizacji sygnału losowego.
Ergodyczność sygnału losowego
i – numer próbki
N – # liczba wszystkich próbek

## Slide 17
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
ergodyczność
Jeżeli sygnał losowy jest ergodyczny, to jego pojedyncza realizacja reprezentuje cały sygnał (zbiór realizacji).
ergodyczność
Ergodyczność sygnału losowego
Kryterium ergodyczności sygnału losowego:
〈wartości średnie po czasie〉 – wyznaczane dla pojedynczej realizacji
są równe
wartościom średnim po zbiorze – wyznaczanym dla wszystkich realizacji.

## Slide 18
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Ergodyczność
Ergodyczność wartości średniokwadratowej - konsekwencje
2. Realizacje ergodycznego sygnału losowego są reprezentowane w dziedzinie częstotliwości przez widmową gęstość mocy i odpowiadającą jej funkcję autokorelacji (przez przekształcenie Fouriera).
1. Realizacje ergodycznego sygnału losowego są deterministycznymi nieokresowymi sygnałami mocy, zatem nie posiadają transformaty Fouriera.
Sygnał mocy
3. Widmową gęstość mocy sygnału losowego otrzymamy w wyniku uśredniania po zbiorze widm gęstości mocy realizacji sygnału.

## Slide 19
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Analiza widmowa sygnału losowego
2. Realizacje ergodycznego sygnału losowego są reprezentowane w dziedzinie częstotliwości przez widmową gęstość mocy i odpowia-dającą jej funkcję autokorelacji (przez przekształcenie Fouriera).
3. Widmową gęstość mocy sygnału losowego otrzymamy w wyniku uśredniania po zbiorze widm gęstości mocy realizacji sygnału.

## Slide 20
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Analiza widmowa sygnału losowego
Widmo gęstości mocy sygnału losowego (uśrednione po zbiorze realizacji) jest transformatą Fouriera funkcji autokorelacji (uśrednionej po zbiorze realizacji).
Twierdzenie Wienera – Chinczyna:
Widmowa gęstość mocy stacjonarnego sygnału losowego jest transformatą Fouriera funkcji autokorelacji sygnału:
Twierdzenie Wienera – Chinczyna pozwala wyznaczyć widmową gęstość mocy sygnału losowego za pomocą rozkładu prawdopodobieństwa (drugiego rzędu), bez konieczności prowadzenia obliczeń w dziedzinie czasu.
fgp 1-rzędu f(x) decyduje o rozkładzie wartości procesu losowego
fgp 2-rzędu f(x1, x2;τ) wyznacza widmową gęstość mocy sygnału losowego

## Slide 21
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Uzupełnienie:
Widmowa gęstość mocy cyklostacjonarnego sygnału losowego (funkcja autokorelacji jest okresowa w t) jest transformatą Fouriera funkcji autokorelacji (uśrednionej za okres):
Analiza widmowa sygnału losowego

## Slide 22: Podsumowanie
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
  Sygnał losowy cechują chaotyczne fluktuacje opisywane za pomocą zmiennej losowej.
  Proces losowy jest zbiorem deterministycznych realizacji będących sygnałami mocy.
  Dla sygnałów losowych definiujemy wartości średnie po zbiorze oraz wartości średnie po czasie. Wartości średnie dla sygnałów stacjonarnych nie zależą od czasu.
  Wartości średnie po zbiorze oraz wartości średnie po czasie dla procesów ergodycznych są identyczne.
  Widmowa gęstość mocy stacjonarnego sygnału losowego jest transformatą Fouriera jego funkcji autokorelacji (uśrednianie po zbiorze)(twierdzenie Wienera-Chinczyna).

## Slide 23: Przykład – modulacja amplitudy
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 24: Przykład – bipolarny kod transmisyjny NRZ
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Symbole an są zmiennymi losowymi iid (independent identically distributed)
T
2T
4T
6T
+1
-1
t
x(t)
nT
(n+1)T
an

## Slide 25: Bipolarny kod transmisyjny NRZ funkcja autokorelacji
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
x(t+τ), 0<τ<T
x(t)
0
T
-T
t
2T
3T
0
T
-T
t
2T
3T
T-
-
2T-
3T-
T
2T
3T
4T
t
+1
2
-T
T-
2T-
3T-




## Slide 26: Bipolarny kod transmisyjny NRZ funkcja autokorelacji
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
T
2T
3T
4T
t
+1
-T
T-
2T-
3T-



2

## Slide 27: Bipolarny kod transmisyjny NRZ funkcja autokorelacji
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
0
T
-T
t
2T
3T
T-
-
2T-
3T-
0
T
-T
t
2T
3T
x(t+τ), τ>T
x(t)
T
2T
3T
4T
t
+1
-T
T-
2T-
3T-
2

## Slide 28: Bipolarny kod transmisyjny NRZ funkcja autokorelacji
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
T
2T
3T
4T

+1
-T

## Slide 29: Bipolarny kod transmisyjny NRZ –widmo gęstości mocy
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
f [Hz]
Widmo gęstości mocy jest skoncentrowane w paśmie 0 < f < 1/T;
twierdzenie Nyquista (ISI = 0) mówi, że pasmo o szerokości 0 < f < 1/(2T) jest wystarczające (przy założeniu synchronicznego repróbkowania).
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 30: Kod transmisyjny Millera
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
„0”
zachowanie poziomu przy zmianie „1”  „0”
przeciwny poziom przy zmianie „0”  „0”
„1”
zachowanie poziomu przy zmianie „1”  „1”
zachowanie poziomu przy zmianie „0”  „1”
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1

## Slide 31: Kod transmisyjny Millera
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
„1”
„0”
„1”
„1”
„0”
„0”
Właściwości kodu Millera:
redukcja składowych o niskich częstotliwościach
obecność informacji synchronizacyjnych
wąskie pasmo częstotliwości

## Slide 32: Kod transmisyjny Millera
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Kod bipolarny NRZ
Kod Millera