## Slide 1
Modulacje AM i FM (09)
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
System telekomunikacyjny
Definicja modulacji
Widma sygnałów informacyjnych
Cele modulacji
„Cena” modulacji
Definicja demodulacji/detekcji
Klasyfikacja modulacji
Modulacja amplitudy AM
Modulacja częstotliwości FM

## Slide 2
System telekomunikacyjny
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
AWGN – Additive White (Wideband) Gaussian Noise
Addytywny biały (szerokopasmowy) szum gaussowski
Kanał transmisyjny
Odbiornik
Filtr dolno- przepustowy
Mo- dula-tor
Nadajnik
Filtr pasmowo- przepustowy
Demo- dula-
tor
Filtr pasmowo- przepustowy
Filtr dolno- przepustowy
szum AWGN

## Slide 3
Definicja modulacji
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Modulację określają trzy sygnały:
sygnał informacyjny = sygnał modulujący x(t)
sygnał (fala) nośny c(t)
sygnał zmodulowany y(t)
Modulacja jest odwzorowaniem sygnału informa- cyjnego x(t) w jeden z parametrów sygnału nośnego c(t).
Sygnał wyjściowy modulatora jest nazywany sygnałem zmodulowanym y(t).
MODULATOR
y(t)
x(t)
c(t)

## Slide 4
Modulacja amplitudy (DSB-SC) (Double Sideband – Suppressed Carrier)
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
MODULATOR

## Slide 5
Modulacja kąta fazowego
(PM – Phase Modulation)
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
MODULATOR

## Slide 6
Modulacja częstotliwości
(FM – Frequency Modulation)
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
MODULATOR

## Slide 7
Cele modulacji
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
1. Dostęp do różnych pasm widma elektromagnetycznego
Mikrofale - MHz
Pętla abonencka – do 10 MHz
Światłowód – wąskie okno w zakresie THz
Satelita - GHz

## Slide 8
Widma sygnałów informacyjnych
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Głos – do kilku kHz
Dźwięk – do dziesiątek kHz
Wideo – do kilku MHz
Dane – ...?

## Slide 9
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
2. Odporność transmisji na szumy
NADAJNIK
ODBIORNIK
KANAŁ TRANSMISYJNY
szum AWGN
modulacja
detekcja
Powiększenie odstępu sygnał-szum (SNR)
SNR (modulacja & detekcja) > SNR (bez modulacji)
SNR
Cele modulacji

## Slide 10
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Częstotliwość
Częstotliwość (FDM)
Czas (TDM)
Przeplot widm sygnału
Przeplot bloków danych
Cele modulacji
3. Zwielokrotnianie
Czas

## Slide 11
„Cena” modulacji
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
#1 Dostęp do pasm widma elektromagnetycznego
#2 Odporność transmisji na szumy
#3 Zwielokrotnianie kanałów
#4 POSZERZENIE WIDMA
B [Hz] lub W [rad/s] – szerokość widma sygnału zmodulowanego
fm [Hz] lub ωm [rad/s] – szerokość widma sygnału modulującego
Współczynnik poszerzenia pasma

## Slide 12
Definicja demodulacji
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Modulacja jest ODWZOROWANIEM sygnału informacyjnego w sygnał nośny.
MODULATOR
y(t)
x(t)
c(t)
DEMODULATOR
y(t)
x(t)
c(t)
Demodulacja polega na ODZYSKANIU sygnału informacyjnego z sygnału zmodulowanego.

## Slide 13
Definicja detekcji
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
DETEKCJA
y(t) + szum ANGN
x(t) + szum
c(t)
Detekcja polega na ODZYSKANIU sygnału informacyjnego z sygnału zmodulowanego w warunkach zaszumienia (demodulacja sygnału zaszumionego).
ANGN – Additive Narrowband Gaussian Noise

## Slide 14
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Klasyfikacja modulacji
MODULATOR
y(t)
x(t)
c(t)
Dyskretny - analogowy
Analogowy sygnał nośny sygnał harmoniczny (A)
Dyskretny sygnał nośny ciąg impulsów (D)
Dyskretny - analogowy

## Slide 15
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Sygnał nośny
Sygnał informacyjny
D
D
A
A
Twierdzenie o próbkowaniu
PAM
PFM
PDM
Kluczowanie
ASK
PSK
FSK
MSK
GMSK
Kody transmisyjne
NRZ
Miller
HDB
PRS
AM
FM
SSB
QAM
Klasyka
DSB-SC
Klasyfikacja modulacji
0 0 1 0 1 0 1…

## Slide 16
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Modulacja amplitudy (AM)
modulacja (AM-DSB) część informacyjna
sygnał nośny bez modulacji
detekcja obwiedni
brak przemodulowania

## Slide 17
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Modulacja amplitudy (AM) (brak przemodulowania: 1 + kx(t) ≥ 0)
t
Dodatnie piki sygnału AM są „położone” na sygnale modulującym. „Obwiednia” dodatnich pików AM pokrywa się z sygnałem modulującym.

## Slide 18
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Modulacja amplitudy (AM)
X(w)
YAM(w)
w
w0
wm
-wm
w
w0+wm
w0-wm

## Slide 19
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Modulacja amplitudy (AM) (przemodulowanie: 1 + kx(t) ≤ 0)
A0│1 + kx(t)│
Dodatnie piki sygnału AM nie układają się zgodnie z sygnałem modulującym.

## Slide 20
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Modulacja tonowa amplitudy (AM)
Modulacja tonowa: x(t) = acoswmt
yAM(t)=A0(1 + kx(t)) cosw0t
yAM(t)=A0(1 + ka coswmt) cosw0t
ka = m – głębokość modulacji
Wyznacz wykres wskazowy dla modulacji AM.

## Slide 21
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Modulacja tonowa amplitudy (AM)
t
mA0
+A0(1+m)
mA0
+A0(1m)
A0
Współczynnik głębokości modulacji określa stopień zmiany amplitudy sygnału nośnego przez sygnał informacyjny.
Ograniczenie głębokości modulacji m < 1 zapewnia brak efektu przemodulowania.

## Slide 22
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Detekcja obwiedni (envelope)
(niekoherentna) AM
Detektor obwiedni (nie ma potrzeby synchronizacji odbiornika z nadajnikiem)
-x(t)
t
Detektor pików(•) & aproksymacja między pikami
Filtr dolno-
przepustowy
obwiednia
Próbkowanie obwiedni:
Niech fm = 5 kHz oraz f0 = 225 kHz
Obwiednia jest próbkowana z częstotliwością f0 = 225 kHz wyraźnie przewyższająca częstotliwość Nyquista 2f0 = 10 kHz .

## Slide 23
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Detekcja obwiedni – błędy prze- modulowania
1 +kx(t) < 0
e(t) = A0│1 +kx(t)│

## Slide 24
Radiowe Centrum Nadawcze (Solec Kujawski)
Stacja nadawcza fal długich o częstotliwości 225 kHz (pasmo 9 kHz), mająca za zadanie nadawanie Programu Pierwszego Polskiego Radia (modulacja AM). Program I PR można usłyszeć zarówno na obszarze całej Polski jak i w krajach sąsiadujących z Polską.
Nadajnik długofalowy o mocy maksymalnej 1200 kW składa się z trzech bloków o mocy maksymalnej (fali nośnej) 400 kW.
Wysokość dwóch masztów 330 m oraz 289 m.
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Solec Kujawski

## Slide 25
Emisje AM (radiofonia rozgłoszeniowa)
FALE DŁUGIE:
30 kHz  300 kHz (10 km  1 km)
Emisje AM:
144 kHz  288 kHz
Zasięg:
1000 km  2000 km
Propagacja:
przyziemna, jonosferyczna
FALE ŚREDNIE:
300 kHz  3 MHz (1 km  100 m)
Emisje AM :
522 kHz  1611 kHz
Zasięg:
~100 km
Propagacja:
przyziemna
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 26
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Detekcja koherentna (synchroniczna) DSB-SC (Double SideBand- Suppressed Carrier)
FDP
~x(t)
Detekcja koherentna nie wymaga przesyłania niemodulowanego sygnału nośnego, ale niezbędna jest synchronizacja.

## Slide 27
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Detekcja koherentna DSB-SC – błędy synchronizacji
Bezbłędna koherentna detekcja modulacji amplitudy jest możliwa tylko przy idealnej synchronizacji nadajnika z odbiornikiem.

## Slide 28
Modulacja amplitudy - warianty
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
AM-DSB
Double SideBand (no carrier)
AM-VSB
Vestigal SideBand
zbocze Nyquista
AM-SSB
Single SideBand
AM
AM-DSB+carrier
κ = 2
κ = 2
κ = 1
1 < κ < 2

## Slide 29
Sygnał analityczny – podstawa modulacji SSB
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 30
Kwadraturowa modulacja amplitudy - QAM
x(t)
cosw0t
sinw0t
y(t)
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Udowodnij, że jest możliwa jednoczesna dwutorowa detekcja koherentna obydwóch sygnałów x(t) oraz y(t).
Zaproponuj strukturę odbiornika.

## Slide 31
Modulacja czestotliwości (FM)
yFM(t)
-a
0
a
-A0
0
A0
x(t)= acoswmt
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 32
Dewiacja częstotliwości Dewiacja fazy
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Modulacja tonowa FM ( x(t) = acoswmt )
Dewiacja fazy FM
Dewiacja fazy Dj informuje o zakresie
fluktuacji [- Dj, +Dj] kąta fazowego
sygnału FM wokół liniowego trendu ω0t.
ω0t
ω0t + Δφsin ωmt
Dj

## Slide 33
Dewiacja częstotliwości Dewiacja fazy
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Modulacja tonowa FM ( x(t) = acoswmt )
Dewiacja częstotliwości Dω informuje o zakresie [ω0 − Dω, ω0 + Dω] fluktuacji częstotliwości chwilowej sygnału FM wokół częstotliwości nośnej ω0.
Dewiacja fazy
Dewiacja częstotliwości

## Slide 34
Sygnał FM
-A0
0
A0
-A0
0
A0
-A0
0
A0
-a
0
a
x(t)= acoswmt
a, Dw
1.5a, 1.5 Dw
2a, 2.0 Dw
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 35: Analiza widmowa tonowej modulacji FM
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Rozkład sygnału tonowej modulacji FM na składowe harmoniczne (widmo prążkowe)
Jn(Dj) – funkcje Bessela pierwszego rodzaju, n-tego rzędu

## Slide 36: Analiza widmowa tonowej modulacji FM
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Jn(Dj) – funkcje Bessela I rodzaju, n-tego rzędu
Wykładniczy szereg Fouriera:

## Slide 37: Analiza widmowa tonowej modulacji FM
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Jn(Dj) – funkcje Bessela I rodzaju, n-tego rzędu

## Slide 38: Analiza widmowa tonowej modulacji FM
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir

## Slide 39: Właściwości funkcji Bessela
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir

## Slide 40: Wykresy funkcji Bessela
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
-0.5
0
0.5
1
Dj
Jn(Dj)
J0
J7
J5
J3
J10
J1
J2

## Slide 41: Wartości funkcji Bessela
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Jn(Dj)
Jn(Dj)

## Slide 42: Widmo prążkowe tonowej modulacji FM
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
A0|Jn(Dj)|
w
w0+4wm
w0-4wm
w0+8wm
w0-8wm
w0+wm
w0
w0-wm
Prążki istotne

## Slide 43
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
w0
|Jn(Dj)|
w
N(Dj)
w0+4wm
w0-4wm
w0+8wm
w0-8wm
w0+wm
w0-wm
e
Pasmo tonowej modulacji FM
Prążki istotne
2N(∆φ) – liczba istotnych prążków @ danych dewiacji fazy ∆φ & progu ε

## Slide 44: Szerokość pasma sygnału FM (reguła Carsona)
gdzie:
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
jest liczbą „istotnych” prążków widma, a więc:

## Slide 45: Liczba N() istotnych prążków
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Dj
N()
Dj+2
Dj+1
e=0,01
e=0,1
e=0,05
Prążek widma jest uważany za istotny, jeżeli jego poziom przekracza wartość progową eA0, 0,01 < e < 0,1.
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir

## Slide 46: Liczba N() istotnych prążków
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
Dj
N()
P=99,8%
P=90%
P=98%
Dj+1
Przy określaniu liczby istotnych prążków widma możemy korzystać z pojęcia mocy ułamkowej
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir

## Slide 47
Szerokość widma sygnału FM (reguła zgrubna)
Jeżeli  >> 1, to:
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
jest liczbą prążków istotnych, zatem:

## Slide 48
Sygnał stereo FM
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Intrygujący składnik systemu – czasowy przebieg sygnału „multiplexed output” (bez pilota 19 kHz – sygnału wejściowego do modulatora FM z parametrami:

## Slide 49
Sygnał FM z modulacji AM?
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Założenie: dewiacja fazy Δφ ≈ 0, zatem również Δφsinωmt ≈ 0.
Wskazówka:
Korzystając z założenia oraz wskazówki pokaż jak można stworzyć sygnał modulacji FM (Δφ ≈ 0) z sygnału modulacji AM.

## Slide 50
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Metody demodulacji FM
Różniczkowanie sygnału FM, następnie detekcja obwiedni
Pętla fazowa (Phase Locked Loop)
Demodulacja z częstotliwościowym sprzężeniem zwrotnym (FMFB – FM Frequency FeedBack)
Detekcja odchyłki kąta fazowego, następnie różniczkowanie
DETEKTOR ODCHYŁKI KĄTA FAZOWEGO
φ(t) – odchyłka kąta fazowego