## Slide 1: MODULACJA KODOWO-IMPULSOWA (05) (przetwarzanie A/C i C/A) PULSE CODE MODULATION (PCM) (A/D and D/A conversion)

## Slide 2: Plan wykładu
Modulacja kodowo-impulsowa
(przetwarzanie A/C)
Kwantyzacja i kodowanie binarne
Kwantyzatory – zagadnienia optymalizacyjne
Szum i błąd kwantyzacji
Odstęp sygnał-szum kwantyzacji
(kwantyzacja równomierna)
Kwantyzacja nierównomierna (kompresja)
Optymalna charakterystyka kompresji
Kompresja typu A oraz typu µ
Podsumowanie
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir

## Slide 3
sygnał analogowy x(t)
próbkowanie sygnału
kwantyzacja sygnału
poziom kwantyzacji
próbka sygnału x(t)
granice przedziałów kwantyzacji
0
1
2
3
4
5
6
7
numer poziomu sygnału (0, 1,…,7)
+Xmax
Xmax

## Slide 4
sygnał analogowy x(t)
sygnał skwantowany v(t) (L = 8 poziomów kwantyzacji)
próbkowanie sygnału
kwantyzacja sygnału
0
1
2
3
4
5
l10
3
1
4
5
7
6
7
numer poziomu sygnału (0, 1,…,7)
l2
000
011
001
100
101
111
poziom kwantyzacji
próbka sygnału
granice przedziałów kwantyzacji
+XMAX
XMAX
0

## Slide 5: Modulacja kodowo-impulsowa (Pulse Code Modulation)
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
PRÓBKOWANIE
KWANTYZACJA
KODOWANIE BINARNE
x(t)
PCM
Tw. Nyquista - PAM (Pulse Amplitude Modulation)
x(kT0)
x(kT0) ≈ v(kT0)
l10 → l2
Aproksymacja sygnału x(t) stałym poziomem kwantyzacji v(kT0) x(t) ≈ v(kT0), kT0 < t < (k + 1)T0
v(kT0) = v0 ,v1 ,v2 ,…, vl ,…, vL-1
Zapis dziesiętnego numeru poziomu kwantowania l10 w układzie dwójkowym l10 → l2
Sygnał informacyjny
TRANSMISJA BITÓW
Kody transmisyjne
Kluczowanie

## Slide 6
sygnał analogowy x(t)
sygnał skwantowany v(t) (L = 16 poziomów kwantyzacji)
próbkowanie sygnału
kwantyzacja sygnału
poziom kwantyzacji
próbka sygnału
granice przedziałów kwantyzacji
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
l2
l10
1
0001
7
0111
3
0011
9
1001
11
1011
9
1001
12
13
15
14

## Slide 7
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
x(kT0) ≈ v(kT0) → l10 = 0, 1,…, L-1 → l2
Kodowanie binarne to zapis w układzie dwójkowym dziesiętnego numeru poziomu l10 → l2
Kodowanie binarne
Częstotliwość impulsów (próbkowanie/kwantyzacja jednego sygnału)
PAM – f0 = 1/T0
PCM – R×f0 = R× (1/T0)
Liczba poziomów kwantyzacji L jest potęgą liczby 2:
L = 2R; dziesiętny numer poziomu kwantyzacji l10 można przedstawić w reprezentacji dwójkowej (binarnej) l2:
R – długość słowa kodowego (liczba bitów)
l10 = 13 → l2 = (1, 0, 1, 1)
1 0 1 1
T0
T0/R

## Slide 8: Kwantyzacja
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
δl = Xl+1 – Xl szerokość l-tego przedziału kwantyzacji
Xl+1
Xl
vl
vl+1
vl-1
sygnał wejściowy
sygnał wyjściowy
Kwantyzacja równomierna δl = δ = const
Kwantyzacja nierównomierna δl = var
x(kT0) – próbka sygnału
x(kT0) ≈ vl

## Slide 9: Błąd i szum kwantyzacji
Procesowi kwantyzacji towarzyszy bezpowrotna utrata informacji o dokładnej wartości próbki – różnicę między próbką analogową a jej skwantowaną wartością nazywamy błędem kwantyzacji x(kT0) – v(kT0)
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Xl
Xl+1
Xl-1
x(kT0) – próbka sygnału
błąd kwantyzacji q
Różnicę pomiędzy sygnałem analogowym a jego skwantowanymi wartościami nazywamy szumem kwantyzacji x(t) – v(t).
v(kT0) – poziom kwantyzacji v(kT0) = v0 ,v1 ,v2 ,…, vl ,…, vL-1

## Slide 10: Szum kwantyzacji
SZUM KWANTYZACJI = SYGNAŁ ANALOGOWY – SYGNAŁ SKWANTOWANY
SZUM KWANTYZACJI = x(t) – v(t)
BŁĄD KWANTYZACJI = x(kT0) – v(kT0)
SYGNAŁ ANALOGOWY
SYGNAŁ SKWANTOWANY
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir

## Slide 11
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Kwantyzacja - problem #1 do zbadania
(wpływ szybkości transmisji)
PAM – f0 = 1/T0 – częstotliwość próbkowania
Impulsy o zmiennej wysokości powinny być odtwarzane dokładnie.
Problem #1: kwantyzacja jest przyczyną szumu (błędów) kwantyzacji, którego poziom można zmniejszać kosztem wzrostu szybkości transmisji – na ile jest to zasadne? I jak to przeprowadzić – czy przez nadpróbkowanie T0↑ czy też przez wzrost liczby poziomów kwantyzacji L↑ (R↑)?
PCM – R×f0 = R× (1/T0) – szybkość transmisji [bit/s]
Impulsy binarne (0 lub 1) – kodowane do transmisji (kody transmisyjne lub kluczowanie) – powinny być detekowane bezbłędnie.

## Slide 12
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Kwantyzacja jest procesem aproksymacji amplitudy próbki x(kT0 ) sygnału informacyjnego x(t) w chwili t = kT0 poziomem kwantyzacji v(kT0)
x(kT0) ≈ v(kT0)
należącym do skończonego zbioru możliwych poziomów:
[v0 ,v1 ,v2 ,…, vl ,…, vL-1], L = 2R, R – długość słowa kodowego
T0 jest okresem próbkowania (twierdzenie Nyquista o próbkowaniu).
Kwantyzacja - problem #2 do zbadania
(kwantyzacja nierównomierna)

## Slide 13
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Xl+1
Xl-1
l-ty przedział kwantyzacji (Xl, Xl+1]
δl = Xl+1 - Xl – szerokość l-tego przedziału kwantyzacji
l = 0, 1, …, L-1
L – liczba przedziałów kwantyzacji
l-ty poziom kwantyzacji vl
l = 0, 1, …, L-1
L – liczba poziomów kwantyzacji
Xl
Kwantyzacja - problem #2 do zbadania (kwantyzacja nierówmierna)
Problem #2: optymalny dobór granic przedziałów kwantyzacji (Xl, Xl+1] oraz reprezentujących je poziomów kwantyzacji vl – minimalizujący poziom szumu kwantyzacji przy ustalonej liczbie poziomów kwantyzacji L.
Rozwiązanie problemu #2 istnieje, ale nie jest stosowane w praktyce, ponieważ dla różnych sygnałów (różne funkcje gęstości prawdopodobieństwa) otrzymujemy różne kwantyzatory.
+XMAX
-XMAX

## Slide 14: Błąd kwantyzacji równomiernej
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Dla kwantyzatora równomiernego pracującego w zakresie [-xMAX, +xMAX] mamy:
L – liczba poziomów/przedziałów kwantyzacji
δ – rozdzielczość kwantyzatora
Dla gęstej (L↑) kwantyzacji równomiernej mamy:
Xl
Xl+1
vl – poziom kwantyzacji
δ

## Slide 15: Błąd kwantyzacji równomiernej
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Dla gęstej kwantyzacji równomiernej (L↑) błąd kwantyzacji jest zmienną losową o rozkładzie równomiernym.
+δ/2
-δ/2
1/δ

## Slide 16: Błąd kwantyzacji równomiernej
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Dla gęstej kwantyzacji równomiernej (L↑) wartość średniokwadratowa błędu kwantyzacji wynosi:

## Slide 17: Odstęp sygnał – szum kwantyzacji
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Zakładamy, że moc szumu kwantyzacji Q jest równa wartości średniokwadratowej błędu kwantyzacji (równomiernej)
Moc sygnału informacyjnego
Wydłużenie słowa kodowego o 1 bit (R → R + 1 ) zwiększa odstęp sygnał – szum kwantyzacji o 6 [dB] (wzrost 4x).
Jednocześnie, wydłużenie słowa kodowego o 1 bit (R → R + 1 ) praktycznie nie poszerza pasma transmisyjnego (wzrost w stosunku 1 + 1/R).
Niewielki wzrost szerokości pasma powoduje znaczny wzrost odstępu SQR.
SQR – Signal to Quantization Noise Ratio – odstęp sygnał – szum kwantyzacji

## Slide 18: Podsumowanie - kwantyzacja
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Aproksymacja oryginalnego sygnału analogowego zbiorem dyskretnych wartości kodowa-nych dwójkowo w celu uzyskania odporności na szumy i zakłócenia w procesie transmisji.
Próbkowanie sygnału NIE PROWADZI do utraty informacji (przy spełnieniu założeń twierdzenia o próbkowaniu).
Sygnał analogowy:
wartości zmieniają się w sposób ciągły (płynny),
nieskończenie wiele wartości sygnału w skończonym zakresie wartości,
zmysły rozróżniają tylko skończone różnice poziomów sygnału.
Kwantyzacja sygnału PROWADZI do utraty informacji (błąd czy szum kwantyzacji). Szum kwantyzacji można zmniejszać przez wzrost szybkości transmisji w wyniku:
zwiększenia liczby poziomów kwantyzacji,
nadpróbkowania sygnału.
„Rekompensatą” za pojawienie się szumu kwantyzacji jest zwiększona odporność transmisji na zakłócenia (szumy) w kanale transmisyjnym, gdyż detekcja sygnału cyfrowego sprowadza się wyłącznie do stwierdzenia, czy nadano „0” czy też „1”. W tak pojętym procesie detekcji nie odtwarzamy kształtu impulsu (tak jak ma to miejsce w modulacji amplitudy impulsów – PAM).

## Slide 19: Błąd kwantyzacji równomiernej
Każdą próbkę kodujemy na R bitach:
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir

## Slide 20: Kwantyzacja nierównomierna
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Celem kwantyzacji nierównomiernej nie jest minimalizacja poziomu szumu kwantowania, gdyż takie rozwiązanie – aczkolwiek możliwe – uzależnia poziomy kwantyzacji od rozkładu wartości sygnału.
Celem kwantyzacji nierównomiernej jest zapewnienie stałego odstępu SQR, gdyż takie rozwiązanie zapewnia, że zarówno sygnały słabe jak i sygnały silne są kwantowane z tą samą jakością.
Efekt stałego odstępu SQR można uzyskać kwantując gęściej (dokładniej) sygnały słabe, a rzadziej (mniej dokładniej) sygnały silne.
Niestety, odstęp sygnał – szum kwantyzacji [dB] rośnie liniowo ze wzrostem poziomu sygnału P [dB], a ten może zmieniać się nawet w zakresie 40 dB (jak 1 : 104), SQR [dB] ~ P [dB].

## Slide 21: Idea kwantyzacji nierównomiernej
-xmax
+xmax
f(x) – fgp sygnału informacyjnego o wartościach z przedziału [-xmax, +xmax].
-xmax
-xmax
+xmax
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
+xmax
kwantyzacja równomierna
kwantyzacja nierównomierna
Kwantyzacja nierównomierna zapewnia dokładniejszą kwantyzację (mniejszy błąd kwantyzacji) dla małych, ale częściej pojawiających się wartości sygnału.

## Slide 22: Błąd kwantyzacji nierównomiernej
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Dla dostatecznie dużej liczby przedziałów kwantyzacji L↑ wartość średniokwadratowa błędu kwantyzacji równomiernej wynosi:
Dla dostatecznie dużej liczby przedziałów kwantyzacji L↑ wartość średniokwadratowa błędu kwantyzacji nierównomiernej wynosi:
δl = xl+1 – xl – szerokość l-tego przedziału kwantyzacji
pl = Pr{xl < x < xl+1}

## Slide 23: Kwantyzacja adaptacyjna
Idealne rozwiązanie – zakres kwantyzatora xMAX dostosowuje się do amplitudy xmax sygnału informacyjnego:
Kwantyzacja adaptacyjna zapewnia stałość odstępu sygnał – szum kwantyzacji, ale jest trudna w realizacji praktycznej z uwagi na konieczność ciągłego śledzenia poziomu sygnału.
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Załóżmy ponadto, że:

## Slide 24: Kompresja sygnału
KOMPRESJA
+
KWANTYZACJA RÓWNOMIERNA
=
KWANTYZACJA NIERÓWNOMIERNA
Kompresja
Kwantyzacja równomierna
Kodowanie
x(t) T0
y(t)
Schemat blokowy kwantyzacji nierównomiernej z wykorzystaniem kompresji nieliniowej i kwantyzacji równomiernej
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
krzywa kompresji y = y(x)
y
1
1
x
Przykładowa charakterystyka kompresji

## Slide 25: Kompresja – błąd kwantyzacji
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
y
1
+1
x
krzywa kompresji
y = y(x)
Przykładowa charakterystyka kompresji
-1
+xmax
-xmax
f(x) – fgp sygnału informacyjnego

## Slide 26: Kompresja – odstęp SQR
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
SQR = const ?

## Slide 27: Kompresja – odstęp SQR
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Niezależność SQR od poziomu sygnału można uzyskać zapewniając proporcjonalność:

## Slide 28: Krzywa kompresji SQR = const
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
x
y
1
1
e-m
Względna szerokość przedziałów kwantyzacji jest stała.
Szerokość przedziału kwantowania dostosowuje się do chwilowej wartości próbki.
Teoretyczna krzywej kompresji SQR = const (nie obejmuje ujemnych wartości sygnału!)

## Slide 29: Kompresja μ (μ = 100…300)
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Kompresja A (A = 100…300)
Krzywe kompresji µ oraz A są liniowe dla małych wartości sygnału i logarytmiczne dla dużych wartości sygnału.

## Slide 30: Krzywe kompresji μ i A
μ=0
μ=5
μ=100
A=100
A=2
A=1
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Kwantyzacja małych wartości sygnału jest bardzo dokładna z uwagi na liniowość charakterystyk (ekstremalny kąt nachylenia ~ 87o…88o).

## Slide 31: SQR w kompresji A dla słabych sygnałów
Kwantyzacja na liniowej części krzywej kompresji nie zapewnia stałości SQR dla sygnałów słabych, ale zapewnia zysk kompresji g[dB].
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Dla słabych wartości sygnału kompresja A ma charakter liniowy:
Sygnały słabe są kwantowane w sposób równomierny, ale szerokość przedziału kwantyzacji zmniejsza się g = A/(1 + lnA) - krotnie i w takim samym stopniu wzrasta liczba poziomów kwantowania: L → gL.
zysk kompresji
SQR dla kwantyzacji równomiernej wynosi:

## Slide 32: SQR w kompresji A dla silnych sygnałów
Silne sygnały podlegają kompresji logarytmicznej:
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
SQR dla kwantyzacji logarytmicznej wynosi:
i jest niezależny od poziomu kwantowanego sygnału.

## Slide 33: Zależność SQR od poziomu sygnału kompresja A
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
10
20
30
40
0
-10
-20
-30
-40
-50
Kompresja typu A
Kwantyzacja równomierna
Zysk kompresji g = 25[dB]
SQR[dB]
P[dB]

## Slide 34: Kompresor i ekspander
W celu prawidłowego odtworzenia próbek sygnału w odbiorniku należy zastosować ekspander o charakterystyce odwrotnej do kompresji.
Połączenie układu kompresora i ekspandera nazywane jest kompanderem.
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir

## Slide 35: Podsumowanie - kompresja liniowo- logarytmiczna
Sygnały słabe są kwantowane dokładniej w porównaniu z sygnałami silnymi, kwantowanymi rzadziej.
Kompresja zapewnia stałą wartość odstępu sygnał – błąd kwantowania w szerokim zakresie zmienności poziomu sygnału.
Przy tym samym poziomie sygnału i tej samej liczbie poziomów kwantyzacji kompresja zwiększa dokładność kwantyzacji w porównaniu z kwantyzacją równomierną.
Kompresja pozwala na zmniejszenie szybkości transmisji bez szkody dla jakości przetwarzania.
Kompresja sygnałów słabych powiększa odstęp – błąd kwantowania o zysk kompresji.
Kompresja pozwala skrócić długość słów kodowych.
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir