## Slide 1
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Cyfrowe modulacje harmonicznego sygnału nośnego
KLUCZOWANIE
Notes: <number>

## Slide 2
Agenda
„Modulacja i detekcja”  Zdzisław Papir
Definicja kluczowania
Amplitude Shift Keying (kluczowanie amplitudy)
Frequency Shift Keying (kluczowanie częstotliwości)
Phase Keying (kluczowanie fazy)
Minimum Shift Keying (odmiana kluczowania częstotliwości z ciągłą fazą)
Amplitude Phase Keying
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Notes: <number>

## Slide 3
Kluczowanie - definicje
KLUCZOWANIE
cyfrowe modulacje harmonicznego sygnału nośnego (amplituda, częstotliwość, faza),
sygnał cyfrowy (modulacyjny) zmienia się skokowo i w podobny sposób będą zmieniać się parametry sygnału nośnego,
modele kluczowania (keying) korzystają z modelowego „klucza” (key) – przełącznika,
inna nazwa to radiowe kody transmisyjne.
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Notes: <number>

## Slide 4: ASK – Amplitude Shift Keying (Kluczowanie amplitudy)
„Modulacja i detekcja”  Zdzisław Papir
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Notes: <number>

## Slide 5: ASK – Amplitude Shift Keying
„Modulacja i detekcja”  Zdzisław Papir
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Notes: <number>

## Slide 6: ASK – Amplitude Shift Keying
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Efektywność widmowa ASK jest 2x mniejsza od sygnalizacji w paśmie podstawowym z uwagi na dwukrotne „modulacyjne” poszerzenie pasma sygnału.
Notes: <number>

## Slide 7: ASK – Amplitude Shift Keying
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Widmo gęstości mocy sygnału ASK zanika z szybkością 10logΩ-2 = –20 dB/dek.
Transformata Fouriera impulsu prostokątnego (tu kluczującego) wynosi Π(t/T) ↔ TSa(ωT/2). Widmo gęstości mocy ASK jest opisane kwadratem transformaty Fouriera impulsu kluczującego z uwzględnieniem przesunięcia do nośnej Ω = ω – ω0.
Notes: <number>

## Slide 8
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
ASK – Amplitude Shift Keying
Widmo gęstości mocy sygnału ASK zanika z szybkością –20 dB/dek.
Notes: <number>

## Slide 9
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
ASK – Amplitude Shift Keying
Detekcja obwiedni (niekoherentna)
Detekcja obwiedni sygnału ASK nie zapewnia optymalnej stopy błędów (bit error rate).
Detektor
obwiedni
Synchronizacja nośnej zbędna
„0” – < próg
„1” – > próg
Próg decyzji
Układ decyzyjny
Synchronizacja symbolowa konieczna
Próbkowanie
IFPP 0
Notes: <number>

## Slide 10
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
ASK – Amplitude Shift Keying
Detekcja koherentna
Filtr dopasowany
(korelator)
Układ progowy
Próbkowanie
Detekcja koherentna (realizowana przez filtr dopasowany, korelator lub układ integrate & dump) zapewnia mniejszą stopę błędów.
Synchronizacja nośnej konieczna
Synchronizacja symbolowa konieczna
Notes: <number>

## Slide 11: FSK - Frequency Shift Keying (Kluczowanie częstotliwości) faza nieciągła
Wskaźnik modulacji
GENERATOR
GENERATOR
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Częstotliwość „nośna”
Częstotliwości symbolowe
Dewiacja częstotliwości
Notes: <number>

## Slide 12: FSK - Frequency Shift Keying faza nieciągła
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Nieciągły przebieg fazy sygnału FSK
 n  2
Nieciągłość fazy (w konsekwencji nieciągłość sygnału FSK) powoduje powstawanie częstotliwości „śmieciowych” i poszerzenie szerokości widma sygnału FSK.
Notes: <number>

## Slide 13
FSK - Frequency Shift Keying faza nieciągła
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
FSK – dwa rodzaje nieciągłości
„Modelowa zmiana częstotliwości 0 → ω0
(częstotliwości „śmieciowe” )
Notes: <number>

## Slide 14: FSK - Frequency Shift Keying faza nieciągła
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Notes: <number>

## Slide 15
FSK - Frequency Shift Keying faza nieciągła
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Wgm FSK powstaje w wyniku superpozycji dwóch wgm sygnałów ASK ulokowanych w częstotliwościach symbolowych.
Widmo gęstości mocy sygnału FSK zanika z szybkością –20 dB/dek.
Notes: <number>

## Slide 16
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
FSK - Frequency Shift Keying faza nieciągła
Notes: <number>

## Slide 17
FSK - Frequency Shift Keying faza nieciągła
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Notes: <number>

## Slide 18
FSK - Frequency Shift Keying faza nieciągła – detekcja niekoherentna
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Generator
Generator
Notes: <number>

## Slide 19
FSK - Frequency Shift Keying faza nieciągła
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Detektor obwiedni
Próbkowanie
Układ
decyzyjny
IFPP
IFPP
Detekcja niekorentna (detekcja obwiedni)
Detekcja niekoherentna (dyskryminacja częstotliwości)
Dyskryminacja częstotliwości
Próbkowanie
Układ decyzyjny
Detektor obwiedni
Próbkowanie
Notes: <number>

## Slide 20
Detekcja koherentna sygnału FSK jest możliwa, gdy sygnały symbolowe y1(t) oraz y2(t) są ortogonalne w dowolnym przedziale sygnalizacji [nT, (n + 1)T].
FSK - Frequency Shift Keying Ortogonalność koherentna – przypadek szczególny FSK
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Notes: <number>

## Slide 21
FSK - Frequency Shift Keying Ortogonalność koherentna
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Warunki ortogonalności koherentnej:
Notes: <number>

## Slide 22
FSK - Frequency Shift Keying Ortogonalność koherentna
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Częstotliwość „nośna”
Częstotliwości symbolowe
Ortogonalność koherentna wymaga, aby częstotliwości symbolowe [Hz] były całkowitą wielokrotnością 1/4T.
Dewiacja częstotliwości 2Δf
Ortogonalność koherentna wymaga, aby częstotliwości symbolowe [Hz] różniły się o całkowitą wielokrotność 1/2T.
Notes: <number>

## Slide 23
FSK - Frequency Shift Keying Ortogonalność koherentna – ciągłość fazy – warunek dodatkowy
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Jeżeli dewiacja 2Δf częstotliwości [Hz] jest całkowitą wielokrotnością 1/T, to wtedy zostaje zachowana ciągłość fazy.
Częstotliwość „nośna”
Notes: <number>

## Slide 24
FSK - Frequency Shift Keying ciągłość fazy- detekcja koherentna
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Filtr dopasowany
(korelator)
Nośna ω1
synchronizacja
Układ progowy
Próbkowanie
Nośna ω2
synchronizacja
Synchronizacja symbolowa
Próbkowanie
Próbkowanie
Synchronizacja symbolowa
Filtr dopasowany
(korelator)

## Slide 25: FSK - Frequency Shift Keying CPFSK - Continuous Phase FSK
„Modulacja i detekcja”  Zdzisław Papir
Częstotliwość „nośna”
Dewiacja częstotliwości
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Sygnał FSK z ciągłą fazą (CPFSK – Continuous Phase FSK) można wytworzyć z wykorzystaniem jednego modulatora FM.
Notes: <number>

## Slide 26
Syntetyzer częstotliwości sterowany strumieniem danych realizuje kluczowanie CPFSK; ciągłość fazy jest zagwarantowana przez fakt, że sygnał FSK jest wytwarzany w tym samym urządzeniu.
FSK - Frequency Shift Keying CPFSK - Continuous Phase FSK
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Syntetyzer częstotliwości
Notes: <number>

## Slide 27
Nieciągły przebieg fazy
Ciągły przebieg fazy
FSK - Frequency Shift Keying CPFSK - Continuous Phase FSK
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Notes: <number>

## Slide 28
FSK - Frequency Shift Keying CPFSK - Continuous Phase FSK
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Ciągłość fazy w sygnale CPFSK powoduje, że widmo gęstości mocy CPFSK zanika z dwukrotnie większą szybkością 10logΩ-4 = –40 dB/dek w porównaniu do wgm FSK z nieciągłą fazą.
Notes: <number>

## Slide 29
FSK - Frequency Shift Keying CPFSK - Continuous Phase FSK
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Notes: <number>

## Slide 30
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
FSK - Frequency Shift Keying CPFSK - Continuous Phase FSK
Notes: <number>

## Slide 31: Dwuwartościowe kluczowanie fazy (BPSK – Binary Phase Shift Keying)
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Widma gęstości mocy sygnałów ASK i BPSK są identyczne i są kształtowane przez transformatę Fouriera prostokątego impulsu kluczującego.
Notes: <number>

## Slide 32: Dwuwartościowe kluczowanie fazy (BPSK – Binary Phase Shift Keying)
„Modulacja i detekcja”  Zdzisław Papir
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Notes: <number>

## Slide 33: Dwuwartościowe kluczowanie fazy (BPSK – Binary Phase Shift Keying)
„Modulacja i detekcja”  Zdzisław Papir
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Wykres wskazowy BPSK
Konstelacja (przestrzeń) stanów sygnału BPSK.
Notes: <number>

## Slide 34
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Dwuwartościowe kluczowanie fazy (BPSK – Binary Phase Shift Keying)
Notes: <number>

## Slide 35
Widmo gęstości mocy BPSK zanika z szybkością –20 dB/dek.
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Dwuwartościowe kluczowanie fazy (BPSK – Binary Phase Shift Keying)
Notes: <number>

## Slide 36: Czterowartościowe kluczowanie fazy (QPSK – Quaternary Phase Shift Keying)
„Modulacja i detekcja”  Zdzisław Papir
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Notes: <number>

## Slide 37: Czterowartościowe kluczowanie fazy (QPSK – Quaternary Phase Shift Keying)
„Modulacja i detekcja”  Zdzisław Papir
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Notes: <number>

## Slide 38
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Czterowartościowe kluczowanie fazy (QPSK – Quaternary Phase Shift Keying)
Notes: <number>

## Slide 39: Czterowartościowe kluczowanie fazy (QPSK – Quaternary Phase Shift Keying)
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Notes: <number>

## Slide 40: Czterowartościowe kluczowanie fazy (QPSK – Quaternary Phase Shift Keying) realizacja dwutorowa
Rozdział strumienia BITÓW na bity parzyste I i nieparzyste Q. (serial-parallel conversion)
Czas trwania SYMBOLU wydłuża się dwukrotnie.
x0 x1 x2 x3 x5 x9 x10 x13 x14
x4 x6 x7 x8 x11 x12
x1 x3 x5 x9 x13
x7 x11
x2 x10 x14
x4 x6 x8 x12
t
t
t
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Notes: <number>

## Slide 41: Czterowartościowe kluczowanie fazy (QPSK – Quaternary Phase Shift Keying) realizacja dwutorowa
SERIAL -
- PARALLEL
CONVERTER
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
PRZETWORNIK SZEREGOWO RÓWNOLEGŁY
Notes: <number>

## Slide 42: Czterowartościowe kluczowanie fazy (QPSK – Quaternary Phase Shift Keying)
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Widmo gęstości mocy QPSK jest złożeniem dwóch widm gęstości mocy sygnałów ASK na tej samej częstotliwości nośnej.
Widmo gęstości mocy QPSK jest jednak dwukrotnie węższe, ponieważ czas trwania symbolu uległ 2x wydłużeniu.
Widmo gęstości mocy QPSK zanika z szybkością –20 dB/dek, podobnie jak w przypadku kluczowania BPSK czy ASK.
Efektywność widmowa kluczowania QPSK wynosi:
Notes: <number>

## Slide 43: Kluczowanie fazy (OQPSK) Rozstrojone czterowartościowe kluczowanie fazy (Offset QPSK)
SERIAL -
- PARALLEL
CONVERTER
OPÓŹNIENIE
xQ(t) = x'Q(t - T)
Offset QPSK modulator
OQPSK realizuje tylko dwa skoki fazy: π/2 and 3π/2. Skoki o π są wykluczone, co powoduje bardziej korzystne właściwości widmowe (nieciągłości sygnału powodują powstawanie dodatkowych częstotliwości w sygnale).
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
PRZETWORNIK SZEREGOWO RÓWNOLEGŁY
Notes: <number>

## Slide 44: Kluczowanie fazy (OQPSK) Rozstrojone czterowartościowe kluczowanie fazy (Offset QPSK)
x0 x1 x2 x3 x5 x9 x10 x13 x14
x4 x6 x7 x8 x11 x12
x1 x3 x5 x9 x13
x7 x11
x0 x2 x10 x14
x4 x6 x8 x12
t
t
t
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Konwersja szeregowo- równoległa.
Każdy symbol (bit) jest 2x dłuższy.
Bity parzyste i nieparzyste są opóźnione względem siebie.
Notes: <number>

## Slide 45: Kluczowanie fazy (OQPSK) Rozstrojone czterowartościowe kluczowanie fazy (Offset QPSK)
Konstelacja i graf zmian sygnału
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
OQPSK
QPSK
Opóźnienie bitów parzystych i nieparzystych o jeden bit powoduje, że składowe I oraz Q nigdy nie zmieniają się równocześnie. Graf zmian dopuszcza wyłącznie skoki fazy o π/2.
Notes: <number>

## Slide 46: Kluczowanie fazy (M-PSK) M wartościowe kluczowanie fazy (M-ary Phase Shift Keying)
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Notes: <number>

## Slide 47: Kluczowanie fazy (M-PSK) M - wartościowe kluczowanie fazy (M-ary PSK)
Konstelacja 8 – PSK
010 .
011 .
I
Q
. 111
. 110
. 101
. 100
000 .
001 .
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Notes: <number>

## Slide 48: Kluczowanie fazy (MPSK) M wartościowe kluczowanie fazy (M-PSK)
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Notes: <number>

## Slide 49: Kluczowanie fazy (M-PSK) M wartościowe kluczowanie fazy (M-PSK)
I oraz Q
GENERATOR
Kluczowanie M-PSK (układ dwutorowy I oraz Q)
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
SERIAL -
- PARALLEL
CONVERTER
PRZETWORNIK SZEREGOWO RÓWNOLEGŁY
Efektywność widmowa kluczowania QPSK wynosi log2M.
Notes: <number>

## Slide 50: Kluczowanie z minimalnym wskaźnikiem (MSK – Minimum Shift Keying)
OPÓŹNIENIE
yQ(t)
Kluczowanie Minimum Shift Keying (układ dwutorowy I oraz Q)
+
+
yI(t)
SERIAL -
- PARALLEL
CONVERTER
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
PRZETWORNIK SZEREGOWO RÓWNOLEGŁY
Impulsy kluczujące nośne są ukształtowane sinusoidalnie – ich przebieg jest mniej skokowy, co przyczynia się do lepszych właściwości widmowych sygnału MSK.
Notes: <number>

## Slide 51: Kluczowanie z minimalnym wskaźnikiem (MSK – Minimum Shift Keying)
x1 x2 x3 x9 x13
x7 x11
x0 x2 x10 x14
x4 x6 x8 x12
t
t
t
Sygnały modulujące w kanałach I oraz Q
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
x0 x1 x2 x3 x5 x9 x10 x13 x14
x4 x6 x7 x8 x11 x12
Notes: <number>

## Slide 52: Kluczowanie z minimalnym wskaźnikiem (MSK – Minimum Shift Keying)
Im
Re
Konstelacja i graf kluczowania MSK
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Notes: <number>

## Slide 53: Kluczowanie z minimalnym wskaźnikiem (MSK – Minimum Shift Keying)
Właściwości widmowe kluczowania MSK:
szerokość wstęgi głównej MSK = 1,5 x szerokość wstęgi głównej QPSK,
wstęgi boczne MSK zanikają jednak z szybkością -40 dB/dek, a wstęgi boczne QPSK z szybkością -20 dB/dek,
szerokość pasma 99% MSK jest prawie 7x mniejsza aniżeli dla QPSK,
pomimo sinusoidalnego kształtu impulsów kluczujących sygnał MSK cechuje stałość obwiedni (pożądana), w istocie MSK = CPFSK z ciągłą fazą (wskaźnik h = 1 – wartość minimalna dla koherentnej ortogonalności i ciągłości fazy),
bardziej zaawansowanym systemem jest Gaussian MSK (GMSK), w którym impulsy kluczujące mają kształt krzywej Gaussa; zaletą jest sprawność widmowa, wadą skomplikowane algorytmy channel equalization.
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Notes: <number>

## Slide 54: Kluczowanie z minimalnym wskaźnikiem (MSK – Minimum Shift Keying)
Właściwości widmowe MSK są „pochodną” właściwości widmowych impulsu sinusoidalnego w porównaniu do impulsu prostokątnego.
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
T
2T
2T
1/T
1/2T
3/4T
Notes: <number>

## Slide 55: Amplitude-Phase Keying
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Kluczowanie M-PSK przestaje być efektywne przy zbyt dużej wartościowości kluczowania M – punkty konstelacji znajdują się zbyt blisko siebie, co wskutek obecności szumu AWGN powoduje wzrost stopy błędów.
Odpowiedzią jest Amplitude-Phase Keying w układzie kwadraturowym powodujące „rozgęszczenie” konstelacji. Przykładowa konstelacja 16-APK:
Wzrost efektywności widmowej kluczowania
Notes: <number>