## Slide 1
DETEKCJA SYGNAŁÓW CYFROWYCH (13)
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 2
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
DWA ASPEKTY TRANSMISJI SYGNAŁÓW CYFROWYCH
Kanał transmisyjny H(f)
AWGN
sygnał cyfrowy
zniekształcony sygnał cyfrowy
Zniekształcenia kodu transmisyjnego:
wpływ szumu AWGN na kształt impulsów (Additive White Gaussian Noise) (podejście decyzyjne do detekcji kodu transmisyjnego)
wpływ szerokości pasma przepustowego kanału na kształt impulsów (zerowa Interferencja MiędzySymbolowa) (IMS = 0 zapewnia dobór transmitancji kanału H(ω) wg. kryterium Nyquista)
IMS

## Slide 3
Wpływ szumu AWGN na kształt impulsów (kod unipolarny)
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
1
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1/2
T
2T
3T
4T
Próg decyzji
0
1
1
0

## Slide 4
ODBIORNIK KODU TRANSMISYJNEGO - KONCEPCJA
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Podejście decyzyjne do detekcji kodu transmisyjnego:
synchronizacja nadajnika z odbiornikiem
sygnał odbierany (kod transmisyjny + zniekształcony przez AWGN) jest filtrowany H(f), a następnie próbkowany z okresem T
układ progowy podejmuje decyzję o nadaniu symbolu „1” lub „0”
na podstawie podjętych decyzji można odtworzyć kod transmisyjny
/W
W
(t)
Sa(Wt)
ILPF
ω
T
SAMPLING
THRESHOLD DECISION
0
1
PULSE FORMATTING
(t)
PRÓBKOWANIE SYNCHRONIZACJA
UKŁAD DECYZYJNY
ODTWARZANIE KODU
1
1/2
KANAŁ TRANSMISYJNY
AWGN
Zagadnienia badawcze - wyznaczenie:
prawdopodobieństwa błędnej decyzji
wyznaczenie optymalnej budowy odbiornika sygnału cyfrowego
wyznaczenie optymalnej transmitancji kanału H(f)
KOD
FDP H(f)

## Slide 5
ODBIORNIK BINARNEGO KODU TRANSMISYJNEGO - MODEL
 R. Ziemer, W. Tranter, Chap. 8
Model odbiornika binarnego kodu cyfrowego w warunkach szumowych:
H(f) – transmitancja FDP na wejściu odbiornika - ?
s1(t), s2(t), 0 ≤ t ≤ T – binarny kod transmisyjny – Pr{s1(t)} = Pr{s1(t)} = 1/2
s01(t), s02(t), 0 ≤ t ≤ T – binarny kod transmisyjny na wyjściu kanału
z(t) – AWGN, ½ N0 [Wat/Hz] – widmowa gęstość mocy szumu w kanale transmisyjnym
n(t) – szum na wyjściu FDP
v(t) – zaszumiony sygnał na wyjściu FDP
v(T) – próbka sygnału odbieranego
k – próg decyzyjny w układzie decyzyjnym - ?
PE – prawdopodobieństwo błędu - ?
H(ω)
FDP H(f)
układ decyzyjny
próg k
Zadanie do rozwiązania – minimalizacja prawdopodobieństwa błędnej decyzji PE przez odpowiedni dobór transmitancji FDP H(f) na wejściu odbiornika
Rozwiązanie – filtr dopasowany (matched filter) H(f) → odbiór korelacyjny
AWGN ½ N0

## Slide 6
SZUM AWGN - FILTRACJA
AWGN, z(t)
Szum gaussowski, n(t)
dowolny filtr
Sz(f) = ½N0
Filtracja (dowolna) zachowuje gaussowski (normalny) rozkład wartości chwilowych szumu - zerowa wartość średnia nie zmienia się, zmienia się natomiast moc szumu (wariancja = wartość średniokwadratowa)
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir

## Slide 7
ODBIORNIK BINARNEGO KODU TRANSMISYJNEGO - MODEL
H(ω)
układ decyzyjny
próg k
 R. Ziemer, W. Tranter, Chap. 8
Jeżeli n(t) to proces losowy o rozkładzie normalnym,
to jego próbka n(T) – zmienna losowa normalna z rozkładem:
Ponieważ s01(T), s02(T) = const, to próbki v(T) na wejściu układu decyzyjnego są opisane rozkładem normalnym o wartości średniej s01(T), s02(T)
FDP H(f)

## Slide 8
ODBIORNIK KODU TRANSMISYJNEGO – PRAWDOPODOBIEŃSTWO BŁĘDU
 R. Ziemer, W. Tranter, Chap. 8
Błędy warunkowe:
Błąd średni:
Funkcje gęstości prawdopodobieństwa próbek na wejściu układu decyzyjnego

## Slide 9
ODBIORNIK KODU TRANSMISYJNEGO – PRAWDOPODOBIEŃSTWO BŁĘDU
 R. Ziemer, W. Tranter, Chap. 8
Rozkłady normalne:
są symetryczne, sygnały s1(t) i s2(t) są jednakowo prawdopodobne, zatem:
Funkcje gęstości prawdopodobieństwa próbek na wejściu układu decyzyjnego

## Slide 10
ODBIORNIK KODU TRANSMISYJNEGO – PRAWDOPODOBIEŃSTWO BŁĘDU
 R. Ziemer, W. Tranter, Chap. 8
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
Rozkład gaussowski
Q(x)↓
Wnioski:
prawdopodobieństwo błędu jest funkcją różnicy sygnałów wyjściowych w chwili próbkowania T,
funkcja Q(x) maleje wraz ze wzrostem swojego argumentu,
prawdopodobieństwo błędu maleje wraz ze wzrostem separacji ξ pomiędzy sygnałami.
Zadanie do rozwiązania – dobór transmitancji FDP H(f) na wejściu odbiornika zapewniającej maksymalną separację sygnałów ξmax, a więc min PE.

## Slide 11
ODBIORNIK BINARNEGO KODU TRANSMISYJNEGO – ROZWIĄZANIE
 R. Ziemer, W. Tranter, Chap. 8
FDP
h(t) ↔ H(f)

## Slide 12
ODBIORNIK BINARNEGO KODU TRANSMISYJNEGO – ROZWIĄZANIE
 R. Ziemer, W. Tranter, Chap. 8
Nierówność Schwarza – wariant „≤”
Nierówność Schwarza – wariant „=„ gdy X(f) = Y(f)

## Slide 13
ODBIORNIK BINARNEGO KODU TRANSMISYJNEGO – ROZWIĄZANIE
 R. Ziemer, W. Tranter, Chap. 8
Filtr dopasowany (matched filter)
Optymalny odbiornik binarnego kodu transmisyjnego obejmuje:
filtrację odbieranego sygnału w filtrach dopasowanych zbudowanych z dwóch filtrów, których odpowiedzi impulsowe są odwróconymi w czasie sygnałami kodującymi,
wyznaczenie różnicy sygnałów wyjściowych filtrów dopasowanych,
podjęcie decyzji o nadanym symbolu przez porównanie różnicy z progiem optymalnym.
układ decyzyjny
próg kopt
+
−

## Slide 14
PRAWDOPODOBIEŃSTWO BŁĘDU - ODBIORNIK z FILTREM DOPASOWANYM
 R. Ziemer, W. Tranter, Chap. 8
Filtr dopasowany (matched filter)
Optymalny odbiornik binarnego kodu transmisyjnego obejmuje:
filtrację odbieranego sygnału w dwóch filtrach dopasowanych, których odpowiedzi impulsowe są odwróconymi w czasie sygnałami kodującymi,
wyznaczenie różnicy sygnałów wyjściowych filtrów dopasowanych,
podjęcie decyzji o nadanym symbolu przez porównanie różnicy z progiem optymalnym.
układ decyzyjny
próg kopt
+
−

## Slide 15
PRAWDOPODOBIEŃSTWO BŁĘDU - ODBIORNIK z FILTREM DOPASOWANYM
 R. Ziemer, W. Tranter, Chap. 8
Współczynnik korelacji:
ρ12 = +1 – sygnały identyczne
ρ12 = −1 – sygnały antypodyczne (antipodal)
ρ12 = 0 – sygnały ortogonalne (orthogonal)

## Slide 16
PRAWDOPODOBIEŃSTWO BŁĘDU
 R. Ziemer, W. Tranter, Chap. 8
- E1 = E2 = Eb = energia kodu na jeden bit
- współczynnik korelacji:
ρ12 = +1 – sygnały identyczne
ρ12 = −1 – sygnały antypodyczne (antipodal)
ρ12 = 0 – sygnały ortogonalne (orthogonal)
ρ12 = −1 – sygnały antypodyczne
ρ12 = 0 – sygnały ortogonalne
ρ12 = 0
ρ12 = −1
Eb/N0 = (energia kodu na jeden bit)/(wgm szumu)

## Slide 17
IMPLEMENTACJA FILTRU DOPASOWANEGO DETEKCJA SYNCHRONICZNA (KORELACYJNA, KOHERENTNA)
 R. Ziemer, W. Tranter, Chap. 8
Filtr dopasowany
Układ mnożący i całkujący = = detektor korelacyjny
Filtr dopasowany (do sygnału nadawanego) można zastąpić szeregowym połączeniem układu mnożącego (sygnał odbierany z sygnałem nadawanym) i układu całkującego.

## Slide 18
DETEKCJA SYNCHRONICZNA KODU BINARNEGO
 R. Ziemer, W. Tranter, Chap. 8
układ decyzyjny
próg kopt
+
−
W przypadku, gdy energie sygnałów kodu są jednakowe E1 = E2, mamy zawsze kopt = 0, a co za tym idzie, próg optymalny nie zależy od korelacji ρ12 między sygnałami kodu.