## Slide 1
Szumy w systemach transmisyjnych (08)
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
System transmisyjny
Szumy vs. zakłócenia
Źródła szumów w systemach transmisyjnych
Additive White Gaussian Noise
Filtracja AWGN
Szumy w systemach transmisyjnych
Additive Narrowband Gaussian Noise
Podsumowanie

## Slide 2
System transmisyjny
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
NADAJNIK
ODBIORNIK
KANAŁ TRANSMISYJNY
szumy & zakłócenia
filtracja & modulacja
filtracja & detekcja

## Slide 3
Szumy vs. zakłócenia
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Szumy są losowymi fluktuacjami sygnału elektrycznego wywołanymi zjawiskami naturalnymi.
Wpływ szumu na transmisję może być ograniczany do pewnego stopnia.
Szumy różnią się od zakłóceń takich, jak:
interferencja elektromagnetyczna z innych źródeł (silniki elektryczne, wyładowania ulotowe w liniach elektroenergetycznych, nadajniki sygnałów telekomunikacyjnych),
zniekształcenia będące zmianą kształtu sygnału przez urządzenia systemu transmisyjnego.
Zakłócenia można (prawie) całkowicie wyeliminować.

## Slide 4
Źródła szumów w systemach transmisyjnych
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Dwa podstawowe źródła szumów:
zewnętrzne,
wewnętrzne.
Źródła zewnętrzne:
szum atmosferyczny (głównie wyładowania w atmosferze),
promieniowanie Słońca (promieniowanie EM + korpuskularne),
szum kosmiczny (radioźródła w kosmosie, promieniowanie reliktowe).
Źródła wewnętrzne:
- szum termiczny (fluktuacje termiczne elektronów),
szum śrutowy (ziarnista natura ładunków elektrycznych),
szum migotania
(szum 1/f, szereg różnych przyczyn),
szumy w półprzewodnikach (burst noise).
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 5
Szum AWGN Additive White Gaussian Noise
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Szum AWGN jest modelem matematycznym imitującym wiele naturalnych źródeł szumu (głównie szum termiczny), mających wpływ na systemy telekomunikacyjne.
2. Widmo gęstości mocy szumu AWGN jest płaską „mieszaniną” częstotli-wości do 1 THz podobnie jak promieniowanie słoneczne (białe) (zakres częstotliwości 4-8 THz).
1. Fluktuacje szumu AWGN opisuje rozkład gaussowski (normalny). Założenie to wynika z centralnego twierdzenia granicznego - suma dużej liczby ,,małych”, niezależnych zmiennych losowych ma rozkład normalny.
3. Szum AWGN zakłóca sygnał przesyłany w kanale transmisyjnym w sposób addytywny (dodaje się do sygnału).
3 + 2 + 1 = Additive White Gaussian Noise (AWGN)
White = Wideband (szerokopasmowy)

## Slide 6
Additive White Gaussian Noise
KANAŁ TRANSMISYJNY
AWGN z(t)
sygnał
sygnał + z(t)
addytywny
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
biały
~1000 GHz = 1 THz
Wzór Johnson-Nyquist
½N0
Promieniowanie słoneczne
4 – 8 THz

## Slide 7
Filtracja AWGN
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Filtracja (dowolna) zachowuje gaussowski (normalny) rozkład wartości chwilowych szumu n(t), przy czym - zerowa wartość średnia nie zmienia się
- moc szumu (wariancja) wynosi
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
Rozkład gaussowski
AWGN, z(t)
Szum gaussowski, n(t)
dowolny filtr

## Slide 8
Additive White Gaussian Noise
(logarytmiczna miara mocy szumu)
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 9
80 dBm 100 kW moc nadajnika FM
50 dBm 100 W promieniowanie cieplne ciała ludzkiego
0 dBm 1 W emisja kuchenki mikrofalowej
− 80 dBm 10pW sygnał odbierany w sieci bezprzewodowej
−106 dBm analogowy kanał telewizyjny
−127.5 dBm sygnał GPS odbierany z satelity
−134 dBm AWGN w paśmie 1 Hz
−174 dBm AWGN w paśmie 10 kHz
Moc [dBm] – przykłady

## Slide 10
Filtracja AWGN
ANGN, n(t), N
(wąskpasmowy)
(narrowband)
(Idealny) filtr dolno- (IFDP) lub pasmowoprzepustowy (IFPP) H()
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
IFDP
IFPP
AWGN, z(t) (szerokopasmowy)
(wideband)
½N0
Sz(ω) = ½N0

## Slide 11
Szumy w systemach transmisyjnych
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
NADAJNIK
ODBIORNIK
KANAŁ TRANSMISYJNY
Szum AWGN
Additive Wideband GN
modulacja
detekcja

## Slide 12
Nadajnik
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
IFDP – idealny filtr dolnoprzepustowy (zawężenie pasma sygnału informacyjnego
IFPP – idealny filtr pasmowoprzepustowy (usuwanie często- tliwości spoza pasma transmisyjnego)
MOD – modulator (przesunięcie widma sygnału informacyjnego do pasma kanału)
x(t) – sygnał informacyjny, szerokość pasma m = 2πfm
y(t) – sygnał zmodulowany, szerokość pasma W = 2πB
c(t) – harmoniczny sygnał nośny, częstotliwość 0 = 2πf0 >> m
IFDP
MOD
IFPP
Sygnał informacyjny
Sygnał zmodulowany
Fala nośna
Modulacja częstotliwości

## Slide 13
Odbiornik
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
IFPP
DEMOD
IFDP
Sygnał informacyjny
Sygnał zmodulowany
IFDP – idealny filtr dolnoprzepustowy (usuwanie częstotli- wości spoza pasma sygnału informacyjnego)
IFPP – idealny filtr pasmowoprzepustowy (usuwanie szumu spoza pasma kanału transmisyjnego)
DEMOD – demodulator (odtworzenie sygnału informacyjnego sygnału odebranego)
Fala nośna

## Slide 14
Dźwięk stereo FM: B = 200 kHz, f0  100 MHz, B/f0 = 0,002
CATV: B = 8 MHz, f0  500 MHz, B/f0 = 0,016
SAT TV: B = 40 MHz, f0  4 GHz, B/f0 = 0,01
Transmisja światłowodowa: III okno 1550 nm ~ 200 THz!, szerokość okna 30 nm, B/f0 = 0,02
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Sygnały wąskopasmowe

## Slide 15
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
SNR w systemach transmisyjnych
Odstęp sygnał – szum SNR (Signal to Noise Ratio)
IFDP
MOD
IFPP
IFPP
DEMOD
IFDP
ANGN – Additive Narrowband GN

## Slide 16
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Odporność systemu transmisyjnego na szumy (zysk modulacji)
IFPP
DEMOD
IFDP
g – wyjściowy SNRO uzyskiwany z jednostkowego wejściowego SNRI oraz jednostkowej (względnej) szerokości pasma .

## Slide 17
System pasmowoprzepustowy vs. System dolnoprzepustowy
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
IFDP
MOD
IFPP
IFDP
DEMOD
IFDP
Zysk modulacyjny g mówi, ile razy system pasmowoprzepustowy jest lepszy lub gorszy od systemu dolnoprzepustowego.

## Slide 18
Charakterystyki szumowe
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Odstęp γ mocy sygnału zmodulowanego PI do mocy N szumu kanałowego ½ N0 w paśmie fm sygnału modulującego.
charakterystyka szumowa
Odstęp γ jest wielkością umowną, gdyż w systemie nadajnik – odbiornik nie występuje punkt z takim odstępem sygnał – szum.
Charakterystyka szumowa umożliwia jednak sprawiedliwe (w tych samych warunkach – moc nadajnika PI względem poziomu szumu N) porównywanie różnych systemów transmisyjnych.

## Slide 19
Charakterystyki szumowe
System dolnoprzepustowy, g =1
g[dB] > 0
g[dB] < 0
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Inne efekty:
załamania charakterystyki (progi)
wymiana SNR - pasmo
System pasmowoprzepustowy g >1 – zysk modulacyjny
System pasmowoprzepustowy g <1 – strata modulacyjna

## Slide 20
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Additive Narrowband Gaussian Noise (ANGN)
Realizacja ANGN
fluktuacje amplitudy i częstotliwości

## Slide 21
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
ANGN – reprezentacja dolnopasmowa
IFPP
AWGN, ½N0
ANGN
ANGN, n(t)
(wąskpasmowy)
(narrowband)
AWGN, z(t) (szerokopasmowy)
(wideband)
Sz(ω) = ½N0

## Slide 22
ANGN – wykres wskazowy
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Składowa kwadraturowa (quadrature)
nQ(t)
nI(t)
n(t)
t = const
Składowa synfazowa (inphase)

## Slide 23
1
2
n = 10
n = 100
n = 1000
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
ANGN – wykres wskazowy

## Slide 24
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
ANGN – składowe widmowe
(modulacja dwuwstęgowa)
½N0
2 ⨉ ½N0 = N0

## Slide 25
ANGN – modulacja dwuwstęgowa – budżet mocy
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
2 ⨉ ½N0 = N0
½N0

## Slide 26
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
ANGN – składowe widmowe (modulacja jednowstęgowa)
½N0
½N0

## Slide 27
Podsumowanie
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Additive White Gaussian Noise:
zakłóca przesyłany sygnał z modulacją dodając się do niego
jego widmo gęstości mocy jest płaskie
fluktuacje szumu opisuje gaussowska zmienna losowa (wartość średniokwadratowa = moc szumu)
filtracja nie zmienia gaussowskiej natury fluktuacji
szum wąskopasmowy można rozłożyć na składową synfazową i kwadraturową; ich superpozycja wywołuje zmiany amplitudy i częstotliwości chwilowej szumu
odporność systemów z modulacją porównujemy za pomocą zysku modulacyjnego oraz charakterystyk szumowych.