## Slide 1: Filtracja sygnałów (03)
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Filtracja sygnałów - transmitancja
Elektrotechnika teoretyczna – podstawy
Związki napięcie – prąd
Prawa Kirchoffa
Wyznaczanie transmitancji – wymuszenie wykładnicze
Wyznaczanie transmitancji – przekształcenie Laplace’a
Wymuszenie harmoniczne
Filtry idealne - klasyfikacja
Filtracja sygnałów – szereg Fouriera (przykład)
Filtracja sygnałów – przekształcenie Fouriera (przykład)
Filtracja sygnałów – splot w dziedzinie czasu (przykład)
Podsumowanie

## Slide 2
SLS≡RLC
H(s)
Podstawowy sposób wyznaczenia transmitancji polega na znalezieniu zwyczaj-nych równań różniczkowych (ZRR) opisujących SLS ≡ RLC (wyjście y(t) w funkcji wejścia x(t)), a następnie ich „rozwiązaniu” przez podstawienie x(t) = est oraz y(t) = H(s)est. (metoda #1)
Ta metoda istotnie upraszcza się, gdy do ZRR zastosujemy przekształcenie Laplace’a, a elementy RLC od razu zastąpimy ich transmitancjami (metoda #2). To podejście jest polecane przy skomplikowanej budowie układu RLC.
Filtracja sygnałów w SLS ≡ RLC
(SLS = System Liniowy i Stacjonarny zbudowany z elementów R, L, C)
Opis procesu filtracji (przetwarzania) sygnału x(t) w SLS wymaga wyznaczenia transmitancji H(s), która zależy od wewnętrznej budowy SLS (z elementów R,L,C).
SLS≡RLC
H(s)

## Slide 3
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
R
C
L
Dowolna sieć (połączenie) elementów RLC ≡ SLS
Przy układaniu zwyczajnych równań różniczkowych (ZRR) opisujących SLS ≡ RLC korzystamy z poniższych twierdzeń elektrotechniki:
związki napięcie-prąd (N-P) dla elementów R, L, C,
prądowe prawo Kirchoffa (PPK),
napięciowe prawo Kirchoffa (NPK).
H(s) = ?
Elektrotechnika teoretyczna - podstawy
Sygnał wejściowy
x(t)
Sygnał wejściowy
y(t)

## Slide 4
Związki napięcie-prąd (N–P) dla elementów RLC
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
R
C
L
odpowiedź (napięcie) na wymuszenie wykładnicze
wymuszenie wykładnicze (prąd)
=
Impedancje (transmitancje) prąd → napięcie dla elementów RLC

## Slide 5
Prawa Kirchoffa dla układów RLC
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Napięciowe prawo Kirchoffa
ŹP – źródło prądowe wymuszające zadany przebieg prądu i(t)
ŹN – źródło napięciowe wymuszające zadany przebieg napięcia v(t)
Prądowe prawo Kirchoffa
Dowolny element RLC
ŹN
ŹP
Układ RLC (przykład)
i(t)
v(t)

## Slide 6
Prądowe prawo Kirchhoffa (PPK)
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Dla węzła obwodu elektrycznego suma algebraiczna natężeń prądów wpływających (–) i wypływających (+) jest równa zeru (znak prądu wynika z przyjętej konwencji).
Suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z tego węzła.

## Slide 7
Napięciowe prawo Kirchhoffa (NPK)
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Algebraiczna suma spadków napięcia wewnątrz zamkniętego obwodu jest równa zero.
ŹN

## Slide 8
Metoda #1 – filtr RC – transmitancja
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
R
C
x(t)
y(t)
i(t)
i(t)
i(t)
u(t)
N-P(R)
N-P(C)

## Slide 9
Filtr preemfazy (metoda #1) - transmitancja
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
R
C
r << R
x(t)
y(t)

## Slide 10
Filtr preemfazy – transmitancja (metoda #1)
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
N-P (R, C)

## Slide 11
Metoda #2 – przekształcenie Laplace’a
Intrygująca właściwość przekształcenia Laplace’a:
W dalszym ciągu zakładamy zerowe warunki początkowe x(0) = 0.
Sygnał zostaje zastąpiony transformatą Laplace’a.
Różniczkowanie x(n)(t) zostaje zastąpione mnożeniem snX(s).
Układ równań różniczkowych zostaje zastąpiony układem równań algebraicznych.
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 12
Metoda #2 – filtr RC – transmitancja
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Sygnały zastępujemy transformatami, a elementy RLC impedancjami.
N-P(R)
N-P(C)

## Slide 13
Filtr preemfazy – transmitancja (metoda #2)
1/Cs
Sygnały zastępujemy transformatami, a elementy RLC impedancjami.

## Slide 14
Metoda #2 – przekształcenie Laplace’a
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
SLS≡RLC
H(s) = ?
Metoda #1 x(t) = est
Metoda #2 L{x(t)} = X(s), L{y(t)} = Y(s)
WNIOSEK
Transformata L lub F sygnału wyjściowego filtru jest równa iloczynowi transmitancji filtru i transformacie L lub F sygnału wejściowego filtru.

## Slide 15
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Wymuszenie harmoniczne
H(s:=j)
Układ RLC nie zmienia częstotliwości wymuszenia harmonicznego, natomiast modyfikuje jego amplitudę i fazę stosownie do wartości cha-k a-cz i f-cz.

## Slide 16: Filtr dolnoprzepustowy RC
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
R
1/Cs
x(t)
y(t)

## Slide 17
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
Cha-ka a-cz log-log filtru dolnoprzepustowego
Cha-ki a-cz w układzie log-log
(dolnoprzepustowy filtr RC)

## Slide 18
decybel [dB] i dekada [dek]
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Dwie częstotliwości f1, f2 są oddalone o 1 dek
jeżeli f1/f2 = 10, a więc f [Hz]  log10f [dek]
f2 = 1 MHz, f1 = 10 MHz
Odstęp poziomu (mocy) dwóch sygnałów P1, P2 wynosi 1 Bel (lub 10 decyBel) jeżeli P1/P2 = 10.
P1/P2 = 10  log10P1/P2 = 1 B lub 10log10P1/P2 = 10 dB
10log10S/N = SNR [dB]
Signal to Noise Ratio – odstęp sygnał-szum

## Slide 19
Filtr preemfazy
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
R
1/Cs
r << R
x(t)
y(t)

## Slide 20
Filtr preemfazy (cha-ka a-cz)
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Cha-ka a-cz log-log
Filtr preemfazy
10
0
10
1
10
2
10
3
10
4
10
-2
10
-1
10
0
log10f [dek]
20log10H(f) [dB]
Filtr preemfazy
f2/f1 = 100 = 2 dek
Cha-ka a-cz
Asymptotyczna cha-ka a-cz
f1
f2

## Slide 21
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Filtry idealne – klasyfikacja
Filtry RLC służą do kształtowania widma sygnału, w szczególności:
tłumią niepożądane częstotliwości i/lub
uwypuklają pożądane częstotliwości.
Oryginalne widmo sygnału
Filtr dolno- przepustowy (FDP)
Filtr górno- przepustowy (FGP)
Filtr z pasmem zaporowym
Filtr pasmowo-| przepustowy (FPP)
f [Hz]
f [Hz]
f [Hz]
f [Hz]
f [Hz]
Filtr z emfazą
f [Hz]
Rodzaje filtrów idealnych:
Dwie właściwości filtrów idealnych:
idealnie strome zbocza
pełne tłumienie częstotliwości
Zgodnie z kryterium Paleya-Wienera filtry nieidealne RLC nie posiadają tych właściwości.

## Slide 22
Szereg Fouriera sygnału wyjściowego y(t)
Filtracja sygnałów – szereg Fouriera (przykład)
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 23
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Sygnał piłokształtny (okresT)
czas t/T
x(t)
Filtracja sygnału - przykład
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 24: Sygnał wejściowy & wyjściowy szeregi Fouriera
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 25: Sygnał wyjściowy y(t) (fb/f0 = 9)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Sygnał wyjściowy FDP
czas t/T
fb/f0 = 9
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 26: Sygnał wyjściowy y(t) (fb/f0 = 3)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Sygnał wyjściowy FDP
czas t/T
fb/f0 = 3
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 27: Sygnał wyjściowy y(t) (fb/f0 = 1)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Sygnał wyjściowy FDP
czas t/T
fb/f0 = 1
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 28: Sygnał wyjściowy y(t) (fb/f0 = 1/3)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
Sygnał wyjściowy FDP
czas t/T
fb/f0 = 1/3
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 29
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Filtracja sygnałów - przekształcenie Fouriera (przykład)
Transformata Fouriera sygnału y(t)
Transformata Fouriera sygnału wyjściowego filtru Y(ω) jest równa iloczynowi transmitancji filtru H(jω) oraz transformaty Fouriera sygnału wejściowego filtru X(ω).

## Slide 30
Filtracja sgn(t) – przekształcenie Fouriera
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir

## Slide 31
Sinus całkowy właściwości
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
1. Sinus całkowy jest funkcja nieparzystą
2. Sinus całkowy w pobliżu zera (x  0)

## Slide 32
Sinus całkowy właściwości
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
3. Asymptota pozioma (x )
4. Ekstrema lokalne

## Slide 33
Filtracja sgn(t) – sygnał wyjściowy
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
+1
-1
0

## Slide 34
Czas narastania zbocza sygnału wyjściowego
jest odwrotnie proporcjonalny do szerokości pasma.
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Filtracja sgn(t) – czas narastania zbocza
+1
-1
+/W
-/W
tr = 2/W = 1/B
0

## Slide 35
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Filtracja sgn(t) – efekt Gibbsa
+1
-1
+/W
0
Maksymalna wartość sygnału wyjściowego nie zależy
od szerokości pasma (efekt Gibbsa).

## Slide 36
Filtracja sygnałów - splot
Operacja splotu w dziedzinie czasu – niełatwa w zrozumieniu – jest zastępowana w dziedzinie częstotliwości przez zwykłe mnożenie transformat (a wręcz dodawanie transformat w skali logarytmicznej).

## Slide 37
Filtracja sygnałów - splot
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir
Sygnał wyjściowy filtru powstaje w wyniku operacji splotu (w dziedzinie czasu) sygnału wejściowego i odpowiedzi impulsowej filtru.
h(t) – odpowiedź impulsowa filtru

## Slide 38
Filtracja sygnałów – przykład
(splot)
„Sygnały i systemy”  Zdzisław Papir

## Slide 39
Podsumowanie
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Opis filtracji sygnału wymaga dekompozycji sygnału na składowe wykładnicze (szereg Fouriera, przekształcenie Fouriera) oraz znajomości transmitancji SLS (RLC).
Transmitancję filtru RLC otrzymujemy rozwiązując równanie różniczkowe dla RLC dla wymuszenia wykładniczego lub stosując przekształcenie Laplace’a.
Układ RLC nie zmienia częstotliwości wymuszenia harmonicznego, natomiast modyfikuje jego amplitudę i fazę stosownie do wartości cha-k a-cz i f-cz.
Filtrację sygnału w dziedzinie częstotliwości opisuje iloczyn transformat sygnału wejściowego oraz transmitancji filtru.
Filtrację sygnału w dziedzinie czasu opisuje splot sygnału wejściowego oraz odpowiedzi impulsowej filtru.