## Slide 1: Właściwości energetyczne sygnałów
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Definicja energii i mocy sygnału
Energia i moc sygnału w dziedzinie częstotliwości
Funkcja autokorelacji sygnału energetycznego
Funkcja autokorelacji sygnału mocy
Klasyfikacja sygnałów
Właściwości autokorelacji oraz widmowej gęstości energii i mocy
Definicje funkcji autokorelacji - zestawienie
Funkcja korelacji jako miara podobieństwa sygnałów

## Slide 2: Definicja energii sygnału
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
i(t) = x(t)
u(t) = x(t)
E
R = 1 
Sygnał jest energetyczny, jeżeli E < .
Sygnały energetyczne posiadają reprezentację widmową w postaci transformaty Fouriera.

## Slide 3
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Energia sygnału w dziedzinie częstotliwości
Twierdzenie Parsevala
Widmowa gęstość energii (widmo energii)
opisuje rozkład energii sygnału w dziedzinie częstotliwości.
Twierdzenie Parsevala pozwala obliczyć energię sygnału w dziedzinie czasu lub w dziedzinie częstotliwości.

## Slide 4
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Energia sygnału w wybranym paśmie częstotliwości
Całkowita energia
Energia w wybranym paśmie
Energia do wybranej częstotliwości

## Slide 5: Energia ułamkowa
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Energia ułamkowa Ef(ω) informuje jaka część całkowitej energii sygnału jest zawarta w paśmie [0, ω].

## Slide 6: Energia ułamkowa
częstotliwość f
Impuls prostokątny – energia ułamkowa
Cha-ka a-cz
Energia ułamkowa
„Sygnały i Systemy” Zdzisław Papir

## Slide 7
Funkcja autokorelacji sygnału energetycznego
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 8
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Autokorelacja – trzy powody stosowania
Wątpliwość – tw. Parsevala pozwala wyznaczyć widmowy rozkład energii sygnału – zatem w jakim celu wprowadzamy nowe pojęcie – funkcji autokorelacji? Czysta ciekawość?
Powód #1 – funkcja (auto)korelacji pozwala badać podobieństwo sygnałów, a ta właściwość jest powszechnie wykorzystywana do detekcji sygnałów informacyjnych w sygnale zaszumionym.
Powód #2 – tylko sygnały energii posiadają transformatę Fouriera; sygnały mocy (w tym sygnały losowe) nie posiadają transformaty Fouriera. Funkcja autokorelacji i jej transformata Fouriera pozwalają badać widmowy rozkład mocy dla tych sygnałów .
Powód #3 – sygnały losowe (informacyjne) nie mają transformaty Fouriera (brak ich zapisu deterministycznego); ich jedyny opis jest probabilistyczny przez funkcje gęstości prawdopodobieństwa rzędu 1 oraz rzędu 2 (funkcja autokorelacji). Tw. Wienera-Chinczyna pozwala wyznaczyć widmową gęstość mocy sygnałów losowych.
Konkluzja – funkcja autokorelacji i jej transformata Fouriera jest uni- wersalnym narzędziem do badania widmowego rozkładu energii/mocy.

## Slide 9
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Błąd aproksymacji x(t) przez ρv(t) – miara podobieństwa
Korelacja - miara podobieństwa sygnałów
-0.5
0
0.5
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
czas t
x(t)

## Slide 10
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Współczynnik korelacji jako miara podobieństwa sygnałów
Współczynnik  jest nazywany współczynnikiem korelacji (podobieństwa) dwóch sygnałów x(t) oraz (t).
Nierówność Schwarza (wersja całkowa)
Pełne podobieństwo
Brak podobieństwa

## Slide 11
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Współczynnik  jest nazywany współczynnikiem korelacji dwóch sygnałów x(t) oraz (t).
Współczynnik korelacji jako miara podobieństwa sygnałów
Normalizacja sygnałów
x(t) oraz (t)
Nierówność
Schwarza:
w efekcie:

## Slide 12
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Współczynnik korelacji - przykład

## Slide 13
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Współczynnik korelacji powinien uwzględniać
przesunięcie sygnałów:
Funkcja interkorelacji dwóch sygnałów x(t) oraz(t):
Funkcja autokorelacji sygnału x(t):
Funkcja korelacji jako miara podobieństwa sygnałów
korelacja = 0
korelacja = 1

## Slide 14: Definicja mocy sygnału
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Sygnał mocy spełnia warunek P < .
W zbiorze sygnałów „regularnych” tylko
sygnały okresowe mogą być
deterministycznymi sygnałami mocy.
Specjalne sygnały mocy: składowa stała, 1(t), sgnt …
i(t) = x(t)
u(t) = x(t)
P = E/T
R = 1 
- uśrednianie po czasie
Sygnały okresowe i specjalne nie posiadają transformaty Fouriera (chyba że skorzystamy z delty Diraca).

## Slide 15: Uśrednianie po czasie
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
15
xi – próbka sygnału
i – numer próbki
N – liczba próbek

## Slide 16: Moc sygnału okresowego
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Moc sygnału okresowego wyznaczamy uśredniając moc za jeden okres.
Uśrednianie po czasie wielkości okresowej jest równoważne uśrednianiu za okres.

## Slide 17: Moc sygnału harmonicznego
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Moc sygnału harmonicznego nie zależy ani od jego częstotliwości, ani od jego fazy początkowej, a wyłącznie od amplitudy.
Moc sygnału stałego
Równoważność mocy
Wartość skuteczna:

## Slide 18: Moc sygnału w dziedzinie częstotliwości
Odpowiednik twierdzenia Parsevala
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Widmowa gęstość mocy

## Slide 19
Funkcja autokorelacji okresowego sygnału mocy
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
W zbiorze sygnałów „regularnych” tylko sygnały okresowe mogą być deterministycznymi sygnałami mocy; ich funkcja korelacji jest też okresowa:
Sygnały okresowe posiadają szereg Fouriera:

## Slide 20: Moc sygnału w dziedzinie częstotliwości
Odpowiednik twierdzenia Parsevala
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Widmowa gęstość mocy (widmo mocy):

## Slide 21: Moc sygnału w dziedzinie częstotliwości
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
czas t
-T/2
xT(t)
+T/2
x(t) – sygnał mocy
xT(t) – sygnał energii

## Slide 22: Moc sygnału okresowego w dziedzinie częstotliwości
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Wykładniczy szereg Fouriera
Całkowita moc sygnału
Moc ułamkowa
Twierdzenie Parsevala

## Slide 23: Moc ułamkowa
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
0
5
10
15
20
25
30
35
0
0.05
0.1
0.15
0.2
kf0
|Xk|
Sygnał piłokształtny – cha-ka a-cz
T = 1
t
1

## Slide 24: Moc ułamkowa
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
0
5
10
15
20
25
30
35
75
80
85
90
95
100
kf0
Pf(k0) [%]
Sygnał piłokształtny – moc ułamkowa
T = 1
t
1

## Slide 25: Moc ułamkowa (sygnał piłokształtny - 90%)
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
0
0.5
1
1.5
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Sygnał piłokształtny - aproksymacja
2 harmoniczne
90% mocy sygnału
T = 1
t
1

## Slide 26
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
0
0.5
1
1.5
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
4 harmoniczne
95% mocy sygnału
T = 1
t
1
Moc ułamkowa (sygnał piłokształtny - 95%)
Sygnał piłokształtny - aproksymacja

## Slide 27: Moc ułamkowa (sygnał piłokształtny - 99%)
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
0
0.5
1
1.5
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
16 harmoniczne
99% mocy sygnału
T = 1
t
1
Sygnał piłokształtny - aproksymacja

## Slide 28
Klasyfikacja sygnałów
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Sygnały energetyczne
Sygnały mocy
sygnały deterministyczne
sygnały losowe (informacyjne)
transformata Fouriera - TAK widmowa gęstość energii – TAK
funkcja autokorelacji - TAK
nie ma takich sygnałów
transformata Fouriera - NIE widmowa gęstość mocy – TAK
funkcja autokorelacji - TAK
Sygnały okresowe:
transformata Fouriera – NIE widmowa gęstość mocy – TAK
funkcja autokorelacji - TAK

## Slide 29
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Właściwości funkcji autokorelacji oraz widmowej gęstości energii/mocy są wspólne dla wszystkich klas sygnałów.
1. Widmowa gęstość energii/mocy jest transformatą Fouriera funkcji autokorelacji:
Właściwości autokorelacji oraz widmowej gęstości energii i mocy
2. Widmowa gęstość energii/mocy oraz funkcja autokorelacji są funkcjami parzystymi:
Widmowa gęstość energii/mocy przedstawia rozkład całkowitej energii/mocy w dziedzinie częstotliwości.

## Slide 30
3. Funkcja autokorelacji R(τ = 0) jest równa energii/mocy sygnału.
Wskazówka rozważ wyrażenie:
a więc można ją wykorzystywać do badania korelacji (podobieństwa) sygnału do jego kopii przesuniętej w czasie.
Funkcja autokorelacji jest ograniczona wartością energii/mocy:
deterministyczny sygnał energii
deterministyczny sygnał mocy
Właściwości autokorelacji oraz widmowej gęstości energii i mocy

## Slide 31
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
4. Filtracja zmienia widmową gęstość energii/mocy przez kwadrat cha-ki a-cz; cha-ka f-cz nie wnosi zmian.
Właściwości autokorelacji oraz widmowej gęstości energii i mocy

## Slide 32
Funkcja autokorelacji pewnego sygnału jest dana zależnością:
Wyznacz widmową gęstość mocy oraz moc ułamkową. Wyznacz pasmo sygnału zawierające 50% całkowitej mocy sygnału.
Sygnał x(t) jest podawany na wejście IFDP z pasmem ωb. Wyznacz szerokość pasma ωb, dla której energia sygnału wyjściowego jest równa ½ energii sygnału wejściowego.
Funkcja autokorelacji - przykłady

## Slide 33
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Definicje funkcji autokorelacji –
zestawienie
Sygnał energii
Funkcja autokorelacji (AKF)
Sygnał mocy deterministyczny
AKF + uśrednianie po czasie
Sygnał mocy losowy
AKF + uśrednianie po czasie i po zbiorze

## Slide 34
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Energia lub moc sygnału – zarówno całkowita, jak i w wybranym paśmie sygnału – może być wyliczona odpowiednio z widmowej gęstości energii lub mocy.
Podsumowanie
Funkcja autokorelacji jest miarą samopodobieństwa sygnału z jego przesuniętą w czasie kopią.
Widmowa gęstość energii/mocy oraz odpowiadające im funkcje autokorelacji posiadają identyczne wspólne właściwości.
Filtracja zmienia widmową gęstość energii/mocy przez kwadrat cha-ki a-cz filtru.
Widmowa gęstość energii i mocy sygnału jest transformatą Fouriera funkcji autokorelacji. Widmowa gęstość energii może być obliczona również jako podniesioną do kwadratu cha-ka a-cz sygnału.