## Slide 1: Próbkowanie sygnałów (04)
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Delta Diraca – transformaty Fouriera specjalne
Delta Diraca – właściwość próbkująca
Inne właściwości delty Diraca
Transformaty Fouriera z deltą Diraca
Odpowiedź impulsowa filtru
Delta grzebieniowa
Delta grzebieniowa w próbkowaniu
Twierdzenie o próbkowaniu
Odtwarzanie sygnału z próbek
Transmisja sygnałów spróbkowanych – paradoks
Time Division Multiplex
Podsumowanie

## Slide 2
Dekompozycja sygnału na „składniki elementarne”
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Wykładniczy szereg Fouriera - harmoniczne?
A może próbki sygnału = „składniki elementarne”?
T

## Slide 3
Transformaty Fouriera sygnałów specjalnych
Sygnały specjalne:
nie posiadają transformat Fouriera (wprost) z powodu nieskończonej energii.
sygnały specjalne są nader często stosowane w modelowaniu sygnałów i systemów, stąd warto byłoby wyznaczyć ich transformaty Fouriera (dla zachowania jej spójności).
delta (impuls) Diraca to koncepcja pozwalająca na 1. wyznaczenie transformat Fouriera sygnałów specjalnych oraz 2. opis próbkowania.
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Warunek istnienia transformaty Fouriera to skończona energia sygnału E < ∞ (całkowalność z kwadratem).

## Slide 4
Delta Diraca - właściwość próbkująca
„Systemy i sygnały” Zdzisław Papir
T
Delta Diraca pozwala analizować próbki sygnału {x(nT), k = 0, ± 1, ± 2…} w dziedzinie widmowej (inne narzędzia to przekształcenie Z (funkcja tworząca) oraz Dyskretna Transformacja Fouriera).
sygnał spróbkowany
x(nT) – ciąg próbek sygnału
W konsekwencji, delta Diraca pozwala udowodnić twierdzenie o próbkowaniu.

## Slide 5
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Właściwość
próbkująca delty Diraca
Iloraz różnicowy

## Slide 6
Delta Diraca (inny kształt impulsów)
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Impulsy trójkątne
Impulsy Sampling

## Slide 7
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Impulsy gaussowskie
Deltę Diraca możemy zdefiniować dla dowolnego ciągu impulsów spełniających warunki:
impuls jest coraz wyższy, jeżeli jego szerokość maleje ε,
- „pole” impulsu jest znormalizowane do jedności.
Delta Diraca (inny kształt impulsów)

## Slide 8
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Wyrażenia całkowe z deltą Diraca przekształcamy w zwykły sposób
(istotna zaleta).
Właściwość próbkująca delty Diraca
Delta Diraca ≡ funkcjonał odwzorowanie funkcji w liczbę
δ[x(t)] → x(0)

## Slide 9
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Właściwość próbkująca delty Diraca

## Slide 10
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Splot z deltą Diraca
„Pole” delty Diraca
Delta Diraca
jest parzysta
Inne właściwości delty Diraca
Iloczyn z deltą Diraca
Delta Diraca i skok jednostkowy

## Slide 11
Transformaty Fouriera z deltą Diraca
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Skok jednostkowy
Delta Diraca
Składowa stała („dc”)
Zespolony sygnał harmoniczny

## Slide 12
Sygnały harmoniczne
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Transformaty Fouriera z deltą Diraca

## Slide 13
Odpowiedź impulsowa filtru
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Odpowiedź impulsowa filtru jest jego sygnałem wyjścio- wym, gdy sygnałem wejścio- wym jest delta Diraca.

## Slide 14
Delta grzebieniowa – szereg Fouriera
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
T
Wykładniczy szereg Fouriera delty grzebieniowej

## Slide 15
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Delta grzebieniowa – transformata Fouriera

## Slide 16
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Delta grzebieniowa pozwala na zapis operacji próbkowania :
Delta grzebieniowa w próbkowaniu

## Slide 17
Twierdzenie o próbkowaniu
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 18
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
0 – szybkość Nyquista (Nyquist rate)
Próbkowanie krytyczne (Nyquista)
Idealny filtr dolnopasmowy
Próbkowanie sygnału dolnopasmowego z częstotliwością równą podwójnej szerokości pasma (próbkowanie krytyczne) pozwala na odtworzenie ciągłego sygnału z jego dyskretnych próbek za pomocą filtracji dolnopasmowej.
b – częstotliwość Nyquista (Nyquist frequency)

## Slide 19
Nadpróbkowanie
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Idealny filtr dolnopasmowy
Próbkowanie sygnału dolnopasmowego z częstotliwością większą od podwójnej szerokości pasma pozwala na odtworzenie ciągłego sygnału z jego dyskretnych próbek (zapewniając separację wstęg
składowych widma sygnału spróbkowanego).
Niedealny filtr dolnopasmowy

## Slide 20
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Próbkowanie sygnału dolnopasmowego z częstotliwością mniejszą od podwójnej szerokości pasma (częstotliwość Nyquista) powoduje zniekształcenia (aliasing) wskutek przenikania składowych pozapasmowych.
podpróbkowanie
Podpróbkowanie
aliasing
Idealny filtr dolnopasmowy

## Slide 21
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Odtwarzanie sygnału z próbek
Idealny filtr dolnopasmowy
Sygnał analogowy (szerokość pasma b) może być odtworzony w wyniku filtracji jego próbek (pobieranych z częstotliwością 2b) w idealnym filtrze dolnopasmowym o szerokości pasma b.

## Slide 22
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Odtwarzanie sygnału z próbek
Szereg Kotielnikowa-Shannona
Szereg Kotielnikowa-Shannona pokazuje rozkład sygnału na „elementarne” cząstki – próbki sygnału.

## Slide 23
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Zbiór ortogonalnych funkcji Sampling
Zbiór funkcji Sampling:
Ortogonalność w przedziale (-, +):
W dowodzie korzystamy z twierdzenia Rayleigha:

## Slide 24
Szereg Kotielnikowa-Shannona:
jest dekompozycją sygnału nad zbiorem ortogonalnych funkcji Sampling; współczynniki dekompozycji są próbkami sygnału.
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Zbiór ortogonalnych funkcji Sampling

## Slide 25
Transmisja sygnałów spróbkowanych Paradoks
Dolnoprzepustowy kanał transmisyjny B = fb
Szerokość pasma przepustowego dolnoprzepustowego kanału transmisyjnego powinna wynosić W = b celem eliminacji aliasingu.
Oznacza to jednak, że w kanale transmisyjnym jest przesyłany sygnał analogowy, a nie ciąg próbek sygnału.
Ten paradoks każe powątpiewać w sensowność transmisji sygnałów spróbkowanych.
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 26
TDM – Time Division Multiplexing
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir
Sygnał przesyłany w kanale transmisyjnym jest analogowym sygnałem zespolonym z(t), którego próbki są próbkami sygnałów oryginalnych x1, x2,…xN. Szerokość pasma przepustowego kanału niezbędna do transmisji sygnału zespolonego z(t) wynosi B = Nfb.
synchronizacja
Dolnoprzepustowy kanał transmisyjny B =Nfb

## Slide 27
Niektóre sygnały o znaczeniu inżynierskim nie posiadają transformat Fouriera w zwykłym sensie (nie są sygnałami energetycznymi).
Delta Diraca pozwala na wyznaczenie transformat sygnałów nieenergetycznych.
Amplituda delty Diraca jest równa wartości próbki sygnału w ustalonej chwili czasu.
Delta grzebieniowa (ciąg okresowo powtarzanych delty Diraca) pozwala zapisać proces próbkowania oraz wyznaczyć widmo sygnału spróbkowanego.
Jeżeli sygnał dolnopasmowy jest próbkowany z częstotliwością Nyquista (podwojona szerokość pasma sygnału), to w wyniku filtracji dolnopasmowej próbek można odtworzyć oryginalny sygnał analogowy.
W praktyce stosujemy nadpróbkowanie w celu uniknięcia efektu aliasingu.
Szereg Kotielnikowa-Shannona jest dekompozycją sygnału analogowego na składniki Sampling, których amplitudy są równe próbkom sygnału.
Podsumowanie
„Sygnały i systemy” Zdzisław Papir

## Slide 28: PAM – próbkowanie chwilowe
Sygnały i systemy ©Zdzisław Papir

## Slide 29: PAM – próbkowanie chwilowe analiza widmowa
Sygnały i systemy ©Zdzisław Papir

## Slide 30: PAM – próbkowanie chwilowe analiza widmowa
Sygnał PAM z próbkowaniem chwilowym powstaje w wyniku filtracji sygnału z próbkowaniem idealnym:
w filtrze o odpowiedzi impulsowej:
Sygnały i systemy ©Zdzisław Papir

## Slide 31: PAM – próbkowanie chwilowe analiza widmowa
Transformata Fouriera próbkowania idealnego
Sygnały i systemy ©Zdzisław Papir
względna szerokość impulsów
Transformata Fouriera sygnału próbkowania chwilowego:

## Slide 32: PAM – próbkowanie chwilowe analiza widmowa
Sygnały i systemy ©Zdzisław Papir

## Slide 33: PAM – próbkowanie chwilowe efekt apertury
Sygnały i systemy ©Zdzisław Papir
?
Środkowa wstęga widma sygnału próbkowania chwilowego jest zniekształcona przez widmo impulsu:
Efekt (zniekształcenie) apertury

## Slide 34: PAM – próbkowanie chwilowe efekt apertury
Sygnały i systemy ©Zdzisław Papir

## Slide 35: PAM – próbkowanie chwilowe W jaki sposób redukować efekt apertury?
Skracanie czasu trwania impulsów  redukuje efekt apertury.
Efekt apertury dla  = 0,1 wynosi 0,04 dB.
Sygnały i systemy ©Zdzisław Papir
Efekt (zniekształcenie) apertury

## Slide 36: PAM – próbkowanie chwilowe W jaki sposób wyeliminować efekt apertury?
Sygnały i systemy ©Zdzisław Papir
Widmo sygnału wyjściowego zostaje pozbawione efektu apertury:
Transmitancja H(ω) FDP eliminującego efekt apertury:

## Slide 37: PAM – próbkowanie naturalne
Sygnały i systemy ©Zdzisław Papir

## Slide 38: PAM – próbkowanie naturalne - analiza widmowa
Sygnały i systemy ©Zdzisław Papir
Sygnał x(t) jest sygnałem deterministycznym o znanej transformacie Fouriera:
Transformata Fouriera sygnału próbkowania naturalnego:

## Slide 39: PAM – próbkowanie naturalne - analiza widmowa
Sygnały i systemy ©Zdzisław Papir
Transformata Fouriera sygnału próbkowania naturalnego
(z właściwości „modulacja” przekształcenia Fouriera):
Sygnał próbkowania naturalnego jest równy:
Sygnał c(t) nośny jest sygnałem okresowym.
Trygonometryczny szereg Fouriera:

## Slide 40: PAM – próbkowanie naturalne analiza widmowa
Próbkowanie naturalne nie wprowadza zniekształceń apertury głównego segmentu widma sygnału spróbkowanego.
Sygnały i systemy ©Zdzisław Papir

## Slide 41: PAM – widma próbkowania chwilowego i naturalnego
Sygnały i systemy ©Zdzisław Papir
Próbkowanie chwilowe
Próbkowanie naturalne

## Slide 42: PAM – widma próbkowania chwilowego i naturalnego
Sygnały i systemy ©Zdzisław Papir
Próbkowanie chwilowe
Próbkowanie naturalne